|  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области |
|  | от 05.04.2016 № 375 |

Актуализированная схема теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на период

2014-2029 годов

Книга №1

Книга №2

г. Сафоново 2016

Актуализация схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области

до 2029 г. на период до 2018 года

Оглавление

| 1. | Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на период до 2018 года | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период до 2018 года | 5 |
| 3. | Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2018 года | 5 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | 5 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии | 5 |
| 6. | Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период до 2018 года | 6 |
| 7. | Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | 6 |
| 8. | Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | 6 |
| 9. | Отпуск тепловой энергии конечным потребителям на 2017 год | 6 |

1.Основное положение и основание для проведения

актуализации схемы теплоснабжения  Сафоновского

городского поселения Сафоновского района  Смоленской

области до 2018 года.

«Схема теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района  Смоленской области на период до 2029 года утверждена Постановлением  Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области  от 06.11.2013г. № 1346  «Об утверждении схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на период 2014-2029 годов». Основополагающими  документами для проведения  актуализации схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района  Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района  Смоленской области на период до 2018 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержке системы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района  Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района  Смоленской области на период до 2029г.»

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии на период до 2018года.

Изменений не предусматривается.

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия

источников тепловой энергии на период до 2018 года.

Изменений не предусматривается.

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности

подключения к системам теплоснабжения объектов

капитального строительства.

Изменений не предусматривается.

5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства,

реконструкции и технического перевооружения источников

тепловой энергии.

Изменений не предусматривается.

6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период до 2018 года.

Изменений не предусматривается.

7. Баланс топливно-энергетических ресурсов для

обеспечения  теплоснабжения, в том числе расходов

аварийных запасов топлива.

Изменений не предусматривается.

8. Финансовые потребности при изменении схемы

теплоснабжения и  источники их покрытия.

Изменений не предусматривается.

9.Отпуск тепловой энергии конечным потребителям на 2017год.

Баланс тепловой энергии на котельных на 2017 год.

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №1, ул. Школа-интернат | 4419,0 | 1260,3 | 5679,3 | 128,0 | 5807,3 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №2, ул. Красноармей-ская (пос.Южный) | 1368,0 | 105,2 | 1473,2 | 33,0 | 1506,2 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №3, ул. Пушкина | 1289,0 | 240,7 | 1529,7 | 35,0 | 1564,7 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №4,ул. Красногвардей-ская (26 квартал) | 14348,0 | 2172,6 | 16520,6 | 373,0 | 16893,6 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №5, ул. Кутузова БКМ (ЗМЗ) | 2591,0 | 201,0 | 2792,0 | 49,0 | 2841,0 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №6, ул. Вахрушева | 2886,0 | 467,4 | 3353,4 | 49 | 3402,4 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №7,ул. Октябрьская | 3411,0 | 545,6 | 3956,6 | 47,0 | 4003,6 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №8, микрорайон ГМП | 10247,0 | 2760,6 | 13007,6 | 294,0 | 13301,6 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №9,ул..Коммунистическая (21 квартал) | 5147,0 | 678,4 | 5825,4 | 132,0 | 5957,4 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №10, ул. Мира (45 квартал) (пос.Южный) | 1318,0 | 186,4 | 1504,6 | 34,0 | 1538,6 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №11, Районная подстанция | 405,0 | 9,9 | 414,9 | 9,0 | 423,9 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №12, Районная подстанция, д.1,5 | 224,0 | 25,2 | 249,2 | 6,0 | 255,2 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №13, Районная подстанция | 287,0 | 29,7 | 316,7 | 7,0 | 323,7 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №15, ул. Химиков | 72850,0 | 14891,3 | 87741,3 | 1018,0 | 88759,3 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №17, ул. Ковалева | 1526,0 | 143,3 | 1669,3 | 19,0 | 1688,3 |
| ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго» | №16, ул. Советская,78 | 88647,0 | 20857,0 | 107504,0 | 4214,0 | 111718,0 |
| ООО «Сафоновомясопродукт» | №14, ОАО «Сафоновомясопродукт | 339,0 | 38,3 | 6999,3 | 159,0 | 7158,3 |
| ВСЕГО |  | 209302,0 | 44613,1 | 260537,1 | 6606,0 | 267143,1 |