Открытое акционерное общество

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

ОАО  «НИИП Градостроительства»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор института

______________к.т.н.Лаппо А.Д.

«____»__________________2008 г.

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
САФОНОВСКОГО РАЙОНА

МАТЕРИЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Зам. директора

по производственным вопросам		                                      Н.М. Сидоренко

Главный архитектор проекта

Начальник архитектурно -

планировочного  отдела:		                                                               Е.М.Клинкова

Санкт-Петербург 2009 год

Оглавление

Введение. Программа работы	4

I Анализ современного состояния территории	7

I.1 Использование территории	7

I.1.1 Административно-территориальное деление Сафоновского района	7

I.2 Природные условия	17

I.2.1 Рельеф	17

I.2.2 Климат	17

I.2.3 Растительность	17

I.2.4 Почвы	18

I.2.5 Гидрологические условия	18

II Комплексная оценка территории по системе ограничений	18

II. 1 Природоохранные ограничения	18

II. 1.1 Особоохраняемые природные территории	18

II. 1.2 Территории с особым природоохранным режимом	22

II. 2 Территории объектов историко-культурного наследия	27

II. 3 Санитарно-гигиенические ограничения	47

III Анализ комплексного развития территории	56

III.1 Природно-ресурсный потенциал	56

III. 1.1 Минерально-сырьевые ресурсы	56

III. 1.2 Ресурсы поверхностных вод	58

III. 1.3 Лесохозяйственные ресурсы. Лесное хозяйство	59

III. 1.4 Рекреационно-туристичеcкие ресурсы	76

III.2 Социально-экономический потенциал	77

III. 2.1 Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития	77

III. 2.2 Современное состояние экономики Сафоновского района	80

2.2.1.  Промышленность	80

2.2.2.  Сельское хозяйство	81

III. 2.3 Население и трудовые ресурсы	85

III. 2.4 Жилищный фонд	99

III. 2.5 Обеспеченность основными учреждениями обслуживания	125

III.3 Инфраструктурный потенциал	208

III. 3.1 Водоснабжение	208

III. 3.2 Водоотведение	246

III. 3.3 Теплоснабжение	264

III. 3.4 Газоснабжение	314

III. 3.5 Электроснабжение	327

III. 3.6 Связь	335

III. 3.7 Транспортная инфраструктура	336

III.4 Санитарная очистка и уборка территории	350

III. 5 Перечень земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд на территории Сафоновского района Смоленской области	352

IV ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	355

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	355

1. Административно-территориальное устройство Сафоновского района.	355

2.Мероприятия по развитию и преобразованию функционального использования Сафоновского района.	355

3. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	374

4. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания. Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений и видам учреждений	378

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения	391

6. Мероприятия по охране окружающей среды	393

7 Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия	402

8  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	403

9. Санитарная очистка территории Сафоновского района	413

# Введение. Программа работы

Схема территориального планирования Сафоновского района (далее также - Схема) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Смоленской области "О градостроительной деятельности на территории Смоленской области", проектом Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), Программой социально-экономического развития Смоленской области на среднесрочную перспективу (на 2007 - 2011 годы), Схемой территориального планирования Смоленской области, требованиями нормативов градостроительного проектирования Смоленской области "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области".

Программа работы сформирована исходя из современных требований к  разработке градостроительной документации, определяемых исходя из сложившихся социально-экономических и градостроительных условий, как в стране, так и в Смоленской области.

Целью разработки Схемы территориального планирования является:

Формирование условий для устойчивого социально-экономического  и градостроительного развития района, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Устойчивый регион - это регион, в котором достижения в общественном, экономическом, и физическом развитии постоянны. Он обеспечен природными ресурсами, от которых зависит устойчивое развитие, поддерживает длительную безопасность жителей, в том числе и от природных катастроф. Устойчивое развитие области обеспечивает его населению безопасность и высокое качество жизни при сохранении природной среды, ресурсов и экологического равновесия всей экономической и общественной деятельности горожан.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом РФ, глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основные задачи разработки Схемы территориального планирования

Задачи по развитию и преобразованию характера функционального использования территории

1. Оптимальное использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов, создание условий равновесия между урбанизированной и природной средой. К основным задачам отнесены;

2. Центрическое и полицентрическое развитие системы расселения Сафоновского района  с формированием узлов активного развития «точек роста»;

3. Комплексная реконструкция поселений в комфортные системы расселения, обеспечивающие благоприятную, достойную среду проживания, стремящиеся к самодостаточности по набору объектов обслуживания и мест приложения труда, на основе упорядочения функционального зонирования, определения социальных и пространственных стандартов проживания;

4. Обеспечение градостроительными средствами территориальных условий для структурной перестройки хозяйственного комплекса Сафоновского района, развития новых высокотехнологичных, экологически ориентированных производств, предприятий малого бизнеса в целях повышения уровня жизни населения и создания благоприятного инвестиционного климата;

5. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Сафоновского района в составе документов государственного планирования социально-экономического развития Сафоновского  района и Смоленской области на расчетный срок Схемы территориального планирования Сафоновского района до 2033 года и на перспективу до 2045 года на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных и не вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность или не рентабельно используемых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

6. Реорганизация сложившейся малоэтажной застройки сельских населенных пунктов и территорий коллективного садоводства в высококомфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, историко-культурных, религиозных и природно-ландшафтных комплексов при определении необходимых территорий для развития населенных пунктов и планируемых границ населенных пунктов с учетом перспективы до 2045 года.

Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности в Сафоновском районе

1. Обеспечение выполнения на территории Сафоновского района федеральных функций Российской Федерации на основе функционирования и развития существующих, а также размещения новых объектов федерального уровня, в том числе:

объектов оборонного комплекса;

объектов культуры федерального значения;

объектов промышленности федерального значения;

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения;

объектов инженерной инфраструктуры федерального значения;

федеральных систем связи;

иных объектов федерального значения.

2. Обеспечение выполнения федерального законодательства по охране объектов культурного наследия федерального значения.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Сафоновском районе

Развитие инженерно-транспортной системы Сафоновского района, обеспечивающей сбалансированное развитие всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного, трубопроводного, альтернативного), резервирование территорий под развитие разветвленной автотранспортной и коммуникационной сети, обслуживающей местные, внутриагломерационные, межагломерационные, региональные и межрегиональные связи с учетом транспортно-коммуникационной системы Европейской части России и формирования европейских транспортных коридоров, систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

Задачи по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия на территории Сафоновского района, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения преобразований объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Сохранение природных условий и особенностей территории Сафоновского района;

2. Создание условий для сохранения ценных природных комплексов с организацией системы особо охраняемых природных территорий;

3. Обеспечение сохранности лесов;

4. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона на территории населенных пунктов;

5. Сохранение уникальности, репродуктивной способности и запасов водного бассейна;

6. Восстановление почв;

7. Охрана недр и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов;

# I Анализ современного состояния территории

## I.1 Использование территории

САФОНОВСКИЙ РАЙОН (муниципальное образование “Сафоновский район”), расположен в центральной части Смоленской области. Граничит с Ярцевским, Вяземским, Холм-Жирковским и Дорогобужским территорильно-административными районами области.
            Сафоновский район образован в 1929 г. на территории бывших Дорогобужского и Бельского уездов Смоленской губернии. Площадь 2217,8 км. Население 70,1 тыс. чел., в т. ч. 56,8 тыс. – городское (1998 г.). Средняя плотность населения 31,6 чел. на 1 кв. км. Центр – г. Сафоново (областного подчинения). На территории района находятся 2 городских поселения (г. Сафоново и рабочий посёлок Издешково); 236 сельских населённых пунктов (в т. ч. 23 – без постоянного населения), объединённых в 19 сельских территориально-административных округа. Средняя людность сельских поселений – 62,4 чел. Крупнейшие сельские населенные пункты (чел., 1998 г.): д. Вадино – 1044, д. Рыбки – 791, д. Вышегор – 746, д. Бараново – 733.

### I.1.1 Административно-территориальное деление Сафоновского района

Территория Смоленской области делится на муниципальные районы, городские округа, городские поселения и сельские поселения.

В состав муниципальных районов входят территории городских и (или) сельских поселений.

Территориальные единицы входят в состав городского округа, городского или сельского поселения.

На территории Смоленской области сельской местностью являются территории сельских поселений, а также территории сельских населенных пунктов, входящих в состав городских поселений и городских округов.

В городском округе могут образовываться внутригородские районы. Внутригородские районы образуются в целях более эффективного осуществления на их территории деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их структурных (территориальных) подразделений.

Образование, реорганизация и упразднение внутригородских районов, установление и изменение их границ осуществляются органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Смоленской области (далее - муниципальное образование) в установленном ими порядке.

Административным центром Смоленской области является город-герой Смоленск.

Административным центром муниципального района, сельского поселения является населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с областным законом находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Административным центром городского поселения является город (поселок).

Административным центром городского округа является город.

В состав Смоленской области входят районы - Велижский, Вяземский, Гагаринский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Сычевский, Темкинский, Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский, Ярцевский, а также города областного значения - Десногорск, Смоленск.

Сафоновский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в Смоленской области. Административный центр — город Сафоново.

Район состоит из 18 муниципальных образований:

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Сафоновское городское поселение | город Сафоново |
| Издешковское городское поселение | посёлок Издешково |
| Барановское сельское поселение | деревня Бараново |
| Беленинское сельское поселение | деревня Беленино |
| Богдановщинское сельское поселение | деревня Богдановщина |
| Вадинское сельское поселение | посёлок Вадино |
| Васильевское сельское поселение | село Васильевское |
| Вышегорское сельское поселение | деревня Вышегор |
| Дроздовское сельское поселение | деревня Дроздово |
| Дуровское сельское поселение | деревня Дурово |
| Зимницкое сельское поселение | деревня Зимница |
| Игнатковское сельское поселение | деревня Игнатково |
| Казулинское сельское поселение | деревня Казулино |
| Николо-Погореловское сельское поселение | деревня Николо-Погорелое |
| Прудковское сельское поселение | деревня Прудки |
| Пушкинское сельское поселение | деревня Пушкино |
| Рыбковское сельское поселение | деревня Рыбки |
| Старосельское сельское поселение | деревня Старое Село |

| №№ п/п | Категории земель | МШ | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности | В собственности Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | из них предоставлено: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам | юридическим лицам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 151309 | 58486 | 2120 | 90703 | 282 |  |  | 282 |  |
| 1.1 | Фонд перераспределения земель | 02 | 13694 |  |  | 13694 |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 12813 | 2844 | 118 | 9851 | 141 |  |  | 72 | 69 |
| 2.1 | Городских населенных пунктов | 04 | 3797 | 273 | 105 | 3419 | 82 |  |  | 13 | 69 |
| 2.2 | Сельских населенных пунктов | 05 | 9016 | 2571 | 13 | 6432 | 59 |  |  | 59 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 2573 | 17 | 277 | 2279 | 1040 |  |  | 436 | 604 |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 | 212 |  | 6 | 206 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 2183 | 12 | 255 | 1916 | 1003 |  |  | 401 | 602 |
| 3.3.1 | Железнодорожного | 10 | 885 |  | 247 | 638 | 602 |  |  |  | 602 |
| 3.3.2 | Автомобильного | 11 | 1195 | 12 | 8 | 1175 | 401 |  |  | 401 |  |
| 3.3.3 | Морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Трубопроводного | 14 | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 | 171 | 5 | 16 | 150 | 35 |  |  | 35 |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 | 39549 |  |  | 39549 |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 | 257 |  |  | 257 |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 | 19345 |  |  | 19345 |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 225846 | 61347 | 2515 | 161984 | 1463 |  |  | 790 | 673 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 | 5909 |  |  | 5909 |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.1.2 Баланс земель

| №№ п/п | Категории земель | МШ | В собственности субъекта Российской Федерации | В муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них предоставлено: | всего | из них предоставлено: |
|  |  |  |  | гражданам | юридическим лицам |  | гражданам | юридическим лицам |
|  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Фонд перераспределения земель | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Городских населенных пунктов | 04 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Сельских населенных пунктов | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Железнодорожного | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Автомобильного | 11 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Площадь участков лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности | из них: |
| --- | --- |
|  | Площадь земельных участков, сформированных под участками лесного фонда и зарегистрированных в фед. собствен. |
| 20 | 21 |
| 39549 |  |
| 39549 |  |

| №№ п/п | Виды использования земель | МШ | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности | В собственности Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | из них предоставлено: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам | юридическим лицам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 01 | 396 | 103 |  | 293 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоэтажной | 02 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | индивидуальной | 03 | 146 | 103 |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 04 | 110 | 3 | 6 | 101 | 13 |  |  | 13 |  |
| 3 | Земли промышленности | 05 | 202 | 21 | 89 | 92 |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли общего пользования | 06 | 399 |  |  | 399 |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 07 | 144 | 4 | 10 | 130 | 69 |  |  |  | 69 |
| 5.1 | железнодорожного транспорта | 08 | 105 |  |  | 105 | 69 |  |  |  | 69 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | 09 | 16 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | морского, внутреннего водного транспорта | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | воздушного транспорта | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | иного транспорта | 12 | 23 |  | 6 | 17 |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 13 | 397 | 142 |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 16 | 191 | 99 |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 17 | 47 | 7 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Дачниками и дачными объединениями | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Личными подсобными хозяйствами | 19 | 136 | 14 |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Служебными наделами | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Для других целей | 21 | 23 | 22 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из них: | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Земли особо охраняемых природных территорий в том числе: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Земли рекреационного значения в том числе: | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | городские леса | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Земли историко-культурного значения | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Земли под водными объектами | 29 | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 30 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Земли под объектами иного специального значения | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 32 | 2074 |  |  | 2074 |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого земель в границах населенного пункта | 33 | 3797 | 273 | 105 | 3419 | 82 |  |  | 13 | 69 |
| 14 | Земли пригородной зоны | 34 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |

| №№ п/п | Категории земель | МШ | В собственности субъекта Российской Федерации | В муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них предоставлено: | всего | из них предоставлено: |
|  |  |  |  | гражданам | юридическим лицам |  | гражданам | юридическим лицам |
|  |  |  |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |  | во владение и пользование | в аренду | в пользование | в аренду |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Земли жилой застройки, из них: | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоэтажной | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | индивидуальной | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 04 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли промышленности | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли общего пользования | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | железнодорожного транспорта | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | автомобильного транспорта | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | морского, внутреннего водного транспорта | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | воздушного транспорта | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | иного транспорта | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Предприятиями занимающимися сельскохозяйственным производством | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Дачниками и дачными объединениями | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Личными подсобными хозяйствами | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Служебными наделами | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Для других целей | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, из них: | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Земли особо охраняемых природных территорий в том числе: | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | Б | В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Земли рекреационного значения в том числе: | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | городские леса | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Земли историко-культурного значения | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Земли под водными объектами | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Земли под объектами иного специального значения | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого земель в границах населенного пункта | 33 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Земли пригородной зоны | 34 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

## I.2 Природные условия

### I.2.1 Рельеф

Рельеф района приподнят. Западную часть занимает Сафоновско-Холм-Жирковская возвышенность с абс. высотами 210–220 м, представляющая собой пологоволнистую моренную равнину, местами заболоченную. На востоке в пределы района заходит своим западным склоном Вяземская возвышенность, представленная плоской и слабоволнистой зандровой равниной с высотами до 240 м. В северо-восточной части района (в долине р. Вязьма) выделяются отдельные крупные холмы и цепочки гряд. Между возвышенностями с севера на юг течёт р. Днепр, со склонов в него впадают более мелкие притоки (Вопец, Осьма, Вязьма и др.).

### I.2.2 Климат

Климат Сафоновского района умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой.

Среднегодовая температура воздуха +4,3 С, самый холодный месяц январь, его средняя температура -8,5 – 10 С, самый теплый месяц июль +17 С. Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня, а вегетационного – 177 дней.

Годовое количество осадков – 635 мм, а за период май-сентябрь выпадает 350 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, а одна треть в виде снега. Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений ветра в летний период, юго-западных и южных – в зимний. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Около 5 дней в году скорость ветра достигает 15 м/сек и более.

### I.2.3 Растительность

Район расположен в пределах смешанных хвойно-широколистных лесов. Этот лесорастительный район сформировался на возвышенной моренной равнине Смоленско-Московской возвышенности и характеризуется мощными покровными суглинками, благоприятными для развития сложных ельников. Средняя лесистость Сафоновского района составляет 45 %.

Лесной фонд района составляет 104342 га, из него покрытая лесом площадь занимает 101654 га или 97 % общей площади лесного фонда, из них лесов I группы – 20386 га (20 %) и леса II группы – 83596 га (80 %). Лесов государственного – 39568 га. Остальные находятся во владении совхозов, колхозов, подсобных хозяйств промышленных предприятий и др.

Преобладающими породами в районе является береза, осина. Хвойные породы занимают 40 % покрытой лесом площади (40662 га), а мягколиственные – 60 %.

Распределение насаждений по группам возраста довольно равномерное с некоторым преобладанием средневозрастных древостоев. Спелые насаждения занимают 24 % покрытой лесом площади. Общий запас древесины определяется в объеме 15836,7 тыс. кубометров или 156 куб. м с 1 га покрытой лесом площади.

### I.2.4 Почвы

Преобладающими почвами на территории района являются – дерново-слабо-средне-сильно подзолистые суглинистые на глинах и суглинах.

### I.2.5 Гидрологические условия

Речная сеть района густая, принадлежит бассейну реки Днепр. Она пересекает территорию района пополам и течет с севера на юг. Главными притоками Днепра являются: реки Соля, Вержа и Вопец, а из левых притоков – Дымка и Вязьма. Реки протекают в хорошо оформившихся речных долинах, типичное строение которых характеризуется наличием затопляемого участка поймы, двух-трех надпойменных террас и паренных склонов. Озер мало. В Сафоновском районе сохранились остаточные ледниковые озера – Походинское, Озерещенское, Костринское. На территории района имеются искусственные водоемы общей площадью 314 га, под естественными водоемами 82 га.

# II Комплексная оценка территории по системе ограничений

## II. 1 Природоохранные ограничения

### II. 1.1 Особоохраняемые природные территории

Особоохраняемые территории Сафоновского района

| Наименование | Адрес | Значение | Профиль | Площадь, га | Категория | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд | д. Беленино | Местного значения | гидрологический | 52 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1982 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Пруд | д. Зимницы | Местного значения | гидрологический | 6,5 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1982 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Усадебный парк | д. Городок | Местного значения | биологический (ботанический) | 6 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Усадебный парк | д. Пушкино | Местного значения | биологический (ботанический) | 2 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Березовая роща | д. Семеновщина | Местного значения | биологический (ботанический) | 4 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Озеро и Усадебный парк | д.Бессоново Зимницкого сельского поселения | Местного значения | комплексный | 31,4 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Березовая роща | д. Лукшино | Местного значения | биологический (ботанический) | 3,5 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Сосновый бор | д. Горяйново | Местного значения | биологический (ботанический) | 38 | Памятник природы | Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Березовая роща | д. Истомино | Местного значения | биологический (ботанический) | 4 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Пруд и Усадебный парк | у школы-интерната Беленинского сельского поселения | Местного значения | комплексный | 11 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1981 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Усадебный парк | д. Следнево | Регионального значения | биологический (ботанический) | 2 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 26.12.1975 г. № 748 |
| Усадебный парк | д. Крюково (бывшее имение Гейдена) | Регионального значения | биологический (ботанический) | 1,5 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Берёзовая роща | у шахты № 7 | Регионального значения | биологический (ботанический) | 10 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Озеро Костря |  | Местного значения | гидрологический | 8 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Сафоновского районного Совета народных депутатов от 11.11.1982 № 298, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Озеро Походинское |  | Регионального значения | гидрологический | 35 | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Озеро Стоячее (Озерищенское) |  | Регионального значения | гидрологический | 19(31) | Памятник природы | Решение исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 01.10.1981 № 573, Указ Губернатора Смоленской области от 30.12.2008 № 30 |
| Государственный заказник "Междуреченский" |  | Регионального значения | биологический (зоологический) | 67267 | Заказник | Постановление Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 182 |

Описание границ биологического (зоологического) государственного заказника «Междуреченский»:

Северная: от с. Боголюбово на восток по автомобильной дороге Боголюбово - Холм - Жирки через дер. Григорьево, Мартыново до места ее пересечения с проселочной дорогой, проходящей через дер. Андреевка, Быково, Попово до железнодорожной станции Игоревская, далее по автомобильной дороге Игоревская - Холм - Жирки через дер. Тетерино, Данильево, до места ее пересечения с Вяземским газопроводом и далее на юго - восток по указанному газопроводу через дер. Репище до места ее пересечения с автомобильной дорогой Холм - Жирки - Сафоново

Восточная: от вышеуказанного места на юг по автомобильной дороге Холм - Жирки - Сафоново до места ее пересечения с административной границей Сафоновского района

Южная: от вышеуказанного места на запад по административной границе Сафоновского района до места ее пересечения с проселочной дорогой Новики - Дроновка, далее на юг по указанной дороге через дер. Дроновка, Васильевское, Иванисово, Афанаськово до дер. Неелово, затем по автомобильной дороге до дер. Лесное, далее вниз по течению р. Вопец до дер. Мужилово, далее по лесной дороге через урочище Новоалександровское до административной границы с Ярцевским районом и по ней на север до 187 квартала Вадинского лесничества, далее по территории Ярцевского района от юго - западного угла 43 квартала Капыревщинского лесничества по южной и западной границам просеки 42 квартала, южным границам просек 39 и 38 кварталов Капыревщинского лесничества, далее вниз по безымянному ручью до дер. Большое Пивкино

Западная: от дер. Большое Пивкино по проселочной дороге на север до места ее пересечения с р. Вопь у дер. Устье, далее вверх против течения р. Вопь до дер. Чудиново, затем по проселочной дороге через дер. Староселье, Дроздово, Слизино до дер. Репино, затем по р. Вопь до с. Боголюбово.

### II. 1.2 Территории с особым природоохранным режимом

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006.№74-ФЗ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного  кодекса РФ

Для бассейна Днепра в пределах Смоленской области размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблицах.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| 10-50 км | 100 |
| 50 и более км | 200 |
| озера, водохранилища | 50 |

Размер прибрежных защитных полос

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы |
| --- | --- |
| обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливаются в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных.

В границах водоохранных зонах запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в прибрежных защитных полосах еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов, протяженностью не более 10 км - шириной 5м.. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В настоящее время режим хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежной защитной полосе не соблюдается, в поселениях предприятия-загрязнители находятся непосредственно у уреза воды. Кроме того, в границах водоохранных зон и ПЗП расположены: склады ГСМ, несанкционированные свалки, гаражи, стоянки автомашин, не в специально оборудованных местах, не имеющих твердое покрытие и др. Прибрежные защитные полосы  замусорены металлоломом,  древесными отходами и т.п.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

("Положение  о  водоохранных  зонах  водных  объектов  и  их  прибрежных  защитных  полосах"  №1404  от  23  ноября  1996  г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения области являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### II. 2 Территории объектов историко-культурного наследия

Нормативно-правовое обеспечение.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральный закон “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятый Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ), является основным нормативно-правовым документом который:

● регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

● реализует конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

● обеспечивает реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 (ред. от 07.11.2008) «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает:

● порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

● требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Нормативно-правовые документы в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Закон РСФСР от 15 декабря  1978 г. «Об  охране и использовании памятников истории и культуры» (с изменениями от 18 января 1985г.)

Положение об охране и использовании памятников истории и культуры от 16 сентября 1982г. №865 с изменениями от 29 декабря 1989г.

Инструкцию о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1989г. №203 с изменениями от 25 марта 1994г.

Инструкцию по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24 января 1986г. № 33.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность или имеющих природоохранное, рекреационное или оздоровительное значение, в историческом поселении градостроительная деятельность подлежит особому регулированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  и законодательством субъектов Российской Федерации.

Сведения об объектах культурного наследия,

внесенные в единый государственный реестр

объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты исторического и культурного наследия

(памятников истории и культуры) регионального  значения

г. Сафоново

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия по документу о принятии под госохрану | Адрес объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации | Нормативный акт, на основании которого объект отнесен к памятникам истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Здание школы-интерната, где Ю.А.Гагарин встречался с преподавателями и учащимися школы после полета в космос | 2 км сев. г.Сафоново | 2 км сев. г.Сафоново | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 2 | Памятник В.И.Ленину | гор.площадь | гор.площадь | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 3 | Братская могила 2000 советских воинов и партизан, погибших в боях с фашисткими захватчиками (памятник-скульптура) | сквер ДК | сквер ДК | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 4 | Место, где перед населением города выступал председатель ВЦИК Калини М.И. | ж/д ст..Дорогобуж, здание быв.вокзала | ж/д ст..Дорогобуж, здание быв.вокзала | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 5 | Кинотеатр | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, 2 | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, 2 | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| 6 | Дом культуры | г.Сафоново, ул.Советская | г.Сафоново, ул.Советская | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| 7 | Школа | г.Сафоново, ул.Советская | г.Сафоново, ул.Советская | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |
| 8 | Место казни гитлеровцами партизан подпольщиков Репина Н.В. И Ковалева М.В. | угол ул.Красногвардейской и Советской,3 | угол ул.Красногвардейской и Советской,3 | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| 9 | Шахта № 1 "Смоленская", где впервые из недр Смоленской области был добыт каменный уголь | шахта № 1 "Смоленская" | шахта № 1 "Смоленская" | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| 10 | Вокзал | г.Сафоново, ул.Привокзальная | г.Сафоново, ул.Привокзальная | Решение Смоленской областной Думы № 24 от 28.02.95 г. |

Список дополнительно выявленных

памятников истории, подлежащих государственной охране,

как памятники местного значения

|  | Могила Щербакова Матвея Васильевича командира партизанского отряда, павшего в бою с гитлеровцами, 1942 г. | г. Сафоново |
| --- | --- | --- |
|  | Братская могила 11 советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками, 1941-1943 гг. | г. Сафоново, ул. Октябрьская, 72 |
|  | Могила мл. сержанта Никулина Александра Викторовича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане 1962-1981 гг. | г. Сафоново |
|  | Могила рядового Солдатенкова Геннадия Анатольевича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1965-1985 гг. | г. Сафоново |

Объекты исторического и культурного наследия

(памятников истории и культуры) Сафоновского района

| Наименование | Адрес | Категория | Значение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городище "Батищево", ранний железный век | д.Батищево, 1,5 км западнее деревни | археологии | федеральное | Пост.СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 |
| Курганный могильник "Иваники", XI-XIII вв. | д.Иваники, 2 км южнее деревни, правый берег р.Вязьма | археологии | федеральное | Пост.СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 |
| Курганный могильник "Крюково" (28 курганов), кон.I-нач.II тыс.н.э. | д.Крюково, 3,5 км севернее деревни | археологии | федеральное | Пост.СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 |
| Городище "Никулино", ранний железный век | д.Никулино, 2 км севернее деревни | археологии | федеральное | Пост.СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 |
| Городище "Перстенки", ранний железный век, V-VII вв. | д.Перстенки, 2 км южнее деревни | археологии | федеральное | Пост.СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 |
| Курган | 0,5 км юж.д.Перстеньки | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Селище | 1,2 км сев.-вост.д.Мяхново, на пр.берегу р.Вержа | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Городище | 3 км сев.д.Иваники, на пр.берегу р.Вязьма | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила секретаря партийной организации Починковского спиртзавода подпольщика Позика Т.В., казненного фашистами | 3 км юж.д.ИваникиЮ на месте быв.спиртзавода | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Курган | 100м сев.д.Селецкое | археологии | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Курган | 100м сев.д.Истомино | археологии | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Братская могила 350 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Алферово | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила учительницы-партизанки марченковой Е.П. и членов ее семьи, расстрелянных фашистами | д.Анцифорово | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Родина Героя Советского Союза Григорьева Г.А. | д.Анциферово | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Памятный знак в честь земляка, Героя Советского Союза Демкина А.С., погибшего в бою с фашистами в 1942 г. | д.Бараново | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Место, где вела работу среди крестьян социал-демократическая группа | д.Батищево | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Памятное место, где на базе опытного хозяйства А.Н.Энгельгардта была создана опытная сельскохозяйственная станция | д.Батищево | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Церковь Успения | Сафоновский р-н, с.Белый берег | архитектуры | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 100 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Бессоново | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где жил и работал ученый-животновод Путято Д.А. | д.Бессоново | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где состоялось крупное выступление крестьян за выход из крепостной зависимости | д.Бессоново | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Памятное место, где была создана одна из лучших сельскохозяйственных коммун на Смоленщине | д.Бессоново | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Городище | близ д.Городок, на пр.берегу р.Днепр, 0,3 км от его русла | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 108 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Богдановщина | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где партизаны вели ожесточенные бои с фашисткими захватчиками. Установлен памятный знак | д.Богдановщина | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Церковь | Сафоновский р-н, с.Боровщина | архитектуры | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами | д.Булычево | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Место, где был организован Вадинский партизанский отряд. Здесь находился центр Вадинского партизанского края | п.Вадино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила секретаря подпольной комсомольской организации петрушина М.А., казненного фашистами | п.Вадино | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Обелиск в честь партизан, погибших в борьбе с фашисткими захватчиками | п.Вадино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Партизанский аэродром, через который партизаны получали с большой земли боеприпасы и продовольствие. Установлен обелиск | д.Васильевское, Ширковское поле | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Комплекс памятников | д.Городище, 20м сев.-зап.деревни | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Комплекс памятников | д.Городище, 200м вост.от деревни | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Комплекс памятников | д.Городище,600 м юго-вост.от деревни | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Комплекс памятников | д.Городище, в центре деревни, на пр.берегу р.Дыма | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 470 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Городок | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место гибели комсомолки-партизанки Новиковой А. Установлен обелиск | д.Дроздово | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 |
| Место, где родился декабрист Якушкин И.Д. | д.Жуково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила сожженных фашистами жителей деревни | д.Залазно | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Бюст командира 42 стрелковой дивизии, генера-майора Ф.А.Боброва, освободившей поселок от фашистких захватчиков в 1943 г. | п.Издешково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Обелиск в честь 25-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистких захватчиков | п.Издешково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 350 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | п.Издешково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 200 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Козулино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 50 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Какушкино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где прошли детские годы декабриста Якушкина И.Д. | д.Козулино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Усадьба Гейдена | д.Крюково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место казни фашистами 265 советских граждан. Установлен обелиск | д.Леоново | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Братская могила 100 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Леоново | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Место, где находился Сафоновский райком ВКП(б) | с.Лесное, льнозавод | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 1000 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | с.Лесное | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 250 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Лукино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистами | д.Мосолово | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 550 советского воина, погибшего в боях с фашисткими захватчиками (памятник-скульптура) | д.Николо-Погорелое | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Бюст учительницы-партизанки Марченковой Е.П., погибшей в 1942 г. в борьбе с фашистами | д.Николо-Погорелое | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Руина архитектурных памятников | д.Николо-Погорелое | архитектуры | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место высадки в тылу фашистов 8 бригады 4 воздушнодесантного корпуса. Установлен обелиск | д.Озеречная | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Церковь | Сафоновский р-н, с.Перстенки | архитектуры | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где вела боевые действия 8-я воздушнодесантная бригада. Установлен обелиск | д. Путьково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила мирных жителей совхоза "Ольховский", казненных фашистами | д. Рудница, у оврага | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Родина Героя Советского Союза Рудакова Е.М., погибшего в 1940 г. | д.Рыбки | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 192 советских воинов, погибших в боях с фашистами (бетонная стелла) | д.Рыбки | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Место усадьбы "Александровское", где провел детство советский полководец Тухачевский М.Н. | д.Следнево | истории | регионального | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 328 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками | д.Старое село | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Церковь Вознесения | Сафоновский р-н, с.Старое Село | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Дом библиотекаря И.С.Голубева, в котором отдыхали писатели Фадеев А.А. и Иванов В.В. | Сафоновский р-н, д.Сумароково | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место расположения Издешковского подпольного райкома партии и райисполкома в период оккупации Смоленской области фашистами. Установлен памятный знак. | д.Сумароково | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Церковь Михаила Архангела | Сафоновский р-н, с.Сумароково | архитектуры | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место, где в тылу фашистов действовала 24 кавалерийская дивизия | д.Якушкино, шоссе Москва-Минск | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила 56 мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками 1943 г. | д. Богдановщина, центр с/с | истории | местное |  |
| Могила ст. лейтенанта Ледовского Виктора Ивановича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане, 1951-1984 гг. | п. Вадино, центр с/с | истории | местное |  |
| Место опорного пункта Вадинского партизанского отряда, где он сражался с фашистскими захватчиками (1942 г.) | с. Васильевское, центр с/с | истории | местное |  |
| Могила сержанта Гайдукова Юрия Анатольевича (в новом - Антоновича), погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1967-1987 гг. | д. Высокое, Барановского с/с | истории | местное |  |
| Могила партизан Абраменкова И. А. и Рябцева Г. Т., расстрелянных гитлеровцами, 1942 г. | д. Дроновка, Васильевский с/с | истории | местное |  |
| Могила рядового Казакова Сергея Михайловича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1964-1983 гг. | д. Дурово, центр с/с | истории | местное |  |
| Братская могила 568 советских воинов военнопленных, замученных гитлеровцами 1941-1943 гг. | д. Дурово, центр с/с | истории | местное |  |
| Могила Котомина Николая Дмитриевича, работник милиции, убитого кулаками, 1932 г. | п. Издешково, центр с/с, городское кладбище | истории | местное |  |
| Могила Паутова Дмитрия Евгеньевича, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1968-1987 гг. | п. Издешково, центр с/с | истории | местное |  |
| Братская могила 56 советских граждан, расстрелянных фашистскими карателями, 1943 г. | д. Максимово, Богдановский с/с | истории | местное |  |
| Памятное место - оборонительное сооружение (траншеи), возведены студентами Энергоинститута г. Москвы | д. Прудки, центр с/с | истории | местное |  |
| Могила пионеров Андрея Романова и Вити Иконникова, партизанских разведчиков, расстрелянных фашистами, 1942 г. | д. Селецкое, Барановский с/с | истории | местное |  |
| Могила юных партизан Гриши и Саши, зверски замученных фашистами, 1942 г. | д. Скрипенка, Васильевский с/с | истории | местное |  |
| Братская могила 60 советских воинов, павших в боях с фашистами, 1943 г. | д. Федино, Издешковского с/с | истории | местное |  |
| Памятник Герою Советского Союза Самуйлову И.М., погибшему в период Финской войны в 1939г. | д. Беленино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Селище | 1,2 км сев.-зап.д.Фудуркино, на лев. берегу р. Вонец | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Место жестоких боев десантников с гитлеровцами, которые сожгли деревню и жителей | б. д. Курдюмово, Игнатовское сельское поселение | истории | региональное |  |
| Братская могила 17 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | д. Курдюмово | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила начальника штаба 8 десантной бригады Н.И. Сагайдачного | д. Курдюмово | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Курганная группа (5 насыпей) | окраина д. Тупичино | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Родина Героя Советского Союза Демкина А.С. | быв. д. Белавино | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Родина Героя Советского Союза Борисова А.М., умершего от ран в 1941 г. | быв. д. петровское | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила партезан и жителей д. Барятино, расстрелянных фашистами | 1,5 км юж. д.Барятино | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Родина Героя Советского союза Милашенкова С.В., погибшего в 1944г. | д.Лесрвая | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Братская могила мирных жителей, замученных фашистами | д. Серково | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Могила партизана Аносенкова Е.В., расстрелянного фашистами | д. Серково | истории | региональное | Решение облисполкома № 251 от 04.05.84 г. |
| Курганная группа (2 насыпи) | юго-восточнее д. Москвино, на лев. берегу р. Вязьма | археологии | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Родина героя Советского Союза Демкина А.С. | д. Бараново | истории | региональное | Решение облисполкома № 358 от 11.06.74 г. |
| Могила Щербакова М.В. командира партизанского отряда, павшего в бою с Гитлеровцами, 1942г. | д.Мишенино, школа-интернат | истории | местное |  |

Объекты исторического и культурного наследия

(памятников истории и культуры) Сафоновского района

Исторически сложившиеся территории в составе

объектов культурного наследия, расположенных на территории Сафоновского района

Согласно положениям «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г., № 33 (действует в части не противоречащей Федеральному закону “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принятому Государственной Думой 24 мая 2002 года  и одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 № 118-ФЗ)):

1) Границы территории памятников вступают в силу одновременно со взятием памятника под охрану государства, то есть с момента включения его в Реестр объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73 – ФЗ;

2) В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность его изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К землям историко-культурного назначения относятся земли:

1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.

2. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

Действие градостроительного регламента не распространяется в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Для территорий памятников, определен режим комплексной научной реставрации, предусматривающий обеспечение условий физической сохранности памятника, документированное восполнение утрат, устранение или нейтрализацию искажений. Все работы по восстановлению, благоустройству, приспособлению и экспонированию объекта проводятся в рамках проекта реставрации. В случае утраты памятник подлежит строго документированному воссозданию.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

### II. 3 Санитарно-гигиенические ограничения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, представлены в таблице. Предприятия и объекты инженерной инфраструктуры, расположенные в г. Сафонове, проектов санитарно-защитных зон не имеют, но некоторые из них имеют тома предельно-допустимых выбросов (ПДВ), где дано обоснование размеров СЗЗ.

На Схеме границ зон с особыми условиями использования территории города. Санитарно-гигиенические ограничения показаны нормативные размеры СЗЗ на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.  Данные о предприятиях имеющих Проекты санитарно-защитных зон исполнителю представлены не были.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий инженерной инфраструктуры

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - Пожарные депо, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гаражи, - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Основные инженерные объекты, относящиеся к II-Y классам опасности, сосредоточены в производственной зоне г. Сафоново - это котельные, электроподстанции, газораспределительные станции и пункты,

В нормативные санитарно-защитные зоны отдельных инженерных объектов попадает селитебная зона.

Размер санитарно-защитной зоны для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.2., должен определяться расчетной концентрацией в приземном слое и по вертикали с учетом  высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной, но не должен быть менее 50 м. Для городских котельных разработаны тома ПДВ, согласно которым размер СЗЗ принят 50 м. В настоящее время проект ПДВ находится в стадии рассмотрения и утверждения.

Перечень предприятий и объектов инженерной инфраструктуры – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| № п/п | Наименование предприятий и объектов инженерной инфраструктуры | Класс санитарной опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэлектростанция | II | 500 |
| 2 | Газораспределительные пункты | Y | 15 |
| 3 | Центральные теплопункты | Y | 50 |
| 4 | Насосные станции | Y | 50 |
| 5 | Электроподстанции | Y | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |
| 6 | Газонаполнительная станция | III | 300 |
| 7 | Газораспределительные станции | III | 300 |
| 8 | Канализационные очистные сооружения |  | 400 |
| 9 | Котельные | Y | 50 |

Перечень предприятий – основных источников загрязнения и их санитарно-защитные зоны

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс вредности | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| ГУП ПО "Авангард" | Пластмассовые изделия и изделия из стеклопластика и углепластика | IV | 100 |
| ОАО «Полипласт» и СП Компитал | производители детских игровых и спортивных комплексов, обтекателей и др. продукции из пластмасс | IV | 100 |
| «КОЛТЕК-спецреагенты» | производитель реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности |  |  |
| ООО "Базис" | Переработка нефти и газового конденсата | I | 1000 |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ |
| ОАО "Сафоновский завод мобильных зданий" | Одно-, двухэтажные сборно-разборные мобильные здания "Комфорт-М", киоски, кузов-фургоны, спецавтомобили вахтовые, передвижные домики-бытовки, аппаратура низковольтная | IV | 100 |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
| ОАО "Сафоновский электромашиностроительный завод" | электродвигатели синхронные и асинхронные, генераторы синхронные, вентиляторы промышленные, устройства тиристорные возбудительные, электроводонагреватели промышленные | IV | 100 |
| Сафоновский филиал «Смолкабель» | производство и реализация кабельно-проводниковой продукции | IV | 100 |
| ПРИБОРОСТРОЕНИЕ |
| ГУП Завод "Гидрометприбор" | Гидрометеорологические и геологические изделия, приборы и средства автоматизации, оборудование для резки и сварки металлов | IV | 100 |
| ОАО "ПО Теплоконтроль" ("Приборы контроля и регулирования технологических процессов") | Регуляторы температуры, давления; термометры, индикаторы веса, литье | IV | 100 |
| ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ |
| Кирпичный завод | Производство строительных керамических изделий | III | 300 |
| ООО "Технобит-Сафоново" | Производство дорожного и кровельного битума | III | 300 |
| Предприятия пищевой промышленности |
| ОАО «Сафоновохлеб» | Хлебобулочные изделия | IV | 100 |

Охранная зона линейных объектов

- территория с особыми условиями использования

Охранная зона линейных объектов - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль линейных объектов в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения (Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г.).

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

- не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;

- не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

- отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров (Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог", Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611).

Отвод земель для электрических сетей определяется в соответствии с нормативами для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ.

Нормативы отвода земель

для электрических сетей

| Опоры воздушных линий электропередачи | Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ |
| --- | --- |
|  | 0,38 - 20 | 35 | 110 | 150 - 220 | 330 | 500 | 750 |
| 1. Железобетонные: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Одноцепные | 8 | 9 (11) | 10 (12) | 12 (16) | (21) | 15 | 15 |
| 1.2. Двухцепные | 8 | 10 | 12 | 24 (32) | 28 | - | - |
| 2. Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Одноцепные | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 (21) | 15 | 15 |
| 2.2. Двухцепные | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | - | - |
| 3. Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Одноцепные | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - |
| 3.2. Двухцепные | 8 | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- в скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов;

- для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м.

Площадки земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажных унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения, приведены в табл. 1.4.1.27.

Ширина полос земель, предоставляемых во временное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м.

Площадки земельных отводов под ЛЭП

| Опоры воздушных линий электропередачи | Площадки земельных участков в кв. м, предоставляемых для монтажных опор при напряжении линий, кВ |
| --- | --- |
|  | 0,38 - 20 | 35 | 110 | 150 - 220 | 330 | 500 | 750 |
| 1. Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Свободно стоящие с вертикальным расположением проводов | 160 | 220 | 250 | 400 | - | - | - |
| 1.2. Свободно стоящие с горизонтальным расположением проводов | - | - | 400 | 600 | 600 | 800 | 1200 |
| 1.3. Свободно стоящие многостоечные | - | - | - | 400 | 800 | 1000 | - |
| 1.4. На стяжках (с 1 оттяжкой) | - | 500 | 550 | 300 | - | - | - |
| 1.5. На оттяжках (с 5 оттяжками) | - | - | 1400 | 2100 | - | - | - |
| 2. Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Свободно стоящие промежуточные | 150 | 300 | 560 | 560 | 500 | 1200 | 2400 |
| 2.2. Свободно стоящие анкерно-угловые | 150 | 400 | 800 | 700 | 630 | 2000 | 3800 |
| 2.3. На оттяжках промежуточные | - | - | 2000 | 1900 | 2300 | 2500 | 3000 |
| 2.4. На оттяжках анкерно-угловые | - | - | - | - | - | 4000 | - |
| 3. Деревянные | 150 | 450 | 450 | 450 | - | - | - |

Охранные зоны трасс трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны (Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 N 9).

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения линейных объектов с ограничениями, установленными Приказом МПР РФ N 13.

Регламентом предусматривается перевод земель лесного фонда, на которых расположены зеленые зоны, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий в случае размещения линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также в случае размещения аэродромов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

# III Анализ комплексного развития территории

## III.1 Природно-ресурсный потенциал

### III. 1.1 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории райрна встречаются полезные ископаемые: тугоплавкие, легкоплавкие и огнеупорные глины (Сафоновское месторождение), известняки (Издешковское месторождение), бурый уголь (Сафоновское месторждение Подмосковного буроугольного бассейна; в настоящее время добыча прекращена), торф (самый крупный торфяник – Голубьев Мох в пойме р. Дыма).

Полезные ископаемые Сафоновского района

|  | Запасы (тыс.куб.м) | Забалансовые запасы (тыс.куб.м) |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.07 | на 01.01.08 | на 01.01.07 | на 01.01.08 |
| Бурый уголь | 124516* | 124516* | 41121* | 41121* |
| Огнеупорные глины | 107148* | 107148* | 4842* | 4842* |
| Глины и суглинки кирпичные | 8209 | 8162 | - | - |
| Известняки строительные | 7925 | 7925 | - | - |
| Песчано-гравийный материал | 15473 | 15432 | 4092 | 4092 |
| Песок строительный | 11561 | 11561 | 1378 | 1378 |
| Торф | 6554* | 6554* | 2343* | 2343* |
| Известковый торф | - | - | 17,9 | 17,9 |
| Сапропель озерный | 420* | 420* | - | - |

* - запасы балансовые и забалансовые в тыс.т.

Список месторождений полезных ископаемых

в Сафоновском районе:

Пески и песчано-гравийные смеси (ПГС)

1. Груздовское – ПГС – 12,0 га

2. Груздовское – песок строительный – 77,0 га

3. Дорогобужское – ПГС – 170,0 га

4. Раковское – ПГС и песок строительный – 160 га

Известь

1. Мосоловское – 150,0 га

2. Городищенское – 100,0 га

Глины кирпичные

1. Сафоновское – 200 га

Уголь

1. Сафоновское – 5,5 тыс. га.

### III. 1.2 Ресурсы поверхностных вод

Питьевые подземные воды

На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

В пределах области прогнозные ресурсы пресных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценены в количестве 7,7 млн. м3/сутки, из них 6,9 млн. м3/сутки (90,8%) приходится на основные водоносные горизонты нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений.

Модуль прогнозных ресурсов составляет 155,5 м3/сутки/км2 (1,8 л/с/км2). Обеспеченность населения ресурсами подземных вод питьевого качества составляет 7,66 м3/сутки, запасами — 0,74 м3/сутки на 1 жителя Смоленской области.

В Сафоновском районе источники только подземные. Балансовые запасы подземных вод 10140,065 тыс.куб.м, годовой объем добычи подземной воды 3977,0 тыс.куб.м.

### III. 1.3 Лесохозяйственные ресурсы. Лесное хозяйство

В соответствии с требованиями Лесного кодекса, и Концепции развития лесного хозяйства РФ до 2010 года, Концепции социально-экономического развития Смоленской области (2004 г.), организация использования лесов предусматривает:

- устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала;

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов;

- использования лесов с учетом их глобального экологического значения;

- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;

- организацию охраны и защиты лесов;

- обеспечение выполнения мероприятий по воспроизводству лесов, улучшению их породного состава и повышению продуктивности;

- платность использования лесов.

Для Смоленской области изготовлен Лесной план в исполнение Государственного контракта от 17 октября 2008 г., заключенного Департаментом Смоленской области по лесному хозяйству с РДЛУП "Гомельлеспроект".

В составе этой работы выполнен анализ динамики состояния лесов Смоленской области на основании данных государственного учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2003 - 01.01.2008. При этом проанализированы изменения распределения площади лесного фонда и запасов древесины по категориям защитности, категориям земель, породному и возрастному составу насаждений.

Общая площадь лесов области на 01.01.2008 составляет 2164,1 тыс. га, Сафоновского района – 62282 га.

В лесном фонде области преобладают мягколиственные породы (76,8% лесопокрытой площади), преимущественно березняки (52,8%). В хвойных древостоях преобладают еловые насаждения. Их площадь составляет 78,2% от общей площади этих древостоев. Твердолиственные насаждения занимают менее 1% общей лесопокрытой площади и состоят почти исключительно из дуба высокоствольного и низкоствольного.

Закономерность распределения древесных запасов по насаждениям преобладающих пород примерно аналогичны площадному распределению. Так древесный запас мягколиственных насаждений составляет 75,2% общего древесного запаса лесного фонда, а хвойных - 13,5%. Древесный запас твердолиственных насаждений незначителен по объему.

Из анализа этих данных можно сделать вывод о том, что только еловые насаждения характеризуются преобладанием молодняков. По насаждениям остальных древесных пород наблюдается более равномерное их распределение по группам возраста, кроме осинников, где преобладают спелые и перестойные насаждения.

Распределение площади лесного фонда по категориям земель, группам лесов и категориям защитности лесов I группы

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

площадь, га

| КОД с т р о к и | Общая площадь земель лесного фонда | Лесные земли | Всего лесных земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покрытые лесной растительностью | Не покрытые лесной растительностью |  |
|  |  | Всего | В т. ч. лесные культуры | Несомкнувшиеся лесные культуры | Лесные питомники | Естественные редины | Фонд лесовосстановления |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гари | Погибшие древостой | Вырубки | Прогалины Пустыри | Итого |  |
| Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ I, II и III групп |
| 01 | 62282 | 61763 | 995 | 266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 | 21 | 253 | 62282 |
| ЛЕСА I ГРУППЫ - ВСЕГО |
| 02 | 17013 | 16780 | 215 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 17013 |
|  | а) КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНОСТИ ЛЕСОВ, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНЫ РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 03 | 1162 | 1161 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1162 |
| ЗАПРЕТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ НЕРЕСТИЛИЩА ЦЕННЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ |
| 18 | 1162 | 1161 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1162 |
|  | б) КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНОСТИ ЛЕСОВ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 20 | 15851 | 15619 | 198 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 15851 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: |
| ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ ВДОЛЬ Ж/Д МАГИСТРАЛЕЙ, АВТОМОБИЛ. ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬН., РЕГИОН. И ОБЛ. ЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | 1908 | 1893 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 |
| ЗАПРЕТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ ПО БЕРЕГАМ РЕК, ОЗЕР, ВОДОХРАНИЛИЩ И ДР. ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| 26 | 13943 | 13726 | 179 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 13943 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ I ГРУППЫ, ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 27 | 13552 | 13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13552 |
| ЛЕСА II ГРУППЫ ВСЕГО |
| 30 | 45269 | 44983 | 780 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 | 21 | 162 | 45269 |
| ЛЕСА II ГРУППЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 32 | 39843 | 39843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39843 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ I, II и III ГРУПП, ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 44 | 53395 | 53395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53395 |

| КОД с т р о к и | Нелесные земли |
| --- | --- |
|  | пашни | сенокосы | пастбища | воды | сады, тутовники, ягодники и др. | дороги, просеки | усадьбы и пр. | болота | пески | ледники | прочие земли | всего нелесных земель |
| Б | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ I, II и III групп |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛЕСА I ГРУППЫ - ВСЕГО |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | а) КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНОСТИ ЛЕСОВ, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНЫ РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАПРЕТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ НЕРЕСТИЛИЩА ЦЕННЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | б) КАТЕГОРИИ ЗАЩИТНОСТИ ЛЕСОВ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: |
| ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ ВДОЛЬ Ж/Д МАГИСТРАЛЕЙ, АВТОМОБИЛ. ДОРОГ ФЕДЕРАЛ., РЕГИОН. И ОБЛ. ЗНАЧЕНИЯ |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАПРЕТНЫЕ ПОЛОСЫ ЛЕСОВ ПО БЕРЕГАМ РЕК, ОЗЕР, ВОДОХРАНИЛИЩ И ДР. ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ I ГРУППЫ, ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛЕСА II ГРУППЫ ВСЕГО |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛЕСА II ГРУППЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО ЛЕСОВ I, II и III ГРУПП, ВОЗМОЖНЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

Группа лесов I+II+III        Всего лесов I, II+III групп

площадь, га

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Покрытые лесной растительностью земли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | В т.ч. перестойные |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса | всего | в т.ч. включен. в расчет |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 |  | 502 | 11 | 43 | 306 | 304 | 126 | 16 | 0 |
| Ель | 102 |  | 5831 | 637 | 465 | 1194 | 1194 | 2766 | 769 | 0 |
| Лиственница | 104 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого хвойных | 107 |  | 6335 | 648 | 510 | 1500 | 1498 | 2892 | 785 | 0 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 110 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Дуб низкоствольный | 111 |  | 40 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 15 | 0 |
| Клен | 115 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 49 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 15 | 0 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 42 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 15 | 0 |
| Мягколиственные |  |  | 31418 | 155 | 498 | 12152 | 8517 | 12704 | 5909 | 154 |
| Береза | 124 |  | 13478 | 78 | 141 | 803 | 799 | 3111 | 9345 | 1158 |
| Осина | 125 |  | 9994 | 56 | 880 | 3304 | 3103 | 4629 | 1125 | 0 |
| Ольха серая | 126 |  | 430 | 0 | 2 | 270 | 187 | 90 | 68 | 0 |
| Ольха черная | 127 |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Липа | 130 |  | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивы древовидные | 132 |  | 55379 | 289 | 1538 | 16571 | 12612 | 20534 | 16447 | 1312 |
| Итого мягколиственных | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 61763 | 937 | 2048 | 18089 | 14126 | 23442 | 17247 | 1312 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 61763 | 937 | 2048 | 18089 | 14126 | 23442 | 17247 | 1312 |

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

Группа лесов I+II+III        Всего лесов I, II+III групп

запас, тыс. куб.м

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Общий запас насаждений | Общий средний прирост | Средний возраст лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |  |  |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | в. т. ч. перестойные |  |  |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | В | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 |  | 119,5 | 0,2 | 5,6 | 77,9 | 32,8 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 57 |
| Ель | 102 |  | 1481,7 | 23,4 | 48,7 | 339,4 | 836,8 | 233,4 | 0,0 | 22,9 | 60 |
| Лиственница | 104 |  | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 |
| Итого хвойных | 107 |  | 1601,6 | 23,6 | 54,7 | 417,3 | 869,6 | 236,4 | 0,0 | 24,9 | 60 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 110 |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 68 |
| Дуб низкоствольный | 111 |  | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 60 |
| Клен | 115 |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 60 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 |  |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 124 |  | 5590,2 | 2,8 | 28,8 | 1843,8 | 2481,8 | 1233,0 | 32,5 | 102,8 | 53 |
| Осина | 125 |  | 2564,2 | 2,1 | 12,0 | 95,1 | 465,7 | 1989,3 | 298,8 | 52,9 | 48 |
| Ольха серая | 126 |  | 1022,7 | 1,1 | 45,8 | 291,9 | 528,4 | 155,5 | 0,0 | 28,0 | 33 |
| Ольха черная | 127 |  | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 17,3 | 17,2 | 0,0 | 1,3 | 50 |
| Липа | 130 |  | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 40 |
| Ивы древовидные | 132 |  | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 |
| Итого мягколиственных | 133 |  | 9261,9 | 6,0 | 87,2 | 2280,5 | 3493,2 | 3395,0 | 331,3 | 185,2 | 48 |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 10873,2 | 29,6 | 141,9 | 2701,5 | 4365,8 | 3634,4 | 331,3 | 210,3 | 49 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 10873,2 | 29,6 | 141,9 | 2701,5 | 4365,8 | 3634,4 | 3634,4 | 331,3 | 210,3 |

Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

Группа лесов I        Леса I группы - всего

площадь, га

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Покрытые лесной растительностью земли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | В т.ч. перестойные |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса | всего | в т.ч. включен. в расчет |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 |  | 299 | 4 | 20 | 224 | 222 | 51 | 0 | 0 |
| Ель | 102 |  | 1368 | 38 | 175 | 278 | 278 | 715 | 162 | 0 |
| Лиственница | 104 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого хвойных | 107 |  | 1669 | 42 | 197 | 502 | 500 | 766 | 162 | 0 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб низкоствольный | 111 |  | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 124 |  | 6566 | 36 | 114 | 3551 | 2208 | 2349 | 516 | 0 |
| Осина | 125 |  | 5481 | 24 | 35 | 581 | 577 | 1699 | 3142 | 208 |
| Ольха серая | 126 |  | 3032 | 5 | 278 | 1058 | 857 | 1329 | 362 | 0 |
| Липа | 130 |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ивы древовидные | 132 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого мягколиственных | 133 |  | 15087 | 65 | 428 | 5197 | 3648 | 5377 | 4020 | 208 |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 16780 | 107 | 625 | 5708 | 4157 | 6143 | 4197 | 208 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 16780 | 107 | 625 | 5708 | 4157 | 6143 | 4197 | 208 |

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

Группа лесов I        Леса I группы - всего

запас, тыс. куб.м

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Общий запас насаждений | Общий средний прирост | Средний возраст лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |  |  |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | в. т. ч. перестойные |  |  |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | В | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 |  | 81,5 | 0,1 | 2,6 | 63,5 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 55 |
| Ель | 102 |  | 372,9 | 0,9 | 18,6 | 82,0 | 225,1 | 46,3 | 0,0 | 5,8 | 62 |
| Лиственница | 104 |  | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 41 |
| Итого хвойных | 107 |  | 454,8 | 1,0 | 21,6 | 145,5 | 240,4 | 46,3 | 0,0 | 7,2 | 60 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб низкоствольный | 111 |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 60 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 60 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 124 |  | 1118,7 | 0,6 | 7,3 | 514,3 | 489,5 | 107,0 | 0,0 | 21,8 | 50 |
| Осина | 125 |  | 963,1 | 0,6 | 3,0 | 69,0 | 252,2 | 638,3 | 50,2 | 20,7 | 46 |
| Ольха серая | 126 |  | 313,9 | 0,1 | 12,4 | 94,3 | 154,5 | 52,6 | 0,0 | 8,4 | 34 |
| Липа | 130 |  | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50 |
| Ивы древовидные | 132 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 |
| Итого мягколиственных | 133 |  | 2397,4 | 1,3 | 22,7 | 679,3 | 896,2 | 797,9 | 50,2 | 50,9 | 45 |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 2856,8 | 2,3 | 44,3 | 826,4 | 1136,6 | 847,2 | 50,2 | 58,2 | 47 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 2856,8 | 2,3 | 44,3 | 826,4 | 1136,6 | 847,2 | 50,2 | 58,2 |  |

Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

Группа лесов II        Леса II группы

площадь, га

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Покрытые лесной растительностью земли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | В т.ч. перестойные |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса | всего | в т.ч. включен. в расчет |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 | 33 081 | 203 | 7 | 23 | 82 | 82 | 75 | 16 | 0 |
| Ель | 102 | 33 081 | 4463 | 599 | 290 | 916 | 916 | 2051 | 607 | 0 |
| Итого хвойных | 107 |  | 4666 | 606 | 313 | 998 | 998 | 2126 | 623 | 0 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 110 | 29 101 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Дуб низкоствольный | 111 | 37 061 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Клен | 115 | 37 061 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 124 | 37 061 | 24852 | 119 | 384 | 8601 | 6309 | 10355 | 5393 | 154 |
| Осина | 125 | 43 041 | 7997 | 54 | 106 | 222 | 222 | 1412 | 6203 | 950 |
| Ольха серая | 126 | 43 041 | 6962 | 51 | 602 | 2246 | 2246 | 3300 | 763 | 0 |
| Ольха черная | 127 | 37 061 | 430 | 0 | 2 | 270 | 187 | 90 | 68 | 0 |
| Липа | 130 | 34 081 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивы древовидные | 132 | 43 041 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого мягколиственных | 133 |  | 40292 | 224 | 1110 | 11374 | 8964 | 15157 | 12427 | 1104 |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 44983 | 830 | 1423 | 12381 | 9969 | 17299 | 13050 | 1104 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 44983 | 830 | 1423 | 12381 | 9969 | 17299 | 13050 | 1104 |

Смоленская область

ФГУ «Смоленское управление сельскими лесами»

Лесхоз Сафоновский

Рельеф равнинный

Группа лесов II        Всего лесов II группы всего

запас, тыс. куб.м

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | КОД с т р о к и | КОД и нижний предел возраста рубки (спелости) | Общий запас насаждений | Общий средний прирост | Средний возраст лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по группам возраста |  |  |
|  |  |  |  | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | в. т. ч. перестойные |  |  |
|  |  |  |  | 1 класса | 2 класса |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | В | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основные лесообразующие породы |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 101 | 33 081 | 38,0 | 0,1 | 3,0 | 14,4 | 17,5 | 3,0 | 0,0 | 0,6 | 60 |
| Ель | 102 | 33 081 | 1108,8 | 22,5 | 30,1 | 257,4 | 611,7 | 187,1 | 0,0 | 17,1 | 60 |
| Итого хвойных | 107 |  | 1146,8 | 22,6 | 33,1 | 271,8 | 629,2 | 190,1 | 0,0 | 17,7 | 60 |
| Твердолиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб высокоствольный | 110 | 29 101 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 68 |
| Дуб низкоствольный | 111 | 37 061 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 59 |
| Клен | 115 | 37 061 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36 |
| Итого твердолиственных | 122 |  | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 60 |
| В т.ч. низкоствольных | 123 |  | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 57 |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 124 | 37 061 | 4471,5 | 2,2 | 21,5 | 1329,5 | 1992,3 | 1126,0 | 32,5 | 81,0 | 54 |
| Осина | 125 | 43 041 | 1601,1 | 1,5 | 9,0 | 26,1 | 213,5 | 1351,0 | 248,6 | 32,2 | 49 |
| Ольха серая | 126 | 43 041 | 708,8 | 1,0 | 33,4 | 197,6 | 373,9 | 102,9 | 0,0 | 19,6 | 33 |
| Ольха черная | 127 | 37 061 | 74,8 | 0,0 |  | 40,3 | 17,3 | 17,2 | 0,0 | 1,3 | 50 |
| Липа | 130 | 34 081 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 38 |
| Ивы древовидные | 132 | 43 041 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 |
| Итого мягколиственных | 133 |  | 6864,5 | 4,7 | 0,6 |  |  |  |  | 134,3 | 49 |
| Итого по 1 разделу | 134 |  | 8016,4 | 27,3 | 64,5 | 1601,2 | 2597,0 | 2597,1 | 281,1 | 152,1 | 50 |
| Всего по разделам 1+2+3 | 140 |  | 8016,4 | 27,3 | 97,6 | 1875,1 | 3229,2 | 2787,2 | 281,1 | 281,1 |  |

Характеристика лесосырьевого потенциала

и его использования, определение потребности общества

в лесах и лесных ресурсах

Леса Смоленской области занимают около 40% территории; наиболее крупные массивы находятся в северо-западной и восточной частях области. Преобладают леса из березы, осины и ольхи с примесью хвойных и широколиственных пород. На севере области имеются массивы хвойных лесов. Они содержат значительные запасы сырьевых ресурсов, играют средообразующую, защитную и водоохранную роли. Леса Смоленской области являются источником сырья для местных деревоперерабатывающих предприятий. Местным населением востребованы: заготовка пищевых и недревесных ресурсов; осуществление охоты и рекреации; имеются места, традиционно использующиеся для религиозных целей.

Лесное хозяйство Смоленской области осуществляется в соответствии с требованиями Лесного кодекса, руководствуясь принципами обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей промышленности и местного населения.

В настоящее время удельный вес лесной и лесоперерабатывающей промышленности в общем объеме валового продукта области составляет 2%. Главной задачей лесного хозяйства Смоленской области является создание благоприятных условий для развития всех видов разрешенного использования лесов.

Характеристика использования лесов отдельно по видам использования лесов

Основным видом использования лесов Смоленской области является заготовка древесины.

Действовавшая в 2007 - 2008 гг. расчетная лесосека по рубкам в спелых и перестойных насаждениях в объеме 3365,2 тыс. м3 была утверждена на основании лесосек ранее действовавших по государственным (2592,8 тыс. м3) и сельским (772,4 тыс. га) с учетом труднодоступных насаждений.

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам и лесопаркам

| Наименование лесничества, лесопарка | При рубке спелых и перестойных лесных насаждений | При рубке лесных насаждений при уходе за лесами | При рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры прочие рубки) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетная лесосека | фактически заготовлено |  |  |  |  |
| Сафоновское | 242,5 | 71,1 | - | 8,8 | - | 79,9 |

Объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при сплошных и выборочных рубках

| Наименование лесничества, лесопарка | Заготовлено всего | В т.ч. по хозяйствам | Из всего на лесных участках, переданных в аренду |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойные | твердолиственные | мягколиственные |  |
|  | Общий объем | в т.ч. деловой древисины |  |  |  |  |
| Сплошные рубки |
| Сафоновское | 71,1 | 30,0 | 10,8 | - | 60,3 | 69 |

Объемы рубок лесных насаждений

при осуществлении ухода за лесом, вырубке погибших

и поврежденных лесных насаждений, прочих рубок, а также

на лесных участках, предназначенных для строительства,

реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных

статьями 13, 14, 21 Лесного кодекса Российской Федерации

| Наименование лесничества, лесопарка | Объем рубок при уходе за лесом | Объем рубок при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений рубки | Объем прочих рубок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовлено всего | В т.ч. по хозяйствам |  |  |
|  |  | прореживания | проходные | рубки переоформления | рубки обновления | рубки реконструкции | Рубки единичных деревьев |  |  |
|  | всего | в т.ч. деловой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплошные рубки |  |
| Сафоновское | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 6,8 |

### III. 1.4 Рекреационно-туристичеcкие ресурсы

Одна  из задач Схемы территориального планирования Сафоновского - определение приоритетов перспективного развития системы крупных рекреационно-туристских объектов, центров и трасс республиканского и федерального значения во взаимосвязи с развитием структуры расселения.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристская система зависит от историко-культурного, природного, рекреационного и инфраструктурного (транспорт и система обслуживания) потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов.

Рекреационно-туристическая система формируется на основе:

-	исторических населенных пунктов;

-	историко-архитектурных и природных заповедников;

-	населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

-	территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

-	парков, садов, городских лесов, лесопарков, пляжей;

-	лечебно-оздоровительных объектов;

-	туристских маршрутов.

В Организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности ведущее место занимают историко-архитектурные, археологические памятники и природные комплексы.

Смоленская область является одним из наиболее перспективных регионов  России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Сафоновский район.

На территории города Сафоново и Сафоновского района находятся памятники истории и культуры:
Церковь Успенья, 1868 г. (с. Белый Берег), Церковь Михаила Архангела, 1873 г. (с. Боровщина), Церковь Вознесения, 1820 г. (с. Старое Село), Усадьба Гейдена (руины конного двора), сер. XIX в. - (д. Крюково), Церковь Михаила Архангела, 1829 г. (д. Сумароково), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1810 г. (д. Перстенки), Руины архитектурных памятников, построенных по проекту М.Ф. Казакова в конце 18 - нач. 19 вв. (с. Николо-Погорелое), д. Следнево родовое имение Маршала Советского Союза М. Тухачевского. В д. Жуково прошли детские годы декабриста И.Д. Якушкина. Деревня Батищево - бывшее имение профессора химии и известного публициста А.Н. Энгельгардта, где с 1894 по 1941 гг. действовала первая в России опытная сельскохозяйственная станция.

Братских могил - 20, обелисков - 37, памятников, бюстов - 16, мемориальных досок - 12.

## III.2 Социально-экономический потенциал

### III. 2.1 Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития

Промышленность, транспорт и связь являются важнейшими и определяющими отраслями экономики и жизнедеятельности города. Основой экономического потенциала города является производственная сфера –химическая, электротехническая промышленность, машиностроение, приборостроение, легкая и пищевая.

Промышленный потенциал города достаточно высок. Так, в 2007 году объем промышленного производства составил 3,2 млн.

Наибольший удельный вес в объеме валовой продукции промышленности города занимают открытые акционерные общества "Сафоновский электромашиностроительный завод", "Теплоконтроль", ФГУП "Авангард". Своеобразной визитной карточкой города стала продукция ОАО "Сафоновохлеб". Это одно из самых динамично развивающихся предприятий города, продукция которого включена в престижный перечень "100 лучших товаров России".

Наиболее крупными предприятиями города являются:

- Сафоновский электромашиностроительный завод  — крупный российский производитель мощных (от 30 до 2000 кВт) электродвигателей и генераторов

- ПО Теплоконтроль — производитель приборов технологической автоматики

- Завод «Гидрометприбор» — производитель гидрометеорологических, геологических и приборов автоматики

- В рамках завода пластмасс образовались:

  - ФГУП «Авангард»— выпускает изделия из пластика, из стекло- и углепластика

  - ОАО «Полипласт» и СП Компитал— производители детских игровых и спортивных комплексов, обтекателей и др. продукции из пластмасс

  - «КОЛТЕК-спецреагенты» — производитель реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности

  - Сафоновский филиал «Смолкабель»

- Сафоновский завод мобильных зданий

- ОАО «Сафоновохлеб»

- Кирпичный завод

- Асфальтобетонный завод

В течение последних лет в районе наращивается экономический потенциал, решаются многие социальные проблемы, созданы определенные предпосылки для экономического развития.

Только за 2007 год объем промышленного производства вырос на 40,2 %, оборот розничной торговли на 13 %, заработная плата выросла на 22,3 %, денежные доходы на душу населения на 26,4 %. В экономику района направлено 837,6 млн. руб. инвестиций. В бюджет муниципального образования “Сафоновский район” Смоленской области поступило 506,3 млн. руб. доходов с ростом к 2006 году на 36 %.

Промышленность является основой экономического потенциала района. В промышленности работает 8,0 тыс. человек.

Рост объемов промышленной продукции идет по двум направлениям:

Первое – за счет эффективного развития производственных мощностей на действующих предприятиях.

Второе – за счет создания новых производств, реализации ряда инвестиционных проектов.

Дальнейшее развитие экономического комплекса района может происходить по нескольким направлениям:

- Развитие агропромышленного комплекса;

- Развитие существующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- Создание новых промышленных предприятий.

- Развитие мелкого и среднего предпринимательства

- Развитие индустрии  туризма;

- Формирование новых промышленных предприятий.

Смоленская область в силу своего исторического и культурного наследия, а также географического положения обладает значительным туристским потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.

С П Р А В К А
о ходе выполнения основных показателей
социально-экономического развития Сафоновского района
на 01.10.2008 года

|  | факт на 01.10.08 | факт на 01.10.07 | темп в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства (крупные и средние предприятия), тыс. руб. | 4535551 | 2836751,3 | 160 |
| Обрабатывающие производства – всего (тыс.руб.) | 4384989,1 | 2731755,9 | 160,5 |
| Среднеспис. числ-ть работающих (чел.) на 01.09.2008 | 5643 | 4954 | 113,9 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) на 01.09.2008 | 11660,4 | 8760,6 | 133,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего (тыс.руб.) | 150561,9 | 104995,4 | 143,4 |
| Среднеспис. числ-ть работающих (чел.) на 01.09.2008 | 1189 | 1246 | 95,4 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) на 01.09.2008 | 13255 | 9746,3 | 136 |
| Транспорт и связь |  |  |  |
| Грузооборот автотранспорта (тыс. т/км) | 10371 | 10296,3 | 100,7 |
| Среднеспис. числ-ть работающих (чел) на 01.09.2008 | 892 | 997 | 89,5 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) на 01.09.2008 | 12334,2 | 9915 | 124,4 |
| Сельское хозяйство, охота, лесозаготовки |  |  |  |
| Производство основных видов сельхозпродукции на 01.10.2008 |  |  |  |
| -мясо (тонн) | 1621 | 1702 | 95 |
| -молоко (тонн) | 14519 | 14279 | 102 |
| -яйцо (тыс. шт.) | 4505 | 5540 | 81 |
| в том числе: сельхозпредприятия |  |  |  |
| -мясо (тонн) | 736 | 797 | 92 |
| -молоко (тонн) | 10244 | 10065 | 102 |
| -яйцо (тыс. шт.) | - | - | - |
| население |  |  |  |
| -мясо (тонн) | 712 | 776 | 92 |
| -молоко (тонн) | 4247 | 4189 | 101 |
| -яйцо (тыс. шт.) | 4500 | 5539 | 81 |
| фермерские хозяйства |  |  |  |
| -мясо (тонн) | 173 | 129 | 134 |
| -молоко (тонн) | 28 | 25 | 112 |
| -яйцо (тыс. шт.) | 5 | 1 | в 5р |
| Поголовье скота на 01.10.08 (гол.) |  |  |  |
| - КРС (гол.) | 10410 | 10989 | 95 |
| в т. ч. сельхозпредприятия (гол.) | 9365 | 9865 | 95 |
| -Коровы (гол.) | 4818 | 5059 | 95 |
| в т. ч. сельхозпредприятия (гол.) | 3962 | 4141 | 96 |
| -Свиньи (гол.) | 1641 | 1529 | 107 |
| в т. ч. сельхозпредприятия (гол.) | 164 | 193 | 85 |
| -Овцы и козы (гол.) | 994 | 1127 | 88 |
| в т. ч. сельхозпредприятия | - | - | - |
| Среднеспис. числ-ть работающих (чел.) на 01.09.2008 | 535 | 644 | 83,1 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) на 01.09.2008 | 8699,1 | 5285 | 164,6 |
| Торговля |  |  |  |
| Розничный товарооборот в действующих ценах (млн.руб.) | 458,7 | 407,6 | 112,5 |
| Оборот общественного питания (млн.руб.) | 21,1 | 17,3 | 121,5 |
| Среднеспис. числ-ть работающих (чел.) на 01.09.2008 | 568 | 541 | 105 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) на 01.09.2008 | 9749,1 | 7253,8 | 134,4 |
| Строительство |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. на 01.07.2008 | 85,4 | 71,8 | 119 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов (кв. м.) на 01.09.2008 | 7133,4 | 1320,9 | в 5,4р |
| в т.ч. за счет средств населения (кв. м.) на 01.09.2008 | 1066,4 | 1147 | 93 |
| Среднеспис. числ-ть работающих (чел.) на 01.09.2008 | 112 | 119 | 94,1 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) на 01.09.2008 | 11158,5 | 8022 | 139,1 |
| Рынок труда |  |  |  |
| Занято в экономике (кр. и ср. предпр.) чел. | 14233 | 13899 | 102,4 |

### III. 2.2 Современное состояние экономики Сафоновского района

### 2.2.1.  Промышленность

Промышленность Сафоновского района

|  | Отгружено товаров собственного производства млн.руб. На 01.01.07 г. отчет | Численность работающих, чел |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, всего | 3100,3 | 7120 |
| Пищевые | 940,4 | 1288 |
| ОАО «Сафоновомясопродукт» | 241,8 | 293 |
| ОАО «Сафоновомолоко» | 86,2 | 210 |
| ОАО «Сафоновохлеб» | 291,1 | 557 |
| ООО «Роял-Кейк» | 321,3 | 228 |
| Текстильное и швейное пр-ва | 25,3 | 244 |
| ЗАО Швейная фабрика | 23,8 | 223 |
| ООО Издешковский л/з | 1,5 | 21 |
| Пр-во резиновых и пластмасс. изделий | 482,3 | 1581 |
| ФГУП ПО «Авангард» | 341,4 | 1238 |
| ОАО «Полипласт» | 19,6 | 59 |
| ООО «Интекс С» | 8,5 | 58 |
| ЗАО СП Компитал | 92,8 | 106 |
| ООО «Агрохимтара» | 20,0 | 120 |
| Химическое производство | 250 | 110 |
| ООО «Колтек-спецреагенты» | 250 | 110 |
| Пр-во прочих неметаллических и минеральных изделий | 110,9 | 349 |
| ССК | 51,9 | 149 |
| ООО «Саф. кирп.з-д №1» | 35,7 | 35 |
| ООО «Стройматериалы» | 13,0 | 136 |
| ООО «Стройдеталь» | 10,3 | 29 |
| Произв. машин и оборудов. | 248,1 | 329 |
| ГУП учреждения 100/3 | 31,2 | 65 |
| ГУП учреждения 100/2 | 20,3 | 49 |
| ГУП учреждения 100/1 | 0,8 | 41 |
| ООО «КаВик» | 195,1 | 174 |
| Центр обслуживания техники | 0,7 |  |
| Издательская (типография) | 1,6 | 13 |
| Пр-во электрооборуд., электронного и оптическ. | 708,0 | 2076 |
| ОАО «Сафоновский электромашиностроит. з-д» | 362,1 | 1054 |
| ОАО «ГМП» | 142,0 | 266 |
| ОАО «Теплоконтроль» | 144,0 | 510 |
| ООО СЭЗ-Электро | 34,9 |  |
| ООО «Смолкабель» | 25 | 190 |
| ООО «Базис» | Введен в 2007г | 38 |
| ООО АЛАН -электро | 2,3 | 18 |
| Обработка древесины и пр-во изд.из дерева | 43 |  |
| ООО «Лестехнология | 6,0 |  |
| ООО Саф. Леспромхоз | 26,8 |  |
| ООО «Литлес» | 6,0 |  |
| ООО «Днепролес» | 4,2 | 17 |
| Произв. эл.эн. газа и воды | 301,9 |  |
| ГУП учреждения 100/3 | 6,4 |  |
| ГУП учреждения 100/2 | 7,5 |  |
| Фирма Тепло | 68,0 | 93 |
| МУП Издешк. Коммун. | 3,7 | 43 |
| ООО « Гранит» | 10,0 | 93 |
| Водоканал | 50,8 | 206 |
| Ф-л центр.электр.сети | 7,5 | 672 |
| ООО «Смолрегионтеплоэнерго» | 88,0 | 250 |
| Универсал | 1,4 | 43 |
| ГУП учреждения 100/1 | 11,2 |  |
| ФГУП ПО «Авангард» | 44,8 |  |
| ССК | 1,7 |  |
| ОАО «Сафоновский электромашиностроит. з-д» | 0,9 |  |

### 2.2.2.  Сельское хозяйство

На Сафоновский район приходится 5,4% сельскохозяйственного производства Смоленской обл. (1997). Отрасли аграрной специализации района – молочно-мясное животноводство, зерновое хозяйство, льноводство и картофелеводство. Среднегодовая площадь посевов (тыс. га; 1993–1997): зерновые – 25,10, картофель – 2,80, овощи – 0,41, лён – 1,05. Среднегодовой сбор (тыс. т.; 1993–1997): зерно – 31,92, картофель – 40,92, овощи – 8,62, льноволокно – 0,38. Поголовье (тыс., 1998): крупный рогатый скот – 21,3 (в т. ч. коровы – 10,1), свиньи – 8,4, овцы и козы – 3,8. Производство (тыс. т., 1997): мясо – 3,9, молоко – 25,9, яйца – 6,4 млн. шт.

Список сельхозпредприятий Сафоновского района НА 01.01.2008 ГОДА

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Батищевский" | Николо-Погореловское сельское поселение |
| 2 | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Родник" | Беленинское сельское поселение |
| 3 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Нива" | Дуровское сельское поселение |
| 4 | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Васильевское" | Васильевское сельское поселение |
| 5 | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Исток" | Игнатковское сельское поселение |
| 6 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колосок" | Казулинское сельское поселение |
| 7 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Надежда" | Пушкинское сельское поселение |
| 8 | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Заречье" | Старосельское сельское поселение |
| 9 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Дроздово" | Дроздовское сельское поселение |
| 10 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Богдановщина" | Богдановщинское сельское поселение |
| 11 | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Луч" | Барановское сельское поселение |
| 12 | Коллективное предприятие "Рыбковское" | Рыбковское сельское поселение |
| 13 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Вышегор" | Вышегорское сельское поселение |
| 14 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Зимница" | Зимницкое сельское поселение |
| 15 | Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Урицкого | Прудковское сельское поселение |

В Смоленской области животноводство составляет основу сельского хозяйства. В структуре товарной продукции сельскохозяйственного производства его продукция составляет 87,6 процента, в том числе продукция молочного скотоводства - 49,2 процента.

Наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сохранилась. В 2006 году во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составляло 172,9 тыс. голов, что на 6,7 процента меньше уровня 2005 года. По состоянию на 1 января 2007 года поголовье коров составляло 100,1 тыс. голов, что на 8,5 процента меньше уровня 2006 года. В сельскохозяйственных организациях в 2006 году темпы снижения поголовья крупного рогатого скота в целом составили 5,8 процента, в том числе коров - 6,9 процента.

В результате снижения поголовья коров в хозяйствах всех категорий производство молока продолжает сокращаться. В 2006 году было произведено 346,4 тыс. тонн молока, что составило 93,1 процента к уровню 2005 года, в том числе количество молока, произведенного сельскохозяйственными организациями, составило 165 тыс. тонн, или 98,8 процента к уровню предыдущего года.

В 2006 году увеличилось поголовье свиней. По состоянию на 1 января 2007 года в хозяйствах всех категорий оно составило 113,6 тыс. голов, что на 25,5 процента больше уровня 2005 года.

По состоянию на 1 января 2007 года в сельскохозяйственных организациях Смоленской области имелось 753,6 тыс. голов птицы, что на 7,7 процента больше уровня 2006 года. В 2006 году увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 0,5 процента к уровню 2005 года.

В 2006 году в Смоленской области в расчете на душу населения было произведено 346,5 кг молока, 30,2 кг мяса и 267 штук яиц.

Растениеводство в Смоленской области специализируется на выращивании кормовых и зерновых культур, льна, картофеля и овощей. За последние шесть лет (с 2001 по 2006 год) в Смоленской области сократились посевные площади на 250,3 тыс. гектаров (или на 33 процента), площади зерновых и зернобобовых культур - на 42 процента, льна - на 47 процентов, кормовых культур - на 32 процента.

В 2006 году сократилось производство всех основных видов продукции растениеводства, объем которой к уровню 2005 года составил:

- зерна - 59,3 процента;

- льноволокна - 34,9 процента;

- овощей - 94,3 процента.

Основными производителями зерна (73,7 процента) и льнопродукции (81,5 процента) являются сельскохозяйственные организации. Производство картофеля (98,7 процента) и овощей (94,4 процента) сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства Смоленской области являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий Смоленской области, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в сельскохозяйственной отрасли производственных, финансовых и социальных проблем, то есть должно обеспечить достижение целей социально-экономического развития Сафоновского района в рассматриваемой перспективе.

### III. 2.3 Население и трудовые ресурсы

Характеристика демографических процессов

Население района

Территория МО «Сафоновский район», кв.м. – 2259;

Численность населения, чел. – 61250;

Плотность населения, чел. На 1 кв км. – 27,1;

Количество сельских населенных пунктов – 222;

Из них без населения - 24

Численность населения, тыс.чел

|  | 1996г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 72,8 | 65,0 | 64,1 | 63,4 | 62,4 | 61,3 |
| г. Сафоново | 54,8 | 48,0 | 47,4 | 46,8 | 46,0 | 45,3 |
| Городск. Население (с п Издешково) | 57,3 | 49,9 | 49,3 | 48,8 | 48,0 | 47,2 |
| Сельское население | 15,5 | 15,1 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,1 |
| Всего по району | 72,8 | 65,0 | 64,1 | 63,4 | 62,4 | 61,3 |
| в %% к предыдущему году |  | 89,2 | 98,6 | 98,9 | 98,4 | 98,2 |

Анализ динамики численности населения района показал, что за последние 6 лет (1996-2007 гг.) оно значительно уменьшилось – на 15,8 %. Темпы убыли населения за рассматриваемый период характеризуются своей стабильностью и колеблются в пределах от 1,8 % до 10,8 % в год.

Значительного изменения населения района за 2007 год не произошло. По сравнению с 2006 г. оно уменьшилось на 1,8%.

Численность населения городских и сельских поселений зй 1995-2007 гг., тыс.чел

| Сельские и городские поселения Сафоновского района | Год |
| --- | --- |
|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Издешковское гор.поселение | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Барановское сел.поселение | 1047 | 1068 | 1048 | 1017 | 1005 | 1007 | 1001 | 1070 | 1050 | 1057 | 1092 | 1095 | н.д |
| Беленинское сел.поселение | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Богдановщинское сел.поселение | 752 | 737 | 714 | 697 | 653 | 625 | 595 | 589 | 631 | 614 | 603 | 589 | 543 |
| Вадинское сел.поселение | 1643 | 1513 | 1560 | 1568 | 1551 | 1362 | 1485 | 1493 | 1334 | 1359 | 1312 | 1319 | 1319 |
| Васильевское сел.поселнени | 542 | 536 | 524 | 512 | 497 | 479 | 476 | 471 | 478 | 468 | 459 | 435 | 433 |
| Вышегорское сел.поселение | 1146 | 1098 | 1126 | 1118 | 1083 | 1094 | 1079 | 1110 | 1146 | 1098 | 1126 | 1118 | 1110 |
| Дроздовское сел.поселение | 615 | 623 | 611 | 613 | 597 | 604 | 587 | 572 | 568 | 572 | 565 | 551 | 570 |
| Дуровское сел.поселение | 763 | 736 | 734 | 737 | 713 | 697 | 687 | 669 | 651 | 627 | 621 | 616 | 628 |
| Зимницкое сел.поселение | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Игнатковское сел.поселение | н.д | н.д | н.д | 638 | 628 | 619 | 601 | 590 | 583 | 582 | 585 | 540 | 517 |
| Казулинское сел.поселение | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Николо-Погореловское сел.поселение | 780 | н.д | н.д | н.д | н.д | 743 | 723 | 704 | 706 | 669 | 707 | 661 | 653 |
| Прудковское сел.поселение | 844 | 849 | 847 | 843 | 849 | 846 | 842 | 851 | 847 | 878 | 868 | 872 | 879 |
| Пушкинское сел.поселение | 771 | 763 | 755 | 699 | 674 | 635 | 608 | 601 | 581 | 664 | 660 | 665 | 646 |
| Рыбковское сел.поселение | 885 | 897 | 882 | 864 | 844 | 868 | 857 | 830 | 843 | 840 | 866 | 886 | 899 |
| Старосельское сел.поселение | 813 | 790 | 762 | 739 | 657 | 623 | 542 | 538 | 603 | 596 | 578 | 575 | 602 |

Характер изменения динамики численности населения по отдельным территориям не однозначен. Положительными темпами прироста населения характеризуются Барановское и Прудковское сельские поселения. Темпы роста населения низкие, численность населения растет чрезвычайно медленно.

Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). В 2007 году, по сравнению с 1995 г. валовой миграционный оборот района снизился. Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него.

Возрастная структура населения района в общих чертах характеризуется следующими показателями: дети от 0-15 – 13,2%, трудоспособный возраст – 62,5%, лица, старше трудоспособного возраста – 24,3%

Распределение населения Сафоновского района по основным возрастным группам, тыс.чел.

|  | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006 г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 65,0 | 64,1 | 63,4 | 62,4 | 61,3 |
| В т.ч. 0-15лет | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 8,1 |
| Трудоспос. насел. | 39,3 | 39,4 | 39,3 | 39,0 | 38,3 |
| Старше трудосп. | 16,0 | 15,5 | 15,4 | 15,1 | 14,9 |

Возрастная структура населения по поселениям Сафоновского района на 01.01.2007 г.

|  | Дети 0-18 лет | Возрастная категория до 30 лет | Трудоспособный возраст (от 18 лет) | Лица старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Издешковское гор.поселение | 295 | - | 1204 | 591 |
| Барановское сел.поселение | 186 | - | 539 | 383 |
| Беленинское сел.поселение | 95 | - | 480 | 294 |
| Богдановщинское сел.поселение | н.д | - | н.д | - |
| Вадинское сел.поселение | - | 458 | 386 | 475 |
| Васильевское сел.поселнени | н.д | - | н.д | - |
| Вышегорское сел.поселение | 180 | - | 598 | 332 |
| Дроздовское сел.поселение | 89 | - | 325 | 156 |
| Дуровское сел.поселение | 80 | - | 375 | 171 |
| Зимницкое сел.поселение | 103 | - | 491 | 260 |
| Игнатковское сел.поселение | 126 | - | 288 | 193 |
| Казулинское сел.поселение | н.д | - | н.д | - |
| Николо-Погореловское сел.поселение | 107 | - | 282 | 110 |
| Прудковское сел.поселение | 158 | - | 454 | 274 |
| Пушкинское сел.поселение | 90 | - | 339 | 217 |
| Рыбковское сел.поселение | 188 | - | 480 | 135 |
| Старосельское сел.поселение | н.д | - | н.д | - |

Естественный прирост (+), убыль (-)

| 1995г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -707 | -966 | -988 | -755 | -847 | -815 |
| На 1000 человек населения |
| -9,7 | -14,7 | -15,3 | -11,8 | -12,5 | -13,2 |

Половая структура населения Сафоновского района, чел. на 01.01.2007г.

Мужчины  - 27603

Женщины – 33647

Половая структура населения поселений Сафоновского района

на 01.01.2007 г.

|  | Мужчины, чел | Женщины, чел | Всего, чел | % муж. | % жен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Издешковское гор.поселение | 941 | 1149 | 2090 | 45,02 | 53,54 |
| Барановское сел.поселение | 519 | 589 | 1108 | 46,84 | 53,15 |
| Беленинское сел.поселение | 324 | 450 | 774 | 41,86 | 58,13 |
| Богдановщинское сел.поселение | 242 | 301 | 543 | 45,31 | 55,43 |
| Вадинское сел.поселение | 626 | 693 | 1319 | 47,46 | 52,53 |
| Васильевское сел.поселнени | 141 | 292 | 483 | 29,19 | 60,45 |
| Вышегорское сел.поселение | 571 | 539 | 1110 | 51,44 | 48,55 |
| Дроздовское сел.поселение | 263 | 307 | 570 | 46,14 | 53,85 |
| Дуровское сел.поселение | 302 | 324 | 626 | 48,24 | 51,75 |
| Зимницкое сел.поселение | 380 | 474 | 854 | 44,49 | 55,50 |
| Игнатковское сел.поселение | 223 | 294 | 517 | 43,13 | 56,86 |
| Казулинское сел.поселение | н.д | н.д | - | - | - |
| Николо-Погореловское сел.поселение | н.д | н.д | - | - | - |
| Прудковское сел.поселение | 507 | 408 | 915 | 55,40 | 44,59 |
| Пушкинское сел.поселение | 303 | 343 | 646 | 46,90 | 53,09 |
| Рыбковское сел.поселение | 390 | 509 | 899 | 43,38 | 56,61 |
| Старосельское сел.поселение | н.д | н.д | - | - | - |

Половая структура отражает преобладание женского населения (54,9%) над мужским (45,1%).

Число вынужденных переселенцев и беженцев, чел.

| 1995г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | 12 | 6 | - | - | - |

Среднесписочная численность занятых в экономике, тыс.чел.

(без ПБОЮЛ, и фермеров)

| 1995г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,6 | 20,9 | 20,1 | 19,8 | 19,4 | 16,6 |

Численность зарегистрированных безработных,чел

| 1995г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | 270 | 314 | 381 | 331 | 271 |

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе пенсионного фонда, тыс.чел.

| 1995г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,3 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 20,1 |

Анализ демографических процессов позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

Система расселения

| № | Наименование с/п | Количество населённых пунктов (деревень) | менее 10 чел. | менее 10 чел., % | от 10-50 чел. | От 10-50 чел., % | от 50-100 чел. | От 50-100 чел., % | более 100 чел. | Более 100 чел., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Барановское с/п | 12 | 3 | 25 | 7 | 58,3 | 3 | 25 | 2 | 16,6 |
| 2. | Беленинское с/п | 12 | 7 | 58,3 | 2 | 16,6 | - | 0 | 2 | 16,6 |
| 3. | Богдановщинское с/п | 19 | 11 | 57,9 | 6 | 31,6 | - | 0 | 1 | 5,3 |
| 4. | Вадинское с/п | 19 | 12 | 63,2 | 5 | 26,3 | - | 0 | 2 | 10,5 |
| 5. | Васильевское с/п | 6 | 2 | 33,3 | 3 | 50 | - | 0 | 1 | 16,7 |
| 6. | Вышегорское с/п | 12 | 2 | 16,7 | 6 | 50 | 3 | 25 | 1 | 8,3 |
| 7. | Дроздовское с/п | 4 | - | 0 | 3 | 75 | - | 0 | 1 | 25 |
| 8. | Дуровское с/п | 16 | 11 | 68,8 | 3 | 18,8 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 |
| 9. | Зимницкое с/п | 21 | 12 | 57,1 | 6 | 28,6 | 1 | 4,8 | 2 | 9,5 |
| 10. | Игнатковское с/п | 22 | 18 | 81,8 | - | 0 | - | 0 | 2 | 9,1 |
| 11. | Казулинское с/п | 16 | 9 | 56,3 | 6 | 37,5 | - | 0 | 1 | 6,3 |
| 12. | Николо-Погореловское с/п | 10 | 5 | 50 | 4 | 40 | - | 0 | 1 | 10 |
| 13. | Прудковское с/п | 18 | 9 | 50 | 7 | 38,9 | 1 | 5,6 | 1 | 5,6 |
| 14. | Пушкинское с/п | 19 | 12 | 63,2 | 4 | 21,1 | 2 | 10,5 | 1 | 5,3 |
| 15. | Рыбковское с/п | 2 | - | 0 | 1 | 50 | - | 0 | 1 | 50 |
| 16. | Старосельское с/п | 24 | 14 | 58,3 | 9 | 37,5 | - | 0 | 1 | 4,2 |

Концепция демографического развития Смоленской области на период до 2025 года (утверждена  Указом Губернатора Смоленской области от 21.04.2008 N 12 «Об утверждении Концепции демографического развития Смоленской области на период до 2025 года») учитывает особенности демографического развития Смоленской области и основывается на Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Концепция направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, укрепление института семьи, регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в Смоленской области. Концепция является основой для разработки программных мероприятий в сфере демографического развития Смоленской области, служит ориентиром для органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, общественных объединений, организаций и способствует объединению их усилий для решения проблем в указанной сфере.

Целями демографического развития Смоленской области на период до 2025 года являются:

- стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 991 - 993 тыс. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 1014 тыс. человек;

- повышение качества жизни населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет.

Достижение целей демографического развития Смоленской области зависит от успешного поэтапного решения таких задач социально-экономического развития, направленных на стабилизацию демографической ситуации, обеспечение устойчивого поступательного развития социальных институтов, закрепление полученных положительных результатов во всех сферах жизни общества, как:

- снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам;

- интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения);

- создание рынка доступного жилья;

- создание гибкого рынка труда;

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В основу демографического развития Смоленской области положены следующие принципы:

- комплексность решения демографических задач, охватывающая все направления демографического развития (смертность, рождаемость, миграция) в их взаимосвязи;

- концентрация на приоритетах: решение наиболее проблемных вопросов по каждому направлению демографического развития посредством применения эффективных механизмов их решения;

- своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период;

- учет особенностей демографического развития Смоленской области и дифференцированный подход к разработке и реализации областных целевых программ в сфере демографического развития;

- взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с институтами гражданского общества;

- координация действий законодательных и исполнительных органов государственной власти Смоленской области.

Реализация Концепции будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2008 - 2010 годы) необходимо обеспечить стабилизацию демографической ситуации путем повышения уровня рождаемости, продолжительности жизни населения, снижения уровня смертности, в том числе младенческой и материнской, комплексной поддержки семьи, материнства и детства, повышения миграционной привлекательности Смоленской области, снижения миграционного оттока.

Для этого предполагается осуществить мероприятия по снижению уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий и от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, по повышению качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, по оказанию государственной адресной материальной поддержки семьям, имеющим детей, включая проведение индексации пособий с учетом темпов роста потребительских цен, по подготовке к приему в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению и материальной поддержке замещающих семей.

Предусматривается разработать специальные меры по профилактике и своевременному выявлению профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, и повышению их конкурентоспособности на рынке труда, по развитию инфраструктуры дошкольного образования, обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях в приоритетном порядке детей работающих женщин, а также по повышению миграционной привлекательности Смоленской области.

На втором этапе (2011 - 2015 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по стабилизации демографической ситуации.

Для этого необходимо: обеспечить устойчивое поступательное развитие всех социальных институтов, развитие социальной инфраструктуры, доступность и высокое качество основных социальных благ (медицинского обслуживания, общего образования, пенсионного обеспечения, адресных форм социальной поддержки населения и иных социальных благ), активизацию строительства жилья, доступного для широких слоев населения.

К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей.

По итогам реализации второго этапа к 2016 году предполагается:

- стабилизировать численность населения на уровне 991 - 993 тыс. человек;

- увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

- увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения;

- уменьшить отток населения за пределы Смоленской области, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечить на этой основе миграционный прирост.

На третьем этапе (2016 - 2025 годы) необходимо закрепить полученные положительные результаты во всех сферах жизни общества: реальное повышение качества жизни населения, приближение основных медико-демографических показателей к уровню показателей по Российской Федерации, создание устойчивого среднего класса, охватывающего, как минимум, половину всего населения Смоленской области.

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка.

В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Смоленскую область иммигрантов трудоспособного возраста.

К 2025 году предполагается:

- обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 1014 тыс. человек;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза;

- обеспечить миграционный прирост населения.

По мере изменения общественных взглядов, развития законодательной базы, экономических возможностей Смоленской области по удовлетворению насущных потребностей населения Концепция подлежит уточнению и дополнению.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовые ресурсы относятся к социально-экономической категории и рациональное управление ими способно повлечь за собой изменения как в экономической, так и в социальной сферах деятельности общества. Характер использования трудовых ресурсов области определяется, прежде всего, структурными пропорциями в их распределении. К основным структурным пропорциям относятся: соотношение в распределении трудовых ресурсов по отраслям экономики, между сферой материального производства и нематериальной сферой, по основным секторам экономики, по сферам занятости и т.д.

Эффективность использования трудовых ресурсов в значительной мере зависит от того, как они распределены между различными отраслями экономики. Распределение занятого населения по отраслям экономики и основным секторам экономики в свою очередь зависит от сложившейся структуры хозяйства.

Характеристика трудовых ресурсов:

Трудовые ресурсы Сафоновского района

|  | Единица измерения | На 01.01.07 | На 01.01.08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трудовые ресурсы | тыс.чел. | 39,3 | 39,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | " | - | - |
| 2. Численность занятых в экономике - всего | тыс.чел. | 25,6 | 25,6 |
| из них по отраслям экономики: материальное производство всего | " |  |  |
| в том числе: промышленность | " | 7,6 | 8,0 |
| сельское хозяйство | " | 1,1 | 1,0 |
| строительство | " | 0,4 | 0,4 |
| транспорт связь | " " | 0,9 | 0,9 |
| торговля, общепит, материально-техническое снабжение, заготовки, сбыт | " | 1,2 | 1,3 |
| прочие отрасли | " |  |  |
| непроизводственная сфера - всего | " |  |  |
| в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство | " | 0,4 | 0,3 |
| непроизводственные виды обслуживания | " |  |  |
| здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение | " | 1,5 | 1,5 |
| образование | " | 2,3 | 2,4 |
| культура и искусство | " | 0,1 | 0,2 |
| наука и научное обслуживание | " | - | - |
| кредитование, финансирование, страхование, пенсионное обслуживание | тыс.чел. | 0,2 | 0,2 |
| органы государственного управления, органы управления кооперативными организациями, межотраслевые органы управления, судебные и юридические организации, охрана общественной безопасности | " | 0,7 | 0,8 |
| прочие отрасли | " | 9,2 | 8,6 |
| 3. Из числа занятых в экономике: занято на предприятиях и в организациях: государственной собственности | " | 3,9 | 4,0 |
| муниципальной собственности | " | 4,9 | 4,7 |
| негосударственной собственности: частной - всего | " | 16,8 | 16,9 |
| в том числе: в крестьянских (фермерских) хозяйствах | " | 0,1 | 0,1 |
| на зарегистрированных частных предприятиях | " | 11,5 | 11,6 |
| лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у частных граждан | " | 5,0 | 5,0 |
| смешанной | " | 0,1 | 0,1 |
| общественных объединений | " | 0,1 | 0,1 |
| 4. Из числа занятых в непроизводственной сфере в бюджетной сфере занято | " | - | - |
| 5. Численность экономически активного населения | " | - | - |
| 5.1. Уровень безработицы (от экономически активного населения) | процентов | 0,56 | 0,86 |
| 5.2. Численность зарегистрированных безработных | чел. | 191 | 280 |

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития района и области в целом. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Анализ демографической ситуации в регионе показывает, что сохранение относительно высокой смертности населения трудоспособного возраста, увеличение численности выходящих на пенсию работников, особенно городского населения трудоспособного возраста, ведет к возникновению дефицита трудовых ресурсов и может стать существенным ограничением для ускорения темпов экономического роста в отдельных отраслях экономики.

Проблема дефицита трудовых ресурсов усугубляется современным распределением производительных сил в сочетании с локализацией территориальных рынков труда и низкой мобильностью рабочей силы.

На сегодняшний день распределение производительных сил характеризуется следующими тенденциями:

- концентрацией спроса и предложения рабочей силы в городах Смоленске, Десногорске и крупных районных центрах Смоленской области (Гагарин, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево);

- оттоком трудоспособного населения из районов Смоленской области на работу в другие регионы России;

- значительным превышением предложения рабочей силы над спросом на нее в сельской местности.

В Смоленской области действует долгосрочная целевая программа «Содействие развитию кадрового потенциала Смоленской области» на 2009-2012 годы»

Учитывая приоритеты, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, одобренной Правительством Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года), программой социально-экономического развития Смоленской области на среднесрочную перспективу (на 2008 - 2012 годы), а также Концепцией действий на рынке труда на 2008 - 2010 годы, одобренной Правительством Российской Федерации, целью Программы является содействие обеспечению потребностей экономики Смоленской области в квалифицированных кадрах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- определение потребности экономики Смоленской области в трудовых ресурсах и прогнозирование ситуации на рынке труда;

- повышение территориальной мобильности рабочей силы;

- сохранение и развитие кадрового потенциала Смоленской области;

- стимулирование экономической активности граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве.

Целевыми показателями Программы являются:

- увеличение доли предприятий Смоленской области, потребность которых в рабочих и специалистах удовлетворена, с 55,8 процента до 57 процентов;

- увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования и начального профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения обучения, с 54 до 59 процентов и с 60 до 75 процентов соответственно;

- повышение уровня занятости населения Смоленской области до 94 процентов.

### III. 2.4 Жилищный фонд

Издешковское городское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 37,38 | 904 | 14,38 | 1,69 | 9,99 | 17,3 | 6,1 | 2,4 | 89,0 | 69,0 | 61,0 | 85,0 | - | 17,04 | 13,0 | 1,9 | 5,4 |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 26,08 | 540 | 14,38 | 1,69 | 9,99 | 17,3 | 6,1 | 2,4 | 89,0 | 69,0 | 61,0 | 85,0 | - | 5,74 | 13,0 | 1,9 | 5,4 |
| 1.1. Муниципальный | 25,84 | 536 | 14,38 | 1,45 | 9,99 | 17,3 | 6,1 | 2,4 | 89,0 | 69,0 | 61,0 | 85,0 | - | 5,50 | 13,0 | 1,9 | 5,4 |
| 1.2. Ведомст-венный | 0,24 | 4 | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 11,30 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,30 | - | - | - |

Барановское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 26,20 | 445 | 7,7 | 16,9 | 1,6 | 4,7 | 16,5 | 5,0 | 49,8 | 28,0 | 40,0 | 54,0 | 13,3 | 22,7 | 3,5 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 12,20 | 102 | 7,0 | 4,1 | 1,1 | 3,7 | 5,7 | 2,8 | 73,0 | 49,0 | - | 99,0 | 30,0 | 8,7 | 3,5 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 11,70 | 90 | 7,0 | 3,6 | 1,1 | 3,7 | 5,7 | 2,3 | 73,0 | 49,0 | - | 99,0 | 30,0 | 8,2 | 3,5 | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 0,50 | 12 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | 100 | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 14,00 | 343 | 0,7 | 12,8 | 0,5 | 1,0 | 10,8 | 2,2 | 0,27 | 0,08 | 63,8 | - | - | 14,0 | - | - | - |

Беленинское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 10,80 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Богдановщинское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 14,60 | 233 | 4,5 | 6,1 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 30 | 30 | - | - | - | 13,1 | 1,5 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 4,40 | 77 | 2,4 | - | 2,0 | - | - | 4,4 | 10 | 10 | - | - | - | 2,9 | 1,5 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 4,40 | 77 | 2,4 | - | 2,0 | - | - | 4,4 | 10 | 10 | - | - | - | 2,9 | 1,5 | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 10,20 | 156 | 2,1 | 6,1 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,2 | 20 | 20 | - | - | - | 10,2 | - | - | - |

Вадинское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 23, 80 | 484 | 13,5 | 20,3 | - | 1,3 | 22,5 | - | 50 | 50 | 20 | - | - | - | 4,3 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 12,80 | 159 | 7,6 | - | - | 1,3 | 22,5 | - | 50 | 50 | 20 | - | - | - | 4,3 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 11,50 | 135 | 6,3 | - | - | - | 22,5 | - | 50 | 50 | 20 | - | - | - | 4,3 | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 1,30 | 24 | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 11,00 | 325 | 5,9 | 20,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Васильевское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 8,70 | 153 | - | 8,7 | - | - | 5,4 | 3,3 | 41 | - | - | - | - | 8,7 | - | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 5,40 | 89 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - | 61 | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 5,40 | 89 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - | 61 | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 3,30 | 64 | - | 3,3 | - | - | - | 3,3 | 9 | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - |

Вышегорское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | Газом баллон | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 31,70 | 557 | 9,0 | 10,1 | 12,6 | - | 9,0 | 22,7 | 98,7 | 28,4 | 98,7 | 4,0 | - | 22,7 | 9,0 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 9,00 | 226 | 4,0 | - | - | - | 4,0 | - | 100 | - | 98,7 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 7,70 | 202 | 3,4 | - | - | - | 3,4 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 3,4 | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 1,30 | 24 | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - | 100 | 100 | 100 | 4,0 | - | - | 0,6 | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 22,70 | 331 | 5,0 | 10,1 | 12,6 | - | 5,0 | 22,7 | 95,5 | 22 | 95,5 | - | - | 22,7 | 5,0 | - | - |

Дроздовское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 15,40 | 226 | 6,1 | 9,3 | - | - | 6,4 | 9 | 122 | 100 | 110 | - | - | 12,6 | 2,8 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 6,50 | 93 | 5,7 | 0,8 | - | - | 5,0 | 1,5 | 86 | 83 | 90 | - | - | 3,7 | 2,8 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 6,50 | 93 | 5,7 | 0,8 | - | - | 5,0 | 1,5 | 86 | 83 | 90 | - | - | 3,7 | 2,8 | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 8,90 | 133 | 0,4 | 8,5 | - | - | 1,4 | 7,5 | 36 | 17 | 20 | - | - | 8,9 | - | - | - |

Дуровское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 13,20 | 229 | 1,1 | 7,9 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 68 | 51 | 85 | - | - | 13,2 | - | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 2,20 | 61 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 11 | 8 | 14 | - | - | 2,2 | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 0,10 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 2,10 | 58 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | - | 11 | 8 | 14 | - | - | 2,1 | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 11,00 | 168 | 0,5 | 6,7 | 3,8 | 3,7 | 3,0 | 4,3 | 57 | 43 | 71 | - | - | 11,0 | - | - | - |

Зимницкое сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 24,10 | 603 | 13,4 | 4,7 | - | - | 13,1 | 11,0 | - | - | - | - | - | 20,1 | 4,0 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 6,10 | 153 | 5,4 | 1,0 | - | - | 4,1 | 2,0 | 35 | 30 | - | - | - | 4,1 | 2,0 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 0,10 | 3 | 2 | 0,02 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 6,00 | 150 | 5,2 | 0,98 | - | - | 4,0 | 2,0 | 35 | 30 | - | - | - | 4,0 | 2,0 | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 18,00 | 450 | 8,0 | 3,70 | - | - | 9,0 | 9,0 | 30 | 25 | - | - | - | 16,0 | 2,0 | - | - |

Игнатовское городское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | Газом баллон | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 10,47 | 173 | 6,9 | 2,7 | 0,9 | - | - | - | 80 | 45 | 26,1 | - | - | 10,02 | 0,52 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 9,58 | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 3,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 5,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 0,89 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Казулинское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 24,64 | 352 | - | - | - | 12 | 80 | 8 | 12,1 | 11,6 | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 7,14 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 7,14 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 17,50 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Николо-Погореловское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

тыс. кв. м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с износом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общей площади | кол-во квартир | каменных, кирпичных | деревянных | прочие материалы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 20,00 | 420 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 30 | 15 | 40 | - | - | 16,0 | 4,0 | - | - |
| 1. Обобществлённый жилой фонд | 8,00 | 160 | 5,0 | 3,0 | - | - | 5,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 8,00 | 160 | 5,0 | 3,0 | - | - | 5,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | - | - |
| 1.2. Ведомственный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 12,00 | 260 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 30 | 15 | 40 | - | - | 15,0 | 1,0 | - | - |

Прудковское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 16,70 | 266 | 6,5 | 14,0 | 3,1 | - | - | - | 144 | 116 | 200 | - | - | 3,3 | 1,1 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 7,58 | 126 | 5,2 | 8,1 | 1,2 | - | - | - | 79 | 76 | 100 | - | - | 3,3 | 1,1 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 1,20 | 3 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 6,38 | 123 | 4,4 | 7,7 | 1,2 | - | - | - | 79 | 76 | 100 | - | - | 3,3 | 1,1 | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 9,12 | 140 | 1,3 | 5,9 | 1,9 | - | - | - | 65 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - |

Пушкинское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 15,50 | 416 | 2,5 | 12,6 | 0,4 | 1,8 | 5,1 | 8,6 | 76 | - | 213 | - | - | 14,5 | 1,0 | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 4,60 | 99 | 2 | 2,4 | 0,2 | 0,3 | 3,1 | 1,2 | 55 | - | 133 | - | - | 3,6 | 1,0 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 3,40 | 74 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 0,9 | 50 | - | 97 | - | - | 2,4 | 1,0 | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | 1,20 | 25 | 0,5 | 0,7 | - | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 5 | - | 36 | - | - | 1,2 | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 10,90 | 317 | 0,5 | 10,2 | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 7,4 | 21 | - | 80 | - | - | 10,9 | - | - | - |

Рыбковское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м обшей площади

|  | Наличие жилого фондана01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен - тыс.м (общей площади) | Жилые строения с взносом - тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 15,90 | 286 | 2,9 | 3,4 | 9,6 | 8,1 | 5,0 | 2,8 | 93 | 92 | 97 | - | - | 3,2 | 12,7 | - | - |
| 1. Обобществлённый жилой фонд | 7,60 | 123 | 1,5 | 1,3 | 4,8 | 4,9 | 2,3 | 0,4 | 93 | 92 | 95 | - | - | 0,5 | 7,2 | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 7,60 | 123 | 1,5 | 1,3 | 4,8 | 4,9 | 2,3 | 0,4 | 93 | 92 | 95 | - | - | 0,5 | 7,2 | - | - |
| 1.2. Ведомственный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 8,30 | 163 | 1,4 | 2,1 | 4,8 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 91 | 90 | 97 | - | - | 2,7 | 5,5 | - | - |

Старосельское сельское поселение

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Тыс кв.м общей площади

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2007г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпи-чных | деревян- ных | прочие м-лы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше | водопроводом | канализа-цией | Газом баллон | теплоснаб-жение | горячее водо-снабжение | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 20,30 | 312 | - | 20,3 | - | 3,8 | 13,5 | 3,0 | 49 | 41 | 100 | - | - | 20,3 | - | - | - |
| 1. Обобществ-лённый жилой фонд | 1,50 | 9 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 53 | - | 100 | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 1.1. Муниципальный | 1,50 | 9 | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 53 | - | 100 | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 1.2. Ведомст-венный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 18,80 | 303 | - | 18,8 | - | 3,8 | 12,0 | 3,0 | 49 | 45 | 100 | - | - | 18,8 | - | - | - |

Распределение жилищного фонда Сафоновского района по видам собственности

| № п/п | Название поселения | Жилой фонд, всего | в т.ч. по формам собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обобществлённый жилой фонд | Жилой фонд в личной собственности граждан |
|  |  |  | Всего | Муниципальный | Ведомственный |  |
|  |  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 37,38 | 100,00 | 26,08 | 69,77 | 25,84 | 69,13 | 0,24 | 0,64 | 11,30 | 30,23 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 26,20 | 100,00 | 12,20 | 46,56 | 11,70 | 44,66 | 0,50 | 1,91 | 14,00 | 53,44 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 10,80 | 100,00 | 8,20 | 75,93 | 8,20 | 75,93 | Н.д. | - | 2,6 | 24,07 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 14,60 | 100,00 | 4,40 | 30,14 | 4,40 | 30,14 | Н.д. | - | 10,20 | 69,86 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 23,80 | 100,00 | 12,80 | 53,78 | 11,50 | 48,32 | 1,30 | 5,46 | 11,00 | 46,22 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 8,70 | 100,00 | 5,40 | 62,07 | 5,40 | 62,07 | Н.д. | - | 3,30 | 37,93 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 31,70 | 100,00 | 9,00 | 28,39 | 7,70 | 24,29 | 1,30 | 4,10 | 22,70 | 71,61 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 15,40 | 100,00 | 6,50 | 42,21 | 6,50 | 42,21 | Н.д. | - | 8,90 | 57,79 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 13,20 | 100,00 | 2,20 | 16,67 | 0,10 | 0,76 | 2,10 | 15,91 | 11,00 | 83,33 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 24,10 | 100,00 | 6,10 | 25,31 | 0,10 | 0,41 | 6,00 | 24,90 | 18,00 | 74,69 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 10,47 | 100,00 | 9,58 | 91,50 | 3,86 | 36,87 | 5,72 | - | 0,89 | 8,50 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | 7,14 | 28,98 | 7,14 | 28,98 | Н.д. | - | 17,50 | 71,02 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 20,00 | 100,00 | 8,00 | 40,00 | 8,00 | 40,00 | Н.д. | - | 12,00 | 60,00 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 16,70 | 100,00 | 7,58 | 45,39 | 1,20 | 7,19 | 6,38 | 38,20 | 9,12 | 54,61 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 15,50 | 100,00 | 4,60 | 29,68 | 3,40 | 21,94 | 1,20 | 7,74 | 10,90 | 70,32 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 15,90 | 100,00 | 7,60 | 47,80 | 7,60 | 47,80 | Н.д. | - | 8,30 | 52,20 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 20,30 | 100,00 | 1,50 | 7,39 | 1,50 | 7,39 | Н.д. | - | 18,80 | 92,61 |
|  | Всего: | 329,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ветхий и аварийный жилищный фонд Сафоновского района

| № п/п | Название поселения | Жилой фонд, всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 60% и выше |
|  |  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 37,38 | 100,00 | 17,30 | 46,28 | 6,10 | 16,32 | 2,40 | 6,42 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 26,20 | 100,00 | 4,70 | 17,94 | 16,50 | 62,98 | 5,00 | 19,08 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 10,80 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 14,60 | 100,00 | 4,60 | 31,51 | 5,00 | 34,25 | 5,00 | 34,25 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 23,80 | 100,00 | 22,50 | 94,54 | 22,50 | 94,54 | Н.д. | - |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 8,70 | 100,00 | Н.д. | - | 5,40 | 62,06 | 3,30 | 37,93 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 31,70 | 100,00 | Н.д. | - | 9,00 | 28,39 | 22,70 | 71,61 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 15,40 | 100,00 | Н.д. | - | 6,40 | 41,56 | 9,00 | 58,44 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 13,20 | 100,00 | 4,10 | 31,06 | 4,70 | 62,98 | 4,40 | 58,96 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 24,10 | 100,00 | Н.д. | - | 13,10 | 54,36 | 11,00 | 83,97 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 10,47 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | 12,00 | 48,70 | 80,00 | 324,68 | 8,00 | 32,47 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 20,00 | 100,00 | 4,00 | 31,51 | 8,00 | 62,98 | 8,00 | 62,98 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 16,70 | 100,00 | 1,80 | 11,52 | 5,10 | 32,65 | 8,60 | 55,05 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 15,50 | 100,00 | 9,60 | 61,94 | 8,10 | 52,26 | 5,00 | 32,26 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 15,90 | 100,00 | 8,10 | 50,94 | 5,00 | 31,45 | 2,80 | 17,61 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 20,30 | 100,00 | 3,80 | 18,72 | 13,50 | 66,50 | 3,00 | 14,78 |

Этажность жилого фонда Сафоновского района

| № п/п | Название поселения | Жилой фонд, всего | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
|  |  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % жилого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда | тыс.м2 | % ветхого фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 37,38 | 100,00 | 17,04 | 45,59 | 13,00 | 34,78 | 1,90 | 5,08 | 5,40 | 14,45 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 26,20 | 100,00 | 22,70 | 86,64 | 3,50 | 13,36 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 10,80 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 14,60 | 100,00 | 13,10 | 89,73 | 1,50 | 10,27 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 23,80 | 100,00 | Н.д. | - | 4,30 | 18,07 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 8,70 | 100,00 | 8,70 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 31,70 | 100,00 | 22,70 | 71,61 | 9,00 | 28,39 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 15,40 | 100,00 | 12,6 | 81,82 | 2,8 | 18,18 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 13,20 | 100,00 | 13,20 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 24,10 | 100,00 | 20,10 | 83,40 | 4,00 | 16,60 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 10,47 | 100,00 | 10,02 | 95,70 | 0,52 | 4,97 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 20,00 | 100,00 | 16,00 | 80,00 | 4,00 | 20,00 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 16,70 | 100,00 | 3,3 | 19,76 | 1,1 | 6,59 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 15,50 | 100,00 | 14,50 | 93,55 | 1,00 | 6,45 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 15,90 | 100,00 | 3,20 | 20,13 | 12,70 | 79,87 | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 20,30 | 100,00 | 20,30 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |

Жилой фонд Сафоновского района по материалу стен

| № п/п | Название поселения | Жилой фонд, всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | каменных, кирпичных | деревянных | прочие материалы |
|  |  | тыс.м2 общей площади | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 37,38 | 100,00 | 14,38 | 38,47 | 1,69 | 4,52 | 9,99 | 26,73 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 26,20 | 100,00 | 7,70 | 29,39 | 16,90 | 64,50 | 1,60 | 6,11 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 10,80 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 14,60 | 100,00 | 4,50 | 30,82 | 6,10 | 41,78 | 4,00 | 27,40 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 23,80 | 100,00 | 13,50 | 56,72 | 20,30 | 85,29 | Н.д. | - |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 8,70 | 100,00 | Н.д. | - | 8,70 | 100,00 | Н.д. | - |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 31,70 | 100,00 | 9,00 | 28,39 | 10,10 | 31,86 | 12,60 | 39,75 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 15,40 | 100,00 | 6,10 |  | 9,30 | 60,39 | Н.д. | - |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 13,20 | 100,00 | 1,10 | 8,33 | 7,90 | 59,85 | 4,20 | 31,82 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 24,10 | 100,00 | 13,4 | 55,60 | 4,7 | 19,50 | Н.д. | - |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 10,47 | 100,00 | 6,90 | 65,90 | 2,70 | 25,79 | 0,90 | 8,60 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 24,64 | 100,00 | Н.д. | - | Н.д. | - | Н.д. | - |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 20,00 | 100,00 | 7,00 | 35,00 | 10,00 | 50,00 | 3,00 | 15,00 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 16,70 | 100,00 | 6,50 | 38,92 | 14,00 | 83,83 | 3,1 | 18,56 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 15,50 | 100,00 | 2,50 | 16,13 | 12,60 | 81,29 | 0,40 | 2,58 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 15,90 | 100,00 | 2,90 | 18,24 | 3,40 | 21,38 | 9,60 | 60,38 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 20,30 | 100,00 | Н.д. | - | 20,30 | 100,00 | Н.д. | - |

Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.

Состояние жилого фонда сельских поселений района имеет следующие характерные черты:

- общая площадь жилого фонда по сельским поселениям району составляет 329,39 тыс. кв.м.

- около 56 % в среднем по сельским поселениям района является частной собственностью;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 20,6 кв. м на человека;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет около 29,8 % общего объема жилья;

- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.

Показатели объемов ежегодного ввода жилой площади в расчете  на 1 жителя должны составить 0,4 кв. м на человека до 2020 года и 1,0 кв.м на человека до 2033 года.

Для достижения этих показателей  необходимо:

- увеличить объёмы жилищного строительства,

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;

- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для сельских поселений по периодам до окончания расчётного срока должна быть разработана программа сноса аварийного и ветхого жилья. Ликвидация ветхого жилого фонда может высвободить значительные площади.

### III. 2.5 Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания района в настоящее время находится в стадии формирования как структурно, так и по номенклатуре, количеству и техническому состоянию объектов.

В целом по району уровень обслуживания в городском поселении, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений (73,4% населенных пунктов имеет постоянное население менее 50 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров.

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры района является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями  обслуживания выявил следующие  общие проблемы:

- диспропорция по территории района  в обеспеченности населения учреждениями обслуживания за счет высокого уровня в г. Сафоново и низких показателей в сельских поселениях;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, способствующими формированию здорового образа жизни, и учреждениями, способствующим развитию въездного туризма как прибыльной отрасли экономики – гостиницами, предприятиями общественного питания;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к  развитию  культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Схема предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Образование и воспитание

Состояние образования, как в Сафоновском районе, так и в целом по области ухудшается: уменьшилось количество учреждений, также уменьшилось в них численность детей, следовательно, уменьшился и охват детей учреждениями образования.

Целью образовательной политики района должно стать создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Стратегическими задачами этого процесса являются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

- создание системы непрерывного образования.

Для решения  стратегических задач Схема предлагает сохранить и развить сложившуюся в районе систему образования, состоящую из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школ;

- учреждений внешкольного (дополнительного) образования;

- учреждений начального и среднеспециального профессионального образования.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| Наименование учреждений (сады и ясли) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие | Год постройки | % износа |
| г. Сафоново |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Восточная, д.3 | 90 | 95 | 1 | муниципальная | типовое | 1971 | 83,5 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 | 215502, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Мира, д.3 | 80 | 78 | 1 | муниципальная | типовое | 1985 | 61,2 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 7-а | 60 | 64 | 1 | муниципальная | типовое | 1962 | 40,8 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 | 215503, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, д.21 | 110 | 117 | 1 | муниципальная | типовое | 1978 | 37,8 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30-а | 110 | 108 | 1 | муниципальная | типовое | 2007/1963 | 78,2 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская , д. 27 | 110 | 128 | 1 | муниципальная | типовое | 1964 | 52,7 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д.3 | 110 | 117 | 1 | муниципальная | типовое | 1965 | 51,5 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 | 215503, Смоленская область, г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 45 | 49 | 1 | муниципальная | типовое | 2005 | 19,7 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 | 215506, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 2, д. 18 | 80 | 85 | 1 | муниципальная | типовое | 1968 | 47,9 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Шахтёрская, д.2 | 110 | 117 | 1 | муниципальная | типовое | 1970 | 19,3 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 | 215506, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 2, д. 5 | 190 | 168 | 1 | муниципальная | типовое | 1973 | 40,7 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Гагарина, д.6 | 200 | 176 | 1 | муниципальная | типовое | 1975 | 39,5 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 | 215505, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 1, д. 14-а | 190 | 208 | 1 | муниципальная | типовое | 1980 | 31,1 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 | 215505, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон 3, д.3 | 220 | 144 | 1 | муниципальная | типовое | 1987 | 24,0 |
| Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа-детский сад» | 215500, Смоленская область, г. Сафоново, микрорайон завода «Гидрометприбор», д.18 | 200 | 74 дошк. 45 учащиеся | 1 | муниципальная | типовое | 1982 | 31,1 |
| Издешковское городское поселение |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ягодка» (Издешково) | 215540, Смоленская область, Сафоновский район, п. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д.1 | 110 | 40 | 1 | муниципальная | типовое |  | 63,2 |
| Прудковское сельское поселение |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Прудковский детский сад | 215541, Смоленская область, Сафоновский район, д. Прудки, ул. Центральная | 35 | 24 | 1 | муниципальная |  |  | 58,3 |
| Вышегорское сельское поселение |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вышегорский детский сад | 215524, Смоленская область, Сафоновский район, д. Вышегор, ул. Тухачевского, д.5 | 35 | 23 | 1 | муниципальная |  |  | 33,1 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вышегорский детский сад | д. Вышегор | 35 | 24 | 2 группы дневных | муниципальная | специальное | 1972 | 33,1 |
| Игнатковское сельское поселение |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Игнатковский детский сад | 215565, Смоленская область, Сафоновский район, д. Игнатково | 35 | 8 | 1 | муниципальная | типовое |  | 73,6 |
| Казулинское сельское поселение |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Казулинский детский сад | 215557, Смоленская область, Сафоновский район, д. Казулино | 20 | 15 | 1 | муниципальная | в здании школы |  |  |
| Рыбковское сельское поселение |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Рыбковский детский сад | 215525, Смоленская область, Сафоновский район, д. Рыбки, ул. Центральная, д.9 | 55 | 31 | 1 | муниципальная | приспособл |  | 21,5 |

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. В малолюдных  поселениях дошкольные образовательные учреждения могут блокироваться с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Для дальнейшего развития сети дошкольных учреждений рекомендуется предусмотреть максимально возможный охват детей дошкольными учреждениями за счет:

- ликвидации переуплотнения в объектах, доведя вместимость детских садов до нормативных требований;

- увеличения сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и восстановления ранее закрытых;

- реконструкции, модернизации, и капитального ремонта существующих зданий с постепенным сносом ветхих объектов;

- кооперации детских образовательных учреждений с другими объектами или формирование нетрадиционных видов учреждений в малолюдных поселениях;

- разнообразия форм обслуживания – частные детские учреждения, группы кратковременного пребывания и т.д.

Расчёт обеспеченности  в дошкольных образовательных учреждениях в разрезе сельских поселений в таблице.

Оценка обеспеченности в дошкольных образовательных учреждениях

в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 63 | 2090 | 110 | 174,6 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 34 | 1108 | 0 | 0 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 26 | 869 | 0 | 0 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 17 | 543 | 0 | 0 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 40 | 1319 | 0 | 0 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 13 | 433 | 0 | 0 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 34 | 1110 | 70 | 205,8 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 18 | 570 | 0 | 0 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 19 | 626 | 0 | 0 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 26 | 854 | 0 | 0 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 16 | 517 | 35 | 218,7 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 23 | 750 | 20 | 86,9 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 20 | 653 | 0 | 0 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 27 | 879 | 35 | 129,6 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 20 | 646 | 0 | 0 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 27 | 899 | 55 | 203,7 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 18 | 575 | 0 | 0 |

Общее среднее образование.

Общеобразовательные школы наряду с детскими дошкольными учреждениями формируют ступень повседневного обслуживания в населенных пунктах.

В системе общего среднего образования района в настоящее время  существует ряд проблем:

- недостаточный уровень обеспеченности  населения общеобразовательными учреждениями;

- снижение качества образования сельского населения в связи с закрытием школ, в основном начальных классов;

- неудовлетворительное техническое состояние около 70% школьных зданий района.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЕ, ЧАСТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ)

| Наименование учреждений (средние школы) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие | Год постройки | % износа |
| г. Сафоново |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 215500 г Сафоново, ул. Советская, д.52 | 600 | 450 | 1 | муниципальная | типовое | 1958 | 50,8 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 | 215500 г.Сафоново, ул.Вахрушева, д.11 | 400 | 312 | 1 | муниципальная | типовое | 1954 | 63,5 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 | 215500 г.Сафоново, ул.40 лет Октября, д.3 | 1000 | 372 | 1 | муниципальная | не типовое | 1952 | 63,5 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | 215500 г. Сафоново, ул. Ковалёва, д.4 | 600 | 203 | 1 | муниципальная | типовое | 1950 | 51,4 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | 215500 г.Сафоново, ул. Энгельса, д.6 | 520 | 321 | 1 | муниципальная | типовое | 1954 | 61,3 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 215500 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.34 | 520 | 282 | 1 | муниципальная | типовое | 1963 | 54,3 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | 215500 г. Сафоново, М-н-2, д.18 | 690 | 540 | 1 | муниципальная | типовое | 1967 | 39,1 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 | 215500 г. Сафоново, м-н -1, д.7-а | 1568 | 633 | 1 | муниципальная | типовое | 1983 | 25,8 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 | 215500 г. Сафоново, ул. Строителей, д.22 | 1176 | 514 | 1 | муниципальная | типовое | 1987 | 30,7 |
| Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 215500 г. Сафоново, ул.Советская, д.29 | 200 | 140 |  | муниципальная | типовое |  | 41,9 |
| Издешковское городское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Издешковская средняя общеобразовательная школа | Пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская,6 | 960 | 152 | 1 | муниципальная | типовое | 1982 | 37,9 |
| Прудковское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Прудковская средняя общеобразовательная школа | 215541 Сафоновский р-н, д. Прудки | 192 | 95 | 1 | муниципальная | типовое | 1976 | 44,3 |
| Вышегорское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Вышегорская средняя общеобразовательная школа | д. Вышегор | 170 | 68 | 1 | муниципальная | типовое | 1962 |  |
| Игнатковское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Игнатковская основная общеобразовательная школа | 215556 Сафоновский р-н, д. Игнатково | 64 | 27 | 1 | муниципальная | индивидуальный проект | 1979 | 59,9 |
| Казулинское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Казулинская средняя общеобразовательная школа | 215557 Сафоновский р-н, д. Казулино | 320 | 64 | 1 | муниципальная | типовое | 1972 | 79,1 |
| Рыбковское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Рыбковская средняя общеобразовательная школа | 215525 Сафоновский р-н, д. Рыбки | 320 | 81 | 1 | муниципальная | типовое | 1978 | 21,5 |
| Зимницкое сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Алферовская основная общеобразовательная школа | 215530 Сафоновский р-н, д. Кононово | 192 | 29 | 1 | муниципальная | типовое | 1990 | 42,1 |
| Муниципальное образовательное учреждение Зимницкая основная общеобразовательная школа | 215533 Сафоновский р-н, д. Зимницы | 150 | 18 | 1 | муниципальная | индивидуальный проект | 1983 | 58,4 |
| Барановское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа | 215527 Сафоновский р-н, д. Бараново, ул.Советская, 28 | 172 | 64 | 1 | муниципальная | типовое | 1967 | 96,7 |
| Богдановщинское сельское поселение |
| Богдановщинская средняя общеобразовательная школа | д. Богдановщина | 190 | 28 | 1 | муниципальная | типовое | 1986 | 52,6 |
| Вадинское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Вадинская средняя общеобразовательная школа | 215520 Сафоновский р-н, д. Вадино | 192 | 59 | 1 | муниципальная | типовое | 1988 | 35,4 |
| Муниципальное образовательное учреждение Ново-Тимошинская основная общеобразовательная школа | 215535 Сафоновский р-н, с. Лесное | 200 | 31 | 1 | муниципальная | типовое | 1967 | 31,9 |
| Дуровское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Дуровская средняя общеобразовательная школа | 215560 Сафоновский р-н, д. Дурово | 120 | 37 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1996 | 36,0 |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Николо-Погореловская средняя общеобразовательная школа | 215556 Сафоновский р-н, д. Николо-Погорелое | 172 | 62 | 1 | муниципальная | типовое | 1957 | 91,5 |
| Пушкинское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Пушкинская основная общеобразовательная школа | 215523 Сафоновский р-н, д. Пушкино | 320 | 33 | 1 | муниципальная | типовое | 1978 | 32,8 |
| Старосельское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Старосельская средняя общеобразовательная школа | 215553, Сафоновский р-н, д. Старое село | 120 | 44 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1999 | 13,7 |
| Беленинское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Беленинская основная общеобразовательная школа | 215563 Сафоновский р-н, д. Беленино | 60 | 30 | 1 | муниципальная | индивидуальный проект | 1958 | 61,0 |
| Васильевское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Васильевская основная общеобразовательная школа | 215536 Сафоновский р-н, д. Васильевское | 120 | 23 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1966 | 78,2 |
| Дроздовское сельское поселение |
| Муниципальное образовательное учреждение Дроздовская основная общеобразовательная школа | 215526 Сафоновский р-н, д. Дроздово | 192 | 28 | 1 | муниципальная | типовое | 1976 | 46,0 |

Формирование системы среднего образования должно идти по пути:

- оптимизации емкости школ по населенным пунктам области;

- совершенствования системы сельских школ, которые часто оказываются единственными  интеллектуально-культурными центрами села, и поэтому в прямой зависимости от их деятельности находится решение вопросов общего образования новых поколений.

Количество школьных мест в населенных пунктах должно соответствовать нормативной обеспеченности в зависимости от демографической структуры населения  и обеспечивать односменное обучение с соблюдением радиусов доступности. Для районного уровней обслуживания предполагается развитие специализированных школ, гимназий, лицеев и других современных форматов среднего образования. Для малолюдных сельских поселений, где на поселенческом уровне обслуживания  невозможно образовать школу, предполагается формирование кустовых школ на местном уровне обслуживания с обеспечением транспортной доставки детей в школу и обратно. Расчет обеспеченности  в школьных  учреждениях в разрезе сельских поселений представлены в таблице:

Оценка обеспеченности в школьных  учреждениях в разрезе

сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 188 | 2090 | 960 | 510,37 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 100 | 1108 | 172 | 172,48 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 78 | 869 | 60 | 76,72 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 49 | 543 | 190 | 388,77 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 119 | 1319 | 392 | 330,22 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 39 | 433 | 120 | 307,93 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 100 | 1110 | 170 | 170,17 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 51 | 570 | 192 | 374,27 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 56 | 626 | 120 | 212,99 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 77 | 854 | 342 | 444,96 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 47 | 517 | 64 | 137,55 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 68 | 750 | 320 | 474,07 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 59 | 653 | 172 | 292,67 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 79 | 879 | 192 | 242,7 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 58 | 646 | 320 | 550,4 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 81 | 899 | 320 | 395,5 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 52 | 575 | 120 | 231,88 |

Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы. На межрайонном и областном уровнях  должны размещаться уникальные учреждения дополнительного образования, возможно с интернатами, -  спортивные школы олимпийского резерва, музыкальные и художественные школы при высших учебных заведениях соответствующего профиля.

В Сафоновском районе насчитывается 7 внешкольных учреждений, которые расположены в г. Сафоново.

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЕ, ЧАСТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ)

| Наименование учреждений внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие | Год постройки | % износа |
| г. Сафоново |
| Муниципальное образовательное учреждение Учебно-производственный комбинат | 215500, г.Сафоново, ул.Гагарина, д.4 |  | 472 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1963 | 48,9 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества | 2155500, г. Сафоново, ул.Коммунистическая |  | 1031 | 2 | муниципальная | приспособленное | 1954 | 12,6 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | г.Сафоново, микрорайон 1, д.11а |  | 781 | 2 | муниципальная | типовое | 1984 | 27,6 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮСШ | г.Сафоново, ул. Гагарина, д.7 |  | 300 | 1 | муниципальная | типовое | 2003 | 5,9 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДООЦ (плавание) | г.Сафоново, микрорайон 1, д7б |  | 30 | 1 | муниципальная | типовое | 1982 | 47,2 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования СЮН | г.Сафоново, ул. красногвардейская, д.43 |  | 310 | 2 | муниципальная | приспособленное | 1947 | 53,8 |
| Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ДЮКСШ | г.Сафоново, шахта - 4 |  | 30 | 1 | муниципальная | приспособленное | 1957 | 60 |

Учреждения культуры.

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

Культура выступает как ресурс стратегии устойчивого территориального развития региона. Основными целями и задачами этой стратегии является повышение роли культуры в следующих областях.

- Повышение качества жизни людей. Культура расширяет качественный
спектр    возможностей    личности    и    способствует    творческой
самореализации,     получению     новых     знаний,     развлечению,
разнообразию  впечатлений  и  переживаний.   Она  также  служит
важнейшим фактором улучшения качества городской среды.

- Укрепление   региональной   и   местной   идентичности.   Будучи
источником идентичности, культура является незаменимым средством
формирования гражданской гордости и ответственности жителей, их
чувства сопричастности месту, где они живут.

- Повышение конкурентоспособности региона. Культурные бренды и определяемое культурой высокое качество жизни позволяет региону
успешно конкурировать на ключевых глобальных и национальных
рынках: рынке труда и миграций; рынке инвестиционного капитала;
рынке размещения управленческих центров и туристическом рынке.
Иными словами, культура позволяет привлекать в регион финансовый
капитал,   наиболее   квалифицированных   и   талантливых   людей,
прибыльные предприятия из сектора новой экономики, наиболее
перспективные группы туристов.

- Обеспечение социального согласия. Перед лицом глобализации и интенсивных миграционных процессов развитие культуры в данном направлении становится залогом безопасности и устойчивого развития региона.  При  этом  важнейшую  роль  играет идея  культурного разнообразия, которая базируется на принципе равенства культурных прав граждан, а также новая для России идея «интеркультурализма», которая   позволяет   перейти   к   конструктивному   использованию культурного разнообразия для развития сообщств. Создание единого культурного пространства - важнейшая задача любого    европейского   региона.    Уменьшение    пространственных диспропорций   в   развитии   культуры   на   территории   региона невозможно без развития муниципальной культурной политики.

Развитие сети учреждений культуры и искусства предлагается осуществлять, с одной стороны, через структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к предприятиям нового формата -  многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, киноконцертные залы, клубные учреждения, приближенные к жилью, с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей, с другой стороны – путём формирования мелких объектов различного назначения  в жилых зонах.

Обогащению культурной жизни может способствовать:

- включение в состав социально-культурно-бытовых учреждений местного и поселенческого уровней  библиотек и читальных залов (развитие сети домовых клубов различных форм собственности с небольшими залами, комнатами для занятий, отдыха, настольных игр и т.д., встроенных в жилые дома);

- создание многопрофильных досуговых центров, способных выступать в роли организующих центров культурно-просветительской работы, размещаемых в межрайонных и районных центрах;

- реконструкция и модернизация существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений;

- сохранение клубов как основного очага культурной жизни в сельской местности (в каждом сельском населенном пункте он должен присутствовать либо в виде отдельного клубного учреждения, либо в составе центра обслуживания).

Учреждения культуры присутствуют на всех уровнях облуживания.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (кол-во мест) | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки здания | % износа |
| г. Сафоново |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | (363) 117 | Типовое | 1960 г | 56,97 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 50 | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1970 г. | 46,0 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 3 | 70 | Специальное. Пристройка к основному зданию школы. | 1991 г. | 16,0 |
| МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215500, г. Сафоново, ул. Ленина 29 А | 90 | Приспособленное. Пристройка к 5-ти этажному жилому дому | 1989 г. | 22,86 |
| МУК «Сафоновский историко -краеведческий музей» | 215500, г. Сафоново, ул. Советская, д. 30 | 20 | Приспособленное | 1990 г. | 80,0 |
| Издешковское городское поселение |
| Издешковское отделение МОУДОД «Сафоновская детская школа искусств № 1» | 215540, Сафоновкий р-н., пос. Издешково, ул.1-я Ленинская, д. 5 А | 36 | Специальное | 1978г. | 35,20 |
| Характеристика филиалов муниципального учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система» |
| г. Сафоново |
| Районный Дворец культуры | 215500, ул. Ленина, д.4а, г.Сафоново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 500 | типовое | 1954г. | 42,41 |
| Дом культуры п.Горный | 215503, ул.Куйбышева, д.2, г.Сафоново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 300 | типовое | 1965г. | 54,02 |
| Издешковское городское поселение |
| Издешковский сельский Дом культуры | 215540, д.Издешково, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 220 | типовое | 1955г. | 100 |
| Барановское сельское поселение |
| Барановский сельский Дом культуры | 215530, д.Бараново, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 380 | типовое | 1970г. | 43,29 |
| Беленинское сельское поселение |
| Беленинский сельский Дом культуры | 215563, д.Беленино, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 50 | типовое | 1963г. | 100 |
| Богдановщинское сельское поселение |
| Богдановщинский сельский Дом культуры | 215552, д.Богдановщина, Сафоновский р-он. Смоленская обл. | 220 | типовое | 1964г. | 100 |
| Вадинское сельское поселение |
| Вадинский сельский Дом культуры | 215520, д.Вадино, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1957г. | 100 |
| Леснянский сельский Дом культуры | 215535, д. Лесное, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1973г. | 66,32 |
| Васильевское сельское поселение |
| Васильеский сельский Дом культуры | 215536, д.Васильевское, Сафоновский р-он. Смоленская обл. | 200 | типовое | 2005г. | 19,61 |
| Вышегорское сельское поселение |
| Вышегорский сельский Дом культуры | 215524, д.Вышегор, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 150 | типовое | 01.01.1964г. | 100 |
| Дроздовское сельское поселение |
| Дроздовский сельский Дом культуры | 215526, д.Дроздово, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1984г. | 23,59 |
| Дуровское сельское поселение |
| Дуровский сельский Дом культуры | 215560, д.Дурово, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 100 | типовое | 1980г. | 71,18 |
| Зимницкое сельское поселение |
| Алферовский сельский Дом культуры | 215527, д.Кононово, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1979г. | 38,58 |
| Зимницкий сельский Дом культуры | 215533, д.Зимницы, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 150 | типовое | 1967г. | 100 |
| Игнатковское сельское поселение |
| Игнатковский сельский Дом культуры | 215565, д.Игнатково, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1991г. | 36,59 |
| Казулинское сельское поселение |
| Казулинский сельский Дом культуры | 215557, д. Казулино, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1967г. | 49,47 |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
| Николо-Погореловский сельский Дом культуры | 215556, д. Николо-Погорелое, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1970г. | 79,79 |
| Прудковское сельское поселение |
| Прудковский сельский Дом культуры | 215541, д. Прудки, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 350 | типовое | .2005г. | 23,54 |
| Пушкинское сельское поселение |
| Пушкинский сельский Дом культуры | 215523, д. Пушкино, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1970г. | 63,60 |
| Рыбковское сельское поселение |
| Рыбковский сельский Дом культуры | 215525, д. Рыбки, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 400 | типовое | 1981г. | 37,28 |
| Старосельское сельское поселение |
| Старосельский сельский Дом культуры | 215553, д. Старое село, Сафоновский р-он, Смоленская обл. | 200 | типовое | 1964г. | 100 |

Оценка обеспеченности в клубах и учреждениях культуры в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 313,5 | 2090 | 256 | 81,66 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 166,2 | 1108 | 380 | 228,64 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 130,35 | 869 | 50 | 38,36 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 81,45 | 543 | 220 | 270,10 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 197,85 | 1319 | 400 | 202,17 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 64,95 | 433 | 200 | 307,9292 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 166,5 | 1110 | 150 | 90,09009 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 85,5 | 570 | 200 | 233,9181 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 93,9 | 626 | 100 | 106,4963 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 128,1 | 854 | 350 | 273,224 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 77,55 | 517 | 200 | 257,8981 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 112,5 | 750 | 200 | 177,7778 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 97,95 | 653 | 200 | 204,1858 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 131,85 | 879 | 350 | 265,4532 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 96,9 | 646 | 200 | 206,3983 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 134,85 | 899 | 400 | 296,6259 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 86,25 | 575 | 200 | 231,8841 |

ХАРАКТЕРИСТИКА БИБЛИОТЕК

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (книжный фонд в тыс. томов и т. д.) | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год постройки здания | % износа |
| г. Сафоново |
| Районная центральная библиотека | 215500 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 35 | 1. Площадь - 850 кв. м 2. Количество мест - 70 3. Книжный фонд - 112712 | Типовое | 1969 | 45,7% |
| Районная детская библиотека | 215500 г. Сафоново, ул. Красногвардейская, 35 | 1. Площадь - 650 кв. м 2. Количество мест - 20 3. Книжный фонд - 66006 | Типовое | 1969 | 45,7% |
| Городская библиотека-филиал №1 | 215500 г. Сафоново, микрорайон 1, ОЗП | 1. Площадь- 180 кв. м 2. Количество мест - 16 3. Книжный фонд - 28776 | Специальное приспособление, расположено в пристройке к общежитию завода «Пластмасс» | 1965 | 31% |
| Городская библиотека-филиал №2 | 215500, г. Сафоново, пос. Южный, ул. Ковалева, 1Б | 1. Площадь- 131 кв. м 2. Количество мест - 12 3. Книжный фонд - 29423 | Специальное приспособление, расположено в общежитии | 1971 | 18% |
| Городская библиотека-филиал №3 | 215500, г. Сафоново, пос. Горный, ул. Ленинградская, 16 | 1. Площадь - 60 кв. м 2. Количество мест - 14 3. Книжный фонд - 19993 | Специальное приспособление, расположено в общежитии | 1971 | 18% |
| Детско-юношеская библиотека-филиал №30 | 215500 г. Сафоново, микрорайон 1, д. 31 | 1. Площадь - 290 кв. м 2. Количество мест - 12 3. Книжный фонд - 15363 | Типовое | 1993 | 17% |
| Издешковское городское поселение |
| Издешковская библиотека-филиал №4 | 215540 Сафоновский район, пос. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 5 | 1. Площадь- 146 2. Количество мест - 4 3. Книжный фонд - 25005 | Специальное приспособленное, расположено совместно с музыкальной школой | 1979 | 31% |
| Барановское сельское поселение |
| Барановская библиотека-филиал №7 | 215527 Сафоновский район, п/о Бараново | 1. Площадь - 75 кв. м 2. Книжный фонд - 9714 | Расположена совместно с СДК | 1970 | 42% |
| Беленинское сельское поселение |
| Беленинская библиотека-филиал №8 | 215563 Сафоновский район, п/о Беленино | 1. Площадь - 45 кв. м 2. Книжный фонд - 4298 | Совместно с администрацией | 1975 | 23% |
| Богдановщинское сельское поселение |
| Богдановщинская библиотека-филиал №9 | 215552 Сафоновский район, п/о Богдановщина | 1. Площадь - 58 кв. м 2. Книжный фонд - 5516 | Специальное приспособление, отдельно стоящее здание | 1955 | 100% |
| Вадинское сельское поселение |
| Вадинская библиотека-филиал №10 | 215520 Сафоновский район пос. Вадино | 1. Площадь - 56 кв. м 2. Книжный фонд - 7954 | Совместно с администрацией | 1985 | 50% |
| Леснянская библиотека-филиал №22 | 215535 Сафоновский район, п/о Лесное | 1. Площадь - 42 кв. м 2. Книжный фонд - 8427 | Специальное приспособление, отдельно стоящее здание | 1989 | 41% |
| Васильевское сельское поселение |
| Васильевская библиотека-филиал №11 | 215536 Сафоновский район п/о Васильевское | 1. Площадь - 60 кв. м 2. Книжный фонд - 6143 | Расположена совместно с СДК | 1991 | 81% |
| Вышегорское сельское поселение |
| Вышегорская библиотека-филиал №13 | 215524 Сафоновский район, п/о Вышегор | 1. Площадь - 56 кв. м 2. Книжный фонд - 9944 | Специальное приспособление, отдельно стоящее здание | 1978 | 85% |
| Дроздовское сельское поселение |
| Дроздовская библиотека-филиал №16 | 215526 Сафоновский район, п/о Дроздово | 1. Площадь - 96 кв. м 2. Книжный фонд - 6345 | Совместно с администрацией | 1969 | 47% |
| Дуровское сельское поселение |
| Дуровская библиотека-филиал №17 | 215560 Сафоновский район, п/о Дурово | 1. Площадь - 28 кв. м 2. Книжный фонд - 8288 | Расположена совместно с СДК | 1980 | 100% |
| Зимницкое сельское поселение |
| Алферовская библиотека-филиал №6 | 215530 Сафоновский район, п/о Алферово | 1. Площадь - 64 кв. м 2. Книжный фонд - 9168 | Специальное приспособленное помещение, здание бывшего детского сада | 1970 | 61% |
| Зимницкая библиотека-филиал №18 | 215533 Сафоновский район, п/о Зимница | 1. Площадь - 24 кв. м 2. Книжный фонд - 2787 | Занимает комнату в помещении СДК | 1967 | 100% |
| Игнатковское сельское поселение |
| Игнатковская библиотека-филиал №19 | 215565 Сафоновский район, п/о Игнатково | 1. Площадь - 32 кв. м 2. Книжный фонд - 6150 | Расположена совместно с СДК | 1991 | 37% |
| Морозовская библиотека-филиал №14 | 215540 Сафоновский район, д. Морозово | 1. Площадь - 48 кв. м 2. Книжный фонд - 1852 | Здание бывшей школы | 1988 | 34% |
| Казулинское сельское поселение |
| Казулинская библиотека-филиал №21 | 215557 Сафоновский район, п/о Казулино | 1. Площадь - 60 кв. м 2. Книжный фонд - 8427 | Расположена совместно с СДК | 1967 | 100% |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
| Николо-Погореловская библиотека-филиал №23 | 215556 Сафоновский район, п/о Николо-Погорелое | 1. Площадь - 40 кв. м 2. Книжный фонд - 8748 | Совместно с мед. пунктом | 1993 | 30% |
| Прудковское сельское поселение |
| Прудковская библиотека-филиал №24 | 215541 Сафоновский район, п/о Прудки | 1. Площадь'- 170 кв. м 2. Книжный фонд - 10279 | Расположена совместно с СДК | 1989 | 23,5% |
| Пушкинское сельское поселение |
| Пушкинская библиотека-филиал №26 | 215523 Сафоновский район, п/о Пушкино | 1. Площадь - 47 кв. м 2.Книжный фонд- 4153 | Расположена совместно с СДК | 1970 | 64% |
| Старосельская библиотека-филиал №27 | 215523 Сафоновский район п/о Пушкино | 1. Площадь - 40 кв. м 2. Книжный фонд - 7437 | Расположена в здании почты | 1969 | 49% |
| Рыбковское сельское поселение |
| Рыбковская библиотека-филиал №28 | 215525 Сафоновский район, п/о Рыбки | 1. Площадь - 143 кв. м 2. Книжный фонд - 7889 | Расположена совместно с СДК | 1983 | 37% |

Неравномерное распределение клубов и учреждений клубного типа и библиотек  по территории, концентрация их в городских поселениях и недостаточное количество в сельских населенных пунктах, диктует необходимость строительства сверхнормативных объемов для предоставления возможности всему населению области, а, особенно, сельскому,  пользоваться услугами отрасли.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого поселения, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральных планах поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

Оценка уровеня обеспеченности библеотеками представлен в таблице:

Оценка обеспеченности в библиотеках в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 12540 | 2090 | 25005 | 199,40 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 6648 | 1108 | 9714 | 146,12 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 5214 | 869 | 4298 | 82,43 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 3258 | 543 | 5516 | 169,31 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 7914 | 1319 | 16381 | 206,99 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 2598 | 433 | 6143 | 236,45 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 6660 | 1110 | 9944 | 149,31 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 3420 | 570 | 6345 | 185,53 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 3756 | 626 | 8288 | 220,66 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 5124 | 854 | 11955 | 233,31 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 3102 | 517 | 8002 | 257,96 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 4500 | 750 | 8427 | 187,27 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 3918 | 653 | 8748 | 223,28 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 5274 | 879 | 10279 | 194,90 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 3876 | 646 | 11590 | 299,02 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 5394 | 899 | 7889 | 146,26 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 3450 | 575 | 0 | 0 |

Потребительский рынок.

К потребительскому рынку  в рамках данной работы отнесены торговля, бытовое обслуживание  общественное питание и коммунальные объекты. Отрасли сферы обслуживния, развиваются по законами рынка, где емкость и номенклатура объектов определяется спросом, а спрос регулируется  уровнем финансового благополучия населения. Для совершенствования  сферы обслуживания Схема территориального планирования предлагает:

- разработку оптимальной структуры учреждений для всех уровней обслуживания;

- на районном уровнях обслуживания использование учреждений нового формата, соответствующих комплексным задачам культурно-бытового обслуживания области;

- наращивание емкостей учреждений бытового обслуживания и общественного питания до нормативного уровня.

- на поселенческом уровне для малолюдных населенных пунктов и населенных пунктов без постоянного населения  применять выездные формы обслуживания, торговлю по заказам, сезонные учреждения, в местах развития рекреации применять сезонные рынки без арендной платы для продажи сельхозпродукции  сельским населением.

Уже в настоящее время во многих муниципальных  образованиях  обеспеченность населения учреждениями торговли близка к норме или превышает ее показатели. Емкости учреждений общественного питания и бытового обслуживания  ниже нормативных рекомендаций. Учреждения сферы обслуживания являются неотъемлемой частью всех уровней обслуживания.

На районном уровне в центре муниципального района предлагается размещать учреждения периодического и частично эпизодического обслуживания – общественно-торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, столовые, кафе, ресторан, дома быта, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, бани, сауны, гостиницы и т.д.

На местном уровне, в городских и крупных сельских  населенных пунктах, размещаются объекты  периодического обслуживания – магазины, рынки, предприятия общественного питания, дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, бани, пождепо, дома приезжих и т.д.

На поселенческом уровне предлагается размещать  магазины, сезонные рынки, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, самодеятельные прачечные и химчистки. В зависимости от людности поселений обслуживание населения может производиться в стационарных или сезонных объектах, быть выездным или по предварительным заказам.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЫЙ КООПЕРАТИВЫ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)

| №№ п/п | Наименование предприятия (магазины, с указанием специализации, столовые, кафе, рестораны и т.д.) по формам собственности | Адрес | Размеры предприятий (торговые предприятия, м2 торговой площади, предприятия общественного питания посадочных мест) | Здание: типовое, специальное приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа | Вид собст-венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. | размер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Сафоново |
|  | ОАО “Сафоновохлеб” Магазин № 1 “Сказка” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.31 | кв. метр. | 66 | типовое | 18,68 | ОАО |
|  | Магазин “Русский хлеб” | г.Сафоново, ул.Кутузова, д.6 |  | 32,2 | Типовое в здании проходной ОАО «Сафоновохлеб» |  | ОАО |
|  | Магазин “Колос” | г.Сафоново, микрорайон-2, д.2 |  | 20 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Рябинушка” | г. Сафоново, ул.Красногвардейская, д.15 |  | 57,8 | Типовое в жилом доме | 21,06 | Частная |
|  | Магазин “Хороший” | г.Сафоново, ул.40 лет Октября, д.29 |  | 43,3 | Типовое в жилом доме |  | Частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленина, д.31 |  | 45 | Типовое в здании кафе-бара |  | Частная |
|  | Магазин “Веста” | г.Сафоново, ул.Советская,д.48 |  | 29,2 | Типовое в жилом доме |  | Частная |
|  | Магазин “Южный” | г.Сафоново, ул.Ковалева,д.17 |  | 40,8 | Типовое в жилом доме |  | Частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Радищева, д.11 |  | 41,2 | Типовое в здании проходной ОАО «Сафоновомясопродукт» |  | частная |
|  | ООО “Центральный” | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 36 |  | 256,4 | Типовое в жило доме |  | ООО |
|  | Магазин № 5 ОАО "Гарант" | г.Сафоново, ул.Первомайская,д.63 |  | 50 | Типовое в жилом доме |  | ОАО |
|  | ООО “Сделай сам” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.1 |  | 150,3 | Типовое в жилом доме | 24,46 | ООО |
|  | ООО “Радуга” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.1 |  | 110 | Типовое в жилом доме | 24,46 | ООО |
|  | Магазин "Обои" | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.1 |  | 69,2 | Типовое в жилом доме | 24,46 | Частная |
|  | ООО “Юбилейный” | г.Сафоново, ул.Ленина, д.12 |  | 207,6 | Типовое в жилом доме |  | ООО |
|  | ООО “Южный” | г.Сафоново, ул.Ковалева,д.18 |  | 56,9 | Типовое |  | ООО |
|  | ООО “Колос” магазин “Продукты” | г.Сафоново, ул.Строителей, д. 10 |  | 37 | Типовое |  | ООО |
|  | ООО “Дорожное” магазин “Продукты” | г.Сафоново, ул.Советская,д.2 |  | 34,2 | Типовое в жилом доме |  | ООО |
|  | ООО “Чародейка” | г.Сафоново, ул.Ленина,д.10 |  | 68 | Типовое в жилом доме |  | ООО |
|  | Магазин “ВЭДА” | г.Сафоново, ул.Свободы, д. 15 |  | 34 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | ОАО “Культтовары” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.6 |  | 70 | Типовое в жилом доме | 23,73 | муницип. |
|  | Магазин “Дом мебели” | г.Сафоново, ул.Шахтерская,д.6 |  | выстав. зал | Типовое в жилом доме | 23,73 | частная |
|  | ООО «Белые ночи» | г.Сафоново, ул.Шахтерская, 6 |  | 117 | Типовое в жилом доме | 23,73 | ООО |
|  | ООО “Олимп” | г.Сафоново, ул.Ленина,д.13 |  | 120 | Типовое в жилом доме |  | ООО |
|  | ООО “Коммерсант” | г.Сафоново, ул.Советская,д.15 |  | 170 | Типовое |  | ООО |
|  | ООО “Коммерсант” | г.Сафоново, ул.Свободы,д.6 |  | 160 | типовое |  | ООО |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Заозерная,д.8 |  | 55,5 | Типовое в жилом доме | 26,63 | акционер. |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская,д.37 |  | 98,2 | Типовое в жилом доме | 25,65 | акционер. |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская,д.9 |  | 39 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Фотомир» | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 9 |  | 53 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | ООО “Виктория” | г.Сафоново, ул.Московская, д.1-а |  | 114 | Типовое в жилом доме |  | ООО |
|  | Магазин "Ягодка" МТКП “Сафоновский рынок” | г.Сафоново, ул. Свободы, д. 4 |  | 30 | типовое | 59,89 | муницип. |
|  | Магазин “Нептун” | г.Сафоново, ул.Советская,д.1 |  | 39 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Лотос” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.13-а |  | 57,6 | Типовое в жилом доме | 25,67 | частная |
|  | Магазин “Удобный” | п.Издешково, ул.Десантная,д.2 |  | 50 | типовое |  | частная |
|  | ООО "Аркада" торговый павильон | г.Сафоново, м-он МЖК |  | 50 |  |  | ООО |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, ул.Заозерная, д.2 |  | 30 | Типовое в жилом доме | 31,23 | частная |
|  | Магазин “Техномир” | г.Сафоново, ул.Ленина, д.11 |  | 91 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Меридиан плюс” | г.Сафоново, ул.Коммунистическая, д.2 |  | 103,1 | Типовое в жилом доме | 19,22 | частная |
|  | Магазин "Марс" | г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.29 |  | 46,2 | Типовое в жилом доме | 27,8 | частная |
|  | Магазин "Для всех" | гСафоново, ул.Революционая,д.8 |  | 45 | Типовое в жилом доме | 36,78 | частная |
|  | Магазин “Венера” | г.Сафоново, ул.Ленина,д.38 |  | 18,9 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Визит” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.12 |  | 24 | Приспособленное пристройка к общежитию |  | государствен. |
|  | Магазин ОАО “Агропромснаб” | г.Сафоново, ул.Радищева, д.2 |  | 20 | приспособленное |  | ОАО |
|  | Магазин “Никита” | г.Сафоново, ул.Советская,д.43 |  | 84 | типовое |  | частная |
|  | Магазин “Родничок” | г.Сафоново, ул.Советская, торговый павильон возле д. 5 |  | 36 |  |  | частная |
|  | Магазин “Березка” | г.Сафоново, ул.Ковалева, д.7 |  | 38 | типовое |  | частная |
|  | Магазин “Дружба” | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д.17 |  | 12,5 | приспособленное в здании автовокзала | 22,91 | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская,д.50 |  | 229 | типовое |  | частная |
|  | Магазин LG | г.Сафоново, ул.Советская, д.50 |  | 165 | типовое |  | частная |
|  | Магазин “Лариса” | г.Сафоново, ул.Советская,д.10 |  | 28 | Приспособленное в подвале жилого дома | 22,54 | частная |
|  | Магазин “Сафит-1” СП “Компитал” | г.Сафоново, микрорайон-1,д.3 |  | 30,3 | Типовое в жилом доме | 20,79 | частная |
|  | Магазин “Сафит-2” СП “Компитал” | г.Сафоново, микрорайон-2,д.3 |  | 36,5 | Типовое в жилом доме | 32,29 | частная |
|  | Магазин “Сафит-3” СП “Компитал” | г.Сафоново, микрорайон-1, д.13-а |  | 32,1 | Типовое в жилом доме | 30,36 | частная |
|  | Магазин “Сафит-4” СП “Компитал” | г.Сафоново, ул.Кирова, торговый павильон возле д. 1 |  | 47,5 |  |  | частная |
|  | Магазин "Газ-сервис" | г.Сафоново, ул.Кирова, торговый павильон возле д.1 |  | 24,8 |  |  | акционер. |
|  | Магазин “Газ-сервис” | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.28 |  | 51,5 | Приспособленное в здании администрации ОАО «Смоленскоблгаз» |  | акционер. |
|  | Магазин «Орион» | г.Сафоново, ул.Гагарина, д. 8 |  | 47 | приспособленное в жилом доме | 21,28 | частная |
|  | Магазин “Продукты” | г.Сафоново, ул.Гагарина, д.8 |  | 23 | приспособленное в жилом доме | 21,28 | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул. Кутузова, автоколонна 1799 |  | 30 | приспособленное |  | частная |
|  | Магазин "Штрих" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.28а |  | 30 | Приспособленное помещение в здании АТС |  | частная |
|  | Магазин "Виват" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.28а |  | 40 | приспособленное помещение в здании АТС |  | частная |
|  | Магазин "Лагуна" | г.Сафоново, ул.Привокзальная |  | 18 |  |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, м-он 1, д. 11а |  | 68,8 | приспособленное помещение дом творчества |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленинградская, д. 73 |  | 82,6 | приспособленное в жилом доме | 64,99 | частная |
|  | Магазин «Дарьяна» | г.Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 2 |  | 53,6 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "У Димы" | г.Сафоново, торговый павильон ул.Энгельса |  | 29,1 |  |  | частная |
|  | ООО "Гурман" Магазин “Продукты” | г.Сафоново, микрорайон-2, д.21 |  | 32 | приспособленное помещение в жилом доме |  | ООО |
|  | Магазин "Лада" | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.2 |  | 36,8 | типовое |  | частная |
|  | Магазин "Охотник" Смоленского областного общества охотников | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д.2 |  | 45 | типовое |  | ООО |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.39 |  | 40 | Типовое помещение в жилом доме | 37,99 | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.6-8 |  | 33 | Типовое в жилом доме | 19,03 | муниципальная |
|  | Магазин "Универсам" | г.Сафоново, ул.Советская, д.6-8 |  | 256,7 | Типовое в жилом доме | 19,03 | муниципальная |
|  | Магазин "Меридиан +" | г.Сафоново, ул.Советская, д.6-8 |  | 30 | Типовое в жилом доме | 19,03 | частная |
|  | Магазин ЗАО "Диоген" | г.Сафоново, ул.Революционная, д.8 |  | 53 | Типовое в жилом доме |  | ЗАО |
|  | Магазин "У Ирины" | г.Сафоново, микрорайон-2, д.3 |  | 42,5 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Вахрушева, 6, строение 2 |  | 23 | Приспособленное в корпусе ЦРБ |  | муниципальная |
|  | Магазин "Клякса" | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 17, |  | 15 | Приспособленное в здании автовокзала | 22,91 | частная |
|  | Магазин ООО "Кедр" | г.Сафоново, ул.Радищева, д. 9а |  | 40 | Приспособленное в здании проходной кирпичного завода |  | ООО |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-2, д.31 |  | 24,5 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Мгазин "Славяночка" | г.Сафоново, ул.Куйбышева, д.1 |  | 47,9 | Типовое в жилом доме | 64,76 | - " - |
|  | Магазин "Секонд-Хенд" "По карману" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.2 |  | 20 | Типовое в жилом доме | 24,26 | - " - |
|  | Магазин "Секонд-Хенд" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.13а |  | 65,8 | Типовое в жилом доме | 25,67 | - " - |
|  | Магазин "Стройматериалы" | г.Сафоново, ул.Строителей, д.11 |  | 32 | Приспособленное в здании д/сада |  | - " - |
|  | Магазин "Времена года" | г.Сафоново, ул.Советская, д.47, стр. 2 |  | 80 | Приспособленное |  | - " - |
|  | Магазин "Смазочные материалы" | г.Сафоново, ул.Советская, д.47, стр. 5 |  | 45 | Приспособленное |  | - " - |
|  | Магазин "Уют" | г.Сафоново, ул.Свободы, д.19 |  | 42 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Аркада" | г.Сафоново, микрорайон ГМП |  | 64,1 | Типовое |  | - " - |
|  | Магазин "Тысяча мелочей" | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 45, здание типографии |  | 74,2 | Приспособленное |  | частная |
|  | Магазин «Мастер-спорт» | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д. 45, здание типографии |  | 60 | Приспособленное |  |  |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-1, около АТС-3 |  | 59,7 | Торговый павильон | 16,05 | частная |
|  | Магазин ООО "Арсенал плюс" оружейный | г.Сафоново, ул.Ленина, д.8 |  | 30 | Приспособленное |  | обществ. |
|  | Магазин "Мастер" | г.Сафоново, ул.Энгельса |  | 72,7 | типовое |  | частная |
|  | Магазин «Каприз» | г.Сафоново, ул.Энгельса, д. 8 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Причал" | г.Сафоново, микрорайон-2, д.27а |  | 63,6 | типовое |  | - " - |
|  | Магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» | г.Сафоново, ул. Советская, д. 58 |  | 278 | Приспособленное |  | ЗАО |
|  | Магазин "Магнит" ЗАО «Тандер» | Пос. Горный |  | 80 | Приспособленное |  | ЗАО |
|  | Магазин "Магнит" ЗАО "Тандер" | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д.28 |  | 249 | Типовое в жилом доме |  | ЗАО |
|  | Магазин "Магнит" ЗАО "Тандер" | г.Сафоново, микрорайон-2, д.7 |  | 139,8 | Типовое в жилом доме | 25,7 | ЗАО |
|  | Магазин ООО ТД «Фортуна» | г.Сафоново, микрорайон-2, д.7 |  | 120 | Типовое в жилом доме | 25,7 | ООО |
|  | Торговый дом | г.Сафоново, ул.Советская, д.49 |  | 50 |  |  | частная |
|  | Торговый павильон | г.Сафоново, ул.Советская, около дома № 9 |  | 40 | павильон |  | частная |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, ул.Районная подстанция |  | 100 | типовое |  | - " - |
|  | Магазин СОАО "Бахус" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.30 |  | 29,6 | Типовое в жилом доме |  | акционерная |
|  | Магазин "Продукты" | г.Сафоново, микрорайон-1, д.4 |  | 57 | Приспособленное в жилом доме | 24,31 | ООО |
|  | Магазин "Людмила" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.5а |  | 10 | Приспособленное в жилом доме | 14,27 | частная |
|  | Магазин «Метелица» | г.Сафоново, ул.Ленина, д.23 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Евромода" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.25 |  | 33 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Омега" | г.Сафоново, ул.Советская, д.1 |  | 35 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |
|  | Магазин "Мир кожи" | г.Сафоново, ул.Советская, д.1 |  | 32,9 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |
|  | Магазин одежда | г.Сафоново, ул.Советская, д.1 |  | 32,9 | Приспособленное в жилом доме |  |  |
|  | Магазин "Алиса" | г.Сафоново, микрорайон-1, д. 11а (дом творчества) |  | 50 | Приспособленное в здании д/сада |  | - " - |
|  | Магазин "Блюз" | г.Сафоново, ул.Революционная, д.8 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "2 х 2" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.8 |  | 50 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |
|  | Магазин "Русский свет" | г.Сафоново, ул.Советская, д. 33 |  | 72 | Приспособленное | 43,58 | - " - |
|  | Магазин "Домовенок" | г.Сафоново, ул.Свободы, д.7 |  | 28 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |
|  | Компьютерный центр | г.Сафоново, ул.Свободы, д.7 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Кристина» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.3 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Центр модной обуви” | г.Сафоново, ул.Ленина, д.8 |  | 25 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Мобил"регион" | г.Сафоново, ул.Кирова, д.1-а |  | 80 | типовое |  | - " - |
|  | Магазин "Книжный мир" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 100 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | - " - |
|  | Магазин "Отделочные работы" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 55 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | - " - |
|  | ООО "Скандинавия" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 34 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | обществ. |
|  | Магазин "Меридиан +" | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 9 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленина, д.9 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме | 46,6 | частная |
|  | Компьютерный центр "Гарант" | г.Сафоново, ул.Советская, д.5 |  | 50 | Приспособленное в ателье |  | - " - |
|  | Магазин "Мир обуви" | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 15 |  | 39,8 | Приспособленное в жилом доме |  | - " - |
|  | Магазин "Отделочные работы" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.23 |  | 74 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Сафоновомолоко" | г.Сафоново, ул.Кутузова, д.2 |  | 15 | Приспособленное в здании проходной |  | обществ. |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, ул.Советская, д.33 |  | 10 | Приспособленное в «Оптике» |  | ОАО |
|  | Магазин «Непоседы» | г.Сафоново, ул.Советская, д.33 |  | 25 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, микрорайон-2, д.7 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме | 25,7 | - " - |
|  | Магазин «Сезон» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Багира» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Обувь для всей семьи” | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин ЗАО "Бета Линк" | г.Сафоново, ул.Свободы, д.13 |  | 15 | Приспособленное в жилом доме |  | обществ. |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон ГМП |  | 35 | Приспособленное в общежитии |  | частная |
|  | Торговая точка “У Алены” | г.Сафоново, ул.Ковалева, д.7 |  | 14 | Приспособленное |  | частная |
|  | Магазин “Ням-Ням” | г.Сафоново, Дорогобужский проезд, д. |  | 10 | Приспособленное |  | частная |
|  | Магазин “Евросеть” ООО “Евросеть - Центр” | г.Сафоново, ул.Советская, д.5 |  | 30 | Приспособленное в ателье |  | обществ. |
|  | Магазин “Витязь” | г.Сафоново, ул.Кирова, д.8 |  | 25 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Ценопад» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.8 |  | 140 | Приспособленное в жилом доме |  |  |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, ул.Строителей, д.28-а |  | 12 | Приспособленное в жилом доме | 32,39 | частная |
|  | Торговая точка | г.Сафоново, ул.Вахрушева, |  | 10 | Приспособленное в корпусе ЦРБ |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул. Заозерная , д. 6 |  | 40 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «100% коттон» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.3 а |  | 32 | Приспособленное |  |  |
|  | Магазин “Антошка“ | г.Сафоново, ул.Ленина, д.38 |  | 32 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Свободы, д.3 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Калинина, д.43 |  | 49 | Типовое |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Кирова, д.14 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Бостон» | г.Сафоново, ул.Красногвардейская, д.28а |  | 160 | Типовое |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Ленина, д.27 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Искушение“ | г.Сафоново, ул.Кирова, д.14 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин ООО «Смак» | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 2 |  | 60 | Приспособленное в жилом доме |  | ООО |
|  | Магазин «Мясной» | г.Сафоново, ул.Ленина, д. 8 |  | 20 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин "Евросеть" ООО “Евросеть - Центр” | г.Сафоново, ул.Кирова, д.6 |  | 35 | Приспособленное в жилом доме |  | обществ. |
|  | Магазин «Веселый малыш» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.6 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | Частная |
|  | Магазин «Никита-мастер» | г.Сафоново, ул.Кирова, д.6 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.47, стр 3 |  | 35 | приспособленное |  | обществ. |
|  | Магазин “Шалуны“ | г.Сафоново, микрорайон-1, д.9 |  | 12 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Дарион» | г.Сафоново, ул.Свободы, д.15 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин “Макинтош“ | г.Сафоново, ул.Ленина, д.17 |  | 43,5 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | ООО "Мир Сотовой связи" | г.Сафоново, ул.Ленина, д.10 |  | 40 | Приспособленное в жилом доме |  | ООО |
|  | Магазин “Формоза“ | г.Сафоново, ул.Кирова, д.10 |  | 30 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин «Вита» | г.Сафоново, ул. Комсомольская, торговый павильон возле д.2 |  | 25 | Торговый павильон |  | ООО |
|  | Магазин ООО «Аркада» | г.Сафоново, ул. Красноармейская, д. 13 |  | 50 | Типовое в жилом доме | 29,34 | ООО |
|  | Торговый цент | г. Сафоново, ул. Советская, д. 53 |  | 268 | Приспособленное в административном здании автобазы |  | частная |
|  | Магазин «Компьютеры» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 53 а |  | 14 | Приспособленное в административном здании автобазы |  | частная |
|  | Магазин “Глобус-1” | г.Сафоново, ул.Кирова, д.1 |  | 48 | Приспособленное в здании гостиницы |  | частная |
|  | Торговый цент | г.Сафоново, ул.Кирова, д.1 |  | 552 | Приспособленное в здании гостиницы |  | частная |
|  | Торговый цент | г.Сафоново, ул.Революционная, д.9-а |  | 183 | Приспособленное в здании треста ДХС |  | частная |
|  | Торговый центр | г.Сафоново, ул.Кирова, д.4а |  | 138 | Приспособленное в здании бывшего д/сада | 36,65 | частная |
|  | Торговый центр | г.Сафоново, ул.Энгельса, д.12 |  | 288,4 | Приспособленное |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-1, д.20 |  | 507,3 | Типовое в жилом доме | 64,82 | муниципальная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.19 |  | 140 | Приспособленное | 40,67 | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, микрорайон-2,д.12 |  | 651,6 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д. 68 |  | 108,9 | Типовое |  | - " - |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Шахтерская, д. 61 |  | 179 | Приспособленное в здании химчистки |  | частная |
|  | Магазин | г.Сафоново, ул.Советская, д.17 |  | 85,1 | Приспособленное в здании телеателье | 34,51 | частная |
|  | ЗАО "Экотек-Смоленск" Магазин "Автозапчасти" | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск , 297 км. |  | 46 | Приспособленное |  | акционер. |
|  | Магазин «Торговый дом» | г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 24 |  | 138 | Типовое (совместно с административными помещениями Райпо) | 7 | частная |
|  | Магазин «Кооператор» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 21 |  | 145,3 | типовое | 35 | Частная |
|  | Магазин № 6 «Промтовары» | г. Сафоново, м-он-2, д. 6 |  | 38,6 | Типовое в жилом доме | 37 | Частная |
|  | Магазин № 4 «Кутузовский» | г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 19 |  | 51,3 | типовое | 38 | Частная |
|  | Магазин №16 «Северный» | г. Сафоново, ул. Северная, д. 9 |  | 50,6 | типовое | 23 | Частная |
|  | Магазин № 38 «Южный» | г. Сафоново, ул. Западная, д. 1 |  | 58,7 | типовое | 16 | Частная |
|  | Магазин № 51 «Огонек» | г. Сафоново, ул. Советская, д. 13 |  | 149 | Типовое | 10 | Частная |
|  | Магазин № 55 «Заречный» | г. Сафоново, м-он-ГМП, д. 38 |  | 72,4 | Типовое | 24 | Частная |
|  | Магазин № 57 «Продукты и промтовары» | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 33 |  | 103,9 | Типовое | 28 | Частная |
|  | Магазин ТПС № 5, 10 | г. Сафоново, м-он Лядно, ул. Городская, д. 28 |  | 82,2 | Типовое | 24 | Частная |
|  | Магазин-заготовительный пункт | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4а |  | 27,8 | типовое | 52 | частная |
|  | ООО "ТиК" магазин № 1 | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 310 км. |  | 50 | Павильон |  | ООО |
|  | Магазин “Автозапчасти” ЗАО СП "Компитал" | Сафоновский район, а/м Москва-Минск |  | 25 | Приспособленное |  | ЗАО |
|  | Магазин | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 296 км |  | 31 |  |  | - " - |
| Издешковское городское поселение |
|  | Магазин | Сафоновский район. п.Издешково |  | 13,5 |  |  | частная |
|  | Магазин "Валентина | Сафоновский район, п.Издешково, ул.1-я Ленинская, д.9 |  | 50 | Типовое в жилом доме |  | - " - |
|  | Магазин | Сафоновский район, п. Издешково, ул. Гвардейская, д. 18 |  | 141,5 | Типовое | 49 | частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, п. Издешково, ул. Советская, д. 3 |  | 36,3 | Типовое | 46 | частная |
|  | Магазин «Продукты» | Сафоновский район, п. Издешково, ул. Гвардейская, д. 8 |  | 87,4 | Типовое | 44 | частная |
|  | Магазин | Сафоновский район, п. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 34 |  | 41,3 | Типовое | 50 | частная |
|  | Магазин «Ленок» | Сафоновский район, п. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 8 |  | 52,8 | Типовое | 48 | частная |
| Барановское сельское поселение |
|  | Магазин "Пчелка" | Сафоновский район, Беленинское с/п, д.Мишенино |  | 22 | Торговый павильон |  | частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Барановское с/п, д. Бараново |  | 53,4 | Типовое | 46 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Барановское с/п, д. Высокое |  | 42,1 | Типовое | 29 | Частная |
| Беленинское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Беленинское с/п, д. Беленино |  | 62,8 | Типовое | 42 | Частная |
|  | Магазин | Сафоновский район, Беленинское с/п, д. Беленино |  | 48,9 | Типовое | 52 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Беленинское с/п, д. Мишенино |  | 62 | Типовое | 32 | Частная |
| Богдановщинское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Богдановщинское с/п, д. Богдановщинское |  | 48,6 | Типовое | 55 | частная |
| Вадинское сельское поселение |
|  | Магазин ЯО-100/2 | Сафоновский район, Вадинской с/п, п.Вадино |  | 48 |  |  | госуд. |
|  | Магазин | Сафоновский район, Вадинское с/п, д. Вадино |  | 54,7 | Типовое | 54 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Вадинское с/п, д. Вадино |  | 50,4 | Типовое | 25 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Вадинское с/п, д. Лесное |  | 28,8 | Типовое | 53 | Частная |
| Васильевское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Васильевское с/п, с. Васильевское |  | 61,8 | Типовое | 38 | Частная |
|  | Магазин с. Васильевское № 32 | Сафоновский район, Васильевское с/п, с. Васильевское |  | 72 | Типовое | 50 | Государственная |
| Вышегорское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Вышегорское с/п, д. Анохово |  | 123 | Типовое | 37 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Вышегорское с/п, д. Вышегор |  | 99 | Типовое | 23 | Частная |
| Дроздовское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Дроздовское с/п, д. Дроздово |  | 58,3 | Типовое | 52 | Частная |
| Дуровское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Дуровское с/п, д. Дурово |  | 47,1 | Типовое | 30 | Частная |
|  | ООО «Альянс» | д.Дурово ул. Мира | кв.м | 20,4 | приспособленное (вагончик) | 100 | частное |
|  | ЧП «Савина» | д.Дурово ул.Молодежная | кв.м | 38,0 | приспособленное | 80 | частное |
| Зимницкое сельское поселение |
|  | Магазин "Продукты" | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, п.Истомино |  | 68 | Приспособленное |  | частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Зимницкое с/п, д. Алферово |  | 37,3 | Типовое | 45 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Зимницкое с/п, д. Зимницкое |  | 62,7 | Типовое | 32 | частная |
|  | Магазин | Сафоновский район, Зимницкое с/п, д. Кононово |  | 102,6 | Типовое | 11 | частная |
| Игнатковское городское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Игнатковское с/п, д. Игнатково |  | 57,5 | Типовое | 24 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Игнатковское с/п, д. Морозово |  | 36,4 | Типовое | 57 | Частная |
| Казулинское сельское поселение |
|  | Магазин «Продукты» | Сафоновский район, Казулинское с/п, д. Казулино |  | 51 | Типовое | 41 | Частная |
|  | Магазин «Промтовары» | Сафоновский район, Казулинское с/п, д. Казулино |  | 50,5 | Типовое | 41 | Частная |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
|  | Магазин "Гавань" | Сафоновский район, Николо-Погореловское с/п, д.Николо-Погорелое |  | 23,5 | Торговый павильон |  | частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Николо-Погореловское с/п, д. Николо-Погорелое |  | 108 | Типовое | 33 | Частная |
| Прудковское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Прудковское с/п, д. Прудки |  | 77,8 | Типовое | 25 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Прудковское с/п, д. Каблуково |  | 31,5 | Типовое | 58 | частная |
| Пушкинское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Пушкинское с/п, д. Пушкино |  | 67,9 | Типовое | 43 | Частная |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Пушкинское с/п, д. Терентеево |  | 29,1 | Типовое | 40 | Частная |
| Рыбковское сельское поселение |
|  | Магазин ТПС | Сафоновский район, Рыбковское с/п, д. Рыбки |  | 65,5 | Типовое | 29 | Частная |
| Старосельское сельское поселение |
|  | Магазин | Сафоновский район, Старосельское с/п, д. Старое Село |  | 142,2 | Типовое | 33 | частная |

Оценка обеспеченности в предприятиях розничной торговли в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 334,4 | 2090 | 422,8 | 126,44 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 177,28 | 1108 | 117,5 | 66,28 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 139,04 | 869 | 386,7 | 278,12 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 86,88 | 543 | 48,6 | 55,94 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 211,04 | 1319 | 657,5 | 311,55 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 69,28 | 433 | 631,4 | 911,37 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 177,6 | 1110 | 222 | 125 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 91,2 | 570 | 58,3 | 63,93 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 100,16 | 626 | 105,5 | 105,33 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 136,64 | 854 | 270,6 | 198,04 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 82,72 | 517 | 567,1 | 685,57 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 120 | 750 | 101,5 | 84,58 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 104,48 | 653 | 334,5 | 320,16 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 140,64 | 879 | 770,3 | 547,71 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 103,36 | 646 | 97 | 93,85 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 143,84 | 899 | 65,5 | 45,54 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 92 | 575 | 142,2 | 154,57 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЫЙ КООПЕРАТИВЫ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)

| г. Сафоново |
| --- |
|  | Бар ООО «Встреча» | Г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 14 | посадочные места | 28 | типовое |  | ООО |
|  | ООО «Торгсервис» | Г. Сафоново, ул. Энгельса |  | 40 | типовое |  | ООО |
|  | Кафе «Ромашка» | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4б |  | 9 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Тополек» | Г. Сафоново, микрорайон- 2 |  | 32 | типовое |  | ООО |
|  | Кафе-бар «Престиж» | Г. Сафоново, микрорайон- 2, д. 34 |  | 30 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Кафе «Дорожное» | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 2, |  | 20 | Типовое в жилом доме |  | ООО |
|  | Кафе-бар «Семерочка» | Г. Сафоново, микрорайон- 2, д. 11а |  | 40 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Ветерок» | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 33а |  | 16 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Лариса» | Г. Сафоново, микрорайон- 1 |  | 20 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Каскад» | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 298 км. |  | 23 | типовое |  | частная |
|  | Закусочная «Сафоновотурист» | Г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 17 |  | 14 | Приспособленное в здании автовокзала |  | ООО |
|  | Кафе «Жигули» | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км. |  | 50 | типовое |  | ЗАО |
|  | Закусочная | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км. |  | 16 | типовое |  | частная |
|  | Буфет | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 19 |  | без мест | Типовое в здании бани |  | частная |
|  | Кафе «Космос» | Г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 9 |  | 60 | типовое |  | частная |
|  | Кафе-бар «Березка» | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 31 |  | 75 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Экспресс» | Г. Сафоново, ул. Ленина, д. 2 |  | 16 | Типовое в бывшем здании ресторана |  | ООО |
|  | Бар «Сова» | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 19 |  | 40 | Типовое в жилом доме |  | частная |
|  | Кафе «У камина» | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км |  | 38 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Скала» | Г. Сафоново, микрорайон-1, д. 26а |  | 52 | типовое |  | частная |
|  | Кафе | Г. Сафоново, ул. Калинина, д. 49 |  | 25 | Типовое в здании магазина |  | частная |
|  | Кафе «Тракт-263» | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 263 км |  | 16 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Бистро» | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 273 км |  | 12 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Стоп» | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 273 км |  | 12 | типовое |  | частная |
|  | Кафе «Трактир М-1» | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 296 км |  | 36 | типовое |  | частная |
|  | Кафе бар «24 часа» | Сафоновский район, а/д Москва-Минск, 295 км |  | 30 | типовое |  | частная |
|  | Кафе-бар «Лубянка» | Г. Сафоново, ул. Строителей, д. 28 а |  | 32 | Приспособленное в жилом доме |  | частная |
| Издешковское городское поселение |
|  | Бар | Сафоновский район, п. Издешково, ул. Гвардейская, д. 6 |  | 24 | типовое | 9 | частная |
| Васильевское сельское поселение |
|  | Столовая | Сафоновский район, Васильевское с/п |  | 390 |  | 50 | муниципальная |
| Зимницкое сельское поселение |
|  | Кафе «Дымка» | Сафоновский район, д. Истомино |  | 40 | типовое |  | частная |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
|  | Бар | Сафоновский район, Николо Погореловское с/п, д. Николо-Погорелое |  | 24 | типовое | 62 | частная |
|  | Столовая, комитет по образованию | Сафоновский район, Николо Погореловское с/п, д. Николо-Погорелое |  | 30 | специальное | 45 | муниципальная |

Оценка обеспеченности в предприятиях общественного питания в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 41,8 | 2090 | 24 | 57,42 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 22,16 | 1108 | 0 | 0 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 17,38 | 869 | 0 | 0 |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 10,86 | 543 | 0 | 0 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 26,38 | 1319 | 0 | 0 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 8,66 | 433 | 390 | 4503,46 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 22,2 | 1110 | 0 | 0 |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 11,4 | 570 | 0 | 0 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 12,52 | 626 | 0 | 0 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 17,08 | 854 | 40 | 234,19 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 10,34 | 517 | 0 | 0 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 15 | 750 | 0 | 0 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 13,06 | 653 | 54 | 413,48 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 17,58 | 879 | 0 | 0 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 12,92 | 646 | 0 | 0 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 17,98 | 899 | 0 | 0 |

Характеристика коммунальных предприятий
(включая ведомственные кооперативы и частные предприятия)

| Наименование предприятия (бани, прачечные, гостиницы и т.д.) | Адрес | Мощность (бани и гостиницы – мест, прачечные – кг сухого белья в мену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное, находится ли в здании, где расположены другие предприятия, указать какие | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Издешковское городское поселение |
| баня | п. Издешково ул.25Октября | 40 | 4 | специальное | 1958 | 100 |
| Вышегорское сельское поселение |
| Люкс-310 гостиница | д. Вышегор | 34 | 14 | специальное | 1998 | 30 |
| Прудковское сельское поселение |
| Баня | Д.Прудки | 12 | 1 | специальное | 2007 |  |
| Баня | Д.Каблуково | 10 | 1 | специальное | 1992 | 75 |

Характеристика предприятий бытового обслуживания
(включая ведомственные кооперативы и частные предприятия)

| Наименование предприятия | Адрес | Емкость мест | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Сафоново |
| Салон красоты "Галатея" | ул. Ленина, д.18 | 9 | приспособленное помещение |  |  |
| Салон красоты «Диана» | ул. Ленина, д.1а | 6 | приспособленное помещение |  |  |
| Салон красоты "Top Line" | ул. Революционная, д.11 | 6 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская ООО "Дебют" | микрорайон 1, д.3 | 7 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская "Валерия" | ул. Советская, 5 | 3 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская ЧП Курочкиной Е.П. | микрорайон-1, д.18 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская "Валерия" | ул. Гагарина, д. 4 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | ул. Ковалева, д. 11 а | 1 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская "Локон" | ул. Кирова, д.1 | 11 | типовое помещение |  |  |
| Парикмахерская "Медея" | ул. Советская, д.17 | 2 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | ул. Советская, д.8 | 2 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | ул. Ленинградская | 2 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | микрорайон ГМП, общежитие № 20 | 4 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская | микрорайон 1, д.13а | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская «Березка» | ул.Ленина, д.31 | 8 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская "Креатив" | ул. Ленина, д. 6 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская ИП Степанова | ул. Первомайская, д. 61 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская ИП Сидоренковой | ул. Революционная, д.9а | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Парикмахерская «Визит» ИП Клименко Е.Ю. | микрорайон-1, д.8 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту часов | ул. Советская, д.19 | 2 | типовое помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви | ул. Советская, временная палатка | 1 | временная палатка |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви | микрорайон-1, д.25 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту обуви | ул. Куйбышева, д.4 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| ИП Шульга по ремонту обуви | микрорайон-1, д.20 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| "Ритуальные услуги" ИП Рубина | ул. Кирова, д.3б | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Предприятие "Ритуальные услуги" Коммунальщик | ул. Советская, д.17 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Ритуальные услуги | ул. Артема, д. 9а | 3 | приспособленное |  |  |
| Ритуальные услуги ИП Троцкая Н.М. | ул. Советская, д.48 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| ООО "Швейник", Ателье "Молодежное | микрорайон-1, д.19 | 11 | типовое |  |  |
| Ателье "Фантазия" | ул. Советская, д.5 | 13 | типовое помещение |  |  |
| Ателье "Сюрприз" | ул. Кирова, д.1 | 5 | типовое помещение |  |  |
| Ателье "Весна" (пошив и ремонт одежды) | ул. Советская, д.19 | 4 | типовое помещение |  |  |
| Ателье "Весна" (пошив головных уборов) | ул. Советская, д.19 | 2 | типовое помещение |  |  |
| Мастерская "Омега" по ремонту телерадиоаппаратуры | микрорайон-1, д.25 | 5 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская "Омега" (ремонт бытовой техники) | ул. Советская, д.10 | 4 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская телерадиоаппаратуры | ул. Советская, д.17 | 5 | типовое помещение |  |  |
| Индивидуальный предприниматель Торунов Е.А. мастерская по ремонту телефонов «Нофелет» | ул. Красногвардейская, д. 17 (автовокзал) | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская "Ремонт весового оборудования" | ул. Красногвардейская,17 | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская по ремонту радиоаппаратуры | микрорайон-1, д.20 | 3 | приспособленное помещение |  |  |
| Ремонт бытовой техники ИП Подольский А.А. | ул. Ленина (торговый дом «Березка» | 1 | приспособленное помещение |  |  |
| Мастерская "Граверные работы" | ул.Советская, временная палатка | 2 | временная палатка |  |  |
| ООО "Консул" (ломбардные услуги) | ул.Первомайская, д.61 | 5 | приспособленное помещение |  |  |
| Банно-прачечный комбинат "Баня № 1" | ул. Ленина, д.19 | 23 | типовое |  |  |
| Банно-прачечный комбинат "Баня № 2" | ул. Дзержинского, д.17 | 9 | типовое |  |  |
| Баня | ул. Привокзальная, д.38 | 2 | типовое |  |  |
| Сауна | Ул. Шахтерская, д. 44, строение 9 |  | типовое |  |  |
| Станция технического обслуживания | Г. Сафоново, а/д Москва-Минск, 297 км | 2 |  |  |  |
| Шиномонтаж | ул. Красногвардейская (около автовокзала) | 2 |  |  |  |
| Шиномонтаж | а/м Москва-Беларусь, 297 км | 1 |  |  |  |
| Шиномонтаж | а/м Москва-Беларусь, 297 км | 3 |  |  |  |
| ФГУП Сафоновский завод "Гидрометприбор" (платная автостоянка) | микрорайон завода ГМП |  |  |  |  |
| ЗАО "Экотек-Смоленск" (платная автостоянка) | а/м Москва-Беларусь, 307 км |  |  |  |  |
| МПРЭО (платная автостоянка) | между 1-м и 2-м микрорайонами г. Сафоново |  |  |  |  |
| ИП Геворгян В.Л. (платная автостоянка) | микрорайон-1 (около 9-ти этажного общежития завода пластмасс) |  |  |  |  |
| ООО "Сафоновотурист" (платная автостоянка) | ул. Красногвардейская, 17 |  |  |  |  |
| ИП Придорожный А.Д.(платная автостоянка) | ул. Ленина |  |  |  |  |
| ГП "Сафоновская типография (платная автостоянка) | ул. Красногвардейская, д.45 |  |  |  |  |
| ИП Свитенков В.Е. (платная автостоянка) | ул. Советская, д.55 |  |  |  |  |
| ИП Гордеев В.В. (платная автостоянка) | ул. Куйбышева |  |  |  |  |
| ИП Андреенков В.В. (платная автостоянка) | ул. Советская, д.49 |  |  |  |  |
| ИП Андреенков В.В. (платная автомойка) | ул. Советская, д.49 |  |  |  |  |
| ООО "Кедр" (автосервис) | а/м Москва-Беларусь, 295 км. |  |  |  |  |
| ИП Михайлова (платная автостоянка) | ул. Первомайская |  |  |  |  |
| ИП Моисеенков В.А. (платная автостоянка) | микрорайон-2, напротив д. 7 |  |  |  |  |
| Издешковское городское поселение |
| Парикмахерская | п. Издешково, ул. Гвардейская, д.10 | 1 | типовое помещение |  |  |
| Многоотраслевое коммунальное хозяйство | п. Издешково, ул. Чернышевского | 4 | типовое |  |  |
| Беленинское сельское поселение |
| ППИА ОАО Смоленский агропромстрой (платная автостоянка) | д.Мишенино |  |  |  |  |
| Вышегорское сельское поселение |
| ООО "Люкс-310" (платная автостоянка) | д.Вышегор, а/м Москва-Беларусь, 310 км |  |  |  |  |
| Шиномонтаж | п.Анохово | 3 |  |  |  |
| Дуровское сельское поселение |
| Шиномонтаж | д. Костенки | 3 |  |  |  |

Оценка обеспеченности в предприятиях бытового обслуживания в разрезе сельских поселений

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расчетная потребность, всего | Численность населения | Существующие ёмкости - всего (мест) | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Издешковское городское поселение | 4,18 | 2090 | 5 | 119,62 |
| 2 | Барановское сельское поселение | 2,216 | 1108 | 0 | 0 |
| 3 | Беленинское сельское поселение | 1,738 | 869 | Н.д. | - |
| 4 | Богдановщинское сельское поселение | 1,086 | 543 | 0 | 0 |
| 5 | Вадинское сельское поселение | 2,638 | 1319 | 0 | 0 |
| 6 | Васильевское сельское поселение | 0,866 | 433 | 0 | 0 |
| 7 | Вышегорское сельское поселение | 2,22 | 1110 | 3 (неполные данные) | - |
| 8 | Дроздовское сельское поселение | 1,14 | 570 | 0 | 0 |
| 9 | Дуровское сельское поселение | 1,252 | 626 | 3 | 239,62 |
| 10 | Зимницкое сельское поселение | 1,708 | 854 | 0 | 0 |
| 11 | Игнатковское сельское поселение | 1,034 | 517 | 0 | 0 |
| 12 | Казулинское сельское поселение | 1,5 | 750 | 0 | 0 |
| 13 | Николо-Погореловское сельское поселение | 1,306 | 653 | 0 | 0 |
| 14 | Прудковское сельское поселение | 1,758 | 879 | 0 | 0 |
| 15 | Пушкинское сельское поселение | 1,292 | 646 | 0 | 0 |
| 16 | Рыбковское сельское поселение | 1,798 | 899 | 0 | 0 |
| 17 | Старосельское сельское поселение | 1,15 | 575 | 0 | 0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АПТЕК И Т.Д.

(ВКЛЮЧАЯ ВЕДОМСТВЕННЫЕ, НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ)

| Наименование учреждения (больница, поликлиника, амбулатория) медицинские пункты, аптеки, СЭС, диспансеры, станции скорой помощи и т.д.), ведомственная принадлежность | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники и амбулатории – число посещений в смену в день, станции скорой помощи – количество автомашин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, находится ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | % износа |
| г. Сафоново |
| ММУ «Сафоновская центральная районная больница» | г. Сафоново ул. Вахрушева д.2 | 600 коек 1736 посещений в смену 5 бригад скорой медицинской помощи | 1000 человек | типовое |  |
| Центральная поликлиника | г. Сафоново ул. Вахрушева д.6, строение 1 | 500 посещений в смену |  | типовое | 62 |
| Лечебный корпус (хирургический) | г. Сафоново ул. Вахрушева д.6, строение 2 | на 240 коек |  | типовое | 72 |
| Главный корпус (терапевтический) | г. Сафоново ул. Вахрушева д.4 | 200 коек |  | типовое | 84 |
| Поликлиника №2 | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70 | 500 посещений в смену |  | типовое | 55 |
| Лечебный корпус | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 1 | на 240 коек |  | типовое | 55 |
| Инфекционное отделение | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 3 | 40 коек |  | типовое | 56 |
| Здание кожного отделения | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 4 | 10 коек |  | типовое | 54 |
| Здание скорой помощи | г. Сафоново ул. Октябрьская д.70, строение 2 | 5 бригад скорой медицинской помощи |  | типовое | 24 |
| Здание детской поликлиники | г. Сафоново ул. Октябрьская д.66 | 480 посещений в смену |  | типовое | 25 |
| Здание наркологии | г. Сафоново ул. Восточная д.14 | 15 коек |  | приспособленное | 23 |
| Поликлиника п. Горный | г. Сафоново ул. Ленинградская д.10 | 75 посещений в смену |  | типовое | 90 |
| ММУ «Сафоновская городская стоматологическая поликлиника» | г. Сафоново ул. Революционная д.12 | 320 посещений в смену | 100 человек | типовое | 54,3 |
| ООО "Рубин-Фарма" | г. Сафоново Кирова д.3а |  | 1 | приспособленное | 15 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново Советская д.8 |  | 6 | Типовое в жилом доме | 30 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново Октябрьская д.70 |  | 2 | Приспособленное в здании поликлиники | 54 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново 1 м-он д.20 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 40 |
| ОАО "СмоленскФармация" | г. Сафоново г. Сафоново Вахрушева д.6, строение 1 |  | 3 | Приспособленное в здании поликлиники | 62 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Красногвардейская д.29 |  | 4 | типовое | 84 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Октябрьская д.70, строение 1 |  | 2 | Приспособленное в лечебном корпусе | 72 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Вахрушева д.6, строение 2 |  | 2 | Приспособленное в лечебном корпусе | 55 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново 2 м-он д.7 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 56 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Ковалева д. 7 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново 40 лет Октября |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 70 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново Советская д.6-8 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 52 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.66 |  | 2 | Приспособленное, в здании детской поликлиники | 25 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Кирова, д.6 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |
| ПК "Прибор" | г. Сафоново, ул. Ленина, д.10 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 60 |
| ИП Лежнева | г. Сафоново м-он 1 д.2 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 45 |
| ИП Голованов | г. Сафоново, ул. Советская, д.39 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 55 |
| ИП Голованов | г. Сафоново 2 м-он д.7 |  | 1 | Приспособленное в жилом доме | 56 |
| ОАО "Фармсоц-Сервис" | г. Сафоново м-он 1 д.1аб |  | 2 | Типовое в жилом доме | 45 |
| ОАО "Фармсоц-Сервис" | г. Сафоново, ул. Ленина д.9 |  | 2 | Приспособленное в жилом доме | 75 |
| Издешковское городское поселение |
| Издешковская врачебная амбулатория | п. Издешково ул. Чернышевского | 75 посещений в смену |  | приспособленное | 75 |
| ММУ «Сафоновская ЦРБ» Издешковская врачебная амбулатория | п.Издешково ул.1-я Ленинская, д.6 | 75 человек в день | 13 человек | Находится в здании Издешковской ср. школы |  |
| ОАО "СафоновоФармация" | п. Издешково Гвардейская д.3 |  | 2 | Типовое в жилом доме | 72 |
| СОГУ «Издешковский дом-интернат для престарелых и ивалидов с отделением реабилитации» | п.Издешково ул.Пушкина, д.2 | 85 коек | 66 человек | Здание типовое, кирпичное, 3-х этажное, специально приспособленное для проживания людей | 65 |
| ММУ «Сафоновская ЦРБ» Станция скорой помощи | п.Издешково ул.1-я Ленинская, д.6 | 12-14 человек в день 2 автомашины | 12 человек | Находится в здании Издешковской ср.школы |  |
| Зимницкое сельское поселение |
| Алферовский ФАП | Сафоновский район, д. Алферово |  | 3 | приспособленное | 84 |
| Зимницкий ФАП | Сафоновский район, д. Зимницы |  | 2 | приспособленное | 74 |
| Барановское сельское поселение |
| Барановский ФАП | Сафоновский район, д. Бараново |  | 3 | приспособленное | 44 |
| Городковский ФАП | Сафоновский район, д. Городок |  | 2 | приспособленное | 65 |
| Беленинское сельское поселение |
| Беленинский ФАП | Сафоновский район, д. Беленино |  | 3 | приспособленное | 80 |
| Заворовский ФАП | Сафоновский район, д. Мишенино |  | 2 | приспособленное | 35 |
| Богдановщинское сельское поселение |
| Богдановщинский ФАП | Сафоновский район, д. Богдановщина |  | 2 | приспособленное | 54 |
| Сумароковский ФАП | д. Сумароково | 10 | 1 | Специальное приспособленное |  |
| Вадинское сельское поселение |
| Вадинский ФАП | Сафоновский район, п. Вадино, ул. Советская, д. 3а |  | 4 | приспособленное | 39 |
| Леснянский ФАП | Сафоновский район, д. Лесной |  | 2 | приспособленное | 59 |
| Васильевское сельское поселение |
| Васильевский ФАП | Сафоновский район, д. Васильево |  | 2 | приспособленное | 64 |
| Дроздовское сельское поселение |
| Вержинский ФАП | Сафоновский район, Дроздовское сельское поселение, д. Вержино |  | 2 | приспособленное | 55 |
| Дроздовский ФАП | Сафоновский район, ,д. Дроздово |  | 2 | приспособленное | 55 |
| Вышегорское сельское поселение |
| Вышегорский ФАП | д. Вышегор | 14 | 2 | типовое |  |
| Плещеевский ФАП | д. Подсобное хозяйство | 14 | 1 | типовое |  |
| Дуровское сельское поселение |
| Дуровский ФАП | Сафоновский район, ,д. Дурово |  | 3 | приспособленное | 57 |
| Игнатковское сельское поселение |
| Игнатковский ФАП | Сафоновский район, д. Игнатково |  | 2 | приспособленное | 58 |
| Казулинское сельское поселение |
| Казулинский ФАП | Сафоновский район, д. Казулино |  | 2 | приспособленное | 59 |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
| Николо-Погореловский ФАП | Сафоновский район, д. Николо-Погорелое |  | 3 | приспособленное | 84 |
| Прудковское сельское поселение |
| Прудковский ФАП | Сафоновский район, д. Прудки |  | 3 | приспособленное | 52 |
| Перстеновский ФАП | Д. Перстенки | 4 | 2 | приспособленное |  |
| Пушкинское сельское поселение |
| Пушкинский ФАП | Сафоновский район, д. Пушкино |  | 3 | приспособленное | 40 |
| Рыбковское сельское поселение |
| Рыбковский ФАП | Сафоновский район, д. Рыбки |  | 2 | приспособленное | 52 |
| Старосельское сельское поселение |
| Старосельский ФАП | Сафоновский район, д. Старое Село |  | 3 | приспособленное | 97 |

###### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТА

| № п/п | Наименование учреждений (стадионы, спорткомплексы, спортзалы, бассейны, спортплощадки), детские спортшколы | Ведомственная подчинённость | Адрес | Ёмкость (стадионы в га, спортзалы в м2 площади пола, бассейны в м2 зеркала воды) | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Ёмкость | Типовое приспо-собленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Сафоново |
| 1 | ФСК «Сафоново» стадион | муниципальная собственность | г. Сафоново, ул. Толстого | кв. м. | 50000 | типовое | 1961 |
| 2 | Спортивный зал | муниципальная собственность | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 29в | кв. м. | 648 | типовое | 1964 после капитального ремонта |
| Прудковское сельское поселение |
| 1 | Спортзал (Прудковская школа) | Комитет по образованию Комитет по образованию | д.Прудки | кв. м | 162 | Типовое | 1975 |
| 2 |  | Комитет по образованию Комитет по образованию | д.Прудки | га | 0,5 |  | 1975 |

Характеристика административно-деловых учреждений
(государственных и частных)

| Наименование учреждений, вид деятельности | Адрес | Строительный объем тм3 | К-во сотрудников | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Сафоново |
| Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3 |  |  | типовое |  |  |
| ГУ «Сафоновский городской центр занятости населения» | г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 10 | 4264,2 | 19 | типовое | 1953 | 29 |
| Сафоновский межрайонный филиал Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 20 |  |  | приспособленное |  |  |
| Управление пенсионного фонда РФ по Сафоновскому району | г. Сафоново, ул. Советская, д. 47 |  |  | типовое помещение |  |  |
| Территориальный отдел Управления «Роспотребнадзора» Смоленской области в Сафоновском, Дорогобужском и Холм-Жирковском районе Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68 | 4752 | 36 | типовое | 1969 | 54 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 4 по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Советская, д. 60 |  |  | приспособленное |  |  |
| ГИБДД Сафоновского РОВД | г. Сафоново, ул. Пригородная, д. 15а | 6660 |  | типовое | - | 29 |
| Милиция ОВД УВД | г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 5 |  |  | типовое |  |  |
| Следственный отдел | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 6 | 2894,4 |  | типовое | 1959 | 38 |
| Военный комиссариат | г. Сафоново, ул. Советская, д. 4 |  |  | типовое |  |  |
| Федеральная служба безопасности | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 1 |  |  | специальное |  |  |
| Сафоновский городской суд | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 41 |  |  | типовое |  |  |
| Мировой суд | г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а | 11824,2 |  | приспособленное |  | 30 |
| Сафоновская межрайонная прокуратура | Г. Сафоново, ул. Советская, д. 23 |  |  | типовое |  |  |
| ФГУП «Ростехинвентаризация» по Смоленской области Сафоновская инвентаризационная группа | г. Сафоново, ул. Советская, д. 51 |  |  | приспособленное |  |  |
| Сафоновский филиал управления Федеральной регистрационной службы по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Советская, д. 19 | 1840 | 9 | приспособленное | 1970 | 22 |
| Нотариальная контора Г.А. Вишняковой | г. Сафоново, ул. Ленина, д. 16 |  |  | приспособленное помещение |  |  |
| Сафоновская районная юридическая консультация Смоленской областной коллегии адвокатов Нотариальная контора А.А. Сысоевой | г. Сафоново, ул. Кирова, д. 4 | 468 |  | приспособленное помещение | 1961 | 47 |
| ВТЭК | г. Сафоново, ул. Кирова, д. 4 | 745,5 |  | приспособленное помещение | 1961 | 47 |
| Адвокатские кабинеты | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30 | 297 | 6 | приспособленное помещение | 1963 | 43 |
| ФГУ Пожарная часть № 14 МЧС по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 86 |  |  | типовое |  |  |
| ФГУ Пожарная часть № 14 МЧС по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1 |  |  | типовое |  |  |
| Сафоновское местное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | г. Сафоново, ул. Горняцкая, д. 5 |  |  | типовое |  |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | г. Сафоново, ул. Советская, д. 76 | 12519,6 |  | типовое | 1991 | 31 |
| Городские электрические сети | г. Сафоново, ул. Советская, |  |  | типовое |  |  |
| ОАО «Смоленскоблгаз» | г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 28 |  |  | типовое |  |  |
| МУП «Водоканал» | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78 |  |  | типовое |  |  |
| Редакция газеты «Сафоновская правда», Сафоновская типография | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 45 |  |  | типовое |  |  |
| Издешковское городское поселение |
| Администрация МО Издешковского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | п.Издешково ул.1-я Ленинская, д.3 |  | 7 чел. | типовое | 1970 | 71 |
| Беленинское сельское поселение |
| Администрация Беленинского сельского поселения | д. Беленино |  |  |  |  |  |
| Дроздовское сельское поселение |
| Помещение Администрации | д. Дроздово ул. Луговая д.3 | 51,3 | 5 | Помещение администрации находится на втором этаже 2-х этажного дома | 1969 | 48 |
| Дуровское сельское поселение |
| СПК «Нива» | д.Дурово ул.Совхозная, д 8 |  | 3 | типовое | 1982 | 100 |
| Администрация Дуровского сельского поселения | я |  | 7 | типовое | 1980 | 100 |
| Зимницкое сельское поселение |
| Администрация Зимницкого сельского поселения | П.Алферово |  | 6 | типовое | 1965 | 100 |
| Администрация Зимницкого сельского поселения | Д.Зимницы |  | 2 | типовое | 1985 | 50 |
| Контора СПК «Зимница» | Д.Зимницы |  | 7 | типовое |  |  |
| Прудковское сельское поселение |
| Администрация Прудковского сельского поселения | Д. Прудки |  | 3 | типовое | 1987 | 69 |
| Старосельское сельское поселение |
| Администрация | Старое село | 248 | 8 | типовая | 1976 | 83,7 |
| Вадинское сельское поселение |
| Администрация | п. Вадино, Совесткий, пер., д. 1 |  | 8 | типовая | 1982 | 56 |

Характеристика учреждений связи

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы Изм., площадь кв. м. | Емкость | Типовое приспособленное | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| г. Сафоново |
| 1 | ОПС г. Сафоново | Г. Сафоново, ул. Свободы, д. 6 |  |  | типовое |  |
| 2 | ОПС №2 г. Сафоново | Г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1б | 57,4 |  | Приспособленное к общежитию |  |
| 3 | ОПС №3 г. Сафоново | Г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 29 | 64,9 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| 4 | ОПС №5 г. Сафоново | Г. Сафоново, микрорайон 1, д. 28а | 235,9 |  | Типовое |  |
| 5 | ОПС №6 г. Сафоново | Г. Сафоново, микрорайон-2, д. 16 | 68,9 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| Барановское сельское поселение |
| 6 | ОПС Бараново | Д. Бараново | 12 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения |  |
| Беленинское сельское поселение |
| 7 | ОПС Беленино | Д. Беленино | 13 |  | Приспособленное в здании медпункта |  |
| Богдановщинское сельское поселение |
| 8 | ОПС Богдановщина | Д. Богдановщина | 30,6 |  | Приспособленное в здании ЦЭС |  |
| Вадинское сельское поселение |
| 9 | ОПС Вадино | П. Вадино | 38,4 |  | Приспособленное в здании медпункта |  |
| 10 | ОПС Лесное | Вадинское с/п, д. Лесное | 53 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| Васильевское сельское поселение |
| 11 | ОПС Васильевское | Д. Васильевское | 48,1 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения | 1976 |
| Вышегорское сельское поселение |
| 12 | ОПС Вышегор | Д. Вышегор | 47 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения |  |
| Дуровское сельское поселение |
| 13 | ОПС Дурово | Д. Дурово | 20,8 |  | Приспособленное в здании ЦЭС |  |
| Дроздовское сельское поселение |
| 14 | ПС Дроздово | Д. Дроздово | 43,3 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| Зимницкое сельское поселение |
| 15 | ПС Зимницы | Д. Зимницы | 42 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения |  |
| 16 | ОПС Алферово | Д. Алферово | 48 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| Издешковское городское поселение |
| 17 | ОПС Издешково | П. Издешково, ул. Свободы, д. 5 | 115,2 |  | Приспособленное в здании ЦЭС | 1954 |
| Игнатковское сельское поселение |
| 18 | ОПС Игнатково | Д. Игнатково | 60,0 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения |  |
| Казулинское сельское поселение |
| 19 | ОПС Казулино | Д. Казулино | 25,5 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
| 20 | ОПС Николо-Погорелое | Д. Николо-Погорелое | 35,6 |  | Приспособленное в магазине |  |
| 21 | АТС | Николо-Погорелое | телефонные номера | 100 | приспособленное | 10 % |
| Прудковское сельское поселение |
| 22 | ОПСПрудки | Д. Прудки | 45,6 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения |  |
| Пушкинское сельское поселение |
| 23 | ОПС Пушкино | Д. Пушкино | 32,2 |  | Приспособленное в жилом доме |  |
| Рыбковское сельское поселение |
| 24 | ОПС Рыбки | Д. Рыбки | 48,0 |  | Приспособленное в детском саду |  |
| Старосельское сельское поселение |
| 25 | ОПС Старое Село | Д. Старое Село | 24,0 |  | Приспособленное в здании администрации сельского поселения |  |

Характеристика средних и высших учебных заведений

| Наименование учреждений, | Адрес | Емкость Мест | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год Постройки | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Сафоново |
| Московский государственный открытый университет | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 39 | 300 при 2-х сменах | 45 | типовое | 1965 | 42 |
| Московский государственный индустриальный университет | г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 11 | 200 | 5 (преподавательский состав с г. Вязьма) | приспособленное | 1967 | 46 |
| Техникум туризма, менеджмента и информационных технологий | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 22 | 120 | 15 | часть помещений в школе № 9 | 1987 | 30,7 |
| ГОУ СПО Сафоновский промышленно-экономический колледж | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 37 | 1110 | 126 | типовое | 1969 | 40,35 |
| НОУ СПО Сафоновский колледж современных технологий | г. Сафоново, м-он 2, д. 18 | 200 | 27 | часть помещений д/ сада № 16 | 1968 | 47,9 |
| ГОУ «Профессиональный лицей № 5 г. Сафоново» | г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 72 | 500 | 88 | типовое | 1976 | 24 |
| ГОУ Профессиональное училище № 1 Главный учебный корпус № 1 Учебный корпус №2 Общежитие Мастерские | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 36 | 300 | 58 | типовое | 1962 1962 1962 1692 | 72,6 36,4 36,8 14 |
| ГОУ Профессиональное училище № 9 | г. Сафоново, ул. Пушкина, д. 14 | 300 | 62 | типовое | 1969 | 60 |

Характеристика кредитно-финансовых учреждений

| Наименование учреждения, ведомственная принадлежность | Адрес | Численность сотрудников | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Сафоново |
| Рассчетно-кассовый центр г. Сафоново Главного управления Центрального Банка РФ Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 4 | 14 | специальное | 39 |
| Сафоновское ОСБ № 5566 | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19 | 135 | специальное | 1,2 |
| ОКВКУ № 5566/013 | г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 15 | 3 | специальное помещение | 0,8 |
| ОКВКУ № 5566/044 | г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 77 | 4 | специальное помещение | 0,8 |
| ОКВКУ № 5566/045 | г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 7 | 2 | приспособленное помещение | 1,2 |
| ОКВКУ № 5566/047 | г. Сафоново, микрорайон-2, д. 3 | 7 | специальное помещение | 0,8 |
| ОКВКУ № 5566/048 | г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 5 | 3 | специальное помещение | 0,8 |
| ОКВКУ № 5566/049 | г. Сафоново, микрорайон-1, д. 3 | 4 | специальное помещение | 0,8 |
| ОКВКУ № 5566/055 | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 14 | 3 | специальное помещение | 0,8 |
| ОКВКУ № 5566/01 | Сафоновский район, п. Вадино | 1 | приспособленное помещение |  |
| ОКВКУ № 5566/024 | Сафоновский район, п. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 3 | 2 | приспособленное помещение |  |
| Сафоновский филиал «СКА-банк» | г. Сафоново, ул. Кирова, д. 3 | 20 | специальное помещение | 10 |
| Дополнительный офис №3349/43/25 в г. Сафоново Смоленской области ОАО «Россельхозбанк» | г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5а | 6 | приспособленное помещение | 30 |
| Банковская группа «Смоленский банк» | г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4 | 10 | приспособленное помещение | 35 |
| Отделение по Сафоновскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области | г. Сафоново, ул. Строителей, д. 16 | 31 | специальное | 7,4 |

Характеристика кладбищ и крематория

| Адрес | Название | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Сафоново |
| Сафоновский район, Барановское сельское поселение, д. Бабахино |  | 5 | 100 | 100 | открытое | действующее |
| г. Сафоново, с восточной стороны территории ФГУП «Авангард» |  | 6 | 100 | закрытое | 2002 г. | Подхоронение запрещено |
| г. Сафоново, ул. Октябрьская |  | 1,4 | 100 | закрытое | 1983 г. | Подхоронение запрещено |
| Издешковское городское поселение |
| Кладбище п.Издешково вблизи ул.Пушкина, Горького |  |  |  |  | закрытое |  |
| Богдановщинское сельское поселение |
| д. Богдановщина | кладбище | 0.85 | 100 | 80 |  | да |
| д. Городище | кладбище | 0.70 | 150 | 85 |  | да |
| д. Сумароково | кладбище | 0.60 | 200 | 90 |  | да |
| д. Гжель | кладбище | 0.52 | 100 | 90 |  | да |
| Вадинское сельское поселение |
| с. Лесное | кладбище | 3,5 |  |  |  |  |
| п. Вадино | кладбище | 2,5 |  |  |  |  |
| Васильевское сельское поселение |
| Сафоновский район, Васильевское с/п | кладбище | 9 |  | открытое |  | да |
| Вышегорское сельское поселение |
| Д. Вышегор |  |  |  |  |  | да |
| Д. Лукшино |  |  |  |  |  |  |
| Д. Княжино |  |  |  |  |  |  |
| Д. Плещеево |  |  |  |  |  |  |
| Д. Заворово |  |  |  |  |  |  |
| Дроздовское сельское поселение |
| Кладбища |  | 1,2 | - | 85 |  | да |
| д.Дроздово |  | 0,8 |  | 85 |  | да |
| д.Вержино |  | 0,5 |  | 90 |  | да |
| д.Клемятино |  |  |  |  |  |  |
| Дуровское сельское поселение |
| Кладбища | Вержино | 3.0 |  | 50 | да |  |
| Игнатковское сельское поселение |
| д. Морозово | 2 |  |  | 85 |  | да |
| д. Озеречия | 0,3 |  |  | 50 |  | да |
| д. Капушнино | 0,3 |  |  | 50 |  | да |
| д. Мимотино | 0,1 |  |  | 20 |  | да |
| д. Игнатово | 1,5 |  |  | 90 |  | да |
| д Иваново | 0,25 |  |  | 75 |  | да |
| д. Барсуки | 1 |  |  | 78 |  | да |
| д. Чоботово | 0,25 |  |  | 50 |  | да |
| Николо-Погореловское сельское поселение |
| Кладбища | д. Николо-Погорелое | 1,5 |  | 90 |  |  |
|  | д. Крюково | 0,25 |  | 50 |  |  |
|  | д. Овиновщина | 0,5 |  | 70 |  |  |
|  | д. Батищево | 0,2 |  | 50 |  |  |
| Прудковское сельское поселение |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |
| Д.Прудки | Прудковское | 1,5 |  | 80 |  | да |
| Д.Арефино | Арефинское | 0,5 |  | 60 |  | да |
| Д.Звягино | Плещеевское | 0,5 |  | 80 |  | да |
| Д.Перстенки | Перстеновское | 1,0 |  | 60 |  | да |
| Д.Данилово | Даниловское | 0,5 |  | 80 |  | да |
| Д.Алексейково | Ларинское | 0,5 |  | 90 |  | да |
| Рыбковское сельское поселение |
| Кладбища | д. Рыбки | 0,92 | 500 | 70 | - | да |
|  | д.Зарьево | 0,16 | 100 | 70 | - | да |
| Старосельское сельское поселение |
| д. Старое село | Старосельское | 2,5 |  | 80 | - | да |
| д. Лаврово | Лавровское | 1,5 |  | 80 | - | да |
| д. Зюньково | Зюньковская | 1,0 |  | 80 | - | да |
| ур. Бараново | Барановская | 1,0 |  | 80 | - | да |
| ур. Чащевка | Чащевское | 1,5 |  | 80 | - | да |
| д. Боровщина | Боровщинское | 2,0 |  | 80 | - | да |
| д. Лоискино | Лоискинское | 0,5 |  | 80 | - | да |
| д. Ордылево | Ордылевское | 2,0 |  | 80 | - | да |
| д. Макарово | Макаровское | 0,5 |  | 80 | - | да |
| д. Никулино | Никулинское | 1,5 |  | 80 | - | да |
| д. Осташково | Осташковское | 1,5 |  | 80 | - | да |
| ур. Сережань | Сережанское | 2,5 |  | 80 | - | да |

## III.3 Инфраструктурный потенциал

### III. 3.1 Водоснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Основной задачей раздела "Водоснабжение" является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения Сафоновского района.

На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

В пределах области прогнозные ресурсы пресных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценены в количестве 7,7 млн. м3/сутки, из них 6,9 млн. м3/сутки (90,8%) приходится на основные водоносные горизонты нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений.

Модуль прогнозных ресурсов составляет 155,5 м3/сутки/км2 (1,8 л/с/км2). Обеспеченность населения ресурсами подземных вод питьевого качества составляет 7,66 м3/сутки, запасами — 0,74 м3/сутки на 1 жителя Смоленской области.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

Общие сведения о техническом состоянии системы водоснабжения Сафоновского района по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1. Сведения о состоянии водоводов

| Наименование района, города | Одиночное протяжение |
| --- | --- |
|  | Водоводов, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 7,2 | - | 2,2 | 5 | - | 51 | 100 | 0 | 0,2 | 0 |

Таблица 2. Сведения о состоянии уличных водопроводных сетей

| Наименование района, города | В двухтрубном исчислении |
| --- | --- |
|  | Уличные водопроводные сети, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 63,4 | - | 19,0 | 44,4 | - | 51 | 100 | 0 | 0,7 | 0 |

Таблица 3. Сведения о состоянии водопроводных сооружений

| Наименование района, города | Мощность | Физический износ очистных сооружений, % | Остаточная балансовая стоимость очистных сооружений, млн. руб. | Дефицит мощности водопроводных очистных сооружений, % | Удельное водопотребление на 1 чел./сутки, исходя из норм отпуска воды населению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводных очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки | водопроводов, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сафоновский | 1 | 24,6 | 100 | 0 | 100 | 185 |

Водоснабжение основных населенных пунктов городских и сельских поселений  Сафоновского района Смоленской области – централизованное.

Вместе с тем, подавляющее число населенных пунктов не имеют централизованных систем водоснабжения, потребители обеспечиваются водой по средством индивидуальных артезианских скважин и колодцев.

Централизованное обеспечение водой питьевого качества потребителей Сафоновского района реализуется подземными водозаборами,  расположенными в населенных пунктах. Большинство водозаборов характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции. Кроме того, в некоторых деревнях, в связи с небольшой численностью населения, экономически не целесообразна дальнейшая эксплуатация водозаборных сооружений (большая степень износа и протяженность водопроводных сетей и, как следствие, потери воды при транспортировке). В данном случае разумно устроить локальные водозаборы (колодцы, скважины) расположенные у каждого потребителя.

Данные по сооружениям водоснабжения Сафоновского района представлены в таблице 4 (Сооружения водоснабжения).

В системах водоснабжения населенных пунктов для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций применяются водонапорные башни. Степень их износа в большинстве случаев достигает 100 %.

Практически во всех населенных пунктах, имеющих системы централизованного водоснабжения, степень износа водоводов и водопроводных сетей достигает 100 %.

Таким образом, система централизованного водоснабжения потребителей Сафоновского района нуждается в полной поэтапной реконструкции, а в некоторых населенных пунктах – реорганизации.

Таблица 4 Сооружения водоснабжения

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Водонапорные башни | Производственная мощность | Колодцы, кважины | Протяженность сетей водоснабжения | Пожарные гидранты | Водоразборные колонки | рекомендации по развитию и совершенствованию систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновское г/п |  | + | ---- | + | ---- | ---- | ---- |  |
| Издешковское г/п |  | + | ---- | + | ---- | ---- | ---- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| Барановское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Бараново | 0,834 | + (1 шт. БР-30) | ---- | 3 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Бибишки | 0,016 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Высокое | 0,055 | + (1 шт. БР-25) | ---- | 1 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Городок | 0,056 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Кряжево | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кудьярово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кулево | 0,020 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лустино | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лягушкино | 0,036 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Селецкое | 0,130 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Сельцо | 0,011 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Шавеево | 0,098 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| будка железной дороги 312-314 км | 0,022 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Беленинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Беленино | 0,404 | нет | ---- | 2 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Дурово | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Залазно | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кашкино | 0,010 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Королево | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Мишенино | 0,409 | нет | ---- | 2 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Плоское | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Покровское | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Семеновщина | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Сергеевское | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Троица | 0,032 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Шубино | 0,014 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Богдановщинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Богдановщина | 0,439 | + | 6-8 м3/час | 2 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Ашурково | 0,011 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Гжель | 0,015 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Городище | 0,032 | + | 6-8 м3/час | 1 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Дуброво | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Дьяково | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Жуково | 0,020 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Красно-Никольское | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кузьмино | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Мосолово | 0,031 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Немцово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Никитино | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Плоховская | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Ручково | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Самуйлово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Сомово | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Сумароково | 0,022 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Хитрово | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Хохловка | 0,014 | + | 6-8 м3/час | 1 скв. | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Вадинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Вадино | 1,507 | нет | ---- | 3 скв. | 3968 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Афанаськово | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Левково | 0,015 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| село Лесное | 0,292 | 2 шт. | 15 м3 и 15 м3 | + | 8100 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Лисичино | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Неелово | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Обухово | 0,026 | 1 шт. | 15 м3 | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Пирогово | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кузьмино | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Мосолово | 0,031 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Немцово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Никитино | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Плоховская | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Ручково | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Самуйлово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Сомово | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Сумароково | 0,022 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Хитрово | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Хохловка | 0,014 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Васильевское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Васильевское | 0,396 | + (1 шт. – 0,5 м3) | ---- | 2 шт. | 10800 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Дроновка | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Иванисово | 0,024 | + (1 шт. – 0,5 м3) | ---- | 1 шт. | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кузьмино | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Скрипенка | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Яковская | 0,046 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| будка железной дороги 25 км | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| Вышегорское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Вышегор | 0,742 | 1 шт. | 18 м3 | 1 шт. | 7370 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Анохово | 0,088 | + | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Воротыново | 0,015 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| станция Вышегор | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Заворово | 0,069 | 1 шт. | 12 м3 | 1 шт. | 2000 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Княжино | 0,016 | 1 шт. | 12 м3 | 1 шт. | 100 м | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Коптево | 0,021 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лукшино | 0,021 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Плещеево | 0,028 | 1 шт. | 12 м3 | 1 шт. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Подсобное хозяйство | 0,056 | + | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Следнево | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Теребука | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| Дроздовское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Дроздово | 0,516 | 1 шт. | 25 м3 | 1 скв. | П/Э d=110 мм -2621 м П/Э d=63 мм – 150 м | 12 шт. | 9 шт. | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Вержино | 0,077 | 1 шт. | 25 м3 | 1 скв. | Чугун, сталь – 700 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Клемятино | 0,014 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Святцово | 0,013 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Дуровское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Дурово | 0,474 | + (две башни) | 15 м3 | 2 скв. | 7800 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Владимировское | 0,008 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Диндино | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| станция Дурово | 0,075 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Жугино | 0,013 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Забелино | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Иваники | 0,045 | нет | ---- | 1 скв. | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Костенки | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Мяхново | 0,014 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Надежда | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Ново-Мяхново | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Пушково | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Семеньково | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Хорошонки | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Храмцово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Ямище | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| Зимницкое с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Зимницы | 0,266 | 1 шт. | 25 м3 | 1 скв. | 2700 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Алферово | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| поселок Алферово | 0,099 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Бессоново | 0,018 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Болохняты | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Горлово | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Енино | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Екатеринино | 0,017 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Заленино | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Кононово | 0,342 | 1 шт. | 40 м3 | 1 скв. | 2000 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Куракино | 0,020 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Малое Алферово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Марьино | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Новое Истомино | 0,021 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Плешково | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Саньково | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Старое Истомино | 0,030 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Третьяково | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Уварово | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Урюпино | 0,011 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Федино | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Игнатковское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Игнатково | 0,351 | 1 шт. | 25 м3 | 1 скв. | 3000 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Андросово | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Барсуки | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Безлипицы | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Воронцово | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Жашково | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Жевлаки | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Иваново | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Издешково | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Какушкино | 0,017 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Леоново | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лукино | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Милютино | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Морозово | 0,118 | 1 шт. | 25 м3 | 1 скв. | 2000 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Озеречня | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Пареево | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Походино | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Пустынная Пятница | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Путьково | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Татарка | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Чоботово | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Шершнево | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 | + (2 шт. – 16 м3 каждая) | ---- | 1 скв. | 2425 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Белый Берег | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Булычево | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Васильевщина | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Вержа | 0,020 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Емельяново | 0,023 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Клемятино | 0,017 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Клинково | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Митюшино | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Победа | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Рудница | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Старково | 0,008 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Терюшнево | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Турково | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Федино | 0,018 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Харино | 0,016 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Николо-Погореловское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Николо-Погорелое | 0,642 | 2 шт. | 25 м3 и 20 м3 | 2 скв. | 7460 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Батищево | 0,026 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Билино | 0,024 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Боченки | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Васильевщина | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Князево | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Крюково | 0,021 | 1 шт. | 20 м3 | 1 скв. | 2000 м | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лужки | 0,007 | 1 шт. | 20 м3 | 1 скв. | 500 м | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Овиновщина | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Спичино | 0,031 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Прудковское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Прудки | 0,659 | 1 шт. | 16 м3 | + | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Алексейково | 0,011 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Арефино | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Васюково | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Горяйново | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Емельяново | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Звягино | 0,011 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Зимник | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Каблуково | 0,082 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Лягушкино | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Митино | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Монастырщина | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Мясоедово | 0,031 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Никулино | 0,021 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Перстенки | 0,042 | 1 шт. | 16 м3 | + | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Попово | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Пустыня | 0,015 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Терехово | 0,022 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Пушкинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Пушкино | 0,447 | + (4 башни, две – 15 м3, две – 10 м3) | ---- | 2 скв. | ---- | ---- | ----- | Необходима срочная замена водопроводных сетей протяженностью 2,5 км и установка насосной станции (Разрабатываются проекты на замену водопроводных сетей, сроки строительства 2010 – 2011 годы) |
| деревня Батурино | 0,025 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Быково | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Войновщина | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Гридино | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Гущино | 0,006 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Дашуты | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Демьянково | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лучки | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Максимово | 0,058 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| станция Максимово | 0,004 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Марьино | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Петрово | 0,056 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | необходимо строительство источников централизованного водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений на них |
| деревня Плоское | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Сутки | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Терентеево | 0,038 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Филиппово | 0,009 | 1 шт. | 10 м3 | 1 скв. | ---- | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Холм | 0,012 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Якубово | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| Рыбковское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Рыбки | 0,865 | 2 шт. | 75 м3 и 15 м3 | 1 скв. | 10200 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Зарьево | 0,040 | 1 шт. | 50 м3 | 1 скв. | 800 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| Старосельское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деревня Старое Село | 0,552 | 2 шт. | 25 м3 и 25 м3 | 2 скв. | 5900 м | ---- | ----- | необходима реконструкция сетей водоснабжения и сооружений на них, кроме того, необходима организация зон санитарной охраны источников водоснабжения |
| деревня Анцифорово | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Борково | 0,010 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Боровщина | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Боровая | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Ерошино | 0,008 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Желудково | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Зюньково | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Иваники | 0,003 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Изъялово | 0,022 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Лаврово | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Леонтьево | 0,007 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Ложкино | 0,013 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Мальцево | 0,014 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Никитино | 0,001 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Никулино | 0,021 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Ордылево | 0,028 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Осташково | 0,013 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Павлово | 0,010 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Панинское | 0 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | ---- |
| деревня Синьково | 0,002 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Трофимово | 0,009 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Хожаево | 0,005 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |
| деревня Якушкино | 0,016 | нет | ---- | + | ---- | ---- | ----- | целесообразно устройство источников водоснабжения (колодцев, скважин) непосредственно у каждого потребителя |

Оценка современного состояния:

Водоснабжение потребителей населенных пунктов Сафоновского района осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. В настоящее время наблюдается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей.

Кроме того, как указывалось выше, в некоторых деревнях, в связи с небольшой численностью населения, экономически не целесообразна дальнейшая эксплуатация водозаборных сооружений (большая степень износа и протяженность водопроводных сетей и, как следствие, потери воды при транспортировке). В таких случаях разумно устроить локальные водозаборы (колодцы, скважины) расположенные у каждого потребителя.

Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Перечень проектно-сметной документации на объекты водоснабжения, финансирование разработки которой осуществлялось с 2006 по 2008 годы:

- Реконструкция  участков  объектов питьевого    водоснабжения  в  д. Рыбки

- Реконструкция участков объектов питьевого водоснабжения в д. Игнатково  Сафоновского района Смоленской области

Расчетные расходы воды

На территории Сафоновского района намечаются территории для размещения преимущественно малоэтажного (коттеджного) строительства.

Расчет объемов водопотребления выполнен на основании исходных данных для проектирования, в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Объемы водопотребления и водоотведения потребителей намечаемой застройки приведены в таблице 5 (Объемы водопотребления и водоотведения).

Таблица 5 Объемы водопотребления и водоотведения

| № | Наименование | территории нового строительства, га | тип застройки | число участков | человек | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сафоновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вышегорское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |  | 94 | 216 | 230 | 28,1 | 21,6 | 49,7 | 49,7 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |  | 586 | 1348 | 230 | 175,2 | 134,8 | 310,0 | 310,0 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 18,0 | 18,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 377,7 | 377,7 |
| 2 | Пушкинское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 |  | 108 | 248 | 230 | 32,3 | 24,8 | 57,1 | 57,1 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 2,9 | 2,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Барановское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Бараново | 21,41 |  | 138 | 317 | 230 | 41,3 | 31,7 | 73,0 | 73,0 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 3,7 | 3,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 76,7 | 76,7 |
| 4 | Дуровское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |  | 326 | 750 | 230 | 97,5 | 75,0 | 172,5 | 172,5 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 8,6 | 8,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 181,1 | 181,1 |
| 5 | Прудковское сельскле поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 |  | 97 | 223 | 230 | 29,0 | 22,3 | 51,3 | 51,3 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 2,6 | 2,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 53,9 | 53,9 |
| 6 | Зимницкое сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 |  | 749 | 1723 | 230 | 224,0 | 172,3 | 396,2 | 396,2 |
|  | д. Уварово | 6,34 |  | 41 | 94 | 230 | 12,3 | 9,4 | 21,7 | 21,7 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 20,9 | 20,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 438,8 | 438,8 |
| 7 | Игнатковское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Пареево | 0,75 |  | 5 | 12 | 230 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | 2,6 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |
|  | ИТОГО по муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  | 1190,9 | 1190,9 |

Проектное решение

Для обеспечения перспективного потребления воды на хозяйственно - бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- развивать системы централизованного водоснабжения (там, где это целесообразно) в населенных пунктах Сафоновского района;

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- разработать технико-экономические обоснования строительства новых водопроводов в местах, испытывающих недостаток в качественной питьевой воде;

- обеспечить на расчетный срок населенные пункты района (там, где это целесообразно) проектом централизованной системы поквартирного водоснабжения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- на всех водозаборах проведение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-  обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, водохранилищ, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

- мониторинг водных объектов;

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативную правовую базу, обязывающую владельцев предприятий, связанных с нефтепродуктообеспечением и хранением нефтепродуктов создавать наблюдательную сеть для контроля возможного загрязнения подземных вод нефтепродуктами;

- разработать нормативные акты обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Для повышения качества питьевой воды с повышенным содержанием в ней железа, предусматривается:

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для всех подземных водозаборов предусматривать установки по обеззараживанию воды. При обнаружении повышенного содержания железа в подземных водах рекомендуется строительство обезжелезивающей установки;

- качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82;

- качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Водоснабжение потребителей проектируемой коттеджной застройки предусматривается посредством реконструируемых и вновь проектируемых водозаборов (артезианских скважин). В том числе:

- перспективные потребители Вышегорского сельского поселения обеспечиваются водой от реконструируемого водозабора в деревне Вышегор, а также проектируемого водозабора в деревне Теребука;

- перспективные потребители Пушкинского сельского поселения обеспечиваются водой от реконструируемого водозабора в деревне Филиппово;

- перспективные потребители Барановского сельского поселения обеспечиваются водой от реконструируемого водозабора в деревне Бараново;

- перспективные потребители Дуровского сельского поселения обеспечиваются водой от реконструируемого водозабора в деревне Дурово;

- перспективные потребители Прудковского сельского поселения обеспечиваются водой от проектируемого водозабора в деревне Пустыня;

- перспективные потребители Зимницкого сельского поселения обеспечиваются водой от реконструируемого водозабора в деревне Зимницы, а также проектируемого водозабора в деревне Уварово;

- перспективные потребители Игнатковского сельского поселения обеспечиваются водой от реконструируемого водозабора в деревне Пареево.

### III. 3.2 Водоотведение

Современное состояние систем и сооружений

Структура сети населенных мест отличается неравномерностью заселения. Район включает в себя 2 городских поселения и 16 сельских поселений. Велика доля населенных пунктов, с численностью до 50 жителей. Данные населенные пункты в основном системы канализации не имеют, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы. В некоторых деревнях действуют системы канализации от отдельных объектов (общественных и жилых зданий). Сточные воды после механической очистки (отстаивания и хлорирования) сбрасываются в реки и на рельеф.

Сведения о техническом состоянии системы водоотведения Смоленского района по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству приведены в таблицах №11, 12 и 13.

Таблица 6 Сведения о состоянии главных канализационных коллекторов

| N п/п | Наименование района, города | Одиночное протяжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главных канализационных коллекторов, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  |  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сафоновский | 9,6 | - | - | 9,6 | - | - | 75 | 0 | 0 | 0,9 |

Таблица 7 Сведения о состоянии уличных канализационных сетей

| Наименование района, города | В однотрубном исчислении |
| --- | --- |
|  | Уличные канализационные сети, км | Физический износ, % | Остаточная балансовая стоимость, млн. руб. |
|  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сафоновский | 66,3 | - | - | 66,3 | - | - | 77 | 0 | 0 | 2,1 |

Таблица 8 Сведения о состоянии канализационных сооружений

| Наименование района, города | Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации, тыс. куб. м/сутки | Физический износ очистных сооружений канализации, % | Остаточная балансовая стоимость очистных сооружений канализации, млн. руб. | Дефицит мощности очистных сооружений канализации, % | Удельный вес нормативно очищенных сточных вод к общему объему сточных вод, % | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сафоновский | 18 | 77 | 4,032 | 56 | 70 | 20 |

Часть крупных населенных пунктов имеют канализационные системы, которые представлены очистными сооружениями, КНС и коллекторами, находящимися зачастую в удручающем состоянии. Степень износа оборудования и трубопроводов достигает 100%.

Данные по сооружениям водоотведения Сафоновского района представлены в таблице 9 (Сооружения водоотведения).

Таблица 9 Сооружения водоотведения

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Очистные сооружения | Производственная мощность | тип и протяженность сетей канализации | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сафоновское г/п |  | + | ------ | + |  |
| Издешковское г/п |  | + | ------ | + | необходима реконструкция сетей водоотведения и сооружений на них |
| Барановское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Бараново | 0,834 | нет | нет | + | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Бибишки | 0,016 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Высокое | 0,055 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Городок | 0,056 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Кряжево | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кудьярово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кулево | 0,020 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лустино | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лягушкино | 0,036 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Селецкое | 0,130 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Сельцо | 0,011 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Шавеево | 0,098 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| будка железной дороги 312-314 км | 0,022 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Беленинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Беленино | 0,404 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Дурово | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Залазно | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кашкино | 0,010 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Королево | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Мишенино | 0,409 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Плоское | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Покровское | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Семеновщина | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Сергеевское | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Троица | 0,032 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Шубино | 0,014 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Богдановщинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Богдановщина | 0,439 | нет | нет | + | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Ашурково | 0,011 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Гжель | 0,015 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Городище | 0,032 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Дуброво | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Дьяково | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Жуково | 0,020 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Красно-Никольское | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кузьмино | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Мосолово | 0,031 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Немцово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Никитино | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Плоховская | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Ручково | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Самуйлово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Сомово | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Сумароково | 0,022 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Хитрово | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Хохловка | 0,014 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Вадинское с/п |  |  |  |  |  |
| поселок Вадино | 1,507 | + | нет | 2293 м | Необходима реконструкция очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Афанаськово | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Левково | 0,015 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| село Лесное | 0,292 |  |  |  | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Лисичино | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Неелово | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Обухово | 0,026 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Пирогово | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кузьмино | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Мосолово | 0,031 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Немцово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Никитино | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Плоховская | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Ручково | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Самуйлово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Сомово | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Сумароково | 0,022 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Хитрово | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Хохловка | 0,014 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Васильевское с/п |  |  |  |  |  |
| село Васильевское | 0,396 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Дроновка | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Иванисово | 0,024 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кузьмино | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Скрипенка | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Яковская | 0,046 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| будка железной дороги 25 км | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| Вышегорское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Вышегор | 0,742 | + | 470 м3/сут | 5000 м | Необходимо строительство (реконструкция) очистных сооружений |
| деревня Анохово | 0,088 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Воротыново | 0,015 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| станция Вышегор | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Заворово | 0,069 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Княжино | 0,016 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Коптево | 0,021 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лукшино | 0,021 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Плещеево | 0,028 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Подсобное хозяйство | 0,056 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Следнево | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Теребука | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| Дроздовское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Дроздово | 0,516 | нет | нет | + | Предусмотреть проект сетей канализации с очистными сооружениями |
| деревня Вержино | 0,077 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Клемятино | 0,014 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Святцово | 0,013 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Дуровское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Дурово | 0,474 | + (не работают) | 46 м3/сут | 3000 м | Необходима реконструкция очистных сооружений |
| деревня Владимировское | 0,008 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Диндино | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| станция Дурово | 0,075 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Жугино | 0,013 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Забелино | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Иваники | 0,045 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Костенки | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Мяхново | 0,014 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Надежда | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Ново-Мяхново | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Пушково | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Семеньково | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Хорошонки | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Храмцово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Ямище | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| Зимницкое с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Зимницы | 0,266 | нет | нет | + | необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Алферово | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| поселок Алферово | 0,099 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Бессоново | 0,018 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Болохняты | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Горлово | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Енино | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Екатеринино | 0,017 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Заленино | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Кононово | 0,342 | нет | нет | + | Необходимо строительство очистных сооружений |
| деревня Куракино | 0,020 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Малое Алферово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Марьино | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Новое Истомино | 0,021 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Плешково | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Саньково | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Старое Истомино | 0,030 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Третьяково | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Уварово | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Урюпино | 0,011 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Федино | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Игнатковское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Игнатково | 0,351 | нет | нет | 2000 м | Необходимо строительство очистных сооружений |
| деревня Андросово | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Барсуки | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Безлипицы | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Воронцово | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Жашково | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Жевлаки | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Иваново | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Издешково | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Какушкино | 0,017 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Леоново | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лукино | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Милютино | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Морозово | 0,118 | нет | нет | 1500 м | Необходимо строительство очистных сооружений |
| деревня Озеречня | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Пареево | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Походино | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Пустынная Пятница | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Путьково | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Татарка | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Чоботово | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Шершнево | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 | нет | ---- | 2000 м | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Белый Берег | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Булычево | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Васильевщина | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Вержа | 0,020 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Емельяново | 0,023 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Клемятино | 0,017 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Клинково | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Митюшино | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Победа | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Рудница | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Старково | 0,008 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Терюшнево | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Турково | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Федино | 0,018 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Харино | 0,016 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Николо-Погореловское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Николо-Погорелое | 0,642 | нет | ---- | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Батищево | 0,026 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Билино | 0,024 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Боченки | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Васильевщина | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Князево | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Крюково | 0,021 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лужки | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Овиновщина | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Спичино | 0,031 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Прудковское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Прудки | 0,659 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Алексейково | 0,011 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Арефино | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Васюково | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Горяйново | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Емельяново | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Звягино | 0,011 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Зимник | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Каблуково | 0,082 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Лягушкино | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Митино | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Монастырщина | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Мясоедово | 0,031 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Никулино | 0,021 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Перстенки | 0,042 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Попово | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Пустыня | 0,015 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Терехово | 0,022 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Пушкинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Пушкино | 0,447 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Батурино | 0,025 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Быково | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Войновщина | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Гридино | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Гущино | 0,006 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Дашуты | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Демьянково | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лучки | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Максимово | 0,058 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| станция Максимово | 0,004 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Марьино | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Петрово | 0,056 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Плоское | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Сутки | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Терентеево | 0,038 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Филиппово | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| деревня Холм | 0,012 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Якубово | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| Рыбковское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Рыбки | 0,865 | + (не работают) | 44 м3/сут | + | Необходима полная реконструкция очистных сооружений |
| деревня Зарьево | 0,040 | нет | нет | Выгребные ямы | Необходимо строительство очистных сооружений и сетей канализации |
| Старосельское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Старое Село | 0,552 | + (не работают) | --- | 1,2 км | Необходима полная реконструкция очистных сооружений |
| деревня Анцифорово | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Борково | 0,010 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Боровщина | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Боровая | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Ерошино | 0,008 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Желудково | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Зюньково | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Иваники | 0,003 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Изъялово | 0,022 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Лаврово | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Леонтьево | 0,007 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Ложкино | 0,013 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Мальцево | 0,014 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Никитино | 0,001 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Никулино | 0,021 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Ордылево | 0,028 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Осташково | 0,013 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Павлово | 0,010 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Панинское | 0 | нет | нет | Выгребные ямы | ---- |
| деревня Синьково | 0,002 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Трофимово | 0,009 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Хожаево | 0,005 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |
| деревня Якушкино | 0,016 | нет | нет | Выгребные ямы | целесообразно устройство локальной канализации у каждого потребителя |

Оценка современного состояния:

Повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в большинстве населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;

- неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (высокий износ механического оборудования, неэффективность системы аэрации, несовершенство системы контроля);

- существующие мощности очистных сооружений в настоящее время не обеспечивают полную очистку сточных вод от жилого фонда, предприятий и организаций населенных пунктов района;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов;

Проектное решение

Для сокращения сброса в водоемы района неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование системы водоотведения. В населенных пунктах возможно 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной и децентрализованной.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

нарушать работу сетей и сооружений;

содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями. проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

В ряде крупных населенных пунктов, где уже имеется централизованная система водоотведения, целесообразна ее реконструкция и расширение.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Сафоновского района и территориальное рассредоточение жилых домов, в таких местах целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также  при устройстве автономной системы канализации в сельской местности возможно применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Схемой территориального планирования даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков представлены в таблице №10 (Объемы водопотребления и водоотведения) раздела «Водоснабжение».

Отвод сточных вод с территорий нового (коттеджного) строительства, в населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоотведения, предполагается организовать следующими методами:

- отведение сточных вод на существующие очистные сооружения с соответствующей их реконструкцией, расширением и модернизацией;

- проектирование и строительство новых очистных сооружений, производительность и место расположения которых уточняются на стадии выполнения Генерального плана населенного пункта или сельского поселения.

Отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки предусматривается на реконструируемые и вновь проектируемые очистные сооружения. В том числе:

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Вышегорского сельского поселения предусматривается на реконструируемые очистные сооружения в деревне Вышегор, а также проектируемые очистные сооружения в деревне Теребука;

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Пушкинского сельского поселения предусматривается на проектируемые очистные сооружения в деревне Филиппово;

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Барановского сельского поселения предусматривается на проектируемые очистные сооружения в деревне Бараново;

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Дуровского сельского поселения предусматривается на реконструируемые очистные сооружения в деревне Дурово;

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Прудковского сельского поселения предусматривается на проектируемые очистные сооружения в деревне Пустыня;

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Зимницкого сельского поселения предусматривается на проектируемые очистные сооружения в деревне Зимницы, а также на проектируемые очистные сооружения в деревне Уварово;

- отведение сточных вод потребителей проектируемой коттеджной застройки Игнатковского сельского поселения предусматривается на проектируемые очистные сооружения в деревне Пареево.

### III. 3.3 Теплоснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Структура сети населенных мест отличается неравномерностью заселения. Район включает в себя 2 городских поселения и 16 сельских поселений. Велика доля населенных пунктов, с численностью до 50 жителей. Схема теплоснабжения таких населенных пунктов, как правило, децентрализованная.

В крупных населенных пунктах, в большинстве своем, это центры муниципальных образований, в которых проживает основная часть населения сельских округов, преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляющееся от отопительных и производственных котельных. Котельные в большинстве своем работают на газе,  также на твердых и жидких видах топлива.

Сведения о техническом состоянии системы теплоснабжения Смоленского района приведены в таблицах №10 и №11 по данным Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Таблица 10 Сведения о состоянии коммунальных отопительных котельных

| Наименование района, города, организации | Мощность отопительных котельных, Гкал/час | Установленные котлы (энергоустановки), выработавшие ресурс (подлежат замене) | Физический износ котельных, % | Остаточная балансовая стоимость отопительных котельных, млн. руб. | Удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м отапливаемой площади, Гкал/кв. м | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (кг у. т./Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | суммарная мощность, Гкал/час | количество, единиц |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сафоновский | 169,92 | 89,92 | 57 | 59 | 3,6 | 0,015 | 159 |

Таблица 11 Сведения о состоянии тепловых сетей и сооружений

| Наименование района, города, организации | Кол-во центральных тепловых пунктов | Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км | Физический износ тепловых сетей, % | Остаточная балансовая стоимость тепловых сетей, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, км | срок эксплуатации | срок эксплуатации | срок эксплуатации |
|  |  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сафоновский | 12 | 128,5 | 11,3 | 10,5 | 106,7 | 14 | 57 | 88 | 2,1 | 1,2 | 1,1 |

Таким образом, подавляющее большинство котельных, имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 65,1 процента, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены.

Средний износ тепловых сетей составляет 57%. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Общие сведения о теплоснабжении потребителей района представлены в таблице 12. (Общие сведения о теплоснабжении потребителей Сафоновского района).

Таблица 12 (Общие сведения о теплоснабжении потребителей Сафоновского района)

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс.человек) | Источники теплоснабжения | Производственная мощность | Год постройки | Протяженность тепловых сетей | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Сафоновское г/п |  | + (котельные) | ---- | ---- | ---- |  |
| Издешковское г/п |  | + (котельные) | ---- | ---- | ---- |  |
| Барановское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Бараново | 0,834 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Бибишки | 0,016 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Высокое | 0,055 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Городок | 0,056 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кряжево | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кудьярово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кулево | 0,020 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лустино | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лягушкино | 0,036 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Селецкое | 0,130 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сельцо | 0,011 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Шавеево | 0,098 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| будка железной дороги 312-314 км | 0,022 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Беленинское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Беленино | 0,404 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Дурово | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Залазно | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кашкино | 0,010 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Королево | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Мишенино | 0,409 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Плоское | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Покровское | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Семеновщина | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сергеевское | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Троица | 0,032 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Шубино | 0,014 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Богдановщинское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Богдановщина | 0,439 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ашурково | 0,011 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Гжель | 0,015 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Городище | 0,032 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Дуброво | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Дьяково | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Жуково | 0,020 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Красно-Никольское | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кузьмино | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Мосолово | 0,031 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Немцово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Никитино | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Плоховская | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ручково | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Самуйлово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сомово | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сумароково | 0,022 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Хитрово | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Хохловка | 0,014 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Вадинское с/п |  |  |  |  |  |  |
| поселок Вадино | 1,507 | котельные | ---- | ---- | 1567 м |  |
| деревня Афанаськово | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Левково | 0,015 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| село Лесное | 0,292 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лисичино | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Неелово | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Обухово | 0,026 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Пирогово | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кузьмино | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Мосолово | 0,031 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Немцово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Никитино | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Плоховская | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ручково | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Самуйлово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сомово | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сумароково | 0,022 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Хитрово | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Хохловка | 0,014 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Васильевское с/п |  |  |  |  |  |  |
| село Васильевское | 0,396 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Дроновка | 0,012 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Иванисово | 0,024 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кузьмино | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Скрипенка | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Яковская | 0,046 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| будка железной дороги 25 км | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Вышегорское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Вышегор | 0,742 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Анохово | 0,088 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Воротыново | 0,015 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| станция Вышегор | 0,012 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Заворово | 0,069 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Княжино | 0,016 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Коптево | 0,021 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лукшино | 0,021 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Плещеево | 0,028 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Подсобное хозяйство | 0,056 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Следнево | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Теребука | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Дроздовское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Дроздово | 0,516 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Вержино | 0,077 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Клемятино | 0,014 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Святцово | 0,013 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Дуровское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Дурово | 0,474 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Владимировское | 0,008 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Диндино | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| станция Дурово | 0,075 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Жугино | 0,013 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Забелино | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Иваники | 0,045 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Костенки | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Мяхново | 0,014 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Надежда | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ново-Мяхново | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Пушково | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Семеньково | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Хорошонки | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Храмцово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ямище | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Зимницкое с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Зимницы | 0,266 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Алферово | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| поселок Алферово | 0,099 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Бессоново | 0,018 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Болохняты | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Горлово | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Енино | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Екатеринино | 0,017 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Заленино | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Кононово | 0,342 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Куракино | 0,020 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Малое Алферово | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Марьино | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Новое Истомино | 0,021 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Плешково | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Саньково | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Старое Истомино | 0,030 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Третьяково | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Уварово | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Урюпино | 0,011 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Федино | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Игнатковское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Игнатково | 0,351 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Андросово | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Барсуки | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Безлипицы | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Воронцово | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Жашково | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Жевлаки | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Иваново | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Издешково | 0,012 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Какушкино | 0,017 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Леоново | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лукино | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Милютино | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Морозово | 0,118 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Озеречня | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Пареево | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Походино | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Пустынная Пятница | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Путьково | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Татарка | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Чоботово | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Шершнево | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 | Котельная (на угле) на 10 домов+печное отопление | 4,4 кВт.с | --- | --- | Требуется реконструкция, износ оборудования котельной и теплосетей достигает 100 %. |
| деревня Белый Берег | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Булычево | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Васильевщина | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Вержа | 0,020 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Емельяново | 0,023 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Клемятино | 0,017 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Клинково | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Митюшино | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Победа | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Рудница | 0,012 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Старково | 0,008 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Терюшнево | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Турково | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Федино | 0,018 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Харино | 0,016 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Николо-Погореловское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Николо-Погорелое | 0,642 | Газования мини-котельная | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Батищево | 0,026 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Билино | 0,024 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Боченки | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Васильевщина | 0,004 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Князево | 0,006 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Крюково | 0,021 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лужки | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Овиновщина | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Спичино | 0,031 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Прудковское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Прудки | 0,659 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Алексейково | 0,011 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Арефино | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Васюково | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Горяйново | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Емельяново | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Звягино | 0,011 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Зимник | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Каблуково | 0,082 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лягушкино | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Митино | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Монастырщина | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Мясоедово | 0,031 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Никулино | 0,021 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Перстенки | 0,042 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Попово | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Пустыня | 0,015 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Терехово | 0,022 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Пушкинское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Пушкино | 0,447 | котельные | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Батурино | 0,025 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Быково | 0,009 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Войновщина | 0 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Гридино | 0,006 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Гущино | 0,006 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Дашуты | 0,001 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Демьянково | 0,004 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лучки | 0,002 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Максимово | 0,058 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| станция Максимово | 0,004 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Марьино | 0 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Петрово | 0,056 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Плоское | 0,012 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Сутки | 0,005 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Терентеево | 0,038 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Филиппово | 0,009 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Холм | 0,012 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Якубово | 0,001 | Индивидуальные котлы на природном газе и печное отопление (дрова) | ---- | ---- | ---- |  |
| Рыбковское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Рыбки | 0,865 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Зарьево | 0,040 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| Старосельское с/п |  |  |  |  |  |  |
| деревня Старое Село | 0,552 | котельные | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Анцифорово | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Борково | 0,010 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Боровщина | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Боровая | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ерошино | 0,008 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Желудково | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Зюньково | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Иваники | 0,003 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Изъялово | 0,022 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Лаврово | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Леонтьево | 0,007 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ложкино | 0,013 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Мальцево | 0,014 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Никитино | 0,001 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Никулино | 0,021 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Ордылево | 0,028 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Осташково | 0,013 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Павлово | 0,010 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Панинское | 0 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Синьково | 0,002 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Трофимово | 0,009 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Хожаево | 0,005 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |
| деревня Якушкино | 0,016 | Индивидуальные источники теплоснабжения на твердых видах топлива и электроэнергии (печи, камины, котлы) | ---- | ---- | ---- |  |

Оценка современного состояния:

Основные проблемы системы теплоснабжения Сафоновского района:

большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения;

высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые сети);

низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования;

В настоящее время действует  долгосрочной областная целевая программа «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы (от 08.10.2008 №547).

Программой предложен следующий перечень мероприятий:

1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении:

установка приборов учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда.

2. Устойчивое обеспечение населения коммунальными услугами, удовлетворение потребности экономики Сафоновского района в энергоресурсах:

- реконструкция котельных, находящихся в государственной собственности Сафоновского района и муниципальной собственности, с переводом их на другие виды топлива;

- реконструкция систем централизованного теплоснабжения жилищного  фонда, расположенного на территории Смоленской области, с переводом жилищного   фонда на индивидуальное поквартирное отопление;

3. Внедрение в Сафоновском районе современных инновационных технологий в области управления и контроля потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе:

модернизация систем централизованного теплоснабжения на основе автоматизации и диспетчеризации тепловых пунктов, находящихся в муниципальной собственности;

строительство современных автоматических блок-модульных котельных в центрах тепловых нагрузок с целью оптимизации централизованных систем теплоснабжения населения, областных государственных и муниципальных учреждений;

4. Снижение в Смоленской области уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция котельных, находящихся в муниципальной собственности,  с применением современных материалов и высокоэффективных технологий;

- реконструкция тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности,  с применением современных изоляционных материалов и труб.

Проектное решение

Из анализа современного технического состояния объектов и сетей топливно-энергетического комплекса ЖКХ следует, что для устойчивого функционирования ЖКК и обеспечения техногенной, технологической и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию систем теплоснабжения в Сафоновском районе.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения, с учетом мероприятий, предложенных долгосрочной областной целевой программой «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009-2010 годы (от 08.10.2008 №547):

- реконструкцию, модернизацию и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- для района на перспективу одним из направлений, обеспечивающих возможность значительного снижения расходов органического топлива на нужды теплоснабжения населённых пунктов (особенно в сельской местности) и защиту окружающей среды, является использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

Расчетные расходы тепла

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, принятые Схемой территориального планирования Сафоновского района, разработаны на основании рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и материалов Заказчика.

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Сведения по тепловым нагрузкам сведены в таблицу №13. Общее теплопотребление на территориях нового строительства составит – 40,8 Гкал/час.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования (Генеральные планы сельских поселений  и Проектов планировки на территории новой застройки).

Таблица 13 тепловые нагрузки

| № | Наименование | территории нового строительства, га | тип застройки | число участков | общая площадь, м2 | строительный объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Сафоновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вышегорское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |  | 94 | 14160,00 | 42479 | 0,224 | 0,000 | 1,490 | 1,714 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |  | 586 | 87880,00 | 263641 | 1,387 | 0,000 | 9,250 | 10,637 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,618 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,968 |
| 2 | Пушкинское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 |  | 108 | 16179,00 | 48536 | 0,255 | 0,000 | 1,703 | 1,958 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  |  | 0,098 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,056 |
| 3 | Барановское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Бараново | 21,41 |  | 138 | 20649,00 | 61948 | 0,326 | 0,000 | 2,173 | 2,499 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  |  | 0,125 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,624 |
| 4 | Дуровское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |  | 326 | 48915,00 | 146746 | 0,772 | 0,000 | 5,148 | 5,921 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  |  | 0,296 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,217 |
| 5 | Прудковское сельскле поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 |  | 97 | 14499,00 | 43497 | 0,229 | 0,000 | 1,526 | 1,755 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  |  | 0,088 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,843 |
| 6 | Зимницкое сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 |  | 749 | 112310,00 | 336931 | 1,773 | 0,000 | 11,821 | 13,594 |
|  | д. Уварово | 6,34 |  | 41 | 6116,00 | 18347 | 0,097 | 0,000 | 0,644 | 0,740 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  |  | 0,717 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,051 |
| 7 | Игнатковское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Пареево | 0,75 |  | 5 | 720,00 | 2161 | 0,011 | 0,000 | 0,076 | 0,087 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье |  |  |  | 0,004 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,092 |
|  | ИТОГО по муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,851 |

### III. 3.4 Газоснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Газоснабжение потребителей Сафоновского района осуществляется от существующей ГРС Сафоново.

В перспективе предполагается газоснабжение потребителей района от ГРС Игоревская, ГРС Стешино, ГРС Черное (проектируемая).

Источником газоснабжения являются магистральные газопроводы Торжок-Минск-Ивацевичи II, Брянск-Смоленск.

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Направления использования газа:

-хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

-технологические и санитарно-технические цели коммунально - бытовых и промышленных предприятий;

-энергоноситель для теплоисточников.

Таблица 14 Мероприятия по газификации населенных пунктов 2008 год.

| № | Наименование объектов | Мощность объектов, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение природным газом д. Богдановщина Сафоновского района Смоленской области | 4,1 |
| 2 | Газоснабжение природным газом д. Зимница Сафоновского района Смоленской области | 2,68 |

Оценка современного состояния:

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов систем жизнеобеспечения. В связи с этим 04.10.2008 г. №537 Постановлением Администрации Смоленской области, была утверждена долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы. Программа разработана для достижения следующих целей, задач и проведения мероприятий:

- устойчивое  развитие  сельских  территорий   Смоленской
области;

- повышение уровня развития  социальной  инфраструктуры  и
инженерного обустройства  сельских  территорий  Смоленской
области;

- строительство и реконструкция в 2009 - 2012 годах  422,88 км сетей газоснабжения;

- Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Смоленской области на строительство и реконструкцию сетей газоснабжения (межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей   и    газопроводов, проложенных   от   уличной разводящей газовой сети до отключающих     устройств, установленных на вводе в здания);

Проектное решение

В границах Сафоновского района предусматриваются территории под строительство преимущественно малоэтажной жилой (коттеджной) и общественно-деловой застройки.

Использование природного газа намечаемыми потребителями предусматривается на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Расчет потребности в газе на коммунально-бытовые нужды выполнен в соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», данные расчетов сведены в таблицу 15 и общий расход газа составит - 9300,2 м3/час.

Таблица 15 Расходы газа для намечаемых потребителей на территориях нового строительства

| № | Наименование | территории нового строительства, га | тип застройки | число участков | общая площадь, м2 | строительный объем, м3 | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | Сафоновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вышегорское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |  | 94 | 14160,00 | 42479 | 119,8 | 73,41 | 161,0 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |  | 586 | 87880,00 | 263641 | 78,0 | 344,48 | 145,5 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 20,6 | 0 | 20,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 218,4 | 0,0 | 327,2 |
|  | Пушкинское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Филиппово | 16,78 |  | 108 | 16179,00 | 48536 | 1014,6 | 82,08 | 1249,5 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 50,7 | 0 | 50,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1065,3 | 0,0 | 1300,2 |
|  | Барановское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Бараново | 21,41 |  | 138 | 20649,00 | 61948 | 279,5 | 97,92 | 357,8 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 34,4 | 0 | 34,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 209,7 | 62,07 | 271,8 |
| 4 | Дуровское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |  | 326 | 48915,00 | 146746 | 3242,0 | 209,43 | 3856,6 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 162,1 | 0 | 162,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3242,0 | 614,6 | 3856,6 |
|  | Прудковское сельскле поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Пустыня | 15,04 |  | 97 | 14499,00 | 43497 | 2117,5 | 75,35 | 2166,1 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 105,9 | 0 | 105,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2117,5 | 48,6 | 2166,1 |
|  | Зимницкое сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Зимницы | 116,47 |  | 749 | 112310,00 | 336931 | 117,6 | 418,29 | 157,8 |
|  | д. Уварово | 6,34 |  | 41 | 6116,00 | 18347 | 38,7 | 38,39 | 56,8 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 56,6 | 0 | 56,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 975,2 | 225,48 | 1200,7 |
|  | Игнатковское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Пареево | 0,75 |  | 5 | 720,00 | 2161 | 45,8 | 8,39 | 66,9 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  |  | 5% расходов на жилье | 110,7 |  | 110,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 156,5 | 0,0 | 177,6 |
|  | ИТОГО по муниципальному району |  |  |  |  |  | 7984,6 |  | 9300,2 |

В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, а также проектными предложениями авторов Схемы территориального планирования Сафоновского района предлагается газифицировать населенные пункты согласно перечню, представленному в таблице №16 (также см. «Карту (схему) планируемого размещения объектов газоснабжения в границах муниципального района местного значения»),  и осуществить выполнение следующих мероприятий:

- строительство  газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий), проектирование, строительство;

- реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Таблица 16 Мероприятия по газификации населенных пунктов

| Наименование водозабора и его расположение | Численность жителей населенного пункта (тыс. человек) | Газифицируемые населенные пункты в соответствии со схемой газоснабжения и газификации Сафоновского района, разработанной ОАО «Промгаз» | Газифицируемые населенные пункты в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Сафоновского района | Населенные пункты, газифицированные в настоящее время | Не газифицируемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сафоновское г/п |  |  |  | + |  |
| Издешковское г/п |  |  |  | + |  |
| Барановское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Бараново | 0,834 | + |  |  |  |
| деревня Бибишки | 0,016 |  |  |  | + |
| деревня Высокое | 0,055 | + |  |  |  |
| деревня Городок | 0,056 |  |  |  | + |
| деревня Кряжево | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Кудьярово | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Кулево | 0,020 |  |  |  | + |
| деревня Лустино | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Лягушкино | 0,036 |  |  | + |  |
| деревня Селецкое | 0,130 | + |  |  |  |
| деревня Сельцо | 0,011 |  |  |  | + |
| деревня Шавеево | 0,098 |  |  | + |  |
| будка железной дороги 312-314 км | 0,022 |  |  | + |  |
| Беленинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Беленино | 0,404 |  |  | + |  |
| деревня Дурово | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Залазно | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Кашкино | 0,010 |  |  |  | + |
| деревня Королево | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Мишенино | 0,409 |  |  | + |  |
| деревня Плоское | 0,003 |  |  |  | + |
| деревня Покровское | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Семеновщина | 0,007 |  |  | + |  |
| деревня Сергеевское | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Троица | 0,032 |  |  |  | + |
| деревня Шубино | 0,014 |  |  |  | + |
| Богдановщинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Богдановщина | 0,439 | + |  |  |  |
| деревня Ашурково | 0,011 |  |  |  | + |
| деревня Гжель | 0,015 | + |  |  |  |
| деревня Городище | 0,032 | + |  |  |  |
| деревня Дуброво | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Дьяково | 0,005 |  |  |  | + |
| деревня Жуково | 0,020 |  |  |  | + |
| деревня Красно-Никольское | 0,007 |  |  |  | + |
| деревня Кузьмино | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Мосолово | 0,031 |  |  |  | + |
| деревня Немцово | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Никитино | 0,003 |  |  |  | + |
| деревня Плоховская | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Ручково | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Самуйлово | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Сомово | 0,009 |  |  |  | + |
| деревня Сумароково | 0,022 |  |  |  | + |
| деревня Хитрово | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Хохловка | 0,014 |  |  |  | + |
| Вадинское с/п |  |  |  |  |  |
| поселок Вадино | 1,507 |  |  | + |  |
| деревня Афанаськово | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Левково | 0,015 |  |  |  | + |
| село Лесное | 0,292 |  |  | + |  |
| деревня Лисичино | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Неелово | 0,009 |  |  |  | + |
| деревня Обухово | 0,026 |  |  |  | + |
| деревня Пирогово | 0,002 | + |  |  |  |
| Васильевское с/п |  |  |  |  |  |
| село Васильевское | 0,396 | + |  |  |  |
| деревня Дроновка | 0,012 | + |  |  |  |
| деревня Иванисово | 0,024 | + |  |  |  |
| деревня Кузьмино | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Скрипенка | 0 |  |  |  | + |
| деревня Яковская | 0,046 | + |  |  |  |
| будка железной дороги 25 км | 0 |  |  |  | + |
| Вышегорское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Вышегор | 0,742 |  |  | + |  |
| деревня Анохово | 0,088 | + |  |  |  |
| деревня Воротыново | 0,015 |  |  |  | + |
| станция Вышегор | 0,012 |  |  |  | + |
| деревня Заворово | 0,069 |  |  | + |  |
| деревня Княжино | 0,016 |  |  |  | + |
| деревня Коптеево | 0,021 |  |  |  | + |
| деревня Лукшино | 0,021 |  |  |  | + |
| деревня Плещеево | 0,028 | + |  |  |  |
| деревня Подсобное хозяйство | 0,056 | + |  |  |  |
| деревня Следнево | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Теребука | 0,007 |  | + |  |  |
| Дроздовское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Дроздово | 0,516 |  |  | + |  |
| деревня Вержино | 0,077 | + |  |  |  |
| деревня Клемятино | 0,014 |  |  |  | + |
| деревня Святцово | 0,013 |  |  |  | + |
| Дуровское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Дурово | 0,474 |  |  | + |  |
| деревня Владимировское | 0,008 | + |  |  |  |
| деревня Диндино | 0,001 | + |  |  |  |
| станция Дурово | 0,075 | + |  |  |  |
| деревня Жугино | 0,013 |  |  |  | + |
| деревня Забелено | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Иваники | 0,045 |  |  | + |  |
| деревня Костенки | 0,009 |  |  | + |  |
| деревня Мяхново | 0,014 |  |  | + |  |
| деревня Надежда | 0 |  |  |  | + |
| деревня Ново-Мяхново | 0,003 |  |  |  | + |
| деревня Пушково | 0,003 | + |  |  |  |
| деревня Семеньково | 0,007 | + |  |  |  |
| деревня Хорошонки | 0,005 |  |  |  | + |
| деревня Храмцово | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Ямище | 0 |  |  |  | + |
| Зимницкое с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Зимницы | 0,266 | + |  |  |  |
| деревня Алферово | 0,001 | + |  |  |  |
| поселок Алферово | 0,099 | + |  |  |  |
| деревня Бессоново | 0,018 |  |  |  | + |
| деревня Болохняты | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Горлово | 0,003 |  |  |  | + |
| деревня Енино | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Екатеринино | 0,017 |  |  |  | + |
| деревня Заленино | 0,005 | + |  |  |  |
| деревня Кононово | 0,342 | + |  |  |  |
| деревня Куракино | 0,020 |  |  |  | + |
| деревня Малое Алферово | 0,004 | + |  |  |  |
| деревня Марьино | 0,009 | + |  |  |  |
| деревня Новое Истомино | 0,021 |  |  |  | + |
| деревня Плешково | 0,009 |  |  |  | + |
| деревня Саньково | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Старое Истомино | 0,030 |  |  |  | + |
| деревня Третьяково | 0,007 |  |  |  | + |
| деревня Уварово | 0,002 | + |  |  |  |
| деревня Урюпино | 0,011 | + |  |  |  |
| деревня Федино | 0,006 |  |  |  | + |
| Игнатковское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Игнатково | 0,351 | + |  |  |  |
| деревня Андросово | 0 |  |  |  | + |
| деревня Барсуки | 0 |  |  |  | + |
| деревня Безлипицы | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Воронцово | 0,007 |  |  |  | + |
| деревня Жашково | 0,003 |  |  |  | + |
| деревня Жевлаки | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Иваново | 0 |  |  |  | + |
| деревня Издешково | 0,012 |  |  | + |  |
| деревня Какушкино | 0,017 |  |  |  | + |
| деревня Леоново | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Лукино | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Милютино | 0 |  |  |  | + |
| деревня Морозово | 0,118 | + |  |  |  |
| деревня Озеречная | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Пареево | 0,003 |  | + |  |  |
| деревня Походино | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Пустынная Пятница | 0 |  |  |  | + |
| деревня Путьково | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Татарка | 0 |  |  |  | + |
| деревня Чоботово | 0 |  |  |  | + |
| деревня Шершнево | 0,005 |  |  |  | + |
| Казулинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Казулино | 0,643 | + |  |  |  |
| деревня Белый Берег | 0 |  |  |  | + |
| деревня Булычево | 0,005 | + |  |  |  |
| деревня Васильевщина | 0,006 | + |  |  |  |
| деревня Вержа | 0,020 | + |  |  |  |
| деревня Емельяново | 0,023 | + |  |  |  |
| деревня Клемятино | 0,017 |  |  |  | + |
| деревня Клинково | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Митюшино | 0 |  |  |  | + |
| деревня Победа | 0,002 | + |  |  |  |
| деревня Рудница | 0,012 |  |  |  | + |
| деревня Старково | 0,008 |  |  |  | + |
| деревня Терюшнево | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Турково | 0 |  |  |  | + |
| деревня Федино | 0,018 | + |  |  |  |
| деревня Харино | 0,016 |  |  |  | + |
| Николо-Погореловское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Николо-Погорелое | 0,642 |  |  | + |  |
| деревня Батищево | 0,026 |  |  |  | + |
| деревня Билино | 0,024 |  |  | + |  |
| деревня Боченки | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Васильевщина | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Князево | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Крюково | 0,021 |  |  |  | + |
| деревня Лужки | 0,007 |  |  |  | + |
| деревня Овиновщина | 0,005 |  |  | + |  |
| деревня Спичино | 0,031 |  |  |  | + |
| Прудковское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Прудки | 0,659 |  |  | + |  |
| деревня Алексейково | 0,011 |  |  |  | + |
| деревня Арефино | 0,005 |  |  |  | + |
| деревня Васюково | 0 |  |  |  | + |
| деревня Горяйново | 0,005 | + |  |  |  |
| деревня Емельяново | 0,007 |  |  |  | + |
| деревня Звягино | 0,011 | + |  |  |  |
| деревня Зимник | 0,007 | + |  |  |  |
| деревня Каблуково | 0,082 |  |  | + |  |
| деревня Лягушкино | 0 |  |  |  | + |
| деревня Митино | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Монастырщина | 0,002 | + |  |  |  |
| деревня Мясоедово | 0,031 |  |  | + |  |
| деревня Никулино | 0,021 | + |  |  |  |
| деревня Перстенки | 0,042 | + |  |  |  |
| деревня Попово | 0,003 | + |  |  |  |
| деревня Пустыня | 0,015 |  |  | + |  |
| деревня Терехово | 0,022 | + |  |  |  |
| Пушкинское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Пушкино | 0,447 |  |  | + |  |
| деревня Батурино | 0,025 |  |  |  | + |
| деревня Быково | 0,009 |  |  |  | + |
| деревня Войновщина | 0 |  |  | + |  |
| деревня Гридино | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Гущино | 0,006 |  |  |  | + |
| деревня Дашуты | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Демьянково | 0,004 |  |  |  | + |
| деревня Лучки | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Максимово | 0,058 | + |  |  |  |
| станция Максимово | 0,004 | + |  |  |  |
| деревня Марьино | 0 |  |  |  | + |
| деревня Петрово | 0,056 | + |  |  |  |
| деревня Плоское | 0,012 |  |  |  | + |
| деревня Сутки | 0,005 |  |  |  | + |
| деревня Терентеево | 0,038 |  |  | + |  |
| деревня Филиппово | 0,009 |  | + |  |  |
| деревня Холм | 0,012 |  |  |  | + |
| деревня Якубово | 0,001 |  |  |  | + |
| Рыбковское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Рыбки | 0,865 |  |  | + |  |
| деревня Зарьево | 0,040 |  |  | + |  |
| Старосельское с/п |  |  |  |  |  |
| деревня Старое Село | 0,552 | + |  |  |  |
| деревня Анцифорово | 0,007 |  |  |  | + |
| деревня Борково | 0,010 | + |  |  |  |
| деревня Боровщина | 0,002 | + |  |  |  |
| деревня Боровая | 0,005 |  |  |  | + |
| деревня Ерошино | 0,008 |  |  |  | + |
| деревня Желудково | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Зюньково | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Иваники | 0,003 |  |  |  | + |
| деревня Изъялово | 0,022 | + |  |  |  |
| деревня Лаврово | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Леонтьево | 0,007 | + |  |  |  |
| деревня Ложкино | 0,013 | + |  |  |  |
| деревня Мальцево | 0,014 | + |  |  |  |
| деревня Никитино | 0,001 |  |  |  | + |
| деревня Никулино | 0,021 | + |  |  |  |
| деревня Ордылево | 0,028 | + |  |  |  |
| деревня Осташково | 0,013 | + |  |  |  |
| деревня Павлово | 0,010 |  |  |  | + |
| деревня Панинское | 0 |  |  |  | + |
| деревня Синьково | 0,002 |  |  |  | + |
| деревня Трофимово | 0,009 | + |  |  |  |
| деревня Хожаево | 0,005 |  |  |  | + |
| деревня Якушкино | 0,016 | + |  |  |  |

В настоящее время разработана «Муниципальная Программа «Газификация населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы, включающая в себя следующий перечень мероприятий:

| №/№ | Мероприятия по реализации целей | Мощность м | Сроки выполнения работ | Всего тыс.руб. | местный бюджет 20% тыс.руб. | Федерал. Област. Бюджет тыс.руб. | Кол-во абонентов, наличие объектов соцкультбыта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень населенных пунктов предлагаемых для газификации на 2010-2012 год |
| 1. | Разработка проекта газопроводов 1. Газопровод высокого давления | 15300,00 | 1-2 кв 2010 года | 4000,00 | 4000,00 |  |  |
|  | д.Вадино-д.Васильевское | 14000,00 |  |  |  |  | баня, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | п. Издешково- д. Морозово | 1300,00 |  |  |  |  | ДК, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | 2. Газопровод низкого давления | 12200,00 |  |  |  |  |  |
|  | -д.Кононово п. Алферово -д. Марьино | 8000,00 |  |  |  |  | ДК, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | -д.Дроздово | 1200,00 |  |  |  |  | ДК, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | г. Сафоново - д. Высокое | 3000,00 |  |  |  |  | ДК, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | 3. Газопровод низкого давления | 9400,00 | 1-2 кв. 2011 года |  |  |  |  |
|  | д. Анохово – п. Плещеево | 4000,00 |  |  |  |  | 20д/58 чел магазин, баня |
|  | д. Анохово – д. Подсобное хозяйство | 2000,00 |  |  |  |  | 28д/58 чел магазин |
|  | г. Сафоново – д. Петрово | 2000,00 |  |  |  |  | 32д/59чел магазин, баня |
|  | с. Лесное | 1400,00 |  |  |  |  | магазин, школа, ФАП, баня |
| 2. | Строительство газопроводов: 1.Газопровод низкого давления | 17188,50 | 2010 год | 17681,08 | 3536,21 | 14144,87 | 1154д/4013чел |
|  | -д. Старое Село | 5049,50 |  | 7638,87 | 1527,77 | 6111,10 | 134д./376чел Дк, баня, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | -д.Васильевское | 5180,00 |  | 3518,57 | 703,71 | 2814,86 | 98д./355чел Дк, баня, ФАП, библиотека,школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | -пос.Издешково | 3600,00 |  | 3500,00 | 700,00 | 2800,00 | 520д./1842чел Дк, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | -д.Беленино | 2559,00 |  | 2323,64 | 464,73 | 1858,91 | 96д./330чел Дк, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация. |
|  | п.Вадино | 800,00 |  | 700,00 | 140,00 | 560,00 |  |
|  | 2.Газопровод высокого давления | 17200,00 | 2010 год | 18150,00 | 3630,00 | 14520,00 |  |
|  | -д.Васино-д.Старое Село | 12000,00 |  | 13000,00 | 2600,00 | 10400,00 | 134д./376чел. Дк, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | -д.Зимницы-п.Алферово | 5000,00 |  | 5000,00 | 1000,00 | 4000,00 | 172д./437чел. Дк, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
|  | д.Федино | 200,00 |  | 150,00 | 30,00 | 120,00 |  |
|  | 3.Перевод домов на индивиду-альное газовое отопление д.Казулино |  | 2010 год | 10500,00 | 2100,00 | 8400,00 | 94кв./297чел |
|  | 4. Перевод домов на индивидуальное газовое отопление д. Анохово |  | 2010 год | 2700,00 | 540,00 | 2160,00 | 24 кв./72 чел. |
| Перечень населенных пунктов предлагаемых для газификации на 2011 год |
|  | Строительство газопроводов: 1.Газопровод низкого давления | 19300,00 |  | 20100 | 4020 | 16080 | 189д./489чел. |
| 1. | г.Сафоново-д.Высокое | 3000,00 |  | 3100,00 | 620,00 | 2480,00 | 33д./54чел. баня, магазин |
| 2. | д.Морозово | 1300,00 |  | 1500,00 | 300,00 | 1200,00 | 29д./48чел баня, магазин |
| 3. | д.Дроздово | 1200,00 |  | 1400,00 | 280,00 | 1120,00 | 96д./330чел Дк, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
| 4. | д. Кононово - п. Алферово - д. Марьино | 8000,00 |  | 8500,00 | 1700,00 | 6800,00 | 96д./330чел Дк, ФАП, библиотека, школа, здание СП, сельская администрация |
| 5 | п.Издешково (за ж/д) | 3500,00 |  | 3400,00 | 680,00 | 2720,00 | Дк, ФАП, магазин |
| 6 | Школа-интернат (подсобное хозяйство) | 1000,00 |  | 1000,00 | 200,00 | 800,00 | 10д./40чел скотный двор, магазин |
| 7 | д.Лягушкино | 1300,00 |  | 1200,00 | 240,00 | 960,00 | 8д./30чел магазин, ФАП |
|  | 2.Газопровод высокого давления | 15300,00 |  | 17000,00 | 3400,00 | 13600,00 |  |
| 8. | -д.Вадино-д.Васильевское | 14000,00 |  | 15500,00 | 3100,00 | 12400,00 | ДК, баня, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
| 9. | п.Издешково-д.Морозово | 1300,00 |  | 1500,00 | 300,00 | 1200,00 | ДК, ФАП, библиотека, школа, здание СП, магазин, сельская администрация |
| Перечень населенных пунктов, предлагаемых для газификации на 2012 год |
|  | Строительство газопроводов: 1.Газопровод низкого давления | 102000,00 |  | 10300,00 | 2060,00 | 8240,00 | 80д/175чел |
| 1. | д.Анохово-д.Плещеево | 4000,00 |  | 3900,00 | 780,00 | 3120,00 | 20д/58чел Баня, магазин, ФАП |

Таким образом, при разработке проектных предложений учитывались основные положения схемы газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», а также «Муниципальной Программы «Газификациия населенных пунктов в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области» на 2010-2012 годы. Основанием для разработки являлось:

- Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» от 18 мая 2004 года.

-   Договор между Администрацией Смоленской области и ОАО «Газпром» о газификации Смоленской области от 12 апреля 2006 года.

-   Договор между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» №6-436/07 от 27.07.2007г. «Разработка Генеральных схем газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации».

В рамках вышеуказанной схемы была разработана схема газоснабжения и газификации Сафоновского района:

По каждому населенному пункту района определены перспективные (на ближайший десятилетний период) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области.

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом (см. «Карту (схему) планируемого размещения объектов газоснабжения в границах муниципального района местного значения»)

Перспективная схема газоснабжения и газификации района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т.д.)

Схемой территориального планирования даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Использование природного газа в проектируемой жилой и общественной застройке предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок.

Для районов нового строительства в целом система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 МПа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Перечень газифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов подлежащих газификации представлен выше, в таблице 16.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

### III. 3.5 Электроснабжение

Современное состояние систем и сооружений

Распределение электроэнергии потребителям Cафоновского района, присоединенных к сетям 6(10)-35-110 кВ ОАО «Смоленскэнерго», осуществляется от подстанции ПС 220 кВ Литейная, относящейся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС. Далее, электроэнергия распределяется по сетям 6(10)-35-110 кВ, принадлежащим ОАО «Смоленскэнерго» от питающих центров – подстанций 110/35/10(6) кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (таблица № 17).

От питающих центров электроэнергия распределяется на напряжении 6 и 10 кВ через распределительные пункты и трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ.

Таблица 17 Перечень ПС Сафоновского района

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сафоново | 110/35/6 | 1957 | 15; 20 |
| 2 | Водозабор | 35/10 | 1972 | 6.3+4 |
| 3 | ЗССК | 35/6 | 1974 | 2х4 |
| 4 | Горная | 110/35/6 | 1959 | 2х25 |
| 5 | з-д Пластмасс | ведомственная |
| 6 | з-д Электромашин | ведомственная |
| 7 | Яново | 35/10 | 1973 | 4+6.3 |
| 8 | Вадино | 35/10 | 1962 | 2х4 |
| 9 | Батищево | 35/10 | 1981 | 1х2.5 |
| 10 | Казулино | 35/10 | 1973 | 2х2.5 |
| 11 | Богдановщина | 35/10 | 1975 | 2х1.6 |
| 12 | Издешково | 110/35/10 | 1959 | 5.6+6.3 |
| 13 | Издешково (тяг.) | --- | --- | --- |
| 14 | Алферово | 35/10 | 1981 | 2х2.5 |

Оценка современного состояния:

На снижении надежности работы системы электроснабжения Смоленского района отражается:

физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей;

низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей;

ограниченная пропускная способность питающих линий 6 кВ;

Таблица 18 Загрузка трансформаторов (на 19.07.2007 г.)

| NN | Наименование |  | Напряжение | Уст-я | Номинальный ток силовых тр-ров (А) | Загрузка силовых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | подстанции |  | тр-ров | мощн. |  | трансформаторов |
|  |  |  | кВ | тр-ов |  | Iнаг, (А) | Sнаг, (МВА) | (%) |
|  |  |  | ВН | СН | НН | мВА | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Сафоновский РЭС |
| 1 | Горная | Т-1 | 110 | 35 | 6 | 25 | 126 | 375 | 2190 | 42,4 | 83,28 | 290,7 | 8,06 | 5,04 | 3,02 | 32 | 20 | 12 |
|  |  | Т-2 | 110 | 35 | 6 | 25 | 126 | 375 | 2190 | 36,0 | 49,04 | 373,7 | 6,85 | 2,97 | 3,88 | 27 | 12 | 16 |
| 2 | Издешково | Т-1 | 110 | 35 | 10 | 5,6 | 29,4 | 84 | 294 | 14,7 | 17,6 | 99,7 | 2,79 | 1,07 | 1,72 | 50 | 19 | 31 |
|  |  | Т-2 | 110 | 35 | 10 | 6,3 | 31,6 | 95 | 331 | 8,9 | 27,88 | 0,0 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 27 | 27 | 0 |
| 3 | Сафоново | Т-1 | 110 |  | 6 | 15 | 78,5 |  | 1312 | 30,6 | 0 | 560,6 | 5,82 |  | 5,82 | 39 |  | 39 |
|  |  | Т-2 | 110 |  | 6 | 20 | 106 |  | 1750 | 21,1 | 0 | 387,5 | 4,02 |  | 4,02 | 20 |  | 20 |
| 4 | Алферово | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 1,2 | 0 | 4,2 | 0,07 |  | 0,07 | 3 |  | 3 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 17,8 | 0 | 62,3 | 1,08 |  | 1,08 | 43 |  | 43 |
| 5 | Богдановщина | Т-1 | 35 |  | 10 | 1,6 | 26 |  | 88 | 5,9 | 0 | 20,8 | 0,36 |  | 0,36 | 22 |  | 22 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 1,6 | 26 |  | 88 | 4,0 | 0 | 13,8 | 0,24 |  | 0,24 | 15 |  | 15 |
| 6 | Батищево | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 4,2 | 0 | 14,5 | 0,25 |  | 0,25 | 10 |  | 10 |
| 7 | Вадино | Т-1 | 35 |  | 10 | 4 | 66 |  | 220 | 9,5 | 0 | 33,2 | 0,57 |  | 0,57 | 14 |  | 14 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 4 | 66 |  | 220 | 15,8 | 0 | 55,4 | 0,96 |  | 0,96 | 24 |  | 24 |
| 8 | Водозабор | Т-1 | 35 |  | 6 | 6,3 | 104 |  | 577 | 28,5 | 0 | 166,1 | 1,72 |  | 1,72 | 27 |  | 27 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 6 | 4 | 66 |  | 400 | 8,5 | 0 | 49,8 | 0,52 |  | 0,52 | 13 |  | 13 |
| 9 | ЗССК | Т-1 | 35 |  | 6 | 4 | 66 |  | 420 | 9,5 | 0 | 55,4 | 0,57 |  | 0,57 | 14 |  | 14 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 6 | 4 | 66 |  | 420 | 14,2 | 0 | 83,0 | 0,86 |  | 0,86 | 22 |  | 22 |
| 10 | Казулино | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 3,6 | 0 | 12,5 | 0,22 |  | 0,22 | 9 |  | 9 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |
| 11 | Пушкино | Т-1 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 4,7 | 0 | 16,6 | 0,29 |  | 0,29 | 11 |  | 11 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 2,5 | 41,2 |  | 138 | 4,7 | 0 | 16,6 | 0,29 |  | 0,29 | 11 |  | 11 |
| 12 | Яново | Т-1 | 35 |  | 10 | 6,3 | 104 |  | 331 | 3,2 | 0 | 11,1 | 0,19 |  | 0,19 | 3 |  | 3 |
|  |  | Т-2 | 35 |  | 10 | 4 | 66 |  | 220 | 2,4 | 0 | 8,3 | 0,14 |  | 0,14 | 4 |  | 4 |

Проектное решение:

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения Сафоновского района;

строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Подсчет потребляемой электрической мощности:

Схемой территориального планирования даны предложения по организации системы электроснабжения в районах нового строительства.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице № 19.

Таблица 19 Подсчет потребляемой электрической мощности намечаемых потребителей

| № | Наименование | территории нового строительства, га | тип застройки | число участков | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сафоновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вышегорское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |  | 94 | 5,68 | 533,9 | 1 | 533,9 | 0,96 | 556,2 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |  | 586 | 4,3 | 2519,8 | 1 | 2519,8 | 0,96 | 2624,8 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 159,05 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3340,01 |
| 2 | Пушкинское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 |  | 108 | 5,2 | 568,1 | 1 | 568,1 | 0,96 | 591,8 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 29,59 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,34 |
| 3 | Барановское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Бараново | 21,41 |  | 138 | 4,3 | 601,7 | 1 | 601,7 | 0,96 | 626,8 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 31,34 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,09 |
| 4 | Дуровское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |  | 326 | 4,3 | 1401,8 | 1 | 1401,8 | 0,96 | 1460,2 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 73,01 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,22 |
| 5 | Прудковское сельскле поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 |  | 97 | 5,59 | 542,2 | 1 | 542,2 | 0,96 | 564,8 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 28,24 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,06 |
| 6 | Зимницкое сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 |  | 749 | 4,3 | 3220,7 | 1 | 3220,7 | 0,96 | 3354,9 |
|  | д. Уварово | 6,34 |  | 41 | 7,46 | 305,9 | 1 | 305,9 | 0,96 | 318,6 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 183,68 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3857,18 |
| 7 | Игнатковское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Пареево | 0,75 |  | 5 | 18,5 | 92,5 | 1 | 92,5 | 0,96 | 96,4 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье |  |  |  |  | 4,82 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,17 |
|  | ИТОГО по муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 10704,06 |

Таблица 20 Перечень и основные показатели подстанций 35-110 кВ, с указанием необходимости реконструкции

| № п/п | Наименование ПС | Кол-во и мощность трансформаторов ПС, шт. х МВА | Загрузка трансформаторов ПС, % | Районы нового стр-ва, рекомендуемые к подключению к данной подстанции | Электри-ческие нагрузки комму-нально-бытовых потребителей районов нового стр-ва, МВА | Электрическая нагрузка трансформаторов ПС на перспективу | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01. 2007 | На перспек-тиву |  |  | На перспек-тиву | Загрузка ПС, МВА | Загрузка ПС, % |  |
| 1 | Яново (35/10(6) кВ) | 6,3+4 |  | 3,2 | д. Теребука | 0,56 | 3,67 | 35,6 |  |
|  |  |  |  |  | д. Вышегор | 2,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Неучтенные нагрузки (соц.-культ. быт) | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 3,34 |  |  |  |
| 2 | Сафоново (110/35/10(6) кВ) | 15+25 | 2х40 | 28 | д. Филиппово | 0,59 | 40,18 | 50,2 | Реконструкция ПС с заменой трансфор-маторов |
|  |  |  |  |  | Неучтенные нагрузки (соц.-культ. быт) | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектные нагрузки из ГП Сафоново | 29,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 30,38 |  |  |  |
| 3 | ЗССК (35/10(6) кВ) | 2х4 |  | 17,9 | д. Бараново | 0,63 | 3,62 | 45,2 |  |
|  |  |  |  |  | д. Дурово | 1,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Неучтенные нагрузки (соц.-культ. быт) | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2,19 |  |  |  |
| 4 | Батищево (35/10(6) кВ) | 2,5 | 2,5+1,6 | 10 | д. Пустыня | 0,56 | 0,84 | 20,5 | Установка второго трансформатора (для повышения надежности элекстроснабжения) |
|  |  |  |  |  | Неучтенные нагрузки (соц.-культ. быт) | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0,59 |  |  |  |
| 5 | Алферово (35/10(6) кВ) | 2х2,5 | 2х5,6 | 23 | д. Зимницы | 3,35 | 5,11 | 45,6 | Реконструкция ПС с заменой трансфор-маторов |
|  |  |  |  |  | д. Уварово | 0,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | д. Пареево | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Неучтенные нагрузки (соц.-культ. быт) | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 3,96 |  |  |  |

Таким образом, анализируя результаты расчетов в таблицах 19 и 20, для обеспечения потребителей населенных пунктов электроэнергией, на территории которых предполагается жилищное строительство, необходима реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций:

- ПС Сафоново

- ПС Батищево

- ПС Алферово

Задачи по анализу сущестующего положения, а также нового строительства распределительных сетей 10 (6) кВ от ПС, а также строительства РП 10 (6) кВ и ТП 10 (6) кВ ,  решаются на следующих стадиях проектирования.

### III. 3.6 Связь

| № | Наименование | территории нового строительства, га | тип застройки | число участков | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сафоновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вышегорское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |  | 94 | 14160,00 | 94 | 94 | 94 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |  | 586 | 87880,00 | 586 | 586 | 586 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 34 | 34 | 34 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 714 | 714 | 714 |
| 2 | Пушкинское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 |  | 108 | 16179,00 | 108 | 108 | 108 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 5 | 5 | 5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 113 | 113 | 113 |
| 3 | Барановское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Бараново | 21,41 |  | 138 | 20649,00 | 138 | 138 | 138 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 7 | 7 | 7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 145 | 145 | 145 |
| 4 | Дуровское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |  | 326 | 48915,00 | 326 | 326 | 326 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 16 | 16 | 16 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 342 | 342 | 342 |
| 5 | Прудковское сельскле поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 |  | 97 | 14499,00 | 97 | 97 | 97 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 5 | 5 | 5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Зимницкое сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 |  | 749 | 112310,00 | 749 | 749 | 749 |
|  | д. Уварово | 6,34 |  | 41 | 6116,00 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 40 | 40 | 40 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 830 | 830 | 830 |
| 7 | Игнатковское сельское поселение |  | коттеджная |  |  |  |  |  |
|  | д. Пареево | 0,75 |  | 5 | 720,00 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Объекты соц.-культбыта |  | 5% расходов на жилье | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  | ИТОГО по муниципальному району |  |  |  |  | 2251 | 2251 | 2251 |

# III. 3.7 Транспортная инфраструктура

Наиболее насыщена транспортными путями южная часть Сафоновского района, по территории которого с востока на запад проходит железная дорога Москва–Минск и параллельно ей автомагистраль. Кроме того, с юга на север р-на – железнодорожная ветка ст. Дурово–Владимирский тупик, а на юг – железнодорожная ветка Сафоново–Дорогобуж. Важное значение для местного сообщения имеют автомобильные дороги: Сафоново–Дорогобуж, Ельня–Рославль и местное шоссе на р.п. Холм-Жирковский. Показатели развития транспорта и связи района (на конец 1997): протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием (без федеральных дорог) – 386 км; автомобильный парк – 6,8 тыс. ед.; число домашних телефонных аппаратов (в тыс. шт.) – 12,4, в т.ч. в сельской местности – 1,1.

Автомобильный транспорт

Через Сафоновский район в широтном направлении проходит магистральная автодорога федерального значения с усовершенствованным типом покрытия – Москва–Минск–Брест – «Белорусь» (М-1, Е30). Она является составной частью международного транспортного коридора №2.

Перечень автодорог общего пользования регионального значения и их характеристика

| № п/п | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомст-венная принад-лежность | Протяжен-ность(км) | Техничес-кая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техничес-кое состояние | Интесив-ность движения при подъезде к городу (сд./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново c 134+950 по 139+950 | Областная собствен-ность | 5 | III | а/б | 7 | Удовле-твори-тельное | 7029 |
| 2 | "Беларусь"-Холм-Жирки с 0км по 24+000 | Областная собствен-ность | 24 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 3423 |
| 3 | Обход г. Сафоново с 0км по 4+650 | Областная собствен-ность | 4,6 | II-2,7 IV-1,9 | а/б | 7,5 6 | Удовле-твори-тельное | 10134 |
| 4 | "Беларусь"-Рыбки-Зарьево с 0км по 7+700 | Областная собствен-ность | 7,7 | IV | 5,3-а/б 2,4-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 2053 |
| 5 | "Беларусь"-Дроздово-Вержино с 0км по 14+125 | Областная собствен-ность | 14,1 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 1464 |
| 6 | Высокое-Пушкино-Шевелево с 0км по 28+870 | Областная собствен-ность | 28,9 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 2937 |
| 7 | к ст. Вышегор с 0км по 1+200 | Областная собствен-ность | 1,2 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не известно |
| 8 | к д. Быково с 0км по 0+600 | Областная собствен-ность | 0,6 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не известно |
| 9 | Бараново-Кудьярово с 0км по 2+800 | Областная собствен-ность | 2,8 | IV-1,2 V-1,6 | 0,9- а/б 1,9-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 1664 |
| 10 | Сафоново-Васильевское-Яковская с 0км по 29+380 | Областная собствен-ность | 29,4 | IV-24,4 V-5 | 24,4-а/б 5-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 2733 |
| 11 | Подъезд к Вадино с 0км по 2+500 | Областная собствен-ность | 2,5 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 2066 |
| 12 | Подъезд к д.Лесное-Обухово-Лисичино с 0км по 7+450 | Областная собствен-ность | 7,5 | IV-3,7 V-3,8 | 3,7-а/б 3,8-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 1439 |
| 13 | "Беларусь"-шк.Интернат с 0км по 1+000 | Областная собствен-ность | 1 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 1511 |
| 14 | Иваники-Беленино-Холмянки с с 0км по 17+900 | Областная собствен-ность | 17,9 | IV-13,3 V-4,6 | 13,8-а/б 4,1-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | 1791 |
| 15 | подъездом к д. Дурово с 0км по 0+440 | Областная собствен-ность | 0,4 | V | а/б | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 16 | "Беларусь"-Перстенки с 0км по 14+000 | Областная собствен-ность | 14 | IV | 13,9-а/б 0,1-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 1648 |
| 17 | "Беларусь"-Чоботово с 0км по 23+420 | Областная собствен-ность | 23,4 | IV | 23,3-а/б 0,1-грав | 6 | Удовле-твори-тельное | 2226 |
| 18 | "Беларусь"-Богдановщина-Ларино с 0км по 25+458 | Областная собствен-ность | 25,5 | IV | 11,6-а/б 13,9-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 1885 |
| 19 | Богдановщина-Мосолово с 0км по 4+570 | Областная собствен-ность | 4,6 | IV | грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | 1001 |
| 20 | "Беларусь"-Старое Село с 0км по 20+528 | Областная собствен-ность | 20,5 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | 1754 |
| 21 | п. Анохово – подстанция с 0км по 2+340 | Областная собствен-ность | 2,3 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 22 | Николо-Погорелое-Крюково с 0км по 4+700 | Областная собствен-ность | 4,7 | V | 1,3-а/б 3,4-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 23 | Семеновщина-Батищево с 0км по 2+200 | Областная собствен-ность | 2,2 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 24 | Максимово-Петрово с 0км по 3+450 | Областная собствен-ность | 3,5 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 25 | Беларусь-Бессоново с подъездом с 0км по 12+200 | Областная собствен-ность | 12,2 | IV | 5,3-а/б 5,2-щебеночн. 1,7-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 26 | к д.Кононово с 0км по 1+210 | Областная собствен-ность | 1,2 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 27 | Сафоново-Васильевское-Центр реабилитации с 0км по 3+442 | Областная собствен-ность | 3,4 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 28 | Хорошонки-Пушково с 0км по 3+390 | Областная собствен-ность | 3,4 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 29 | "Беларусь"-Княжино с 0км по 3+480 | Областная собствен-ность | 3,5 | V | 0,1-а/б 3,4-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 30 | "Беларусь"-Заворово с 0км по 1 | Областная собствен-ность | 1 | V | 0,1-а/б 0,9-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 31 | "Беларусь"-ст. Вышегор с 0км по 1+700 | Областная собствен-ность | 1,7 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 32 | "Беларусь"-Плещеево с 0км по 1+00 | Областная собствен-ность | 1 | V | 0,5-а/б 0,5-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 33 | Быково-Войновщина с 0км по 3+165 | Областная собствен-ность | 3,2 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 34 | Смоленск-Вязьма с 119+30км по 124+30 | Областная собствен-ность | 5 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 35 | Быково-Батурино с 0км по 3+410 | Областная собствен-ность | 3,4 | V | 1,4-а/б 1,3-щебеночн. 0,6-грав. 0,1-грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 36 | Высокое-Городок-Селецкое с 0км по 14+700 | Областная собствен-ность | 14,7 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 37 | Васильевское-Дроновка с 0км по 3+000 | Областная собствен-ность | 3 | V | 0,2-ц/б 1,6-а/б 0,4-грав. 0,8-грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 38 | Иванисово-Борятино-Залозня с 0км по 7+400 | Областная собствен-ность | 7,4 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 39 | Обухово-Пирогово с 0км по 3+400 | Областная собствен-ность | 3,4 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 40 | "Сафоново-Васильевская"-Левково с 0км по 1+500 | Областная собствен-ность | 1,5 | V | 0,1-а/б 1,4-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 41 | ст.Дурово-Мяхново с 0км по 4+700 | Областная собствен-ность | 4,7 | V | 4,4-грав. 0,3-грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 42 | Беленино-Сергиевское с 0км по 5+814 | Областная собствен-ность | 5,8 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 43 | Николо-Погорелое-Березки с 0км по 7+550 | Областная собствен-ность | 7,6 | V | 0,3-а/б 7,3-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 44 | с подъездом к д. Князево с 0км по 0+650 | Областная собствен-ность | 0,6 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 45 | Клемятино-Казулино-Булычево с 0км по 15+580 | Областная собствен-ность | 15,6 | IV-13,3 V-2,3 | 8-а/б 7,6-грав. | 6 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 46 | Рудница-Белый Берег с 0км по 2+900 | Областная собствен-ность | 2,9 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 47 | "Беларусь"-Каблуково-Алексейково с 0км по 5+440 | Областная собствен-ность | 5,8 | IV | 0,1-а/б 5,7-грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 48 | Прудки-Мясоедово с 0км по 2+400 | Областная собствен-ность | 2,4 | V | грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 49 | Издешково-Лукино с 0км по 3+650 | Областная собствен-ность | 3,6 | V | 0,2-а/б 3,2грав. 0,2грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 50 | Центральная комплекс Морозово с 0км по 4+700 | Областная собствен-ность | 4,7 | V | 2,2-а/б 1,3грав. 1,2грунт | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 51 | Игнатково-Путьково-Озеречня с 0км по 4+610 | Областная собствен-ность | 4,6 | V | 1-а/б 3,6-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 52 | Подъезд к д. Зимницы с 0км по 2+150 | Областная собствен-ность | 2,1 | IV | а/б | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 53 | "Беларусь"- Енино с 0км по 5+200 | Областная собствен-ность | 5,2 | V | 0,1-а/б 5,1-грав. | 4,5 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
| 54 | Боровщина-Боровая с 0км по 11+350 | Областная собствен-ность | 11,3 | IV | грав. | 6 | Удовле-твори-тельное | Не извест-но |
|  | ИТОГО: |  | 394,2 |  | 2,6-грунт. 142,1-грав. 6,5- щебеночн. 242,8-а/б 0,2-ц/б |  |  |  |

Улично – дорожная сеть г. Сафоново

Федеральная трасса М-1 «Беларусь» и магистральная железнодорожная линия пересекают город Сафоново в широтном направлении в северной и центральной части города и разделяют его на три части.

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Сафоново приблизительно 88 км, при этом плотность улично-дорожной сети – 2.5 км/км2. Протяженность магистральной сети – 25 км, плотность магистральной улично-дорожной сети – 0.75 км/км2.

Основными магистралями города являются:

- улицы общегородского значения – ул. Городская, ул. Куйбышева, ул. Ленинградская, ул. Горняцкая, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Октябрьская;

- улицы районного значения – ул. Радищева, ул. Гагарина, ул. Энгельса, ул. Советская, ул. Красногвардейская, ул. Мира, ул. Кутузова.

Все магистральные улицы города имеют асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжих частей колеблется от 6 до 18 метров.

Улицы центральной части города или не имеют резерва для расширения проезжих частей, или это возможно только за счёт уменьшения полосы зелёных насаждений в поперечном профиле улиц.

Улично-дорожная сеть Издешковского городского поселения

Протяженность улиц и дорог в границах городского поселения- 24,8 км.

Характеристика улично-дорожной сети (существующей)

| № | Наименование улиц и дорог | Протяжен- ность (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | Тротуар | Газон между проезжей частью и тротуаром (м) | Ширина обочины (м) | Наличие наружного водоворота (лотки, кюветы, канавы) |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Покры- тие | Ширина (м) | Покры-тие |  |  |  |
| 1 | 25 Октября ул | 1,35 | 8 | 8 | ЩПС |  |  |  |  | кювет |
| 2 | Гвардейская ул | 1,07 | 8 | 6 | АБП |  |  |  | 2 | кювет |
| 3 | Глинки ул. | 0,65 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 4 | Горького ул. | 0,8 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 5 | Десантная ул. | 0,605 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  | кювет |
| 6 | Дружбы ул. | 0,35 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 7 | Жданова ул. | 0,23 | 6 | 4 | АБП |  |  |  | 2 | кювет |
| 8 | Железнодорожная ул. | 0,35 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 9 | Заводская ул. | 0,4 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 10 | Коммунальная ул. | 0,153 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 11 | Красноармейская ул. | 0,35 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 12 | Комсомольская ул. | 1,9 | 8 | 8 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-я Ленинская ул. | 1,75 | 8 | 6 | АБС |  |  |  | 2 | кювет |
| 14 | 2-я Ленинская ул. | 0,65 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 15 | Мира ул. | 1,9 | 8 | 8 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 16 | Маяковского ул. | 0,2 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 17 | Механизаторов ул. | 0,55 | 8 | 8 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 18 | Молодёжная ул. | 1,4 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 19 | Первомайская ул. | 2,2 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 20 | Пионерская ул. | 0,6 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  | кювет |
| 21 | Пушкина ул. | 0,4 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 22 | Пушкина переулок | 0,4 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Садовая ул. | 0,15 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 24 | Свободы ул. | 1,53 | 8 | 8 | ЩПС |  |  |  |  | кювет |
| 25 | Свободы переулок | 0,153 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 26 | Советская ул. | 0,53 | 8 | 6 | АБП |  |  |  | 2 |  |
| 27 | Социалистическая ул. | 0,507 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 28 | Спортивная ул. | 0,5 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 29 | Текстильная ул. | 1,18 | 8 | 6 | АБП |  |  |  | 2 | канава |
| 30 | Чернышевского ул. | 0,236 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |
| 31 | Чкалова ул. | 0,75 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  | кювет |
| 32 | Чкалова переулок | 0,1 | 6 | 6 | ЩПС |  |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть Богдановщинского сельского поселения

Характеристика улично-дорожной сети (существующей)

| № | Наименование улиц и дорог | Протяжен- ность (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | Тротуар | Газон между проезжей частью и тротуаром (м) | Ширина обочины (м) | Наличие наружного водоворота (лотки, кюветы, канавы) |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Покры- тие | Ширина (м) | Покры-тие |  |  |  |
| 1 | д.Богдановщина,ул.Приозерная | 1000 |  | 4.0 | асфальт | 0.5 | асфальт | 1.0 |  |  |
|  | ул.Садовая | 300 |  | 4.0 | асфальт |  |  |  |  |  |
|  | ул.Центральная | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Парковая | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Партизанская | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Мира | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Молодежная | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Лесная | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Районные дороги общего пользования Васильевского сельского поселения

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомствен-ная принадлеж-ность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсивность движения при подъезде к городу (ед./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сафоново-Васильевское |  | 30 |  | Асфальт | 10 | неудовлетворительное | 80 |
| 2. | Васильевское-Яковская |  | 6 |  | грунтовая | 6 |  | 22 |
| 3. | Васильевское-Дроновка |  | 5 |  | грунтовая | 4 |  | 15 |

Районные дороги общего пользования Вышегорского сельского поселения

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомствен-ная принадлеж-ность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсивность движения при подъезде к городу (ед./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва-Минск | Федеральная | 11 км |  | асфальт-бетон |  |  |  |
| 2 | а-м Княжино | Областного | 5 км |  | П-гравийная | 6м | удовлетв. |  |
| 3 | а-м Заворово | Областного | 1,5 км |  | П-гравийная | 6м | удовлетв. |  |
| 4 | а-м Воротыново | Областного | 2,0 км |  | асфальт-бетон | 6м | удовлетв. |  |
| 5 | а-м Плещеево | Местного | 2,0 км |  | П-гравийная | 6м | неудовлетв. |  |
| 6 | а-м Подсобное хозяйство | Местного | 1,5 км |  | асфальт-бетон | 6м | неудовлетв. |  |

Улично-дорожная сеть Вышегорского сельского поселения

| № | Наименование улиц и дорог | Протяжен- ность (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | Тротуар | Газон между проезжей частью и тротуаром (м) | Ширина обочины (м) | Наличие наружного водоворота (лотки, кюветы, канавы) |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Покры- тие | Ширина (м) | Покры-тие |  |  |  |
| 1 |  | 77,0 | 3-6 |  |  | нет |  | нет | нет | нет |

Районные дороги общего пользования Прудковского сельского поселения

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомствен-ная принадлеж-ность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсивность движения при подъезде к городу (ед./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Перстенки | ДРСУ | 15 |  | Асф-бет. | 7 |  |  |
|  | Д.Мясоедово | ДРСУ | 3 |  | Асф-бет. | 4 |  |  |
|  | Д.Каблуково Д.Алексейково-Каблуково Д.Перстенки-Данилово | ДРСУ СПК Урицкий СПК Урицкий | 0,600 3 4,5 |  | Песч.-грав. Песч. Песч. | 6 4 4 |  |  |

Улично-дорожная сеть Прудковского сельского поселения

| № | Наименование улиц и дорог | Протяжен- ность (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | Тротуар | Газон между проезжей частью и тротуаром (м) | Ширина обочины (м) | Наличие наружного водоворота (лотки, кюветы, канавы) |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Покры- тие | Ширина (м) | Покры-тие |  |  |  |
|  | Центральная | 0,5 |  | 7 | Асф.-бет. |  |  |  |  |  |
|  | Комарова Советская Мира Юбилейная Колхозная | 0,8 0,5 1,4 1,5 1 |  | 6 4 4 4 4 | песочная асф.-бет. Асф.-бет. песочная |  |  |  |  |  |

Районные дороги общего пользования Пушкинского сельского поселения

| № п./п. | Наименование автодороги (с указанием конечного пункта) | Ведомствен-ная принадлеж-ность | Протяженность (км) | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части (м) | Техническое состояние | Интенсивность движения при подъезде к городу (ед./сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пушкино- Сафоново | ДРСУ | 14 |  | асфальт | 8 | изношено,трещины,ямы | 32-37 |

Из приведенных выше характеристик автодорог Сафоновского района  следует:

- техническое состояние федеральной автодороги в рассматриваемом районе в основном хорошее;

- федеральные дороги имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 60 км/ч - 1200 легковых авт/ч).

- техническое состояние региональных автодорог в рассматриваемом районе в основном удовлетворительное;

- региональные автодороги имеют асфальтобетонное покрытие с шириной проезжей части достаточной для пропуска автотранспорта  с указанной интенсивностью (при минимальной пропускной способности со скоростью 80 км/ч - 1200 легковых авт/ч);

межмуниципальные и местные автодороги с асфальтобетонным и гравийным покрытием в основном имеют две полосы по одной в каждом направлении.

Маршрутный транспорт

Сафоновский район связан пассажирским сообщением с соседними районами Смоленской области, другими областями и регионами России – с Московской, Брянской, Калужской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Тульской, Орловской областями и т.д.

Перечень автобусных маршрутов (в пригородном и междугородном сообщении)

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | «Сафоново-Смоленск» | 100,0 | 5 час 47 мин | 2 | ЛАЗ 699 Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) | 22,3 |
| 524 | «Дорогобуж – Смоленск» | 128,8 | 1р-8час 22 мин 2р-9час 05 мин 3р-8 час 12 мин | 3 | ЛАЗ-699Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) | 23,4 |
| 604 | «Сафоново-Холм-Жирки» | 60,8 | 3 часа 13 мин | 1 | ЛАЗ-699Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) ПАЗ 4234 (30м) | 13,8 |
| 205 | «Сафоново-Дорогобуж» | 28,8 | 2 час 52 мин | 4 | ЛАЗ-699Р (42м) ИКАРУС-250,256 (42м) ПАЗ 4234 (30м) | 7,2 |
| 106 | «Сафоново-Игнатково-Леоново» | Игнатково-44,6 Леоново-53,3 | 3 часа 20 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) | 2,6 |
| 107 | «Сафоново- Богдановщина- Сумароково» | Богдановщина-41,5 Сумароково-51,5 | 3 часа 14 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13) | 2,6 |
| 103 | «Сафоново – Искра» | 41,0 | 2 час 53 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13) | 2,3 |
| 115 | «Сафоново-Беленино» | 21.0 | 1 час 13 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13) | 2,4 |
| 113 | «Сафоново-Пушкино | 20,2 | 1 час 27 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30м) ПАЗ-32054 (20м) ГАЗ-322132 (13 | 2,4 |
| 114 | «Сафоново-Дроздово» | 16,1 | 1 час 17 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30) ПАЗ-32054 (20) ГАЗ 322132 (13) | 2,3 |
| 110 | «Сафоново-с/з Сафоновский» | 20,4 | 56 мин | 1 | ПАЗ-4234 (30) ПАЗ-32054 (20) ГАЗ 322132 (13) | 2,5 |
| 606 | «Сафоново-Вязьма» | 74,6 | 1 час10 мин | 1 | Ивеко (20) | 37,9 |

Перечень автобусных маршрутов г. Сафоново

| № п/п | Наименование маршрута (конечные пункты) | Длина маршрута (км) | Время оборота (час, мин) | Количество машин на маршруте (ед) | Марка машин и их вместимость (чел) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс.чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пл. Тухачевского - ОАО «Теплоконтроль» | 7,2 | 40 мин | 26 | Газель,(13-15 ) | Учет не ведется |
| 2 | А/к 1799 - Горгаз | 7,8 | 40 мин | 33 | Газель,(13-15) |  |
| 3 | П.Южный – Районная подстанция | 6,7 | 50 мин | 2 | ЛАЗ (42) |  |
| 4 | МЖК - МРЭО | 9,2 | 1час | 3 | Газель,(13-15) |  |
| 5 | Кафе «Тополек» -ОАО «Теплоконтроль» | 13,5 | 1 час 30 мин | 2 | Газель,( 15) |  |
| 6 | Пл. Тухачевского –шх.2 | 5,7 | 1час | 1 | ЛАЗ, (42) |  |

Автозаправочная система Сафоновского района

| № п/п | Тип заправочного комплекса (АЗС, АГЗС, АГНКС) | Собственник - организация (частное лицо) | Место расположения: Наименование магистрали (дороги) Название населенного (близлежащего) пункта | Количество заправочных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГЗС | ОАО «Смолоблгаз» | г.Сафоново, м-н ГМП | 1 |
| 2 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №14 | г.Сафоново | 6 – бенз. 2 – диз. |
| 3 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №48 | а/м Москва-Минск, 297 км | 7 – бенз. 3 – диз. |
| 3 | АЗС | Сафоновское отделение Ярцевского филиала АЗС №2 | Сафоновский район, п. Истомино | 4 – бенз. 3 - масло |
| 4 | АЗС | ООО «М 10 ОЙЛ» | А/д Сафоново-Дорогобуж 1км | 3 – бенз. |
| 5 | АЗС | ОАО «Магистраль-Сервис» | а/м Москва-Минск, 296 км | 3 –бенз. 3 – диз. |
| 6. | АЗС | ОАО «Магистраль М-1» | а/м Москва-Минск, 279 км | 3 –бенз. 3 – диз |
| 7 | АЗС | Успех-2 АЗС №1 | а/м Москва-Минск,310 км,л.с | 2 –бенз. 2 – диз |
| 8 | АЗС | Успех-2 АЗС №2 | а/м Москва-Минск,310 км,п.с | 3 –бенз. 2 – диз |
| 9 | АЗС | ЗАО «Экотек-Смоленск» | а/м Москва-Минск,297 км. | 2 –бенз. 2 – диз |
| 10 | АЗС | ЗАО «Экотек-Смоленск» | а/м Москва-Минск,297 км | 3 –бенз. 2 – диз |
| 11 | АЗС | ООО «Транзит» АЗС-2 | г.Сафоново | 2- бенз. 1-диз. |
| 12 | АЗС | ИП Козловский | а/м Москва-Минск,263 км | 2 –бенз. 4 – диз |
| 13 | АЗС | ООО Росси» | а/м Москва-Минск,303 км | 1 |
| 14 | АЗС | ООО Росси» | г.Сафоново шх.2 | 1 |
| 15 | АЗС» | ООО «Атар» | а/м Москва-Минск, 285 км (пр.ст.) | 2-бенз. 4-диз. |
| 16 | АЗС | ООО «Атар» | а/м Москва-Минск, 285 км (л.ст.) | 2-бенз. 3-диз. |

Железнодорожный транспорт

Через Сафоновский район в широтном направлении проходит магистральная двухпутная электрифицированная линия Москва – Минск – Брест. Она является одной из важнейших магистралей страны и связывает Российскую Федерацию со странами Центральной и Западной Европы, а также с нашим стратегическим партнером – республикой Беларусь.

На пересечениях железнодорожных путей автодорогами имеются переезды. Часть из них (Ж/д переезд д. Максимово, Ж/д переезд ЗМЗ (ветка Сафоново-Дорогобуж)) – охраняемые, остальные (Ул. Дорогобужский проезд, МУП «Транспорт», Ул. Горняцкая, 2 переезда (СЭЗ – Фирма «Тепло», СЭЗ – ООО «Сафоновский леспромхоз»))  – неохраняемые. Имеются переезды улично-дорожной сети с железнодорожными путями в населенных пунктах.

# III.4 Санитарная очистка и уборка территории

Бытовые отходы

Вывоз отходов осуществляется специализированными предприятиями по уборке в соответствии с заключенными договорами (в городе - ООО «Гранит», в поселениях - ООО «Универсал»), регулярно по графику в сроки, соответствующие санитарным требованиям.

В г. Сафоново годовой объем вывозимых отходов – 102,9 тыс. т, 85 760 куб. м. Раздельного сбора ТБО не производится. Площадь механизированной уборки городских территорий – 357191 кв. м, количество несменяемых контейнеров – 687 шт. Вывоз отходов производится ежедневно и в летнее и в зимнее время.

В городе действует одно спецавтохозяйство, в котором 1 мусоровоз, 2 подметально-уборочные машины, 1 поливомоечная машина, 2 снегопогрузчика.

Места обезвреживания отходов – организованная свалка, площадью 2 га (1989 год ввода в эксплуатацию), проектная мощность – 990 тыс. куб .м. Площадь полигонов ТБО – 6 га.

Средняя годовая норма накопления ТБО на 1 жителя в Издешковском городском поселении – 1,42 м.куб., годовой объем вывозимых отходов населения – 1660,2, организации – 1724,9 м. куб. ТБО накапливается жителями и организациями в специальные кониейнеры (объем контейнера 0,75 м. куб.), периодичность вывоза отходов – в летнее и зимнее время – 1-2 раза в неделю.

Средняя годовая норма накопления ТБО на 1 жителя в Вышегорском сельском поселении 1,42 м. куб., годовой объем вывозимых отходов населения – 1660,2 м. куб., организаций – 1724,9 м. куб., ТБО накапливается жителями и организациями в специальные контейнеры (объем контейнера 0,75 м. куб.). Периодичность вывоза отходов – в летнее и зимнее время 1-2 раза в неделю.

Производственные отходы

Количество промышленных отходов в г. Сафоново – III класса вредности – 13078 т., IV класса – 16014 т., V класса вредности – 36301 т.

Промышленные отходы передаются:

люминесцентные лампы – в ООО «ОСАМ» г. Смоленск

аккумуляторы – в пункт приема вторчертмет г. Сафоново

отработанные нефтепродукты, замазученная одежда – в ООО «Промышленная корпорация» д. Дурово Дуровского сельского поселения Сафоновского района

автошины - в КСТ «Экология» г. Вязьма

В Издешковском городском поселении от деятельности ООО «Универсал» образуется  24 вида отхода производства и потребления общей массой 4,201 т/год. За 2007г.образовалось 18 видов отходов. Из них на свалку ТБО вывезено 4,033 м.куб./год. Использование отходов на предприятии 0,168 т/год.

Производственные отходы ООО «ХимАгроТара»

| Наименование и класс опасности отхода | Объем образования отходов т/год | Объект размещения (хранение и захоронение отхода ) |
| --- | --- | --- |
| 1 класс опасности Ртутные лампы | 0,014 | ОАО «Свет» г.Смоленск |
| 2 класс опасности Кислота аккумуляторная | 0,001 | Нейтрализация |
| 3 класс опасности а) масла моторные отработанные, масла трансмиссионные отработанные б) аккумуляторы | 0,007 0,050 0,012 | Передача специализированным организациям, имеющим лицензию по обращению с опасными отходами |
| в) отходы твердых производственных материалов, г) обтирочный материал | 0,001 0,027 | Свалка ТБО Свалка ТБО |
| 4 класс опасности а) мусор от бытовых помещений | 5,200 | Свалка ТБО |
| б) резиноасбестовые отходы в) отходы потребления на производстве, подобные коммунальным г) эл.оборудование, приборы и их части | 0,017 0,450 0,002 | Свалка ТБО Свалка ТБО Свалка ТБО |
| 5 класс опасности а) лом черных металлов б) отходы полипропилена в виде пленки в) отходы полиэтилена в виде пленки | 0,237 24,00 0,0255 | Передача специализированным организациям, имеющим лицензию по обращению с опасными отходами |
| г) обрезки и обрывки тканей х/б | 0,250 | Свалка ТБО |
| д) электрические лампы накаливания | 0,0025 | Свалка ТБО |

ООО «Гранит» г. Сафоново ежемесячно забирае промышленные отходы на свалку ТБО.

Сооружений по обезвреживанию промышленных отходов на предприятии нет.

Проектные работы по данному вопросу не ведутся.

Производственные отходы ООО «Издешковский льнозавод» - костра. Количество – 300т/год. 4 класс опасности. Используется для отопления, на нужды предприятия.

Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны принимать эффективные меры по сбору, транспортировке, обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению бытовых отходов, соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию опасных и других отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых, отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких отходов из неканализованных зданий, уличного мусора, смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города).

# III. 5 Перечень земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд на территории Сафоновского района Смоленской области

| № п/п | Месторасположение земельного участка | Площадь (ориентиро-вочная), га | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское сельское поселение, севернее д. Бараново | 100 | Для нужд промышленности |
| 2 | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское сельское поселение, восточнее д. Лягушкино | 10 | Под объекты коммунального хозяйства |
| 3 | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское сельское поселение, восточнее д. Лягушкино | 20 | Под кладбище |
| 4 | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское сельское поселение | 6 | Для нужд промышленности |
| 5 | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское сельское поселение | 148 | Для нужд промышленности (Дорогобужское месторождение песчано-гравийной смеси) |
| 6 | Смоленская область, Сафоновский район, Беленинское сельское поселение | 100 | Для животноводства |
| 7 | Смоленская область, Сафоновский район, Богдановщинское сельское поселение | 4200 | Для сельскохозяйствен-ного производства |
| 8 | Смоленская область, Сафоновский район, Богдановщинское сельское поселение, составной земельный участок под месторождением | 400 | Для нужд промышленности, на перспективу будущих освоений |
| 9 | Смоленская область, Сафоновский район, Вышегорское сельское поселение | 10 | Под кладбище |
| 10 | Смоленская область, Сафоновский район, Вышегорское сельское поселение | 1000 | Для сельскохозяйственного производства и животноводства |
| 11 | Смоленская область, Сафоновский район, Вышегорское сельское поселение | 100 | Для нужд промышленности |
| 12 | Смоленская область, Сафоновский район, Вадинское сельское поселение | 800 | Для сельскохозяйственного призводства |
| 13 | Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское сельское поселение | 100 | Для животноводства |
| 14 | Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское сельское поселение | 30 | Для нужд промышленности (Груздовское месторождение песчано-гравийной смеси) |
| 15 | Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое сельское поселение | 4000 | Для сельскохозяйственного призводства |
| 16 | Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое сельское поселение | 40 | Для нужд промышленности (Жуковское месторождение песков) |
| 17 | Смоленская область, Сафоновский район, Вадинское сельское поселение, в районе с. Лесное | 2000 | Для сельскохозяйственного производства |
| 18 | Смоленская область, Сафоновский район, Прудковское сельское поселение, в районе 278 км автодороги Москва-Минск | 10 | Для нужд промышленности |
| 19 | Смоленская область, Сафоновский район, Прудковское сельское поселение | 80 | Для нужд промышленности (месторождение в д. Перстенки песчано-гравийной смеси) |
| 20 | Смоленская область, Сафоновский район, Пушкинское сельское поселение, южнее д. Максимово | 100 | Для нужд промышленности |
| 21 | Смоленская область, Сафоновский район, Пушкинское сельское поселение | 2600 | Для сельскохозяйственного призводства и животноводсива |
| 22 | Смоленская область, Сафоновский район, Пушкинское сельское поселение, в районе д. Демьянково | 100 | Для нужд промышленности |
| 23 | Смоленская область, Сафоновский район, Старосельское сельское поселение | 9500 | Для сельскохозяйственного производства |
| 24 | Смоленская область, Сафоновский район, п. Издешково, территория в районе бывшегоизвесткового завода | 400 | Для нужд промышленности |

# IV ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 1. Административно-территориальное устройство Сафоновского района.

Схемой территориального планирования предлагается изменение границы муниципального образования Сафоновское городское поселение, а следовательно изменение границы прилегающего муниципального образования Пушкинское сельское поселение.

# 2.Мероприятия по развитию и преобразованию функционального использования Сафоновского района.

##### 2.1. Мероприятия по реализации стратегических возможностей развития экономической сферы Сафоновского района на расчетный срок до 2033 года и на перспективу до 2045 года.

###### Стратегические возможности

Главным стратегическим направлением в экономической сфере Сафоновского района является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе:

- формирования условий и предпосылок для развития экономики района,

- использования и усиления конкурентных преимуществ  региона,

- развития отраслей реального сектора экономики,

- повышения образовательного и кадрового потенциала.

Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики.

Три из них: промышленное, транспортное и агропромышленное следует отнести к приоритетам первого порядка. Приоритетность первых трех направлений обусловлена также их значительной перспективной  бюджетоформирующей ролью.

Развитие туризма наряду с сельским хозяйством и переработкой (включая легкую промышленность) являются стратегическими приоритетами второго порядка.

###### Инновационное развитие промышленности района

Стратегические задачи в промышленной  сфере:

- формирование новых промышленных предприятий на основе инновационных технологий.

С 2008 года и на последующие годы в Сафоновском районе намечается реализация крупного инвестиционного проекта ООО “Галактика” по созданию комплекса производств по выпуску строительных материалов. Данный проект предусматривает строительство четырех заводов:

1. Завод по производству облицовочного кирпича 60 млн. штук в год с количеством работающих 60 человек;

2. Завод по производству автоклавного газобетона. Годовая производительность 400 тыс. куб. м.

3. Завод по производству негашеной извести с объемами 165 тыс. тонн в год. Количество работающих 50 человек.

4. Завод по производству щебня строительного, песка строительного. Производство щебня – 350 тыс. куб. м

Производство песка – 300 тыс. куб. м

Количество работающих 40 человек.

Проектом предусматривается размещение территорий нового промышленного строительства.

Территории нового промышленного строительства:

| Название населённого пункта | Территория промышленной зоны, Га |
| --- | --- |
| 1. промышленная зона, относящаяся к д. Филиппово | 392,02 |
| 2. промышленная зона, относящаяся к д. Бараново (терминал легковых автомобилей) | 41,74 |
| 3. промышленная зона, относящаяся к д. Дурово | 43,66 |
| 4. промышленная зона, относящаяся д. Пареево | 79,46 |
| 5. промышленная зона, относящаяся к д. Дроздово | 4,39 |

###### 2.1.2. Развитие промышленности строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории района  может стать развитие промышленности строительных материалов.

Сафоновский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов, что позволяет полностью обеспечить потребности промышленности в некоторых видах товарной продукции и наладить её выпуск для поставок в соседние районы за счёт собственного сырья.

Продукция промышленности строительных материалов востребована не только на рынке Сафоновского района, но в Смоленской области и соседних регионах.

Проектом предлагается огранизация трех промышленных площадок для размещения перерабатывающих предприятий:

- промышленная зона, относящаяся к д. Филлипово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Дурово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Пареево.

Месторождения полезных ископаемых, предлагаемых к вовлечению в эксплуатацию:

- Груздовское – ПГС (12,0 га);

- Груздовское – песок строительный (77,0 га);

- Дорогобужское – ПГС (170 га);

- Раковское – ПГС и песок строительный (160 га);

- Сафоновское – глины кирпичные (200 га).

Промышленность местных строительных материалов является базовой для развития большинства отраслей и основывается прежде всего на использовании общераспространенных полезных ископаемых для производства керамзита и кирпича (песков, песчано-гравийных смесей, глин и суглинков).

Перспективы развития промышленности строительных материалов связаны с увеличением объемов и видов минерального сырья и продуктов их передела, экспортируемых в сопредельные регионы.

В числе основных направлений развития и увеличения объемов экспорта минеральной продукции для производства строительных материалов можно назвать следующие:

- повышение конкурентоспособности минерального сырья и продуктов их передела за счет внедрения новых видов товарной продукции и совершенствования ее переработки, обогащения и упаковки;

- вовлечение в эксплуатацию имеющихся месторождений полезных ископаемых и разведка новых видов минерального сырья;

- эффективное размещение предприятий с целью значительного сокращения дальности перевозок нерудных материалов до мест переработки и районов потребления;

- увеличение доли фракционированных и обогащенных строительных песков и гравия в общем объеме минерально-сырьевого товарооборота.

###### 2.1.4. Развитие промышленности местного значения на основе минерально-сырьевых ресурсов

На основе минерально-сырьевых ресурсов могут быть созданы различные предприятия.

В разделе приведены варианты некоторых из них.

Проектом предлагается огранизация трех промышленных площадок для размещения перерабатывающих предприятий:

- промышленная зона, относящаяся к д. Филлипово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Дурово;

- промышленная зона, относящаяся к д. Пареево.

Предприятия по добыче сапропеля и производству сапропелевых удобрений для сельского хозяйства района

Разработка и использование сапропелей в качестве удобрений сельского хозяйства позволит существенно сократить ввоз традиционных химических удобрений, снизит затраты на их закупку, так как стоимость сапропелей ниже стоимости минеральных удобрений. Кроме того, удобрения на основе сапропелей имеют ряд преимуществ экологического характера и более продолжительное (до 6 лет) действие и последствие по сравнению с минеральными удобрениями.

Внедрение сапропелей в кормопроизводство даст возможность создать предприятия, производящие корма с сапропелевыми добавками для потребностей животноводческого и птицеводческого комплексов области. В животноводстве такая добавка в корм повышает у животных сопротивляемость кишечно-желудочным заболеваниям, увеличивает привес и сохранность молодняка, количество приплода у коров и свиней. Сапропель положительно влияет на организм птицы различных возрастных групп, повышает яйценоскость и инкубационные качества яиц, увеличивает суточный привес. При этом сокращение кормов возможно на 20-30%.

Возможно использование сапропеля в качестве сырья для фармацевтических предприятий по производству витаминов и антибиотиков, других лечебных препаратов ветеринарного и медицинского назначения. В медицине свежедобытый сапропель может быть эффективно использован при лечении кожных заболеваний и воспалительных процессов. Сапропели  могут использоваться в качестве лечебных грязей в физиолечебницах, а также в качестве сырья в косметологии и парфюмерии при проведении дополнительных исследований.

Возможно создание промышленных предприятий по глубокой переработке сапропеля на основе химико-технологического цикла с получением различных масел (вазелинового, моторного, креозотового) и другой продукции.

Использование сапропеля будет способствовать оздоровлению озёрных водоемов, что позволит создать рыбные хозяйства, разводить и заготавливать рыбу для местных нужд.

Предприятия по переработке торфа

Использование запасов торфа позволит решить ряд насущных проблем хозяйственного комплекса Сафоновского района.

Актуальной для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв, решить которую можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных.

Использование торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр, и в производстве на его основе медпрепаратов.

Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. Перспективным направлением развития экономики является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для малоэтажного строительства, в котором торфоблоки используются  в качестве теплоизоляционных материалов.

Самый крупный торфяник, расположенный на территории Сафоновского района – Голубьев Мох в пойме р. Дыма.

2.1.3. Мероприятия по развитию лесопромышленного производства. Планируемое развитие лесозаготовительного,

деревообрабатывающего, целлюлозно-бумажного и иного

производства, использующего древесину

В основе функционирования и перспективного развития лесопромышленного комплекса Смоленской области и Сафоновского лежит большой лесосырьевой потенциал: лесистость территории составляет 41% и имеющиеся лесные ресурсы позволяют полностью обеспечить сырьем производственную деятельность деревообрабатывающей промышленности и удовлетворить местные потребности в древесине.

Оценка лесных ресурсов позволяет сформировать экономические показатели лесопромышленного производства, в первую очередь лесозаготовительного и установить возможный уровень затрат на их воспроизводство, охрану и защиту.

Оценка лесных ресурсов обеспечивает баланс интересов лесной промышленности и лесного хозяйства, а также баланс интересов государства как собственника лесного фонда и частного лесопромышленного бизнеса, который в настоящее время представляет, в основном, все отрасли лесной промышленности.

Основными причинами низкой доли потребления лесных ресурсов являются отсутствие достаточного количества лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий, износ лесозаготовительной техники, отсутствие современного оборудования, изношенность основных средств предприятий (в отдельных случаях свыше 80%), недостаточное наличие и неудовлетворительное состояние лесовозных дорог.

Повышение интенсивности лесопользования в районе возможно за счет создания новых и повышения мощностей существующих лесоперерабатывающих предприятий. При этом приоритет при заготовке древесины должен отдаваться в первую очередь мягколиственным породам.

Ведущими видами лесобумажной продукции, реализуемой на внутреннем и внешнем рынках, являются круглые лесоматериалы, пиломатериалы, древесные плиты, картон, фанера.

Основным регулятором объемов производства лесобумажной продукции в рыночных условиях хозяйствования выступает спрос на лесобумажную продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Смоленская область образует достаточно крупный потребительский рынок продукции деревоперерабатывающего производства в центральной части России и обладает большим потенциалом потребительского спроса в перспективе. Этому способствует значительный лесосырьевой и лесопромышленный потенциал, выгодное географическое положение Смоленской области относительно внутренних и внешних рынков, достаточно развитые транспортные системы.

В совокупном объеме лесного экспорта в Смоленской области основная доля приходится на круглый лес и пиломатериалы. Остальная продукция в основном поставляется на рынки других областей, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Рост объемов производства пиломатериалов и фанеры обусловлен увеличивающимся спросом на данную продукцию со стороны зарубежных потребителей.

Одной из главных сфер внутриобластного потребления пиломатериалов является жилищное строительство.

Среди недревесных ресурсов леса важнейшее место занимают лесные съедобные ягоды и грибы. Рационально организованные заготовки грибов и ягод могут существенно повысить доходность лесного хозяйства. Так, отдельные лесхозы Беларуси за счет ягод и, особенно грибов, обеспечивают около 20 - 30% экспортной выручки.

В перспективе заготовка ягод и грибов в РФ, как и во всем мире, будет организована на специализированных плантациях. Это позволит регулировать объемы поступления товара на рынок и снизить себестоимость продукции. В Западной Европе потребление грибов на душу населения многократно выше, чем в России, но грибы в лесах там не собирают, за исключением трюфелей. Но это будет в отдаленной перспективе. В настоящее время в Смоленской области, как и во всей России, широко организован сбор лесных грибов и ягод, правда, пока только населением для собственных нужд и для мелкорозничной торговли на рынках. Себестоимость заготовок грибов и ягод невысока, она включает в себя только затраты на сбор, транспортировку, переработку и хранение продукции. Поэтому целесообразно, чтобы такая заготовка в лесах области проводилась на коммерческой основе с получением соответствующих отчислений субъектам Федерации и лесному хозяйству.

Возможный объем заготовки ягод и грибов зависит от многих факторов. Биологический урожай этой продукции определяется условиями местопроизрастания, климатом местности и погодой текущего года, таксационной характеристикой насаждений: породный состав, возраст, полнота и густота, наличие подлеска и подроста и т.д. В зависимости от названных факторов биологический урожай грибов и ягод колеблется в широких пределах. Так, по исследованиям Института леса Национальной академии наук Беларуси для соседней со Смоленской Витебской области эти запасы колеблются по ягодам - от десятков до сотен килограмм на 1 га; по грибам - в еще больших размерах. В то же время биологический урожай, хотя и служит определенным ориентиром для оценки ресурсов грибов и ягод, не может использоваться для прогноза их сбора.

Урожай, который можно собрать, меньше биологического в 2 - 3 раза из-за влияния вредителей и болезней, поедания дикими животными и птицами, транспортной и иной недоступности. Весьма важную роль здесь играют погодные условия, но они в расчетах нивелируются тем, что прогноз урожая ведется по средним многолетним (не менее чем за 5 лет) данным.

Для расчетов реального сбора грибов и ягод необходимо ввести еще дополнительные понижающие коэффициенты. Они зависят от транспортной доступности, количества потенциальных сборщиков, т.е. от интенсивности сбора и иных причин. Для местностей с развитой дорожной сетью и большим количеством сборщиков (пригороды крупных городов, низкий процент лесистости и обширное сельское население и т.п.) этот коэффициент по отдельным ресурсам (клюква, черника, белый гриб, лисичка) поднимается до 0,9 и выше.

В условиях Смоленской области, где лесистость составляет более 42%, интенсивность сбора пищевых продуктов леса имеет средние показатели по РФ. На каждого жителя области приходится 2,1 га лесных угодий. В то же время область расположена вблизи Московского мегаполиса. Поэтому его давление на леса Смоленщины, особенно на востоке области и вдоль основных дорог, существенно повышается, хотя в глубинных районах антропогенный пресс на леса остается умеренным. Поэтому коэффициент реальной собираемости грибов и ягод лежит в пределах 0,5 - 0,8 в зависимости от района. В среднем он составляет 0,6.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов области для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений установлены Приказом МПР РФ N 85 и регламентами лесничеств на основании ст. 39 Лесного кодекса.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений осуществляется с учетом ограничений, установленных Правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также положений Приказа МПР РФ N 13.

Выращенные лесные плодовые, ягодные, декоративные растения, лекарственные растения являются собственностью арендатора.

Лица, которым предоставлено право использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, должны применять способы и технологии, предотвращающие возникновение эрозии почв, исключающие негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

Лица, арендующие лесные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений:

1. Имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды;

- создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другую);

- размещать на предоставленных лесных участках временные постройки.

2. Обязаны:

- составлять проект освоения лесов;

- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

- соблюдать условия договора аренды лесного участка;

- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде;

- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;

- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- представлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использовании лесов, отчет об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов в установленном порядке.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений используются следующие виды лесных участков:

- нелесные земли из состава земель лесничества;

- необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур;

- земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.);

- земли лесных плантаций;

- лесные участки, использовавшиеся для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых;

- лесные участки, использовавшиеся для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- лесные участки, использовавшиеся для переработки древесины и иных лесных ресурсов.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается.

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и ОЗУ.

Помимо пищевых продуктов леса Смоленской области и Сафоновского района располагают большими запасами других недревесных ресурсов: березовый сок, веточный корм, береста, кора, еловая и сосновая лапка, лесная подстилка, мох и т.д.

Граждане и юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков. Заготовка бересты допускается на отведенных в рубку насаждениях за 1 - 2 года до рубки (за исключением деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов), а также на свежесрубленных деревьях при проведении сплошных и выборочных рубок и т.д. Аналогичным образом сделана регламентация по другим видам рассматриваемых пользований. Особо оговорено, что при проведении названных заготовок нельзя наносить вред окружающей среде. Поэтому сбор лесной подстилки на одном выделе допускается один раз в 5 лет и т.д.

В Смоленской области промышленные заготовки вышеназванной продукции не ведутся. Договоров аренды на выполнение этих работ нет. В то же время население как Смоленской области, так и Москвы и Подмосковья активно собирает грибы и ягоды, что разрешено Лесным кодексом РФ.

На территории области к числу разрешенных видов использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов относится заготовка сырья для производства березовых и дубовых веников, метел, березовой коры, хвойного лапника и новогодних елей (сосен), кустарников и деревьев в подросте и подлеске, тростника.

При заготовке недревесных ресурсов допускается создавать, согласно ч. 1 ст. 13 Лесного кодекса, лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другие); возводить, согласно части 3 ст. 32 Лесного кодекса, на предоставленных лесных участках навесы и другие временные постройки.

Участки лесного фонда предоставляются для заготовки (сбора) недревесных ресурсов на срок не более 10 лет.

Охотничьи угодья в Смоленской области находятся на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, землях запаса и обороны, а также землях водного фонда и акваториях, на которых устанавливается правовой режим охраны и использования охотничьих животных и осуществляется или может осуществляться охота и ведение охотничьего хозяйства.

Охотничьи угодья разделяются на:

- угодья, закрепленные за юридическими и индивидуальными лицами;

- угодья, закрытые для охоты (заповедники, национальные парки, заказники, зеленые зоны, лесопарки, городские леса);

- угодья общего пользования (резервный фонд).

В настоящий момент охотничий фонд области составляет - 4600,0 тыс. га (92% от площади области).

Территории, закрытые для охоты:

Особо охраняемые природныетерритории (ООПТ), биологические, зоологические заказники (13 шт.) общей площадью 365,1 тыс. га, зеленые зоны, лесопарки, городские леса - 116,3 тыс. га.

Территория, открытая для производства охоты:    4234,9 тыс. га;

в том числе лесные участки  - 1502,1 тыс. га;

- закреплено угодий (на 01.01.2008)             4215,9 тыс. га;

в том числе лесные участки - 1456,9 тыс. га;

- количество охотпользователей                  135 шт.

Государственный охотничий фонд (резерв) составляет - 18 тыс. га.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Смоленской области. Кроме того, для сохранения и увеличения численности животных в области имеется 13 зоологических (охотничьих) заказников.

Охотничьи ресурсы предоставляются гражданам и юридическим лицам в краткосрочное и долгосрочное пользование на основании лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и решения органа исполнительной власти области. Возможно свободное использование лесов для проведения спортивной и любительской охоты без предоставления в аренду лесных участков.

По данным на 01.10.2008 в Сафоновском районе зарегистрировано 4 охотопользователя

| Наименование пользователя | Площадь, тыс. га | В т.ч. лесные земли | N решения администрации | N договора с администрацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НП ОХ «Издешково», уч. 1 | 20,9 | 5,3 | N 200-р/адм 23.03.05 | № 1 28.03.05 |
| Уч. 2 | 37,0 | 10,1 | № 1006-р 11.08.08 | № 4 13,08,08 |
| МУП «Охотник и рыболов» | 104,1 | 60,0 | № 648-р/адм 31.07.07 | № 12 05,09,07 |
| ЗАО «Гринвуд» | 0,9 | - | № 1061-р/адм 30.11.04 | № 31 01,12,04 |
| ООО «Опиос» | 21,723 | 8,7 | № 822-р/адм 09.10.07 | № 14 10,10,07 |

Представляется целесообразным развивать на лесных территориях иные виды деятельности (помимо рассмотренных ранее), которые имеют достаточно большую экономическую и социальную перспективу. В их числе:

- научно-исследовательская и образовательная деятельность;

- рекреационная деятельность;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- религиозная деятельность.

В регионе в настоящее время существует ряд предприятий, потребности которых позволяют повысить процент использования расчетной лесосеки. С 2006 года в Смоленской области реализуется Программа экономического и социального развития на 2006 - 2010 годы. В рамках программы предусмотрены следующие проекты:

ООО "Гагаринский фанерный завод", приоритетный инвестиционный проект при выходе на проектную мощность потребление 1 млн. м3 древесины в год, выпуск продукции ДСтП 500 тыс. м3 в год, ламинированной фанеры 150 тыс. м3 в год;

ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" при выходе на проектную мощность потребление 600 тыс. м3 древесины в год, выпуск продукции ДСП 250 тыс. м3 в год, МДФ 120 тыс. м3 в год.

Это комплексные предприятия по глубокой переработке древесины мягколиственных пород с низкой товарной структурой, которая преобладает в лесах Смоленской области.

Как видно из анализа характеристики лесов Смоленской области и потребности лесоперерабатывающего комплекса области, наиболее востребованными породами являются береза и осина.

Для возобновляемого использования данных пород планируется:

а) формирование целевых хозяйств с выращиванием древесины мягколиственных пород, в том числе березы;

б) создание лесных плантаций с фиксированным быстрым оборотом рубки, направленное на выращивание высокопродуктивных мягколиственных насаждений;

в) равномерное освоение арендаторами лесных участков ввиду того, что имеется спрос на низкосортную мягколиственную древесину.

Данные предприятия являются кластерами лесопромышленного комплекса Смоленской области, с которыми связана стабилизация производственной деятельности всех остальных коммерческих структур, занятых в лесном секторе области.

Динамика объема производства продукции деревообрабатывающей промышленности в Смоленской области показывает смещение спроса в сторону ДВП, МДФ и клееной фанеры. К 2009-2010 гг., когда начнется реализация инвестиционных проектов в полном объеме, объемы производства возрастут в 3 - 3,5 раза.

К 2003 году большая часть (60%) основных фондов лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий Смоленской области достигли предельного износа. В связи с этим в период с 2005 по 2008 года происходит модернизация основных фондов, а следовательно изменяются объемы и номенклатура продукции.

Повышение интенсивности лесопользования в Смоленской области и в Сафоновском районе возможно за счет создания новых и повышения мощностей существующих лесоперерабатывающих предприятий.

Одним из основных условий устойчивого развития лесного хозяйства Смоленской области является опережающее введение мощностей по производству продукции с высокой добавленной стоимостью (целлюлозы, бумаги, картона, фанеры, плит, мебели).

По официальным данным, ежегодно в России вырубается 187 миллионов кубометров леса. В то же время в структуре экспорта лесобумажной продукции России круглые лесоматериалы составляют более 32 процентов, что свидетельствует о несовершенной структуре производства и неразвитости глубокой переработки древесины.

В связи с этим в Российской Федерации одно из стратегических направлений развития лесного сектора связано с ростом производственных мощностей по глубокой переработке древесины. Ключевым здесь является законодательное повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Одним из таких действий стало повышение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N 75 от 05.02.2007.

Изменение спроса на древесину планируется за счет организации и совершенствования деревообрабатывающего производства, и в частности, производства плит ДСП, МДФ и клееной фанеры.

Производство ДСП в России - один из самых интенсивно развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. В целом, начиная с 1998 года, производство ДСП демонстрирует уверенные темпы роста, и объем ее производства в 2007 году составил 5763 тыс. куб. м.

Основные потребители ЛДСП - предприятия, занимающиеся производством мебели, относящейся к различным ценовым диапазонам. Даже если фасады мебели делаются из массива дерева (или другого дорогостоящего материала), то корпуса и внутренние детали в подавляющем большинстве случаев производятся из ЛДСП. Доля ЛДСП в общем объеме используемых материалов для производства мебели составляет более 70%.

С каждым годом на рынке ЛДСП все острее встает потребность в качественных плитах, как по своим экологическим свойствам, так и по эстетическим. Российская мебельная промышленность как основной потребитель древесностружечных плит, следует за потребительским спросом, который постепенно перемещается в сегмент продукции более высокого качества.

Поэтому по оценкам аналитиков (с учетом положительной динамики роста объемов производства российской мебели, роста доходов населения и развития строительной промышленности) к 2009 г. снижения спроса на ламинированную плиту не будет и ежегодный прирост объемов потребления с 2006 г. до 2009 г. составит 10 - 12%.

ЛДСП, выпускаемая в России под маркой иностранного производителя, не уступает по качественным показателям импортному аналогу, поэтому вышеперечисленным компаниям становится невыгодно ввозить плиту из-за границы.

Большинство мебельных предприятий в России располагаются в Центральном Регионе, поэтому крупные производители плит размещают свои производства в непосредственной близости к ним.

На сегодняшний день действующие в России заводы со средней мощностью 95 тыс. м3/год морально и физически устарели и выпускают неконкурентную продукцию, которую можно вытеснить с внутреннего рынка (рынка ДСП, используемого для нужд мебельного производства) при создании новых заводов большой мощности с низкой себестоимостью производства, оснащенных современным оборудованием с непрерывными прессами.

В России имеются значительные неиспользуемые ресурсы древесного сырья в виде низкосортной древесины и древесных отходов, что в сочетании с современными экономичными технологиями позволяет получать древесностружечные плиты высокого качества с самой низкой себестоимостью.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в мире и России наблюдается тенденция к увеличению объемов потребления и, соответственно, производства продукции глубокой переработки древесины, что, безусловно, влияет на увеличение объемов заготовки древесины.

В ближайшее десятилетие по прогнозам ФАО ожидается рост потребления основных видов лесобумажной продукции и, следовательно, расширение лесной торговли. Ежегодное мировое производство продукции лесопромышленного комплекса сегодня составляет более 370 млрд. долларов.

Европейский рынок по-прежнему останется привлекательным для российских лесоэкспортеров, так, в 2008 году дефицит лесобумажной продукции в Европе оценивается в следующих размерах:

по круглому лесу в объеме 27 млн. м3;

по пиломатериалам - 13 млн. м3;

по листовым древесным материалам - 7 млн. м3;

по древесным полуфабрикатам (целлюлоза, ТХМ) - 5 млн. тонн;

по бумаге и картону - 5,2 млн. тонн.

Особенность производства пиломатериалов в последние годы и текущие тенденции предполагают увеличение выпуска специфицированной лесопильной продукции, ориентированной на конкретного потребителя. Устойчивая торговля лесобумажной продукцией глубокой переработки на внешнем рынке обусловлена высоким научно-техническим уровнем этих отраслей. По прогнозу ФАО, для Азиатского рынка также характерен рост потребления лесоматериалов, причем более высокими темпами, чем их производство. К 2017 году прогнозируется дефицит ресурсов по всем основным видам лесоматериалов в размере:

по круглому лесу - 135 млн. куб. м;

по пиломатериалам - 63 млн. куб. м;

по древесным плитам - 51 млн. куб. м;

по целлюлозе - 52 млн. тонн;

по бумаге и картону - 45 млн. тонн.

На лесобумажных рынках стран Северо-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея) Россия, в основном, является поставщиком необработанной древесины. В последние годы наблюдается положительная тенденция в увеличении доли Российской Федерации в мировом производстве пиломатериалов (6%), листовых древесных материалов (3,5%), бумаги и картона (2%). Из производимой продукции экспортируется: заготовленных лесоматериалов - 36%, фанеры клееной - 62,8%, целлюлозы товарной - 66%, бумаги газетной - 60%. В структуре лесного экспорта преобладает круглый лес, доля которого в валютной выручке в 2006 году составила 33,3%, лесоматериалов обработанных - 21,6%, целлюлозы - 10%, фанеры клееной - 6%, бумаги газетной - 7,3%.

Россия существенно уступает развитым лесопромышленным странам, в экспорте которых основной приоритет имеет продукция глубокой переработки древесины. Доля целлюлозы российского происхождения на рынках Европы составила в 2006 г. всего 1 - 2%, доля российского тарного картона - 4 - 5%.

Таким образом, на сегодняшний день рынки для продукции лесопромышленного комплекса не ограничены. По прогнозным оценкам ОАО "НИПИЭИлеспром", перспективный спрос на внутреннем и внешнем рынке возрастет на пиломатериалы, ДСП, ОСБ, целлюлозу, бумагу и картон. Это открывает перед лесопромышленным комплексом Смоленской области и в том числе Сафоновского района значительные перспективы.

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов области для заготовки живицы установлены Приказом МПР РФ N 156, которым утверждены Правила заготовки живицы.

Живица представляет собой ценное сырье для получения многих продуктов химической промышленности: канифоль, скипидар и т.п. В довоенное время и в 50 - 60 годы живица была важным ресурсом, в т.ч. для получения экспортной продукции. Развитие химической промышленности привело к появлению технологий получения растворителей и других товаров, ранее получаемых из живицы, которые основаны на нефти. В итоге заготовка живицы стала почти неконкурнтоспособной, несмотря на то, что качество продукции из живицы высокое. Эта продукция сильно проигрывала товарам из нефти по ценовым показателям. Поэтому, хотя заготовку живицы никто не отменял, но во многих местах ее добыча свернута. Такая же картина наблюдается в соседних странах: Беларуси, Украине, Литве.

###### 2.1.5. Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля продукции сельского хозяйства составляет 11 процентов. Сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на развитии продуктивного животноводства и кормопроизводства, льноводства и картофелеводства.

Стратегические задачи в агропромышленном комплексе:

- проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного климата в сельском хозяйстве,

- создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на внутренний рынок области,

-  совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском хозяйстве.

###### 2.1.6.  Рекреационно-туристическая деятельность

Смоленская область является одним из наиболее перспективных регионов  России с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. Значительным туристическим потенциалом обладает и Сафоновский район, что позволяет рассматривать туристическую отрасль района не только как элемент сферы обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей хозяйства.

На территории города Сафоново и Сафоновского района находятся памятники истории и культуры:
Церковь Успенья, 1868 г. (с. Белый Берег), Церковь Михаила Архангела, 1873 г. (с. Боровщина), Церковь Вознесения, 1820 г. (с. Старое Село), Усадьба Гейдена (руины конного двора), сер. XIX в. - (д. Крюково), Церковь Михаила Архангела, 1829 г. (д. Сумароково), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1810 г. (д. Перстенки), Руины архитектурных памятников, построенных по проекту М.Ф. Казакова в конце 18 - нач. 19 вв. (с. Николо-Погорелое), д. Следнево родовое имение Маршала Советского Союза М. Тухачевского. В д. Жуково прошли детские годы декабриста И.Д. Якушкина. Деревня Батищево - бывшее имение профессора химии и известного публициста А.Н. Энгельгардта, где с 1894 по 1941 гг. действовала первая в России опытная сельскохозяйственная станция.
           Братских могил - 20, обелисков - 37, памятников, бюстов - 16, мемориальных досок - 12.

Схемой территориального планирования Сафоновского района предлагается организацию двух рекреационно-туристических зон – в районе д. Беленино и в районе д. Вышегор.

###### 2. 2.1. Основные социально-экономические параметры градостроительного развития

Предусматривается:

- стабилизация численности населения к 2020 году , ее незначительный рост к 2033 году и рост к 2045 году;

- стабилизация численности занятых в экономике района;

- осуществление прогрессивных структурных сдвигов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства;

- совершенствование территориальной структуры производства в интересах создания более комфортных условий для проживающего на ее территории населения;

- наращивание объемов жилищного фонда за счет нового строительства, реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда;

- последовательное повышение жилищной обеспеченности населения;

- увеличение доли малоэтажного жилищного строительства с преобладанием домов усадебного типа и сокращение доли многоэтажного жилищного строительства;

- развитие культурно-бытового строительства в объемах, обеспечивающих нормативные уровни обслуживания (на следующих стадиях проектирования разрабатывается гибкая система "скользящих" по срокам проектирования нормативов), и локализация этих объемов в определенных центрах обслуживания.

###### 1.2.2. Мероприятия по преобразованию характера функционального использования территории Сафоновского района

1. Последовательное определение направлений развития природно-экологической, историко-культурной, рекреационно-туристической, хозяйственно-отраслевой, социальной, инженерной и  транспортно-коммуникационной систем, а также факторов воздействия на территорию Сафоновского района соседних муниципальных образований, общероссийских и европейских транспортных систем при выявлении:

-	основных приоритетов развития;

-	основных функционально-планировочных зон активного градостроительного и хозяйственного развития;

В Сафоноском районе формируются две зоны активного градостроительного и хозяйственного развития. Одна включает в себя территорию города Сафоново и расширяется на запад, включая д. Максимово, д. Филлипово, д. Терентеево. Другая включает территорию п. Издешково и близлежащие территории, включая д. Издешково и д. Морозово.

-	основных планировочных связей;

-	центров и зон концентрации градостроительной активности (преимущественного градостроительного развития, территории населенных пунктов).

В целом территория района по функциональным приоритетам может быть подразделена на две группы территорий:

– территории, расположенные в зоне влияния планировочных узлов и связей, или основные функционально-планировочные зоны активного градостроительного и хозяйственного развития;

- остальные территории.

2. Развитие и преобразование характера функционального использования территорий на расчетный срок реализации и перспективу Схемы территориального планирования на основе функционального зонирования территории Сафоновского района, включающего:

установление перечня земель по категориям;

установление перечня населенных пунктов, для которых необходимо увеличение территории при определении границ;

установление на карте зон размещения объектов капитального строительства Сафоновского района;

установление на карте зон размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения Сафоновского района;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства Сафоновского района;

установление на карте зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Сафоновского района;

3. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующий перечень земель по категориям:

- земли сельскохозяйственного назначения в составе:

различные угодья

угодья в ведении сельских администраций

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещения, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- земли населенных пунктов

- земли особо охраняемых территорий и объектов (включая территории размещения объектов культурного наследия, земли особо охраняемых природных территорий, рекреационные территории (туризма, спорта, отдыха) и иные ценные земли.

4. В Схеме территориального планирования Сафоновского района предлагается для учета в генеральных планах поселений расширение границ некоторых населенных пунктов в связи с появлением территорий нового строительства (коттеджная застройка), площадь которых составит:

| № | Наименование | территории нового коттеджного строительства, га |
| --- | --- | --- |
| Сафоновский муниципальный район |
| 1 | Вышегорское с/п |  |
|  | д. Теребука | 14,68 |
|  | д. Вышегор | 91,14 |
|  | ИТОГО | 105,82 |
| 2 | Пушкинское с/п |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 |
|  | ИТОГО | 16,78 |
| 3 | Барановское с/п |  |
|  | д. Бараново | 21,41 |
|  | ИТОГО | 21,41 |
| 4 | Беленинское с/п |  |
|  | д. Дурово | 50,73 |
|  | ИТОГО | 50,73 |
| 5 | Прудковское с/п |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 |
|  | ИТОГО | 15,04 |
| 6 | Зимницкое с/п |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 |
|  | д. Уварово | 6,34 |
|  | ИТОГО | 122,81 |
| 7 | Игнатковское с/п |  |
|  | д. Пареево | 0,75 |
|  | ИТОГО | 0,75 |
|  | ИТОГО по муниципальному району | 311,93 |

5. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- производственные зоны в составе:

территории промышленных предприятий;

территории объектов транспортной инфраструктуры и коммунально-складских и производственных помещений;

территории сельскохозяйственных предприятий;

территории разработки твердых полезных ископаемых.

- зоны специального назначения в составе:

территории, занятые кладбищами;

территории иного специального назначения.

- зоны рекреационного назначения в составе:

территории объектов лечебно-оздоровительного назначения.

6. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливаются следующие зоны размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

- зоны размещения объектов электро-, водо-, тепло-, газоснабжения, связи

7. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- рекреационно-туристического обслуживания;

- производственных предприятий;

- сельскохозяйственных предприятий.

8. В соответствии со Схемой территориального планирования Сафоновского района устанавливается следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения:

- объектов газоснабжения.

# 3. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.

Состояние жилого фонда сельских поселений района имеет следующие характерные черты:

- общая площадь жилого фонда по сельским поселениям району составляет 329,39 тыс. кв.м.

- около 56 % в среднем по сельским поселениям района является частной собственностью;

- средняя обеспеченность населения жилым фондом около 20,6 кв. м на человека;

- ветхий и аварийный жилой фонд составляет около 29,8 % общего объема жилья;

- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.

Показатели объемов ежегодного ввода жилой площади в расчете  на 1 жителя должны составить 0,4 кв. м на человека до 2020 года и 1,0 кв.м на человека до 2033 года.

Для достижения этих показателей  необходимо:

- увеличить объёмы жилищного строительства,

- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;

- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Для сельских поселений по периодам до окончания расчётного срока должна быть разработана программа сноса аварийного и ветхого жилья. Ликвидация ветхого жилого фонда может высвободить значительные площади.

Ориентировочные объемы

нового жилищного строительства

|  | Наименование | территории нового строительст-ва (коттеджная застройка), Га | число участков (ед.) | общая площадь (м. кв.) | Строительный объем, м3 | Численность населения, (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вышегорское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Теребука | 14,68 | 94 | 14160 | 42479 | 217 |
|  | д. Вышегор | 91,14 | 586 | 87880 | 263641 | 1347 |
|  | ИТОГО | 105,82 |  |  |  |  |
| 2 | Пушкинское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Филиппово | 16,78 | 108 | 16179 | 48536 | 248 |
|  | ИТОГО | 16,78 |  |  |  |  |
|  | Барановское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Бараново | 21,41 | 138 | 20649 | 61948 | 317 |
|  | ИТОГО | 21,41 |  |  |  |  |
| 3 | Беленинское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Дурово | 50,73 | 326 | 48915 | 146746 | 750 |
|  | ИТОГО | 50,73 |  |  |  |  |
| 5 | Прудковское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Пустыня | 15,04 | 97 | 14499 | 43497 | 222 |
|  | ИТОГО | 15,04 |  |  |  |  |
| 6 | Зимницкое с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Зимницы | 116,47 | 749 | 112310 | 336931 | 1722 |
|  | д. Уварово | 6,34 | 41 | 6116 | 18347 | 94 |
|  | ИТОГО | 122,81 |  |  |  |  |
| 7 | Игнатковское с/п |  |  |  |  |  |
|  | д. Пареево | 0,75 | 5 | 720 | 2161 | 11 |
|  | ИТОГО | 0,75 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальному району | 311,93 |  |  |  |  |

Типология нового жилищного строительства

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

# 4. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания. Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений и видам учреждений

Система обслуживания является важным элементом триумвирата экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории района. Система обслуживания базируется на  схеме размещения производительных сил области и формирует социальную составляющую системы расселения.

Система обслуживания территории  складывается из двух основных  факторов:

- формирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

4.1. Иерархия обслуживания

Размещение производительных сил и расселение на территории области позволяет сформировать экономически целесообразную социальную инфраструктуру, основанную на  совокупности  производственных, трудовых и культурно-бытовых связей, учете географического положения и транспортной инфраструктуры. При этом складывается пятиуровневая система культурно-бытового обслуживания, гарантирующая обеспечение потребностей населения в учреждениях всех ступеней обслуживания в пределах систем расселения с определенным уровнем концентрации объектов межселенной социальной инфраструктуры. Предлагаемая структура обслуживания имеет несколько уровней:

- районный;

- местный;

- поселенческий.

Центральное положение г. Сафоново по отношению к району позволяют ему выполнять функции обслуживания жителей районного уровня.

На местном уровне – функцию обслуживания выполняют центры сельских поселений;

Поселенческий уровень – состоит из рядовых сельских населённых пунктов.

Уровни обслуживания района и их зоны влияния

| Центры зон влияния | Муниципальные районы и населенные пункты, входящие в зону влияния |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Районный уровень |
| город Сафоново | Сафоновское городское поселение |
| Местный уровень |
| посёлок Издешково | Издешковское городское поселение |
| деревня Бараново | Барановское сельское поселение |
| деревня Беленино | Беленинское сельское поселение |
| деревня Богдановщина | Богдановщинское сельское поселение |
| посёлок Вадино | Вадинское сельское поселение |
| село Васильевское | Васильевское сельское поселение |
| деревня Вышегор | Вышегорское сельское поселение |
| деревня Дроздово | Дроздовское сельское поселение |
| деревня Дурово | Дуровское сельское поселение |
| деревня Зимница | Зимницкое сельское поселение |
| деревня Игнатково | Игнатковское сельское поселение |
| Поселенческий уровень |
| Населенные пункты | Рядовые сельские поселения |

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг,   ёмкость и радиусы обслуживания,  которые соответствуют потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания.  В зависимости от периодичности пользования проектом рассматривается три ступени обслуживания:

- повседневное обслуживание  - с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю. Предприятия  повседневного обслуживания располагаются в непосредственной близости  к местам проживания или приложения труда на поселенческом уровне обслуживания. На перспективу данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30-минутной пешеходной доступности. Для поселений, постоянного  населения которых недостаточно для формирования объектов обслуживания, или для сезонного населения поселений предусматриваются выездные формы обслуживания или создание сезонных объектов из легких конструкций.

- периодическое обслуживание – с периодичностью пользования  населением не реже 1 раза в месяц. Обслуживание  этой ступени формирует объекты социальной инфраструктуры  местного и районного уровней обслуживания. Объекты периодического обслуживания охватывают  население в радиусе 1-часовой транспортной доступности. Для населения района, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном в пределах 30-минутной транспортной доступности.

- эпизодическое и уникальное обслуживание – объекты, посещаемые населением реже 1 раза в месяц. Учреждения эпизодического и уникального обслуживания  не регламентируются радиусом обслуживания и служат основой  формирования областного уровня обслуживания, фрагментарно включаются в районный уровни. В состав этой ступени обслуживания входят ВУЗы, средние специальные учебные заведения,  многопрофильные больницы и медицинские центры, театры, концертные и выставочные залы, полифункциональные центры обслуживания, административно-управленческие  и бизнес-центры регионального и межрегионального уровней и т.д.

В нижеследующей  таблице представлена дифференциация  объектов обслуживания по уровням  поселений и видам учреждений. Как видно из таблицы, каждому поселению в зависимости от его статуса  предлагается определенный набор учреждений обслуживания:

- районного уровня (полный комплекс объектов периодического и частично эпизодического обслуживания);

- местного уровня (полный комплекс учреждений  периодического обслуживания);

- поселенческого уровня (набор учреждений повседневного обслуживания).

Дифференциация объектов обслуживания по уровням поселений  и видам учреждений

| Учреждения образования | Учреждения здравоохранения | Учреждения культуры | Учреждения спорта | Учреждения торговли и общественного питания | Учреждения бытового обслуживания | Административно - деловые учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Районный уровень |
| средние специальные учебные заведения профессионально-технические учебные заведения колледжи школы-интернаты лицеи, гимназии учреждения внешкольного образования детские дома | районная больница родильный дом поликлиники станции скорой помощи аптеки центры социальной защиты разного профиля молочные кухни | дома культуры кинотеатры библиотеки музеи и музейно-выставочные комплексы многопрофильные учреждения клубного типа залы аттракционов и игровых автоматов | открытые стадионы спортивные залы бассейны детские спортивные школы спортивные площадки в составе парков | общественно-торговые центры мелкооптовые и розничные рынки и базы столовые, кафе, ресторан | дома быта фабрики-прачечные химчистки пожарное депо бани, сауны гостиницы дома быта приемные пункты бытового обслуживания | административно-управленческие и хозяйственные организации районного уровня отделения банков офисные центры отделения связи отделение милиции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный уровень |
| детские до- школьные учреждения общеобразовательные школы | участковая больница поликлиника амбулатория пункт скорой помощи аптека | учреждения клубного типа с киноустановками, помещениями для кружковых занятий филиалы библиотек | спортивные залы спортивные площадки | магазины промышленных и продовольственных товаров рынки предприятия общественного питания | самодеятельные прачечные и химчистки бани пожарное депо дома приезжих | административно-управленческие и хозяйственные организации местного уровня отделения связи отделения банка отделение милиции |
| Поселенческий уровень |
| детские до- школьные учреждения начальные школы | ФАП аптечный пункт | клуб | спортивные площадки | магазины сезонные рынки пункты общественного питания | приемные пункты бытового обслуживания самодеятельные прачечные-химчистки | административное здание отделение банка отделение милиции |

4.2. Приоритетные  направления развития основных видов учреждений обслуживания

Важным элементом формирования социальной инфраструктуры области является насыщение всех уровней обслуживания достаточным количеством объектов.

Анализ современного состояния обеспеченности населения учреждениями  обслуживания выявил следующие  общие проблемы:

- диспропорция по территории района  в обеспеченности населения учреждениями обслуживания;

- отставание от нормативных рекомендаций обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, способствующими формированию здорового образа жизни, и учреждениями, способствующим развитию въездного туризма как прибыльной отрасли экономики, – гостиницами, предприятиями общественного питания;

- сокращение количества учреждений обслуживания в связи с аварийным состоянием зданий и недофинансированием.

Современный подход к  развитию  культурно-бытового обслуживания требует определенной его перестройки. Необходим более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования.

Схема предлагает два приоритетных направления развития основных видов учреждений обслуживания, способствующих формированию заложенной в проекте многоуровневой системы обслуживания:

- увеличение емкости учреждений обслуживания  до нормативных значений или до насыщения спроса  для всех населенных пунктов района за счет строительства новых объектов, восстановления ранее закрытых, капитального ремонта и реконструкции действующих;

- оптимизация  структуры и реорганизация сети  отраслей социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения для всех уровней обслуживания, использование предприятий обслуживания новых форматов.

Перечень планируемых объектов культурно-бытового обслуживания (новое строительство):

| Название населенного пункта | Детский сад | Школа | Коммунальные предприятия | Предприятия общественного питания | Спортивные объекты | Пожарное депо | Предприятия торговли | Лечебно-профилактические учреждения | Учреждения связи | Учреждения соцзащиты | Административно-деловые учреждения | Кредитно-финансовые учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д. Бараново | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Пушкино | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| д. Игнатково | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| п. Издешково | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Зимницы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Старое Село | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Богдановщина | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  | + |
| д. Дроздово | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| п. Вадино | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Прудки | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Николо-Погорелое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Казулино | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| д. Васильевское | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| д. Игнатково | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| д. Дурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Точное количество и емкость объектов образования, здравоохранения, культуры, отдыха, спорта и иных объектов культурно-бытового обслуживания определяются генеральными планами и проектами планировки поселений.

4. 3. Образование

Целью образовательной политики района является создание системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям области, способствующей развитию свободной личности, способной реализовать себя в соответствии с запросами общества.

Стратегическими задачами этого процесса являются:

- оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений;

Для решения  стратегических задач Схема предлагает сохранить и развить сложившуюся в районе систему образования, состоящую из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школ;

- учреждений внешкольного (дополнительного) образования;

- учреждений начального и среднеспециального профессионального образования.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

###### 4.3.1. Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения являются элементом повседневного обслуживания и формируют его поселенческий и местный уровни. Все населенные пункты должны быть обеспечены этим видом обслуживания в соответствии с демографической структурой населения. В малолюдных  поселениях дошкольные образовательные учреждения могут блокироваться с другими элементами повседневного обслуживания – школой, клубом, амбулаторией и т.д. Возможно создание семейных (частных) детских садиков на несколько детей или маломестных детских учреждений, совмещенных с жилыми помещениями персонала.

Для дальнейшего развития сети дошкольных учреждений рекомендуется предусмотреть максимально возможный охват детей дошкольными учреждениями за счет:

- увеличения сети дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых и восстановления ранее закрытых;

- реконструкции, модернизации, и капитального ремонта существующих зданий с постепенным сносом ветхих объектов;

- кооперации детских образовательных учреждений с другими объектами или формирование нетрадиционных видов учреждений в малолюдных поселениях;

- разнообразия форм обслуживания – частные детские учреждения, группы кратковременного пребывания и т.д.

###### 4.3.2. Общеобразовательные школы

Формирование системы среднего образования должно идти по пути:

- оптимизации емкости школ по населенным пунктам района;

- совершенствования системы сельских школ, которые часто оказываются единственными  интеллектуально-культурными центрами села, и поэтому в прямой зависимости от их деятельности находится решение вопросов общего образования новых поколений.

Количество школьных мест в населенных пунктах должно соответствовать нормативной обеспеченности в зависимости от демографической структуры населения  и обеспечивать односменное обучение с соблюдением радиусов доступности. Для районного уровня обслуживания предполагается развитие специализированных школ, гимназий, лицеев и других современных форматов среднего образования. Для малолюдных сельских поселений, где на поселенческом уровне обслуживания  невозможно образовать школу, предполагается формирование кустовых школ на местном уровне обслуживания с обеспечением транспортной доставки детей в школу и обратно.

###### 4.3.3. Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования призваны способствовать развитию способностей  человека начиная с детского возраста. Учреждения  дополнительного образования осуществляют поддержку всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, способствуют развитию массовых видов детского и молодежного спорта, международных обменов. Учреждения дополнительного образования относятся  к учреждениям  повседневного  спроса и формируют  социальную инфраструктуру на всех уровнях обслуживания. На поселенческом и  местном уровнях могут располагаться филиалы районных и межрайонных учреждений, что будет способствовать обмену информацией, опытом работы, улучшению материальной базы.

4.4. Учреждения здравоохранения

Улучшение качества жизни  невозможно без развития системы здравоохранения и социальной защиты населения. В связи с этим необходимо обеспечить:

- оптимизацию структуры системы здравоохранения и социальной защиты;

- развитие стационарных учреждений  здравоохранения и центров социального обслуживания, укрепление их материально-технической  базы, обновление оборудования, развитие парка автотранспортных средств;

- создание стационарных учреждений нового типа, предусматривающих возможность временного пребывания, частичную или полную оплату с набором  услуг по выбору;

- развитие сети стационарных, нестационарных учреждений  и социально-реабилитационных  центров социального обслуживания с акцентом на улучшение условий проживания и качества обслуживания;

- капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство учреждений здравоохранения и социальной защиты.

Основным принципом построения системы лечебно-профилактической помощи населению области является  функциональное единство сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

Предлагаемая модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению формируется на всех уровнях обслуживания.

На районном уровне обслуживания  медицинские услуги  сельскому населению районов предоставляют районные больницы, родильные дома, поликлиники, станции скорой помощи и другие учреждения   периодического и повседневного медицинского обслуживания.

На поселенческом уровне обслуживания, в основном в сельских поселениях, обеспечивается повседневная медицинская помощь в фельдшерско-акушерских и аптечных пунктах.

На всех уровнях оказания населению стационарной и амбулаторной помощи необходимо самостоятельное разделение лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих взрослое и детское население района, по типам учреждений и расчётным нормативам.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

4.5. Учреждения социальной защиты населения

Меняющаяся социально-демографическая ситуация, возрастающий спрос граждан на социальные услуги объективно вызывают необходимость дальнейшего развития сети стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе за счёт строительства новых зданий домов-интернатов.

4.6. Учреждения культуры

В контексте современных тенденций культура является стратегическим ресурсом новой экономики, способствует инновационному развитию. Сегодня возрастает роль качественного человеческого капитала в социально-экономическом развитии.

На районном уровне - учреждения периодического и частично эпизодического  значения: районный  дом культуры, кинотеатры, библиотеки, музеи и музейно-выставочные комплексы, многопрофильные  учреждения, размещённые в центре муниципального района. Районный дом культуры должен вести организационно-методическую работу со всеми культурно-просветительскими учреждениями района.

На местном уровне - учреждения клубного типа с киноустановками,  филиалами библиотек  или библиотечными пунктами, помещениями для кружковых занятий,  размещённые в городских и крупных сельских  населённых пунктах.

На поселенческом уровне – учреждения клубного типа в сельских поселениях области.

Масштаб анализа территории схемы территориального планирования района не позволяет определить потребности каждого населенного пункта, поэтому, количество объектов и их емкости  для каждого населенного пункта должны определяться на последующих стадиях градостроительного проектирования (Генеральные планы поселений). Емкость учреждений определяется в соответствии с  приложением №7  СНиП 2.07.01-89*, а размещение и количество объектов в соответствии с «Социальными нормативы и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1966г. №1063-р с изменениями от 13июля 2007г. № 923-р.

# 5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

##### 5.1. Объекты инженерной инфраструктуры

###### 5.1.1. Водоснабжение

1. Для обеспечения перспективного потребления воды на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- развивать системы централизованного водоснабжения (там, где это целесообразно) в населенных пунктах Сафоновского района;

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- разработать технико-экономические обоснования строительства новых водопроводов в местах, испытывающих недостаток в качественной питьевой воде;

- обеспечить на расчетный срок населенные пункты района (там, где это целесообразно) проектом централизованной системы поквартирного водоснабжения.

2. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- на всех водозаборах проведение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-  обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

###### 5.1.2. Водоотведения

1. Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон.

2. Реконструкция и расширение централизованной системы водоотведения в ряде крупных населенных пунктов.

3.   Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод.

4. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемой коттеджной застройки, в небольших населенных пунктах, не имеющих централизованную систему водоотведения, предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке.

5.  Строительство систем дождевой канализации

6.  Строительство очистных сооружений поверхностного стока

###### 5.1.3 Теплоснабжение

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

2. Обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового малоэтажного (коттеджного) жилого строительства  с использованием газа и электроэнергии;

3. Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

4. Для района на перспективу одним из направлений, обеспечивающих возможность значительного снижения расходов органического топлива на нужды теплоснабжения населённых пунктов (особенно в сельской местности) и защиту окружающей среды, является использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

5. Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

6. Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

###### 5.1.4 Газоснабжение

1.  Газификация населенных пунктов, намеченных проектом к перспективному развитию: проектирование, строительство

2. Развитие системы газоснабжения Сафоновского района с реконструкцией  газораспределительных станций, строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов.

3. Строительство  газопроводов высокого и среднего давления, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий), проектирование, строительство.

4. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5. Проведения диагностики (обеспечения безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений

6. Закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

###### 5.1.5 Электроснабжение

1. Повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

2. Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения Сафоновского района;

3. Строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

##### 5.2. Объекты транспортной инфраструктуры

###### 5.2.1. Автомобильный транспорт

В проекте предусмотрен проектируемый участок региональной автомобильной дороги «Дорогобуж–М-1».

Для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта на пересечениях магистралей проектируется строительство новой транспортной развязки:

- на пересечении федеральной трассы М-1 с проектируемой региональной дорогой «Дорогобуж–М-1».

На территории Сафоновского района проектируется строительство двух путепроводов через железные дороги.

Также Схемой территориального планирования предлагается  реконструкция автомобильных дорог местного значения, имеющих асфальтовое покрытие с процентом износа выше 50%. Дороги местного значения, связывающие населенные пункты с центрами сельских поселений и имеющие грунтовое покрытие требуют реконструкции. Покрытие таких дорог должно быть асфальтовое.

# 6. Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Сафоновского района  составляет ориентация на устойчивое развитие территории за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры области, формированию  экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Сафоновском районе являются:

- обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

- стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

- организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

- экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды Сафоновского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

##### 6.1. Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- провести паспортизацию всех водоемов района и, при необходимости, провести расчистку озер и русел рек;

- установить качество поверхностных вод (путем паспортизации) и разработать проекты нормативов допустимого воздействия на каждый водный объект;

- развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов;

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- рекомендовать службам Роспотребнадзора усилить контроль за качеством воды, подаваемой населению.

Для улучшения санитарного состояния, защиты  водотоков и водоемов  района от истощения  предусматривается:

- расширение имеющихся сооружений и установок бытовой канализации в поселках, где она действует, и строительство сооружений канализации для всех сохраняемых населенных пунктов. Более конкретно схемы канализации рассматриваются на стадии разработки генеральных планов поселений;

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация  действующих биологических очистных сооружений, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов, проектов водоохранных зон в населенных пунктах на основе согласованных генеральных планов, а также разработка мероприятий по их организации;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод.

Перечень рек и озер, расположенных на территории Сафоновского района с указанием их водоохранных зон.

| Наименование водного объекты | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| река Днепр | 200 |
| река Вязьма | 200 |
| река Вопец | 200 |
| река Перемча | 100 |
| река Любивня | 50 |
| река Бобровка | 50 |
| река Столбовка | 100 |
| река Соловьенка | 50 |
| река Дымица | 100 |
| река Дымка | 100 |
| река Каменка | 50 |
| река Рехта | 50 |
| река Белушка | 50 |
| река Пеньковка | 50 |
| река Белавка | 50 |
| река Мал. Вержа | 50 |
| река Вороненка | 50 |
| река Городня | 50 |
| Бол. Вержа | 100 |
| река Гостижа | 100 |
| река Гжелка | 100 |
| река Черношейка | 50 |
| река Романовка | 100 |
| река Леоновка | 50 |
| река Мал. Костра | 100 |
| река Величка | 100 |
| река Червица | 50 |
| река Перемча | 100 |
| река Трофимовка | 50 |
| река Востошка | 50 |
| река Ведоса | 100 |
| Быстренка | 50 |
| река Кримянка | 50 |
| река Ржава | 100 |
| река Погореловк | 100 |
| река Бесовка | 50 |
| река Бердняковка | 50 |
| река Сбойня | 50 |
| река Бобровка | 50 |
| река Любивня | 50 |
| река Соля | 100 |
| река Ивашковка | 100 |
| река Лютня | 100 |
| река Костра | 50 |
| река Боровка | 100 |
| река Бестрынь | 50 |
| озеро Кривое | 50 |
| озеро Бездонное | 50 |
| озеро Поганное | 50 |
| озеро Гать | 50 |
| озеро Стопчое | 50 |
| озеро Попово | 50 |
| озеро Жванец | 50 |
| река Лимна | 100 |
| река Гузка | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

##### 6.2. Охрана подземных вод

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование, выданными Комитетом природных ресурсов по Смоленской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины  и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод.

##### 6.3. Охрана воздушного бассейна

Схемой  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- создание и восстановление придорожных полос.

Все мероприятия планируются на I очередь реализации настоящей Схемы.

##### 6.4. Охрана почв

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- ограничение потребления человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий;

- реабилитация выявленных загрязнённых почв путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство полигонов твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация полигонов ТБО в малых сельских населенных пунктах;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

##### 6.5. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в района требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов;

- увеличение объемов лесовосстановительных работ;

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова;

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек;

- сокращение потери древесины при лесозаготовках;

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья;

- полное использование мелкотоварной и особенно лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство территорий в соответствии с функциональным зонированием, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических и реставрационных коридорах, вдоль рек, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках;

- мелиорация на территории заболоченных лесов;

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов;

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней, а именно:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение, ремонт и содержание мест отдыха в лесу;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- организация новых пожарно-химических станций;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения;

- аренда воздушных судов.

##### 6.6. Контроль загрязнения окружающей среды

Вопросы осуществления государственного мониторинга окружающей среды регулируются Земельным, Водным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об охране озера Байкал», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Порядок организации и проведения государственного мониторинга окружающей среды определяется рядом нормативных правовых актов, относящихся к двум сферам правового регулирования, - законодательства о природных ресурсах и об охране окружающей среды.

В соответствии с законодательством о природных ресурсах осуществление государственного мониторинга земель, водных объектов и объектов животного мира регулируется соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов России, государственный мониторинг лесов осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Рослесхоза. В настоящее время Минсельхозом России по поручению Правительства Российской Федерации завершается подготовка соответствующего нормативного акта, регулирующего осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» основной целью природоохранной составляющей государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) является получение и предоставление информации о состоянии окружающей среды, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения ее состояния, в том числе в районах расположения источников антропогенного воздействия. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) определяется как «комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза ее изменений под воздействием природных и антропогенных факторов», а государственный мониторинг - как мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время порядок организации и функционирования этой комплексной системы регулируется постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды». Её основной задачей является наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши и морей, почв, оценка и прогноз их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Происходящие именно в этих компонентах окружающей среды физические и химические процессы, а также их загрязнение оказывают воздействие на здоровье человека, состояние животного, растительного мира и экосистем в целом, а также на деятельность отраслей экономики.

##### 6.7. Мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения

Необходимо разработать в рамках землеустройства схемы охраны земель сельскохозяйственного назначения (схемы природно-сельскохозяйственного районирования земель с целью сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий) на основании Земельного кодекса Российской Федерации (статьи 12,13; статьи 68), согласно которому устанавливается приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства, в том числе в сельском хозяйстве, а так же статьи Федерального закона от 18 июня 2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой, в соответствии с перспективами развития экономики осуществляется планирование и организация рационального использования земель и их охрана, в том числе сельскохозяйственного назначения.

##### 6.8. Организация утилизации и переработки бытовых отходов

Для организации утилизации переработки бытовых отходов разрабатывается генеральная схема очистки для групп поселений или района в целом.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

# 7 Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного наследия

1. Сохранение объектов культурного наследия: памятников, ансамблей, произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, достопримечательных мест, объектов археологического наследия, а также ценной исторической застройки.

- Сохранение ценных элементов исторической среды сельских населенных пунктов, в том числе: планировочной структуры, ландшафтно-композиционной структуры, композиционной структуры городского пространства.

3.	Сохранение ценных архитектурно-пространственных качеств
квартальной застройки, исторических типов застройки.

4. Проведение мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Сафоновского района.

5.	Проведение паспортизации объектов культурного наследия,
расположенных на территории Сафоновского района.

6. Разработка долгосрочной целевой программы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Сафоновского района.

# 8  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

I. При разработке Генеральных планов сельских поселений и проектов планировки должны выполняться требования пожарной безопасности с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их расположения:

1. Объекты населенных пунктов должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

2.  Минимальные противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице.

| Степень огнестойкости здания | Расстояние при степени огнестойкости здания, м |
| --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 10 | 12 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10 | 12 | 15 |

3. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 2.08.01-89*.

4. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по настоящей таблице.

5. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблице 103; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

6. Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать:

- до автозаправочных станций (АЗС) - в соответствии с НПБ 111-98*;

- до отдельно стоящих трансформаторных подстанций - в соответствии с ПУЭ при соблюдении требований пунктов 3.4.7.13 и 8.3.3 настоящих нормативов.

7.  При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение со стороны единственного проезда.

8.  Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует принимать не менее при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки оконного проема на последнем этаже:

- до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м;

- от 15 до 50 м (от 6 до 16 этажей) - 6 м.

В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. В этом случае конструкция покрытия тротуара должна соответствовать конструкции дорожного покрытия противопожарного проезда.

Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8 - 10 м для зданий высотой более 28 м.

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более деревьев, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

Примечание: Высоту и ширину сквозных проездов в строящихся и реконструируемых зданиях следует проектировать с учетом габаритов и технических характеристик применяемой в гарнизоне пожарной охраны техники.

9.  Допустимые габариты выноса пристроек и встроено-пристроенных помещений к фасадам зданий высотой до 28 м, не препятствующие работе пожарных лестниц и коленчатых автоподъемников, следует предусматривать не более:

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) 3,5 м - шириной 4 м;

- при высоте пристройки (встроено-пристроенной части) до 7 м - шириной 2 м.

Примечание: В зданиях высотой более 28 м допускается устройство встроено-пристроенных помещений с выступающей частью высотой не более 3,5 м и шириной не более 1 м.

10. В замкнутые и полузамкнутые дворы необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях следует принимать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м и располагать не более чем через каждые 300 м, в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более чем через 180 м, в зданиях, относящихся к исторически ценной застройке, - по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Примечание: Допускается в исторической застройке сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок) в зданиях высотой не более 5 этажей, а при наличии автоматических установок пожаротушения - в зданиях большей этажности.

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 16 x 16 м.

12. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

13. Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных и сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени огнестойкости и категории производств следует принимать по СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76.

14. К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

15.  В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

16.  Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий, должно быть не более:

- 25 м - при высоте зданий до 12 м;

- 8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

- 10 м - при высоте зданий более 28 м.

В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 м и не более 15 м, расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Примечания:

За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

Пожарные гидранты должны располагаться вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на проезжей части.

К зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания, подъезды для пожарных машин предусматривать не следует.

17. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

18. При планировке и застройке территории садоводческого объединения должны соблюдаться требования СНиП 30-02-97, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 105.

При группировке и блокировке строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по таблице

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

19. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

а) максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 м;

б) на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при числе участков:

- до 300 - не менее 25 м3;

- более 300 - не менее 60 м3.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

20. Расстояние от границ застройки до лесных массивов в городах, сельских поселениях и садоводческих объединениях (за исключением специально оговоренных случаев) следует предусматривать не менее:

- 50 м - для хвойных лесов;

- 30 м - для лиственных и смешанных лесов.

Примечание: указанные расстояния в городских поселениях районов с одно-, двухэтажной жилой застройкой и зданий садоводческих товариществ допускается уменьшать на 50% при устройстве минерализованной полосы шириной не менее 6 м, исключающей возможность распространения пожара.

II. Схемой территориального планирования Сафоновского района предлагается строительство Пожарных депо в населенных пунктах: Пушкино, Игнатково, Богдановщина, Васильевское.

Пожарные депо располагаются с учетом обеспечения радиуса доступности всех населенных пунктов Сафоновского района.

III. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов области предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров для распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

Лесной фонд разделен на кварталы просеками (обозначены на картах и схемах в лесоустроительных материалах). При зарастании просек древесно-кустарниковой растительностью проводится расчистка просек. Решение о проведении расчистки принимает лесничий.

При наличии на просеках древесной растительности диаметром свыше 8 см на высоте груди проводится прокладка просек заново. Ширина просек устанавливается лесничим от 4 м до 12 м (при использовании просек в качестве дорог противопожарного или лесохозяйственного назначения).

Регулирование полноты, структуры и состава древостоев состоит из следующих мероприятий:

- обеспечение примеси лиственных пород не менее 20% в составе хвойных древостоев (особенно в молодняках и средневозрастных насаждениях) для предотвращения верховых пожаров и более интенсивного разложения подстилки, что снижает ущерб от низовых пожаров;

- обрезка ветвей на опушечных деревьях у хвойных молодняков на высоту не менее 2 м для предотвращения перехода низовых пожаров в верховые;

- формирование противопожарных опушек у хвойных насаждений путем посадки лиственных деревьев;

- создание противопожарных разрывов при лесовосстановлении и лесоразведении.

Рубка сухостойных, ветровальных деревьев, санитарные рубки, очистка от захламленности (ликвидация внелесосечной захламленности) для снижения пожарной опасности осуществляется:

- в насаждениях, относимых к 1 - 2 классу пожарной опасности на ширину не менее 100 м, в насаждениях 3 - 5 класса пожарной опасности на ширину не менее 50 м;

- по границе с безлесными пространствами;

- по границе полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования;

- по границе огнеопасных производств и пожароопасных складов;

- по границе с землями поселений;

- по периметру горельников от крупных лесных пожаров;

- по периметру лесных участков площадью свыше 25 га ветровала, бурелома, а также древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, если санитарно-оздоровительные мероприятия не могут быть полностью закончены до весны следующего за их появлением года.

Работы по очистке от захламленности проводятся согласно Правилам санитарной безопасности, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 414. Критерии качества проведения работ определяются ОСТ 56-104-98. Решение о проведении мероприятий принимает лесничий в зависимости от санитарного состояния насаждений.

Очистка мест рубок обеспечивается лицами, осуществляющими рубки, и строгим контролем за соблюдением лесоводственных норм и требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 417.

По границе с безлесными пространствами рекомендуется выкашивание травянистой растительности шириной не менее 50 м, а при невозможности выкашивания периодическое контролируемое выжигание горючих материалов. Проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов проводится в соответствии с Приказом Рослесхоза от 24.03.99 г. N 68.

Система противопожарных барьеров создается и поддерживается для разделения массивов с высокой пожарной опасностью на изолированные блоки. Участки хвойных молодняков необходимо разделять на блоки размером не более 25 га. Противопожарные барьеры состоят из противопожарных разрывов и минерализованных полос.

В качестве противопожарных разрывов используются:

- естественные безлесные пространства шириной не менее 30 м;

- охранные зоны линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и линий связи);

- противопожарные разрывы, разрубаемые в лесных насаждениях 1 - 2 класса пожарной опасности или по границе с такими насаждениями шириной 30 - 50 м.

Решение о создании противопожарного разрыва без рубки насаждений принимается лесничим. Если для создания противопожарного разрыва необходимо проведение рубки деревьев решение, принимается уполномоченным органом Смоленской области.

Минерализованные полосы проводятся вдоль дорог, по границам с сельхозугодиями, в противопожарных разрывах, вокруг и внутри участков лесных культур и молодняков. Ширина минерализованных полос 1,4 м - 3 м (в соответствии с проектом противопожарного устройства) устанавливается лесничим в зависимости от высоты травяного покрова и запаса горючих материалов. Уход за минерализованными полосами осуществляется согласно ОСТа 56-103-98.

Мероприятия по содержанию дорог противопожарного назначения осуществляются специализированными лесохозяйственными организациями, лицами, использующими лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Ежегодный объем и состав работ по содержанию дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения определяется лесничим.

Лесные участки лесничества обеспечиваются наземной системой предупреждения и тушения лесных пожаров, включающей противопожарное обустройство лесных участков.

Основная часть лесных пожаров происходит из-за нарушения Правил пожарной безопасности. Поэтому предупреждение лесных пожаров направлено на профилактику нарушений Правил пожарной безопасности и благоустройство наиболее посещаемых лесных участков.

Перед наступлением пожароопасного сезона необходимо провести агитационные беседы с гражданами по соблюдению Правил пожарной безопасности.

С наступлением пожароопасного сезона необходимо в средствах массовой информации разместить материалы о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности и ценности лесов.

При наступления высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности необходимо в региональных средствах массовой информации в разделах "Прогноз погоды" предупреждать население и организации о высокой пожарной опасности.

Вдоль дорог, проходящих через лесной фонд или в непосредственной близости от него, размещаются аншлаги по противопожарной тематике. Число аншлагов обосновано проектной документацией, без учета аншлагов на лесных участках, используемых для рекреационных целей.

На автобусных станциях, в придорожных кафе, АЗС необходимо разместить информацию, предупреждающую о высокой пожарной опасности и необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности.

Благоустройство лесных участков предусматривает организацию пожаробезопасных условий для рекреации на наиболее посещаемых лесных участках (благоустройство кострищ, мест для курения, ограждающая минерализованная полоса, навесы, мебель, места для мусора) и создание новых мест отдыха на лесных участках с низкой потенциальной пожарной опасностью (рядом с водоемами, родниками и т.д.). Основная часть мест отдыха должна размещаться в зеленых зонах.

Противопожарная пропаганда проводится сотрудниками лесничеств в виде бесед, выступлений в средствах массовой информации и распространения соответствующей печатной продукции, памяток, листовок, агитационных и разъяснительных брошюр.

Одним из факторов предупреждения лесных пожаров является раннее обнаружение лесных пожаров. Так как на территории многих лесничеств отсутствуют специализированные пожарно-наблюдательные вышки, оперативное обнаружение обеспечивается патрулированием и распространением среди населения информации о телефонах лесопожарных служб.

Патрулирование осуществляется по маршрутам с частотой в зависимости от комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды и в соответствии с принятой регламентацией лесопожарных служб.

Количество и маршруты патрулирования устанавливаются оперативным планом по обнаружению и тушению лесных пожаров ежегодно до 1 марта. Регламентация лесопожарных служб принимается в соответствии с проектом противопожарного устройства лесов.

Тушение лесных пожаров осуществляется силами и средствами:

- специализированных лесохозяйственных организаций;

- пожарных частей муниципального, областного или федерального подчинения;

- лиц, использующих лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком;

- лиц, привлеченных в соответствии с оперативными планами.

Автомобильный транспорт специализированных лесохозяйственных организаций и лиц, использующих леса в соответствии с договорными обязательствами, должен быть обеспечен средствами тушения лесных пожаров. Кроме того, на базе специализированной лесохозяйственной организации формируются мобильные группы пожаротушения.

Для обеспечения средствами тушения лесных пожаров предусматривается формирование пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря на производственных участках специализированных лесохозяйственных организаций, и лицами, использующими лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Комплектация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря определяется лесничим ежегодно за два месяца до начала календарного года.

Общая потребность в машинах, механизмах и средствах пожаротушения принимается в соответствии с проектом противопожарного устройства лесов.

Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется лесничим лесничества постоянно. В качестве данных для осуществления мониторинга используется информация:

- специализированных метеорологических служб;

- служб ГОЧС и комиссии по ЧС районов и Смоленской области;

- органов государственной власти Смоленской области;

- системы ИСДМ;

- территориальных органов, федеральных органов власти;

- специализированных лесохозяйственных организаций;

- лиц, использующих лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Разработка оперативных планов тушения лесных пожаров осуществляется лесничеством ежегодно до 1 марта. Они согласовываются областной комиссией по ЧС и утверждаются районной комиссией по ЧС. При подготовке оперативного плана тушения лесных пожаров лесничий руководствуется материалами Генерального плана обустройства лесов Смоленской области и классами пожароопасности.

Также при подготовке оперативного плана тушения лесных пожаров лесничий руководствуется Указаниями по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденными Приказом Рослесхоза от 30.06.95 г. N 100 и Рекомендациями по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденными Рослесхозом от 12.12.1997.

К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:

- ограничение въезда в лес в периоды высокой пожарной опасности для предотвращения угрозы жизни и здоровью населения;

- организация государственного лесного контроля и надзора в части охраны лесов от пожаров;

- содействие пресечению нарушений Правил пожарной безопасности органами пожарного надзора на землях, сопредельных с лесными участками;

- контролируемый отжиг сухой травянистой растительности.

# 9. Санитарная очистка территории Сафоновского района

Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны принимать эффективные меры по сбору, транспортировке, обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию или захоронению бытовых отходов, соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию опасных и других отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых, отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких отходов из неканализованных зданий, уличного мусора, смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города).

Деятельность, связанная со сбором, транспортировкой, сортировкой, обезвреживанием, переработкой, утилизацией, складированием или захоронением бытовых отходов, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ.

Вывоз отходов осуществляется специализированными предприятиями по уборке в соответствии с заключенными договорами, регулярно по графику в сроки, соответствующие санитарным требованиям.

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места массового отдыха граждан.

Участки городских территорий по уборке и санитарному содержанию закрепляются: за муниципальными предприятиями - администрацией района; за физическими и юридическими лицами - на основании договоров, заключенных с администрацией района.

Предприятия и организации убирают отведенную им территорию в пределах установленных санитарно-защитных зон.

Границы уборочных площадей устанавливаются следующим образом:

- уборка территории остановок городского транспорта, проезжей части улиц, проспектов, площадей, мостов, пешеходных дорожек вдоль магистральных улиц производится дорожно-строительными предприятиями, другими предприятиями и организациями на закрепленных за ними территориях;

- уборка скверов, парков, садов, городских зон отдыха производится предприятиями и организациями, в ведении которых они находятся;

- уборка незастроенных территорий, площадок, образованных после сноса домов, осуществляется организациями или застройщиками, осуществляющими расселение и снос домов;

- уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним дорог и тротуаров на всем протяжении производится строительными организациями, проводящими в данных местах строительство;

- уборка земельных участков, предоставленных под строительство прилегающих к ним дорог и тротуаров, производится застройщиками, которым отведены эти участки;

- уборка территорий, прилегающих к торговым палаткам, киоскам, ларькам, производится собственниками в радиусе 5 м по периметру, а также включает тротуар на всем протяжении и дорогу на ширину 0,5 м от бордюра;

- уборка территории, прилегающей к встроенным и отдельно стоящим торговым организациям, включает тротуар на всем протяжении и дорогу на ширину 0,5 м от бордюра;

- уборка территории, прилегающей к зданиям, находящимся в собственности юридических и физических лиц, производится собственниками;

- уборка "бесхозных" территорий и неузаконенных свалок организуется администрацией района.

Для поддержания чистоты в городе, а также для нормального функционирования общественного транспорта организации могут заключать договор с коммунальными службами на проведение механизированной уборки закрепленных за ними участков проезжей части улиц, тротуаров, а также на вывоз снега.

Торговые организации, владельцы торговых киосков, ларьков, палаток, павильонов в обязательном порядке заключают договоры на сбор, хранение и вывоз бытовых отходов с юридическими лицами, индивидуальными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Территории промышленных предприятий, строительных организаций, складов, баз, административных зданий и других организаций, подъезды к ним, а также санитарно-защитных зон убираются собственными силами.

Содержание и уборка городских улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров, мостов и путепроводов включает в себя комплекс мероприятий сезонного характера, обеспечивающих чистоту и опрятный вид проезжей части, тротуаров и других дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов.

Уборку дорог, путепроводов, площадей, тротуаров, дорожек необходимо проводить круглосуточно, а придомовых территорий - ежедневно, в соответствии с утвержденными графиками.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 и не позднее 22 часов.

Жители кооперативных домов, частные домовладельцы убирают территорию на участках домовладения и прилегающие тротуар и газон с заключением договора на вывоз ТБО и, по необходимости, жидких отходов с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов, помойных ям должны определяться самими домовладельцами, при этом разрыв с жилыми зданиями может быть сокращен до 8 - 10 метров.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать и дезинфицировать. При несменяемой системе очистка и дезинфекция сборников производится не реже одного раза в 10 дней, а при сменяемой - после их опорожнения собственниками домовладений. Деревянные сборники необходимо дезинфицировать после каждого опорожнения.

Частные домовладельцы обязаны заключать договоры и на вывоз бытовых отходов (в том числе жидких - при отсутствии канализации с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности).

Все предприятия, организации, не имеющие санитарно-защитных зон, убирают прилегающие к ним тротуары, газоны и проезжую часть улиц и дорог на расстоянии 0,5 м от бордюра.

Косьба газонов, скверов, парков, бульваров и зеленых зон улиц производится владельцами зданий, сооружений на участках домовладений, предприятиями, учреждениями и организациями - в пределах санитарно-защитных зон на отведенной территории.

Обслуживание и ремонт дорог производится организациями, на балансе которых они находятся.

Эксплуатирующие организации должны своевременно восстанавливать дорожную одежду улиц и тротуаров.

Асфальтобетонные покрытия проезжей части, тротуаров, внутриквартальных проездов и дворов должны быть в исправном состоянии, без трещин и выбоин, с исправными водостоками. Неусовершенствованные покрытия должны быть спрофилированы, не иметь колейности и обеспечивать водосток.

Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и объектов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, производящими работу

Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом площадей и объемов, нарушенных в результате перемещения техники в процессе производства работ, складирования грунта и строительных материалов.

Железнодорожные пути, находящиеся в черте города, полоса отчуждения, железнодорожные откосы, насыпи, переезды, пешеходные переходы через пути убираются силами и средствами Смоленского отделения Московской железной дороги или предприятиями, организациями и учреждениями, в ведении и собственности которых они находятся.

Организации, за которыми закреплены зоны отдыха, обязаны производить ремонт малых архитектурных форм, регулярную уборку раздевалок, туалетов, зеленой зоны, ежегодно подсыпать свежий песок, организовывать сбор и вывоз отходов.

На территориях рынков, торговых зон владельцам:

- ежедневно после закрытия производить уборку территории с вывозом мусора. Днем следует производить периодическую уборку с очисткой урн и мусоросборников:

- в летний период года территорию рынка необходимо ежедневно мыть или поливать;

- один день в неделю производить санитарную уборку и дезинфекцию всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря;

- для сбора мусора должны устанавливаться урны, контейнеры; для сбора пищевых отходов должны устанавливаться специальные емкости, которые после окончания торговли ежедневно очищаются и хлорируются.

На всех площадях, улицах, в скверах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта, у магазинов, предприятий питания, торговых киосков и павильонов и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории).

Очистка урн должна производиться по мере их наполнения. За установку и содержание урн в чистоте несут ответственность предприятия, учреждения и организации, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Уборка автозаправочных станций, автопарковок, автостоянок и территорий, прилегающих к ним в радиусе 20 м по периметру, производится силами АЗС, владельцами стоянок, парковок.

Гаражно-строительные кооперативы убирают территорию гаражей и прилегающую зону в радиусе 50 м.

В ГСК должны быть установлены контейнеры для сбора мусора, емкости для слива отработанных масел.

Садово-огородные товарищества обеспечивают уборку и вывоз мусора и других отходов со своей территории и прилегающей зоны на расстоянии 2 метров.

Вывоз отходов от ГСК и садово-огородных товариществ должен производиться по договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

Жилищно-эксплуатационные организации обеспечивают содержание в чистоте дворовых территорий. На территории дворов должны производиться летняя и зимняя уборка, подметание, полив и мойка асфальтового покрытия, газонов, окучивание и вывоз снега, обработка противогололедными материалами, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, регулярная очистка водостоков и дренажей, косьба.

Жилищно-эксплуатационные организации должны:

- организовать сбор и временное хранение бытовых отходов;

- для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры с крышками. Количество и объем контейнеров на площадке должно соответствовать объему образующихся отходов;

- сооружать контейнерные площадки и подъездные пути к ним;

- площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти.

Площадка должна быть с твердым основанием (асфальт, бетон), иметь ограду не ниже 1,5 м для предотвращения разбрасывания отходов, быть доступной для подъема грузового автотранспорта;

- площадки, прилегающую территорию и контейнера содержать в надлежащем состоянии, технически исправными, не допускать случаи возгорания в контейнерах;

- обеспечивать еженедельную очистку, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию мусоропроводов;

- проводить разъяснительную работу и организовать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий;

- проводить заготовку песка по соответствующим нормам для просыпания улиц, тротуаров, дорожек во время гололеда и выпадения мокрого снега.

Уборка дворовых территорий включает в себя сбор и удаление твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов и организаций (подметание, содержание зеленых насаждений).

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Металлолом и крупногабаритные предметы, обрезанные ветки деревьев и т.д. складируются в специально установленные для этого места и вывозятся предприятиями и организациями, на балансе которых находятся жилые и бытовые помещения, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Мусоропроводы, мусороприемные камеры должны быть исправными. Емкости с отходами должны выставляться за пределы мусоросборного помещения к прибытию специального автотранспорта.

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет домовладелец, а за своевременный вывоз мусора - специализированная организация в соответствии с заключенными договорами.

Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборников для жидких отходов с непроницаемым дном и стенами, закрываться крышками.

Туалетные выгребы, сборники для сбора жидких отходов, мусорные баки и контейнеры должны по мере заполнения, но не реже 1 раза в полгода, очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться.

Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места.

Зачистка территорий после погрузки спецавтомашин производится немедленно силами владельца специализированного транспорта.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозят строительные организации на специально выделенные участки. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозятся транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

С наступлением весны следует:

- очистить канавы и лотки для стока воды от снега и льда, песка и грязи в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематически сгонять талую воду к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

- после таяния снега произвести общую очистку территорий, собрать и вывезти мусор на специально отведенные свалки.

В весенний период муниципальными предприятиями, юридическими и физическими лицами на закрепленной территории, населением производится массовая уборка и вывоз снега, грязи, мусора и песка с проезжей части улиц, тротуаров, газонов, дворовых территорий на специально отведенные места.

Летняя уборка городских территорий предусматривает:

- подметание проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий;

- мытье и полив проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий;

- уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах, на пустырях;

- уборку мусора на территории контейнерных площадок и возле них, а также в местах его скопления;

- регулярный покос травы на газонах, обочинах дорог, склонах автотранспортных развязок;

- вывоз смета и загрязнений внутридомовых территорий.

Мойка и подметание проезжей части и тротуаров должна производиться в ночное время не позднее 7 часов утра. В дневное время мытье производится только в случае необходимости.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой будет скапливаться снег.

В период листопада опавшие листья необходимо убирать регулярно. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Обязательна уборка от листьев тротуаров, пешеходных дорожек, переходов, ливневой канализации, дождеприемников, трамвайных путей.

Содержание и уборка городских территорий в зимний период включают подметание или сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований, уборку мусора и твердых бытовых отходов на контейнерных площадках и возле них, а также в местах их скопления, обеспечение нормального и безопасного движения транспорта и пешеходов при любых погодных условиях.

Уборка снега должна, в первую очередь, производиться на магистральных дорогах, улицах с маршрутным движением пассажирского транспорта, местах возможного скольжения транспорта, на крутых поворотах, подъемах и спусках, в местах интенсивного торможения, у перекрестков, на мостах, путепроводах, остановках пассажирского транспорта, у пешеходных переходов.

Ликвидация зимней скользкости производится путем обработки проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров песко-соляной смесью или песком.

Посыпка проезжей части специальной смесью производится с момента начала снегопада. При проявлении гололеда посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, тротуары.

Для устранения снежных накатов с наступлением снегопада должна производиться уборка снега с окучиванием его в отвалы до окончания снегопада.

После окончания снегопада снег с проезжей части следует укладывать в валы и кучи не позднее 6-ти часов после окончания снегопада или метели, а на остальной территории - не позднее 12 часов.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечении дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

При укладке снежных валов и куч необходимо оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, перекрестках, въездах во дворы, подходах к зданиям свободные проходы для пешеходов.

Снежный вал в первую очередь должен расчищаться на перекрестках дорог, остановках пассажирского транспорта на длину не менее двух сочлененных автобусов, в местах расположения пешеходных перекрестков на ширину не менее 5 м, а также на подходах к школам, детским и медицинским учреждениям, предприятиям торговли.

Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий должна производиться при снегопадах, образовании гололеда, оттепели и в другие периоды по мере необходимости с тем, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение пешеходов и транспорта. В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы и подъезды к местам размещения контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов, а также площадки для крупногабаритного мусора. Тротуары зачищаются под скребок.

Снег, собираемый на улицах и проездах, на территориях организаций, предприятий, учреждений должен вывозиться на специально отведенные места, определенные решением администрации района по согласованию с городским центром Госсанэпиднадзора и комитетом по охране окружающей среды.

Очистка крыш от снега и сосулек должна производиться по мере необходимости в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность движения пешеходов, транспорта и эксплуатационного персонала, выполняющего эти работы. Места ведения работ должны иметь ограждение, знаки, наблюдателей. Ответственность за несвоевременную очистку крыш от снега, удаление сосулек и безопасность проведения этих работ несут руководители, должностные лица жилищно-эксплуатационных организаций, арендаторы и другие владельцы зданий.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий электроосвещения, растяжек, стендов рекламы, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

Счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов снег разрешается складировать на территориях дворов таким образом, чтобы оставались свободные места для проезда автотранспорта и прохода пешеходов, не допуская при этом повреждения зеленых насаждений.

Уборка и очистка снега, обработка специальной смесью остановочных площадок, автобусных маршрутов должны производиться утром до начала движения транспорта, а при снегопаде, метелях и кратковременных оттепелях - по мере необходимости.

При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах и других отдельных объектах разрешается складирование снега только на заранее выделенных и подготовленных для этой цели площадках, не допуская повреждения зеленых насаждений.

В весенний период таяния снега очистка от зимних загрязнений проезжей части улиц, тротуаров, внутриквартальных дворовых и других территорий, а также скверов, парков, осуществляется силами и средствами тех организаций, предприятий, за которыми закреплены эти территории.

Земельные участки, отведенные под строительство, должны ограждаться. Расположенные возле них тротуары, зеленые насаждения убираются предприятиями, организациями и учреждениями, гражданами, которым отведены эти участки, а с началом строительства - строительными организациями.

Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, домики для временного размещения рабочих и служащих устанавливаются в пределах строительных площадок в соответствии с генеральным строительным планом.

Строительные и другие организации, ведущие текущий или капитальный ремонт зданий, бытовые домики для временного нахождения в них рабочих и служащих размещают на внутридворовых территориях или в других местах, не мешающих движению транспорта и пешеходов.

Ремонтно-строительные организации, вне зависимости от форм собственности, обязаны обеспечить сдачу в эксплуатацию объектов после капитального строительства, ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству, озеленению дворовых, уличных территорий и приведению их в порядок.

Водопользователи поддерживают в надлежащем состоянии водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и водоохранные знаки.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Не допускается строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация очистных сооружений, систем доочистки, канализационных сетей и станций в нарушение установленных норм и правил охраны и содержания поверхностных вод, водоохранных зон.

Не допускается ввод и эксплуатация предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод.

# Footnotes

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

"ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 30.12.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009), статья 99

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004), (ред. от 30.12.2008)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008)"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 24.05.2002)

ЗАКОН Смоленской области от 26.12.2007 N 149-з (ред. от 30.09.2008) "О ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2012 ГОДЫ"(принят Смоленской областной Думой 26.12.2007)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Смоленской области от 15.10.2008 N 574

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Решение Сафоновского Районного Совета Депутатов № 39/40 от 31 октября 2007 г. «О резервировании земельных участков для муниципальных нужд на территории Сафоновского района Смоленской области».

Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ., утверждены Постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. № 152. ( МДК 7-01.2003).